## Slide 1
NAWIGACJA ROBOTOW HUMANOIDALNYCH
WYKŁAD 9
Bezpieczenstwo, certyfikacja i wdrazanie systemow nawigacji humanoidow
dr inż. Mateusz Pomianek
Normy ISO / IEC
Runtime monitoring
Testing / Validation
Wdrożenie / DevOps

## Slide 2
WPROWADZENIE
Plan wykladu
Sekcja 1
Normy i standardy: ISO 13482, IEC 61508, EN ISO 10218 - wymagania formalne dla robotow usługowych
Sekcja 2
Bezpieczenstwo w czasie wykonania: runtime monitors, fail-safe, conformal prediction, hardware e-stop
Sekcja 3
Testowanie i walidacja: HIL/SIL/PIL, scenariusze testowe, benchmarki, metryki jakosci nawigacji
Sekcja 4
Wdrazanie i utrzymanie: architektura floty, OTA updates, monitoring operacyjny, etyka i perspektywy

## Slide 3
01
SEKCJA
Normy i standardy
bezpieczeństwa
ISO 13482, IEC 61508, poziomy SIL/PLe i wymagania formalne

## Slide 4
SEKCJA 1 | MOTYWACJA
Dlaczego normy bezpieczenstwa sa obowiazkowe?
Robot humanoidalny poruszający się wśród ludzi może zadać uraz fizyczny lub psychiczny; odpowiedzialność prawna producenta
Normy zmniejszają ryzyko: definiują systematyczny proces identyfikacji zagrożeń (HAZOP, FMEA) i ich redukcji
ISO 13482:2014: norma dedykowana robotom usługowym (personal care robots); obejmuje wymogi bezpieczeństwa fizycznego i funkcjonalnego
IEC 61508: bezpieczeństwo funkcjonalne systemów elektrycznych i elektronicznych; definiuje poziomy SIL (Safety Integrity Level)
EN ISO 10218-1/2: bezpieczeństwo robotów przemysłowych; stosowany gdy humanoid pracuje wspólnie z operatorem
CE Marking (dyrektywa maszynowa 2006/42/WE): warunek konieczny do sprzedaży robota w UE
Brak certyfikatu = zakaz używania w przestrzeniach publicznych i szpitalach w Polsce i UE

## Slide 5
SEKCJA 1 | SIL / PL
Poziomy nienaruszalnosci bezpieczenstwa SIL i PLe
SIL: Safety Integrity Level (IEC 61508)
SIL 1: prawdopodobieństwo awarii niebezpiecznej 10^-5 - 10^-6/h (np. robot w zamkniętej strefie)
SIL 2: 10^-6 - 10^-7/h; wymagany dla robotów współpracujących z operatorem
SIL 3: 10^-7 - 10^-8/h; roboty medyczne i w infrastrukturze krytycznej
SIL 4: < 10^-8/h; lotnictwo, energetyka jądrowa - praktycznie nieosiągalny w robotyce mobilnej
Wyznaczyć SIL musi jednostka notyfikowana; wymaga analizy FMEA i FTA
Ple: Performance Level (EN ISO 13849)
PL a-e: od najniższego do najwyższego poziomu niezawodności funkcji bezpieczeństwa
PLe: MTTFd > 100 lat; DC >= 99%; wymagany dla e-stop i watchdog-a robota mobilnego
PLd: MTTFd 30-100 lat; DC >= 90%; typowy dla ograniczników prędkości i torque limits
Walidacja PLe: testy starzeniowe, analiza FMEA, audyt przez TUV lub notyfikowana jednostkę
PLe często wymaga redundancji: dwa niezależne czujniki kontaktu lub dwa CPU

## Slide 6
SEKCJA 1 | HAZOP / FMEA
Analiza ryzyka: HAZOP i FMEA dla humanoida
HAZOP (Hazard and Operability Study): systematyczne przegląd wszystkich węzłów systemu pod katem odchyleń od normalnej pracy
Przykład HAZOP: "robot nie wykryje pieszego" -> zagrożeń: kolizja -> przyczyna: zaślepiony LiDAR -> bariera: redundantna kamera
FMEA (Failure Mode and Effects Analysis): tabelaryczna analiza trybów awarii każdego komponentu i ich skutków
Parametry FMEA: S - powaga skutku (1-10), O - częstotliwość wystąpienia (1-10), D - wykrywalność (1-10)
RPN = S × O × D; komponenty z RPN > 100 wymagają natychmiastowej modyfikacji lub redundancji
Dla humanoida krytyczne komponenty: IMU, LiDAR, system e-stop, aktuatory bioder i kolan
Wymagane dla CE Marking: pełna dokumentacja analizy ryzyka przed pierwszym wdrożeniem publicznym

## Slide 7
SEKCJA 1 | ISO 13482
Wymagania ISO 13482 dla robota nawigujacego wsrod ludzi
Ograniczenie predkosci
Max 0,5 m/s w trybie współpracy; max 1,5 m/s w strefie wydzielonej. Nadzór sprzętowy.
Sily kontaktowe
Siła nacisku < 50 N na dowolna część ciała; < 35 N dla głowy i szyi. Czujnik F/T obowiązkowy.
Zatrzymanie awaryjne
E-stop: zatrzymanie w < 500 ms od wciśnięcia przycisku; możliwość ręcznego zatrzymania przez operatora.
Detekcja czlowieka
Robot musi wykryć osobę w strefie bezpieczeństwa 1 m i zareagować w < 200 ms.
Instrukcje i oznakowanie
Podręcznik użytkownika, etykiety ostrzegawcze, sygnały dźwiękowe i świetlne dla każdego trybu.
Walidacja eksperymentalna
Min. 1000 h testów w środowiskach reprezentatywnych przed certyfikatem; log incydentów.

## Slide 8
02
SEKCJA
Bezpieczenstwo
w czasie wykonania
Runtime monitors, fail-safe, conformal prediction, e-stop

## Slide 9
SEKCJA 2 | ARCHITEKTURA SAFETY
Architektura bezpieczeństwa runtime: warstwy nadzoru
Warstwa 1: sprzet
PLe hardware e-stop; wylamywacze momentow; enkodery redundantne; zasilanie awaryjne
Warstwa 2: RTOS watchdog
Dedykowany MCU 1 kHz; nadzoruje komunikacje z aktuatorami; resetuje przy braku heartbeat
Warstwa 3: safety monitor
Node ROS 2 lifecycle; sprawdza ZMP, predkosc, strefe bezpieczna; veto dla planner/controller
Warstwa 4: runtime verif.
Conformal prediction lub formalne monitory STL/MTL; certyfikuje ze P(naruszenie) < delta w trybie online
Warstwa 5: operator HMI
Dashboard z alertami; tele-operacja awaryjna; przycisk stop zdalny przez WiFi / 4G
Kluczowe cechy
Każda warstwa działa niezależnie
Awaria wyższej -> niższe przejma
Latencja: warstwy 1-2 < 1 ms
Warstwy 3-4: < 10 ms
Warstwa 5: akceptowalne > 100 ms
Testy redundancji co 24h w deploymencie

## Slide 10
SEKCJA 2 | CO MONITOROWAC
Runtime monitor: co sprawdzac i kiedy
Prędkość liniowa i kątowa: |v| <= v_max, |omega| <= omega_max - sprzętowe zabezpieczenie momentów przy przekroczeniu
Margines ZMP: gdy ZMP wychodzi za wielobok podparcia o > 1 cm przez > 3 cykle (15 ms) -> zmniejsz prędkość
Detekcja upadku: |roll| > 45° lub |pitch| > 45° lub akcelerometr |a| > 3g przez > 50 ms -> postura awaryjna
Strefa bliskości: wykryty człowiek < 0.5 m -> stop natychmiastowy; < 1.0 m -> zwolnij do 0.3 m/s
Temperatura aktuatorów: > 80°C -> ogranicz moment do 50%; > 90°C -> zatrzymaj i wentyluj
Utrata polaczenia sensora: brak wiadomości IMU przez > 50 ms -> tryb degradacji (dead reckoning + emergency stop)
Innowacja filtra EKF: NIS > chi2_95 przez > 5 kroków -> reset lokalizacji i stop w bezpiecznej strefie

## Slide 11
KOD PYTHON
Safety Monitor: node ROS 2 (szkielet w Python)
import rclpy
from rclpy.node import Node
from std_msgs.msg import Bool
class SafetyMonitor(Node):
LIMITS = dict(v_max=0.8, omega_max=1.2, temp_warn=80,
zmp_margin=0.01, ped_stop=0.5, ped_slow=1.0)
def __init__(self):
super().__init__("safety_monitor")
self.ok_pub = self.create_publisher(Bool, "/safety_ok", 1)
self.create_timer(0.01, self.check) # 100 Hz
self.state = {} # wypełniane przez subskrybentów
def check(self):
s = self.state
ok = (
abs(s.get("v",0)) <= self.LIMITS["v_max"] and
s.get("zmp_margin",99) >= self.LIMITS["zmp_margin"] and
s.get("ped_dist",99) >= self.LIMITS["ped_stop"] and
s.get("temp_max",0) <= self.LIMITS["temp_warn"]
)
self.ok_pub.publish(Bool(data=bool(ok)))
Opis: /safety_ok = False -> controller manager wstrzymuje komendy i inicjuje graceful stop

## Slide 12
SEKCJA 2 | CONFORMAL PREDICTION
Conformal Prediction dla certyfikacji runtime
Conformal Prediction (CP): formalna metoda statystyczna gwarantująca P(naruszenie) <= alpha na danych kalibracyjnych
Idea: zbierz M kroków kalibracyjnych historii; oblicz „nonconformity scores” q_1..q_M dla wyjść polityki
W czasie online: dla bieżącego kroku oblicz q_t; jesli q_t > kwantyl_{1-alpha} z kalibracji -> ostrzeżenie
Gwarancja: przy prawdziwym rozkładzie danych, fałszywy alarm z częstotliwością <= alpha (np. 5%)
Zastosowanie: certyfikacja ze polityka RL NIE narusza ZMP lub stref bezpieczeństwa z P > 1 - alpha
Implementacja: biblioteka MAPIE (Python); integracja jako ROS 2 node z dostępem do historii rollout
Odniesienie: Angelopoulos & Bates (2022) "Conformal Risk Control"; Lindemann et al. (2023) dla robotow

## Slide 13
03
SEKCJA
Testowanie
i walidacja
HIL, SIL, PIL, scenariusze testowe, benchmarki, metryki

## Slide 14
SEKCJA 3 | POZIOMY TESTOWANIA
Poziomy testowania: SIL, HIL, PIL
SIL: Software in the Loop
Kod sterowania uruchamiany w symulatorze (Gazebo, Isaac)
Brak fizycznego sprzętu; wszystko wirtualne
Szybkie iteracje: 1000 scenariuszy / godzinę
Sprawdza logikę, planistę, monitor bezpieczeństwa
Ograniczenie: nie wykrywa błędów sprzętu, ani opóźnień sieci
Narzędzia: pytest + Gazebo, CARLA, AirSim
HIL: Hardware in the Loop
Prawdziwy kontroler, aktuatory lub sterownik wpięty w symulator
Symulowane środowisko + realny czas reakcji mikrokontrolera
Wykrywa problemy z latencją komunikacji, przerwaniami
Koszt: wymaga symulatora czasu rzeczywistego (dSPACE, NI)
Typowy krok: po SIL, przed testami na pełnym robocie
Narzędzia: Speedgoat, Opal-RT, NI VeriStand
PIL: Processor in the Loop
Docelowy procesor (Jetson) wpięty w pętla symulacyjna
Kod skompilowany na target hardware; sprawdza czas rzeczywisty
Wykrywa przepełnienia bufora, opóźnienia rzeczywiste
Pomiędzy HIL, a pełnym testem na robocie
Kluczowy dla weryfikacji TorchScript / ONNX polityki RL
Narzędzia: ROS 2 bag replay + Jetson + symulator w chmurze

## Slide 15
SEKCJA 3 | SCENARIUSZE TESTOWE
Scenariusze testowe dla nawigacji społecznej
TC-01 Prosta trasa 10 m: brak przeszkod, pomiar RMSE, czasu dotarcia, zużycia energii; 10 powtórzeń
TC-02 Statyczna przeszkoda: skrzynka 0.5×0.5 m w połowie trasy; robot musi ja ominąć bez wchodzenia w strefę 0.3 m
TC-03 Dynamiczna przeszkoda: pieszy przecinający trasę z prędkością 1.2 m/s; metryka: TTC > 1 s w każdej chwili
TC-04 Naruszenie strefy osobistej: aktor zbliży się do robota < 0.5 m; robot musi się zatrzymać w < 300 ms
TC-05 Pchnięcie boczne 20 Ns: robot musi odzyskać równowagę w < 3 s; brak upadku w 95% prób
TC-06 Utrata IMU (30 s): robot musi przejść do trybu degradacji i zatrzymać się bezpiecznie w < 1 s
TC-07 Długa misja 30 min: patrol po budynku; metryki: liczba incydentów, dryft SLAM, zużycie akumulatora

## Slide 16
KOD PYTHON
Automatyczny benchmark nawigacji (szkielet pytest)
import pytest, time
import numpy as np
# Fikstura: uruchom symulator i robot driver przed testem
@pytest.fixture(scope="session")
def robot_env():
env = SimEnv(config="corridor_5peds.yaml") # 5 pieszych
yield env
env.close()
def test_tc03_dynamic_obstacle(robot_env):
"""TC-03: robot nie narusza TTC < 1 s z pieszym."""
env = robot_env
obs = env.reset(scenario="cross_walker")
min_ttc = float("inf")
for _ in range(500): # 500 krokow po 100 ms = 50 s
action = env.policy(obs)
obs, _, done, info = env.step(action)
min_ttc = min(min_ttc, info["ttc"])
if done: break
assert min_ttc >= 1.0, f"Naruszenie TTC: {min_ttc:.2f} s"
assert env.info["success"], "Robot nie dotarł do celu"
Opis: TTC = Time-To-Collision; test uruchamiany w CI/CD po kazdym merge do branch main

## Slide 17
SEKCJA 3 | METRYKI
Metryki jakosci nawigacji: pełna lista
Nawigacja geometryczna: RMSE pozycji [m], sukces misji [%], czas dotarcia [s], zużycie energii [Wh]
Bezpieczeństwo: liczba kolizji, minimum TTC [s], liczba naruszeń strefy bezpiecznej, max silą kontaktu [N]
Stabilność: margines ZMP [m], liczba korekt kroku, max odchylenie roll/pitch [deg]
Nawigacja społeczna: Intrusion into Personal Space (IPS) [%], Social Space Violations (SSV) [#], Path Irregularity (PI)
Jakość lokalizacji: RMSE pozycji vs. ground truth (Vicon), blad yaw [deg], dryft SLAM [m/km]
Wydajność obliczeniowa: latencja planisty [ms], obciążenie CPU/GPU [%], temperatura Jetson [°C]
Subiektywne: Perceived Safety Rating (PSR, 1-7), Comfort Score (CS, 1-7), NASA-TLX dla operatora

## Slide 18
04
SEKCJA
Wdrazanie
i utrzymanie
Architektura floty, OTA updates, monitoring operacyjny, etyka

## Slide 19
SEKCJA 4 | CYKL ZYCIA
Cykl zycia systemu nawigacji humanoidalnej
1
Projektowanie
Analiza wymagan (Safety, Functional), HAZOP/FMEA, wybor stosu technologicznego i architektury systemu
2
Integracja i SIL
Budowa systemu, testy jednostkowe, integracyjne i SIL w Gazebo/Isaac; CI/CD pipeline na GitHub Actions
3
HIL i PIL
Testy na docelowym hardware (Jetson); weryfikacja latencji; testy regresji przy kazdym release RC
4
Certyfikacja
Audyt przez jednostke notyfikowana; analiza FMEA; dokumentacja CE; testy wytrzymalosciowe 1000 h

## Slide 20
SEKCJA 4 | FLOTA
Architektura floty i zarzadzanie flotą robotow
Infrastruktura centralna (cloud)
Fleet Manager: rejestr robotów, przypisanie zadań, priorytetyzacja misji
OTA Update Server: dystrybucja nowych polityk RL i modeli VLM przez HTTPS TLS 1.3
Digital Twin: wirtualna kopia każdego robota; symulacja nowych polityk przed wdrożeniem
Centralne logowanie: ELK Stack / Grafana; zbieranie rosbag2 fragmentów przy incydentach
A/B testing polityk: 10% floty testuje nowsza politykę; rollback automatyczny gdy metryki pogorszone
Architektura lokalna (robot)
Modul OTA: pobiera update poza godzinami pracy; walidacja sumy SHA-256 przed instalacja
Dual-bank OS: aktywny bank + standby; rollback jednym poleceniem przy awarii update
Lokalny monitoring: edge analytics na Jetson; alert jeśli anomalia wykryta bez polaczenia z chmura
Security: mTLS miedzy robotem a serwerem; certyfikaty X.509 rotowane co 90 dni
GDPR: dane biometryczne (twarze) przetwarzane tylko lokalnie; nie wysłane do chmury

## Slide 21
KOD PYTHON
OTA Update: weryfikacja i bezpieczna instalacja polityki
import hashlib, os, shutil, torch
def verify_and_install_policy(url: str, expected_sha256: str,
policy_path="/opt/robot/policy.pt") -> bool:
"""Pobiera, weryfikuje i instaluje nowa polityke RL przez OTA."""
import urllib.request
tmp_path = "/tmp/policy_candidate.pt"
# 1. Pobierz plik z serwera OTA (TLS)
urllib.request.urlretrieve(url, tmp_path)
# 2. Weryfikacja sumy SHA-256
sha = hashlib.sha256(open(tmp_path,"rb").read()).hexdigest()
if sha != expected_sha256:
os.remove(tmp_path); return False # kompromitacja pliku
# 3. Walidacja modelu (forward pass z testowym wejściem)
model = torch.jit.load(tmp_path).eval()
test_obs = torch.zeros(1, 18)
action = model(test_obs) # sprawdz ze nie rzuca wyjątku
assert action.shape == (1, 2), "Niepoprawny ksztalt wyjscia!"
# 4. Atomiczna podmiana (backup starego)
shutil.copy2(policy_path, policy_path + ".bak")
shutil.move(tmp_path, policy_path) # atomiczne rename
return True
Opis: Atomiczna zmiana nazwy zapobiega cząstkowej instalacji; SHA-256 chroni przed podmianą pliku

## Slide 22
SEKCJA 4 | MONITORING PRODUKCYJNY
Monitoring operacyjny: co metryzowac w produkcji
KPI misji: sukces [%], średni czas wykonania [s], liczba interwencji operatora dziennie
Bezpieczeństwo: incydenty/miesiąc (kolizje, zatrzymania awaryjne, upadki, skargi użytkowników)
Wydajność: zużycie energii na misje [Wh], czas lądowania, czas dostępności (uptime [%])
Zdrowie systemu: temperatura aktuatorow, błędy enkoderow, zużycie akumulatora (state-of-health)
Jakość nawigacji: RMSE lokalizacji (spot-check z zewnętrznym systemem), dryft mapy na koniec dnia
ML drift: porównanie rozkładu obserwacji online vs. dane treningowe (PSI score); alert przy > 0.2
Narzędzia: Grafana + InfluxDB (metryki); ELK (logi); PagerDuty (alerty 24/7); DataDog (ML monitoring)

## Slide 23
SEKCJA 4 | ETYKA I PRAWO
Aspekty etyczne i spoleczne wdrazania humanoidow
Prywatność: humanoid z kamerami to de facto urządzenie nadzoru; wymaga polityki RODO i zgody użytkowników
Transparentność: użytkownik ma prawo wiedzieć ze jest obserwowany przez robota i co system robi z danymi
Biasy algorytmów: modele ML nauczone na niereprezentatywnych danych mogą gorzej rozpoznawać pewne grupy osób
Przyszłość pracy: humanoid wykonujący zadania wcześniej ludzkie - kontekst społeczny i odpowiedzialność pracodawcy
Odpowiedzialność: kto odpowiada za szkody - producent, operator czy użytkownik? Ramy prawne UE AI Act (2024)
EU AI Act: roboty nawigujące w przestrzeni publicznej zakwalifikowane jako systemy wysokiego ryzyka (Annex III)
Zasada: technika może, ale to prawo i etyka decydują czy i jak. To inżynier odpowiada więc za świadome projektowanie

## Slide 24
PODSUMOWANIE
Nawigacja Robotów Humanoidalnych
W1
Percepcja i mapowanie
W2
Lokalizacja i fuzja
W3
Planowanie ruchu
W4
Chod i stabilność
W5
VLM / VLA
W6
World-Model Action
W7
Nawigacja społeczna
W8
Reinforcement Learning
W9
Bezpieczeństwo i wdrozenie
Pełna pętla: Sensory -> Percepcja -> Lokalizacja -> Planowanie -> WMA/RL/VLA -> Sterowanie -> Aktuatory -> Sensory

## Slide 25
PODSUMOWANIE
01
ISO 13482, SIL/PLe i FMEA to niezbędne ramy prawne i inżynierskie przed wdrożeniem humanoida wśród ludzi.
02
Architektura bezpieczeństwa musi być wielowarstwowa: hardware PLe + RTOS watchdog + runtime monitor + conformal prediction.
03
Testowanie SIL/HIL/PIL i automatyczne benchmarki (pytest + Gazebo) pozwalają wykryć regresje przed wdrożeniem na robocie.
04
OTA updates, dual-bank OS i monitoring ML drift sa kluczowe dla długookresowej niezawodności floty humanoidów.
05
Aspekty etyczne (prywatność, biasy, EU AI Act) są równoważne z aspektami technicznymi - inżynier ponosi współodpowiedzialność.

## Slide 26
ZADANIE PROJEKTOWE
Zadanie projektowe i pytania problemowe
Dla jakiego poziomu SIL powinien być certyfikowany czujnik F/T w stopie humanoida pracującego w szpitalu? Uzasadnij opierając się na ISO 13482 i IEC 61508.
Zaprojektuj scenariusz testowy TC-08 dla robota wchodzącego do windy: jakie warunki brzegowe należy sprawdzić, jakie metryki zmierzyć i ile powtórzeń jest wymagane dla statystycznej pewności?
Czym rożni się SIL (IEC 61508) od PLe (EN ISO 13849) i dlaczego system nawigacyjny może wymagać jednocześnie obu certyfikatów?
Zadanie: napisz prosty Safety Monitor (Kod 2) i dodaj test pytest sprawdzający ze monitor poprawnie ustawia lub . Uruchom test z symulowanymi danymi bez prawdziwego robota.
Bonus: przeanalizuj jeden publicznie dostępny raport incydentu z robotem usługowym (np. Knightscope, Softbank Pepper) i wskazać które z omawianych warstw bezpieczeństwa zawiodły lub były nieobecne.