## Slide 1
WYKŁAD 11
Programowanie
autonomicznych
robotów
Przedmiot: Robotyka i Systemy Autonomiczne
dr inż. Mateusz Pomianek
ROS 2 · SLAM · Python/C++ · Gazebo · Nav2 · MoveIt
Architektura systemów i ROS 2
Percepcja — LiDAR, kamera, SLAM
Planowanie ścieżki i nawigacja
Sterowanie — PID, BT, RL
Bezpieczeństwo i standardy
© Katedra Informatyki — Programowanie Autonomicznych Robotów

## Slide 2
Plan Wykładu — 30 Slajdów
Programowanie Autonomicznych Robotów | Studia Magisterskie Informatyki
Sl. 4–5
Kinematyka — DH, forward/inverse kinematics
Sl. 8–9
Sensory robotów — LiDAR, stereo, IMU, enkodery
Sl. 12–13
SLAM — Simultaneous Localization and Mapping
Sl. 16–17
Sterowanie — PID, maszyny stanów, Behavior Trees
Sl. 20–21
Uczenie ze wzmocnieniem — PPO, SAC, Sim2Real
Sl. 24–25
Symulacja — Gazebo, Webots, NVIDIA Isaac Sim
Sl. 28–29
Studium przypadku — robot dostawczy i AV
Sl. 1–3
Wprowadzenie — autonomia, architektury i ekosystem ROS 2
Sl. 6–7
ROS 2 — węzły, topiki, serwisy, akcje (Python/C++)
Sl. 10–11
Percepcja 3D — chmury punktów, PCL, YOLO dla robotów
Sl. 14–15
Planowanie ścieżki — A*, RRT*, Dijkstra, Nav2
Sl. 18–19
MoveIt 2 — manipulatory, trajektorie, IK
Sl. 22–23
Systemy wbudowane — STM32, RTOS, komunikacja CAN/I²C
Sl. 26–27
Bezpieczeństwo i standardy — ISO 10218, ISO 26262
Sl. 30
Trendy — Embodied AI, Foundation Models, ROS 3

## Slide 3
Czym jest robot autonomiczny? Definicja i poziomy autonomii
Programowanie Autonomicznych Robotów | Studia Magisterskie Informatyki
"A robot is any automatically operated machine that replaces human effort, though it may not resemble human beings in appearance or perform functions in a humanlike manner." — IEEE Standard 610.3
Trzy filary autonomicznego robota
Percepcja (Sensing)
Zbieranie danych o świecie: LiDAR, kamera, IMU, enkodery, dotyk. Kluczowe: jakość danych i kalibracja sensorów. Garbage in → garbage out.
Przetwarzanie (Processing)
Interpretacja sensorów → model świata → decyzja. Pipeline: percepcja → lokalizacja → planowanie → sterowanie. Często w czasie rzeczywistym.
Działanie (Actuation)
Silniki, serwomechanizmy, napędy, chwytaki. Pętla zwrotna: encoder → PID → PWM → silnik → enkoder. Dokładność ≈ pędnia napędowa.
Poziomy autonomii (SAE J3016 + robotics)
L0
Brak autonomii
Człowiek wykonuje wszystko. Teleoperacja. Pilot drona z joystickiem.
L1
Wspomaganie
Robot asystuje w jednym wymiarze. Serwonapęd stabilizujący kamerę.
L2
Częściowa
Robot kontroluje kilka osi, człowiek nadzoruje. Cobot assist.
L3
Warunkowa
Robot autonomiczny w określonych warunkach. Warehouse AMR.
L4
Wysoka
Pełna autonomia w zdefiniowanym obszarze ODD. Delivery robot.
L5
Pełna autonomia
Dowolne warunki, dowolne środowisko. Naukowy cel—nie osiągnięty.

## Slide 4
Kinematyka robotów: Denavit-Hartenberg i Transformacje
Programowanie Autonomicznych Robotów | Studia Magisterskie Informatyki
Kinematyka opisuje ruch robota geometrycznie, bez rozważania sił. Parametry DH to standard opisu łańcucha kinematycznego.
Macierze transformacji i notacja DH
Python
# Parametry DH: a, d, alpha, theta
# a = długość członu (X-axis)
# d = przesunięcie (Z-axis)
# alpha = skręt osi Z (X-axis)
# theta = kąt obrotu (Z-axis)
import numpy as np
def dh_matrix(a, d, alpha, theta):
ct, st = np.cos(theta), np.sin(theta)
ca, sa = np.cos(alpha), np.sin(alpha)
return np.array([
[ct, -st*ca, st*sa, a*ct],
[st, ct*ca, -ct*sa, a*st],
[ 0, sa, ca, d],
[ 0, 0, 0, 1]
])
# Forward kinematics: T_0_n = T01 @ T12 @ ... @ T(n-1)n
def forward_kinematics(dh_params, q):
T = np.eye(4)
for i,(a,d,alpha) in enumerate(dh_params):
T = T @ dh_matrix(a, d, alpha, q[i])
return T # pozycja i orientacja end-effector
Przestrzeń stawów vs. przestrzeń kartezjańska
q ∈ ℝⁿ (kąty/przemieszczenia stawów) ↔ x ∈ SE(3) (poza+orientacja). FK: q→x prosta. IK: x→q wieloznaczna lub niemożliwa.
Osobliwości
Konfiguracje gdy Jacobian J traci rząd → robot traci DOF. Np. wyciągnięte ramię. Wykrywanie: det(J·Jᵀ) < ε → alarm.
metody kinematyki odwrotnej (IK)
Analityczna (closed-form)
Dokładna, deterministyczna. Możliwa tylko dla robotów ≤6-DOF z uproszczonymi geometriami (np. PUMA 560). Wzory algebraiczne.
Jacobian Inverse / DLS
J⁺ = Jᵀ(JJᵀ)⁻¹. Numeryczna iteracja Δq = J⁺·Δx. DLS (Damped Least Squares) — odporny na singularności.
FABRIK
Forward And Backward Reaching Inverse Kinematics. Iteracyjny, szybki, naturalnie unika singularności. Standard w animacji i cobotach.
Optymalizacyjna (NLP)
IK jako minimalizacja ||FK(q)-x_des||². Dodatkowe więzy: joint limits, kolizje, min torque. Używana w MoveIt 2 (TRAC-IK, KDL).
💡 IK analityczna jest szybsza 100× od numerycznej, ale MoveIt 2 domyślnie używa KDL (numerycznej). Dla cobotów real-time → TRAC-IK lub analityczna dedykowana.

## Slide 5
Kinematyka robotów mobilnych: model i odometria
Roboty mobilne różnią się od manipulatorów. Nie mają sztywnego połączenia z bazą. Model kinematyczny + odometria = podstawa nawigacji.
Napęd różnicowy (differential drive)
Python
# Kinematyka napędu różnicowego
# v_L, v_R — prędkości lewego/prawego koła [m/s]
# L = rozstaw kół, R = promień koła
class DiffDriveKinematics:
def __init__(self, wheel_radius, wheel_base):
self.R = wheel_radius # promień koła [m]
self.L = wheel_base # rozstaw kół [m]
def forward(self, w_L, w_R):
"""omega [rad/s] → (v, omega_robot)"""
v_L = w_L * self.R
v_R = w_R * self.R
v = (v_R + v_L) / 2.0 # prędkość liniowa
w = (v_R - v_L) / self.L # prędkość kątowa
return v, w
def odometry(self, x, y, theta, v, w, dt):
"""Całkowanie pozy po czasie dt"""
theta_new = theta + w * dt
x_new = x + v * np.cos(theta) * dt
y_new = y + v * np.sin(theta) * dt
return x_new, y_new, theta_new
Błędy odometrii
Poślizg kół, nierówności terenu, niedokładność enkoderów. Błąd akumuluje się O(√n). Korekcja: fuzja z LiDAR/IMU (EKF) lub korekcja pęta.
Holonomiczne vs. nieholonomiczne
Różnicowe i Ackermann: nieholonomiczne — nie mogą jechać bokiem. Mecanum/omnidirectional: holonomiczne — pełna swoboda w płaszczyźnie.
Typy kinematyk mobilnych
Differential Drive
2 napędowe koła + 1–2 castery. Proste sterowanie, tanie. Turtlebot, Roomba. R₁≡prosto, R₂≡obrót w miejscu.
Ackermann (auto)
Przednie koła skrętne (jak auto). Minimalny promień skrętu. Lidar-based AGV, samochody autonomiczne.
Mecanum / Omni
Rolkowe koła 45°. Pełny ruch w płaszczyźnie XY + obrót. Wysokie koszty, wrażliwe na podłoże. Magazyny KUKA.
Tracked (gąsienice)
Wysokie tarcie i stabilność. Terenowe. Brak poślizgu. Stosowany w robotach ratowniczych i militarnych.
Legged (nóżkowy)
Spot (Boston Dynamics): 4 nogi, MPC+RL. Niezwykła lokomocja. Trudne sterowanie — aktywny obszar badań.

## Slide 6
ROS 2: Robot Operating System 2, Architektura
Programowanie Autonomicznych Robotów | Studia Magisterskie Informatyki
ROS 2 to middleware dla robotów. Nie system operacyjny, lecz zbiór narzędzi, bibliotek i konwencji opartych o DDS (Data Distribution Service).
Aplikacja (węzły)
rclpy / rclcpp · lifecycle nodes · composable nodes · executor · callback groups
↓
Middleware kliencka (rmw)
rmw_fastrtps_cpp · rmw_cyclonedds · rmw_connextdds — wymienne przez env var
↓
DDS / RTPS Transport
Fast-DDS (domyślny) · CycloneDDS · RTI Connext · QoS: reliability/durability/history
↓
Sieć / OS Layer
UDP multicast (local) / TCP unicast (remote) · Linux / macOS / Windows · POSIX realtime
↓
Narzędzia
colcon build · ros2 topic/service/action · rviz2 · rqt · ros2bag · foxglove studio
🔄 ROS 2 vs ROS 1: brak Master node (discovery rozproszone przez DDS) · QoS reliability · nowe typy: Actions (preemptable) · native Windows/Mac · lifecycle nodes · Executors (multi-thread) · security (SROS 2).

## Slide 7
ROS 2: Publisher, Subscriber, Serwis i Akcja (Python/C++)
Programowanie Autonomicznych Robotów | Studia Magisterskie Informatyki
Komunikacja w ROS 2: Topic (pub/sub, 1:N) · Service (req/resp, synchroniczny) · Action (długie zadanie z feedbackiem, cancelable).
Publisher & Subscriber (Python)
Python
import rclpy
from rclpy.node import Node
from std_msgs.msg import Float32
from geometry_msgs.msg import Twist
class VelocityPublisher(Node):
def __init__(self):
super().__init__("vel_pub")
self.pub = self.create_publisher(
Twist, "/cmd_vel", 10)
# QoS depth=10 (ostatnie 10 wiadomości)
self.timer = self.create_timer(
0.1, self.publish_vel) # 10 Hz
def publish_vel(self):
msg = Twist()
msg.linear.x = 0.3 # [m/s]
msg.angular.z = 0.1 # [rad/s]
self.pub.publish(msg)
self.get_logger().info(
f"v={msg.linear.x:.2f}")
def main():
rclpy.init()
rclpy.spin(VelocityPublisher())
rclpy.shutdown()
Action Server (nawigacja do celu)
Python
from nav2_msgs.action import NavigateToPose
from rclpy.action import ActionClient
import rclpy
from rclpy.node import Node
class NavClient(Node):
def __init__(self):
super().__init__("nav_client")
self._client = ActionClient(
self, NavigateToPose,
"navigate_to_pose")
def send_goal(self, x, y, yaw=0.0):
goal = NavigateToPose.Goal()
goal.pose.header.frame_id = "map"
goal.pose.pose.position.x = x
goal.pose.pose.position.y = y
self._client.wait_for_server()
future = self._client.send_goal_async(
goal,
feedback_callback=self.feedback_cb)
future.add_done_callback(self.goal_response)
def feedback_cb(self, feedback):
dist = feedback.feedback.distance_remaining
self.get_logger().info(
f"Dystans: {dist:.2f} m")
QoS Profile
RELIABLE+VOLATILE (domyślny) · BEST_EFFORT dla sensora · TRANSIENT_LOCAL+RELIABLE dla /map. Mismatch → brak połączenia.
ros2 launch
Startuj wiele węzłów: LaunchDescription + Node(). Grupy log, remapowania, parametry z YAML, composable containers.
💡 Używaj lifecycle nodes dla krytycznych węzłów — gwarantuje poprawną inicjalizację i cleanup. Nav2 używa lifecycle zarządzanego przez lifecycle_manager.

## Slide 8
Sensory robotów: LiDAR, Kamera, IMU i Enkodery
Programowanie Autonomicznych Robotów | Studia Magisterskie Informatyki
Wybór sensorów determinuje możliwości i koszty robota. Nie istnieje jeden sensor do wszystkiego — fuzja multimodalna jest konieczna.
LiDAR 3D (VLP-16/Ouster OS1)
Time-of-flight: laser 905/1550nm, pomiar czasu lotu. Zasięg 100m, dokładność ±2cm. 16–128 linii skanujących. Chmura 700k pkt/s. Slabe: deszcz, mgła, lustrzane powierzchnie.
LiDAR 2D (RPLIDAR/Hokuyo)
Skanowanie 360° w jednej płaszczyźnie. Zasięg 12–25m, 0.33° rozdzielczość. Tani (RPLIDAR A3: 400$). Podstawa SLAM 2D — Turtlebot, AMR magazynowy.
Kamera stereo (ZED 2/RealSense)
Triangulacja: 2 kamery → mapa głębokości RGB-D. ZED 2: 20m depth, 120 FPS, SDK z VO. Intel D435: 10m, 90 FPS, VGA depth. IMU wbudowany.
IMU (VN-100, ICM-42688)
Accelerometr + żyroskop + (mag). 500–8000 Hz. Niezbędny dla EKF. VN-100: przemysłowy, EKF on-chip. Błąd integracji drift ~0.1°/s → potrzebna fuzja.
Enkodery (absolutne/inkrementalne)
Inkrementalny: impulsy na obrót. Absolutny: unikalna pozycja bez referencji (Grey code). AMT102: 8192 CPR, 7$. Kluczowe dla odometrii i PID.
Inne: ToF, sonar, dotyk, GPS
HC-SR04 ultrasonic: 2–400cm, ±3mm. ToF (VL53L5CX): macierz 8×8. GPS RTK: ±2cm (outdoor). Czujniki siły/momentu: FT300 (Robotiq) do cobot compliance.

## Slide 9
Percepcja 3D: chmury punktów, PCL i PointNet
Programowanie Autonomicznych Robotów | Studia Magisterskie Informatyki
Chmura punktów to zbiór P = {(x,y,z,i)ₙ} — nieuporządkowany, setek tysięcy punktów per ramka. PCL (Point Cloud Library) to standard.
PCL pipeline — filtrowanie i segmentacja
C++
#include <pcl/point_cloud.h>
#include <pcl/filters/voxel_grid.h>
#include <pcl/segmentation/sac_segmentation.h>
#include <pcl/filters/extract_indices.h>
// Voxel grid downsampling (100k→5k pkt)
pcl::VoxelGrid<pcl::PointXYZ> vg;
vg.setInputCloud(cloud_raw);
vg.setLeafSize(0.05f, 0.05f, 0.05f); // 5cm voxel
vg.filter(*cloud_filtered);
// RANSAC plane segmentation (usuwanie podłogi)
pcl::SACSegmentation<pcl::PointXYZ> seg;
seg.setModelType(pcl::SACMODEL_PLANE);
seg.setMethodType(pcl::SAC_RANSAC);
seg.setDistanceThreshold(0.02); // 2cm
seg.setInputCloud(cloud_filtered);
pcl::ModelCoefficients::Ptr coeff(
new pcl::ModelCoefficients);
pcl::PointIndices::Ptr inliers(
new pcl::PointIndices);
seg.segment(*inliers, *coeff);
// coeff->values = [a,b,c,d] (równanie ax+by+cz+d=0)
Sieci neuronowe dla chmur punktów
PointNet (Qi et al., 2017)
Pierwsza sieć bezpośrednio na {(x,y,z)}: MLP per point → max pooling → global descriptor. Permutation invariant. 89.2% mAP ModelNet40. Podstawa wszystkich następnych.
PointNet++ (2017)
Hierarchiczne próbkowanie: farthest point sampling → local region → mini-PointNet. Lepsze na gęstych chmurach. Używany w autonomicznych samochodach.
VoxelNet / PointPillars (2018)
Voxelizacja → 3D CNN. PointPillars: voxele w kolumny 2D → 2D CNN → SSD detection head. 62 FPS na GPU. Waymo i Tesla używają podobnych architektur.
Open3D i ROS 2 pointcloud2
sensor_msgs/PointCloud2 w ROS 2. Open3D Python API: o3d.geometry.PointCloud → visualize, ICP registration, DBSCAN clustering. Interoperuje z NumPy.
💡 Kalibruj LiDAR i kamerę wspólnie używając szachownicy 3D (ros2_camera_lidar_calibration). Bez kalibracji fuzja sensorów da błędne wyniki projekcji.

## Slide 10
Computer Vision dla robotów: detekcja, segmentacja, głębokość
Programowanie Autonomicznych Robotów | Studia Magisterskie Informatyki
Kamera to najtańszy, najbogatszy informacyjnie sensor. Robot musi zamienić piksele w semantyczną wiedzę o środowisku.
YOLO dla robotów: detekcja w czasie rzeczywistym
Python
from ultralytics import YOLO
import rclpy
from sensor_msgs.msg import Image
from cv_bridge import CvBridge
class YOLODetector(Node):
def __init__(self):
super().__init__("yolo_detector")
self.model = YOLO("yolov8n.pt")
# Dla robotyki: yolov8n < 3ms na Jetson
self.bridge = CvBridge()
self.sub = self.create_subscription(
Image, "/camera/image_raw",
self.image_cb, 10)
def image_cb(self, msg):
img = self.bridge.imgmsg_to_cv2(msg)
results = self.model(img, conf=0.5)
for box in results[0].boxes:
# box.xyxy, box.cls, box.conf
self.process_detection(box)
Estymacja głębokości (monocular)
MiDaS / Depth Anything: relative depth z 1 kamery. ~25 FPS Jetson. Dokładność relatywna, wymaga kalibracji skalowej z LiDAR. Dobra dla planowania ścieżki.
Segmentacja semantyczna
SAM 2 (Meta) + YOLOv8-seg: real-time instance segmentation. DINOv2 jako backbone — zero-shot transfer na nowe klasy obiektów.
Metody detekcji i ich cechy
YOLOv8 / YOLOv11
One-stage, anchor-free. 3–6ms GPU, 15ms Jetson AGX. COCO mAP 53. Najszybsze dla real-time robotyki. Model nano (3.2MB) na Raspberry Pi.
RT-DETR
Transformer-based, bez NMS. 54.8 mAP COCO. Wyższa dokładność niż YOLO. 9ms A100. Dobry gdy ważność > szybkość.
DINO / GroundedSAM
Open-vocabulary detection: 'find all bottles'. Zero-shot bez fine-tuningu. 5–10FPS — dla robotyki manipulacyjnej, nie nawigacji.
ArUco / AprilTag
Fiducial markers — deterministyczne, latencja < 1ms. Dokładność pozycji < 1mm przy kalibrowanej kamerze. Standard dla pick-and-place.

## Slide 11
SLAM: Simultaneous Localization and Mapping
SLAM rozwiązuje problem jajka i kury: zbuduj mapę żeby się zlokalizować, zlokalizuj się żeby budować mapę. Centralny problem robotyki mobilnej.
Problem SLAM formalnie
p(x₁:ₜ, m | z₁:ₜ, u₁:ₜ)
Dany: obserwacje z₁:ₜ (sensory), sterowania u₁:ₜ. Szukaj: trajektoria robotax₁:ₜ + mapa m.
EKF-SLAM
Extended Kalman Filter. Stan = [robot_pose, landmarks]. O(n²) złożoność, nie skaluje się. Historia, ale ważny baseline.
GMapping / Gmapping (ROS)
Particle filter SLAM. 2D LiDAR. Dobry dla małych środowisk. Nadal używany w Turtlebot3 demos.
Cartographer (Google)
Sparse pose graph + scan matching (CSM). 2D i 3D LiDAR. Submaps + loop closure. Przemysłowy standard dla AGV.
RTAB-Map
RGB-D + LiDAR SLAM. Loop closure z bag-of-words (visual). Eksportuje mapę 3D do Nav2. Bardzo kompletne rozwiązanie.
ORB-SLAM 3
Visual SLAM (kamera): ORB feature extraction → pose graph. Monocular/stereo/RGB-D. Stan akademickiego art. 2021.
SLAM pipeline: kluczowe komponenty
Odometria (front-end)
Scan matching (ICP/NDT) lub visual odometry. Estymacja ruchu między klatkami. Szybkie (< 10ms), ale akumuluje błąd.
Loop Closure
Wykrycie wizyty w poprzednio odwiedzonej lokalizacji. Feature matching lub place recognition (NetVLAD, Scan Context). Koryguje drift.
Graph Optimization (back-end)
Pose graph: węzły=pozy, krawędzie=ograniczenia. Minimalizacja sumy kwadratów błędów. g2o, GTSAM, iSAM2. Rzadka macierz informacji.
Mapa
Occupancy grid (2D: 0/1/unknown), voxel map (OctoMap 3D), landmark map (punkty 3D), topologiczna (węzły+krawędzie).
💡 Dla robotów indoor uruchom: ros2 launch slam_toolbox online_async_launch.py — gotowy SLAM 2D. Dla 3D outdoor: Cartographer z LiDAR 3D.

## Slide 12
Planowanie ścieżki: A*, RRT*, Dijkstra i Optymalizacja
Programowanie Autonomicznych Robotów | Studia Magisterskie Informatyki
Planer ścieżki odpowiada na pytanie: jak dojść
z punktu A do B unikając przeszkód? Dwa poziomy: global planner + local planner.
implementacja i heurystyki A*
Python
import heapq
def a_star(grid, start, goal):
# heurystyka: odległość Manhattan
h = lambda n: abs(n[0]-goal[0])+abs(n[1]-goal[1])
open_set = [(h(start), start)]
g_score = {start: 0}
came_from = {}
while open_set:
_, cur = heapq.heappop(open_set)
if cur == goal:
path = []
while cur in came_from:
path.append(cur); cur=came_from[cur]
return path[::-1]
for dx,dy in [(-1,0),(1,0),(0,-1),(0,1)]:
nb = (cur[0]+dx, cur[1]+dy)
if grid[nb[0]][nb[1]] == 0: # wolna komórka
g = g_score[cur] + 1
if g < g_score.get(nb, float('inf')):
g_score[nb] = g
came_from[nb] = cur
heapq.heappush(open_set,(g+h(nb),nb))
return None # brak ścieżki
Potencjalne pola (Potential Fields)
Cel = atraktor, przeszkody = repulsory. Szybkie, reaktywne. Wada: lokalne minima (robot utyka). Używane w local planner jako składowa.
Inflation layer — costmap
Przeszkody paddinowane buforem (robot_radius + margin). A* planuje z uwzględnieniem. NavStack costmap2d obsługuje automatycznie.
Algorytmy i ich porównanie
Dijkstra
A* z h=0. Gwarantuje optymalność. Wolniejszy niż A*. Podstawa dla wielu wariantów. O((V+E)log V).
A* (A-star)
Najszybszy kompletny dla grid map. h=Manhattan (4-conn) lub Chebyshev (8-conn). Admissible heuristic → optymalny.
D* Lite
Dynamic A* — replanning gdy zmienia się mapa. Świetny dla środowisk dynamicznych. Standard NASA Mars Rover.
RRT / RRT*
Szybkie drzewo losowych próbek. RRT*: asymptotycznie optymalny. Dobry dla wysokich DOF (6-DOF arm). Nie daje optymalnej ścieżki dla 2D nav.
Nav2 Smac Planner
A* na lattice / Hybrid-A* dla kinematic constraints (Ackermann). NavFn (Dijkstra-based). Oficjalny planer ROS 2.

## Slide 13
Nav2: Navigation Stack ROS 2, architektura i konfiguracja
Programowanie Autonomicznych Robotów | Studia Magisterskie Informatyki
Nav2 to kompletny system nawigacji dla ROS 2. Zastępuje move_base z ROS 1.
Modularny, lifecycle-managed, BehaviorTree-based.
BT Navigator
Orchestrator oparty o Behavior Tree (BehaviorTree.CPP). Koordynuje recovery behaviors, planner, controller.
Planner Server
Uruchamia global planner (NavFn/Smac). Wejście: /goal_pose → wyjście: /plan (ścieżka na mapie).
Controller Server
Local planner (DWB/MPPI/TEB). Śledzi globalną ścieżkę wysyłając /cmd_vel. Unika lokalnych przeszkód.
Costmap 2D
Global costmap (statyczna mapa + inflation) + Local costmap (sliding window 5×5m sensor data).
AMCL (Localization)
Adaptive Monte Carlo Localization — particle filter na gotowej mapie. 500–2000 cząstek. Wymaga map_server.
Recovery Behaviors
Spin · Backup · Clear costmap · Wait. Uruchamiane gdy robot utknął. Zdefiniowane w BT XML.
ros2 launch nav2_bringup navigation_launch.py map:=/path/to/map.yaml use_sim_time:=True params_file:=nav2_params.yaml
ros2 topic pub /goal_pose geometry_msgs/PoseStamped '{header:{frame_id:"map"}, pose:{position:{x:3.0,y:1.5}}}'

## Slide 14
Sterowanie robotem: PID, regulatory i pętla zwrotna
Programowanie Autonomicznych Robotów | Studia Magisterskie Informatyki
PID (Proportional-Integral-Derivative) to najpowszechniejszy regulator w robotyce. Szacuje się, że 95% pętli sterowania w przemyśle to regulatory PID lub PI.
Implementacja PID z anti-windup
Python
class PIDController:
def __init__(self, Kp, Ki, Kd,
output_limits=(-1.0,1.0)):
self.Kp, self.Ki, self.Kd = Kp, Ki, Kd
self.integral = 0.0
self.prev_error = 0.0
self.limits = output_limits
def compute(self, setpoint, measured, dt):
error = setpoint - measured
# Anti-windup: nie sumuj gdy na limicie
p_out = self.Kp * error
d_out = self.Kd * (error-self.prev_error)/dt
# Sprawdź limity przed integrowaniem
raw = p_out + self.Ki*self.integral + d_out
if self.limits[0] < raw < self.limits[1]:
self.integral += error * dt
i_out = self.Ki * self.integral
output = p_out + i_out + d_out
self.prev_error = error
# Clamp output
return max(self.limits[0],
min(self.limits[1], output))
# Zastosowanie: prędkość koła
pid = PIDController(Kp=1.2, Ki=0.5, Kd=0.05)
cmd = pid.compute(target_rpm, encoder_rpm, dt)
Metody strojenia PID
Ziegler-Nichols (Z-N)
Zwiększaj Kp do oscylacji → Ku, Tu. Oblicz: Kp=0.6Ku, Ti=0.5Tu, Td=0.125Tu. Szybka metoda — może być zbyt agresywna.
Tryb manualny + iteracyjny
Start: Kp mały, Ki=Kd=0. Zwiększaj Kp do oscylacji. Dodaj Ki dla steady-state error. Dodaj Kd dla tłumienia. Praktycznie najczęstszy.
Auto-tuning (relay feedback)
Wbudowany w sterowniki Beckhoff/Siemens. Układ przełączający (relay) → oscylacje kontrolowane → auto-oblicza Ku, Tu.
Cascade PID
Zewnętrzna pętla pozycji → setpoint wewnętrznej pętli prędkości → setpoint pętli prądu. Szybsze pętle wewnętrzne (1kHz current, 100Hz velocity).
Zaawansowane: LQR, MPC
Linear Quadratic Regulator, optymalne przy modelowaniu stanu. MPC (Model Predictive Control), predykcja N kroków. Standard w cobotach i AV.

## Slide 15
Maszyny stanów i Behavior Trees, architektura decyzyjna
Programowanie Autonomicznych Robotów | Studia Magisterskie Informatyki
Decyzja: co robot ma teraz robić?
Maszyna stanów to dobry start, ale Behavior Trees (BT) skalują się lepiej dla złożonego zachowania.
Implementacja Behavior Tree w Python
Python
import py_trees
# Liście (Behaviours)
class CheckBattery(py_trees.behaviour.Behaviour):
def update(self):
if battery_level > 20:
return py_trees.common.Status.SUCCESS
return py_trees.common.Status.FAILURE
class NavigateToGoal(py_trees.behaviour.Behaviour):
def update(self):
if nav_complete:
return py_trees.common.Status.SUCCESS
return py_trees.common.Status.RUNNING
# Drzewo: Sequence = AND, Selector = OR
root = py_trees.composites.Selector(
"Root", memory=False)
patrol = py_trees.composites.Sequence(
"Patrol", memory=False)
patrol.add_children([
CheckBattery(),
NavigateToGoal(),
PickObject()])
recharge = py_trees.composites.Sequence(
"Recharge", memory=False)
recharge.add_children([GoToCharger(), Charge()])
root.add_children([patrol, recharge])
Porównanie FSM vs Behavior Trees
Aspekt
FSM
Behavior Tree
Skalowalność
Eksplozja liczby stanów/tranzycji przy złożoności O(n²)
Hierarchiczna, modułowa — dodaj poddrzewo bez zmian istniejącego
Czytelność
Diagram stanów czytelny do ~20 stanów
XML/graficzny, narzędzia (Groot2) — wizualizacja w runtime
Reaktywność
Trudna zmiana priorytetu — wymaga nowych tranzycji
Selector re-evaluuje każdy tick — naturalny priorytet
Współbieżność
Wymaga przebudowy na Statecharts
Parallel composite — wbudowana równoległość
Debugging
Logi tranzycji stanów
Groot2 live visualization, każdy node status kolorowany
💡 Nav2 używa BehaviorTree.CPP v4 z gotowymi BT XML. Otwórz Groot2 IDE → Live Monitor podczas nawigacji, by zobaczyć aktywny węzeł drzewa w czasie rzeczywistym.

## Slide 16
MoveIt 2: Planowanie Ruchu Manipulatorów
Programowanie Autonomicznych Robotów | Studia Magisterskie Informatyki
MoveIt 2 to de facto standard planowania ruchu dla ramion robotycznych w ROS 2. Integruje IK, kolizje, trajektorie i sterowanie.
MoveGroup Interface
Główne API. move_group.setPoseTarget() → plan() → execute(). Proste zadania w kilku linijkach Pythona/C++.
OMPL (planery)
Open Motion Planning Library: RRT*, PRM*, BIT*, LBTRRT. Każdy obsługuje 6-DOF w sekundach. Domyślny: RRT Connect.
FCL Collision Check
Flexible Collision Library: sphere/box/mesh primitives. Sprawdza self-collision i environment. < 1ms per check.
KDL / TRAC-IK
Kinematics solver. TRAC-IK 3× szybszy i bardziej niezawodny niż KDL (78% → 99% success rate). Zawsze używaj TRAC-IK.
Planowanie chwytania obiektów (pick and place)
Python
# MoveIt 2 Python interface — pick & place
from moveit2 import MoveIt2
arm = MoveIt2(node, joint_names=["j1","j2","j3","j4","j5","j6"],
base_link="base_link", end_effector="tool0",
group_name="manipulator")
# Zaplanuj do pozycji w przestrzeni kartezjańskiej
arm.set_pose_goal(position=[0.4, 0.2, 0.3],
quat_xyzw=[0, 0.707, 0, 0.707])
success = arm.plan() # OMPL planning
if success: arm.execute() # wysyła do ros2_control
# Trajektoria kartezjańska (linearna, nie joint-space)
waypoints = [[0.4,0.2,0.3],[0.4,0.2,0.1],[0.4,0.3,0.1]]
arm.set_cartesian_path_goal(waypoints, max_step=0.005) # 5mm
💡 Uruchom MoveIt Setup Assistant (ros2 launch moveit_setup_assistant setup_assistant.launch.py) — generuje automatycznie SRDF, konfigurację collision matrix i launch files.

## Slide 17
Uczenie ze wzmocnieniem: PPO, SAC i Sim2Real Transfer
Programowanie Autonomicznych Robotów | Studia Magisterskie Informatyki
RL dla robotów: zamiast programować zachowanie, robot uczy się go przez próby i błędy w symulacji. Sim2Real: przenieś nauczoną politykę na prawdziwy hardware.
PPO dla sterowania robotem: Stable-Baselines3
Python
from stable_baselines3 import PPO
from stable_baselines3.common.env_util import (
make_vec_env)
import gymnasium as gym
# Tworzenie środowiska (Gym / Gymnasium API)
env = make_vec_env("HalfCheetah-v4", n_envs=8)
# n_envs=8: równoległe środowiska → szybsze próbkowanie
model = PPO(
"MlpPolicy",
env,
learning_rate=3e-4,
n_steps=2048, # kroków zbieranych przed update
batch_size=64,
n_epochs=10,
gamma=0.99, # discount factor
gae_lambda=0.95, # GAE advantage estimation
ent_coef=0.01, # entropia → eksploracja
verbose=1)
model.learn(total_timesteps=1_000_000)
model.save("ppo_cheetah")
# Inferencja: obs, _ = env.reset()
# action, _ = model.predict(obs, deterministic=True)
Algorytmy RL dla robotów
PPO (Proximal Policy Optimization)
On-policy. Stabilne, sample-efficient. Clip ratio ε=0.2. Złoty standard. Spot (BD) locomotion, OpenAI Dexterous Hand nauczyły się PPO.
SAC (Soft Actor-Critic)
Off-policy, maximum entropy RL. Automatyczny tuning temperatury. Bardziej sample-efficient niż PPO. Dobry dla ciągłych przestrzeni akcji (ramię).
Sim2Real Transfer - Domain Randomization
Problem: sim2real gap (tarcie, masa, opóźnienia różne). Rozwiązanie: randomizuj parametry w symulacji → polityka uodporniona na wariancję. NVIDIA używa Isaac Gym + DR.
Isaac Lab / IsaacGym
GPU-accelerated: 4096 środowisk równolegle na 1 GPU. 10× szybsze niż Gazebo. PyTorch natywnie. Robot learning state-of-art. AnyBotics ANYmal trenowany w Isaac.
💡 Zacznij od Gymnasium MuJoCo envs (HalfCheetah, Ant, Humanoid) — stabilne benchmarki. Dopiero gdy polityka działa w symie, przenoś na hardware.

## Slide 18
Systemy wbudowane: STM32, Raspberry Pi, Jetson i RTOS
Programowanie Autonomicznych Robotów | Studia Magisterskie Informatyki
Robot to hierarchia komputerów: mikrokontroler (< 1μs, PWM/SPI) → komputer pokładowy (nawigacja) → PC (planowanie, ML). Każdy poziom ma inne wymagania.
Real-Time Operating Systems
C
/* FreeRTOS — sterowanie silnikiem, STM32 */
#include "FreeRTOS.h"
#include "task.h"
void motor_control_task(void *pvParam) {
TickType_t last_wake = xTaskGetTickCount();
for(;;) {
// Odczyt enkodera
int32_t pos = encoder_get_count();
// PID: setpoint → PWM
float pwm = pid_compute(
target_pos, pos, 0.001f); // dt=1ms
motor_set_pwm(pwm);
// Precyzyjne 1kHz (1ms period)
vTaskDelayUntil(&last_wake,
pdMS_TO_TICKS(1));
}
}
// Priorytet: motor_task(5) > nav_task(3) > log(1)
xTaskCreate(motor_control_task, "motor",
256, NULL, 5, NULL);
STM32F4/G4 (low-level ctrl)
Cortex-M4/M7, 168MHz. Sterowanie silnikami PWM, SPI do IMU, UART do czujników. Opóźnienie < 1μs. FreeRTOS lub bare-metal. micro-ROS → DDS agent.
Raspberry Pi 4/5 (mid-level)
ARM Cortex-A72, 4-core, 8GB RAM. ROS 2 natively. Brak gwarancji real-time (Linux). Dobry dla perception, planning. USB3 → kamera, WiFi, BT.
NVIDIA Jetson Orin (AGX/NX)
12 TOPS NVDLA + GPU 1792 CUDA + ARM A78. Dedykowany robot AI. TensorRT inference YOLOv8 < 3ms. Sterowanie robotem + ML na jednym modulu.
BeagleBone Blue / OpenCR
Specjalizowane do robotów: OpenCR (Turtlebot3) – STM32 + IMU + motor drivers na jednej płycie. BeagleBone: PRU (200MHz real-time coprocessors).
micro-ROS
ROS 2 na mikrokontrolerach (STM32/ESP32). micro-ROS Agent na RPi/PC. Topiki, serwisy przez XRCE-DDS (UDP/UART/CAN). STM32 + FreeRTOS oficjalnie wspierany.
CAN Bus w robotach
ISO 11898, 1Mbit/s. Odporny na zakłócenia. Multi-master. Sterowniki silników ESCON/ODrive/VESC komunikują przez CAN. ROS 2: ros2_socketcan.
ROS 2 real-time (Apex.OS)
Apex.OS = certyfikowana ASIL-D dystrybucja ROS 2 z gwarancjami real-time. Używana w autonomicznych wózkach widłowych STILL.

## Slide 19
Komunikacja niskopoziomowa: CAN, UART, SPI, I²C, EtherCAT
Programowanie Autonomicznych Robotów | Studia Magisterskie Informatyki
Każdy protokół ma swoje zastosowanie. Dobry inżynier robotyki wybiera protokół pasujący do wymagań: przepustowość, dystans, real-time, koszty.
CAN Bus (ISO 11898)
⚡ 1 Mbit/s
📡 40m
Sterowniki silników (ODrive, VESC), IMU przemysłowy. Multi-master, priorytetyzacja. Samochody od 1986.
UART / RS-485
⚡ 4 Mbit/s
📡 1200m
GPS modemy, LiDAR (RPLIDAR UART), debug console. Punkt-punkt lub multi-drop (RS-485). Asynchroniczny.
SPI
⚡ 50 Mbit/s
📡 30cm
IMU (ICM-42688 10MHz SPI), Flash, enkodery absolutne. Full-duplex, synchroniczny. Master-slave.
I²C
⚡ 3.4 Mbit/s
📡 1m
Czujniki dystansu, ekspandery GPIO, OLED display. Tylko 2 przewody (SDA+SCL). Adresowanie 7-bit.
EtherCAT
⚡ 100 Mbit/s
📡 100m
Przemysłowe serwonapędy (Beckhoff AX5000). Jitter < 1μs. Każdy slave przetwarza ramkę w locie.
USB 3 / PCIe
⚡ 5 Gbit/s
📡 5m
Kamery RGB-D (ZED, RealSense), LiDAR 3D (Ouster). Wysoka przepustowość danych.

## Slide 20
Symulacja — Gazebo Harmonic, Webots i NVIDIA Isaac Sim
Programowanie Autonomicznych Robotów | Studia Magisterskie Informatyki
Symulacja skraca czas developmentu 10×: testuj algorytmy bez ryzyka uszkodzenia hardware. Wierność symulacji to klucz do skutecznego Sim2Real.
Gazebo Harmonic (nowy Gazebo)
Następca Gazebo Classic. Zbudowany od zera: Ignition/gz-sim. Lepszy multi-robot, pluginy w Ignition Transport, OGRE 2 rendering. Integracja Nav2/MoveIt 2 przez ros_gz_bridge. Standard ROS 2.
Webots
Open-source, WSL-friendly. Prostszy start niż Gazebo. Wbudowane modele: TIAGo, Spot, UR10. Python supervisor API. Dobry dla dydaktyki.
CoppeliaSim (V-REP)
Profesjonalny, komercyjny. Wbudowana odwrotna kinematyka IKfast, siły kontaktu, przenośnik taśmowy. Zbliżony do rzeczywistości fizycznej.
NVIDIA Isaac Sim (Omniverse)
USD scene format. PhysX 5 physics. Fotorealistyczny rendering Lumen. 4096 równoległych środowisk GPU. Domain Randomization wbudowany. Przyszłość robotyki AI.
Gazebo — SDF i uruchamianie świata:
Python
# launch/simulation.launch.py
from launch import LaunchDescription
from launch_ros.actions import Node
from launch.actions import IncludeLaunchDescription
def generate_launch_description():
return LaunchDescription([
# Gazebo z customowym światem
IncludeLaunchDescription(
PythonLaunchDescriptionSource([
gz_sim_pkg, "/launch/gz_sim.launch.py"
]),
launch_arguments={
"gz_args": "my_world.sdf -r"
}.items()),
# Bridge ROS 2 ↔ Gazebo Topics
Node(package="ros_gz_bridge",
executable="parameter_bridge",
arguments=[
"/cmd_vel@geometry_msgs/msg/Twist"
"@gz.msgs.Twist",
"/scan@sensor_msgs/msg/LaserScan"
"@gz.msgs.LaserScan"
]),
])
Modele URDF / SDF
URDF (XML): links, joints, visual, collision, inertia. xacro: makra i parametry. SDF: Gazebo native, więcej właściwości fizycznych. Eksport z Fusion 360 / SolidWorks.
ros2_control + Gazebo
hardware_interface::SystemInterface → Gazebo Plugin. Jeden kod kontrolera działa w symie i na hardware. Kluczowy wzorzec ROS 2.

## Slide 21
Integracja: pełny stack nawigacyjny dla AMR
Programowanie Autonomicznych Robotów | Studia Magisterskie Informatyki
AMR (Autonomous Mobile Robot) w magazynie: cel = dotarcie do punktu, podniesienie towaru, powrót. Wymaga integracji wszystkich komponentów.
Pełny stack nawigacyjny —> przepływ danych:
Misja
Fleet Manager / REST API → cel (x,y,yaw) lub lista waypointów
↕
Planowanie
Nav2 BT Navigator → Smac Planner (global) + DWB/MPPI (local) → /cmd_vel
↕
Lokalizacja
AMCL na mapie OR Cartographer SLAM (dynamiczne środowisko) → /tf: map→odom→base_link
↕
Percepcja
LiDAR 2D (RPLIDAR) → LaserScan → costmap. Kamera → YOLO → obstacle avoidance layer
↕
Sterowanie
ros2_control: diff_drive_controller → PID PWM → silniki DC. Enkodery → odometria
💡 Diagnoza: ros2 topic hz /scan (sprawdź 10Hz LiDAR) · ros2 topic echo /tf (sprawdź transformacje) · rviz2 → Add → TF · rqt_graph → sprawdź połączenia węzłów

## Slide 22
Coboty i bezpieczeństwo: ISO 10218, Power and Force Limiting
Programowanie Autonomicznych Robotów | Studia Magisterskie Informatyki
Cobot (collaborative robot) = robot pracujący bezpiecznie obok człowieka bez fizycznej bariery. Wymaga certyfikacji i analizy ryzyka.
Tryby pracy cobota (ISO/TS 15066)
SSM — Speed & Separation Monitoring
Kamera/LiDAR monitoruje dystans człowiek-robot. Prędkość robota spada proporcjonalnie do zbliżenia. Zatrzymanie przy <100mm.
PFL — Power & Force Limiting
Czujniki siły/momentu w każdym stawie. Zatrzymanie gdy F>150N lub moment>80Nm. UR/KUKA/Fanuc cobots.
HGP — Hand Guiding Port
Człowiek prowadzi ramię ręcznie (gravity compensation). Teach-by-demonstration. FT sensor na flanszu.
STO — Safe Torque Off
Stop kategorii 0: natychmiastowe odcięcie napędu. Relay bezpieczeństwa + SIL 2. Zawsze jako ostateczność.
komunikacja i safety UR10e
Python
# UR10e przez ur_robot_driver (ROS 2)
# Prędkość max: 1m/s (safety-limited)
# Payload: 12.5kg, Reach: 1300mm
# joint_trajectory_controller → /joint_trajectory
from control_msgs.action import FollowJointTrajectory
from trajectory_msgs.msg import JointTrajectoryPoint
point = JointTrajectoryPoint()
point.positions = [0.0, -1.57, 1.57,
-1.57, -1.57, 0.0]
# [base, shoulder, elbow, w1, w2, w3] rad
point.time_from_start.sec = 2 # 2 sekundy
# Safety: tool_contact_threshold = 50N
# Jeśli FT sensor przekroczy → E-STOP
# Konfiguracja w PolyScope Safety Panel
Analiza ryzyka (ISO 12100)
Identyfikacja zagrożeń → ocena ryzyka (Severity × Probability × Avoidability) → redukcja przez design → ostrzeżenia → PPE. Dokumentacja obowiązkowa dla CE.
Popularne coboty 2024
UR10e (Universal Robots) · KUKA LBR iisy · Fanuc CRX · ABB GoFa/Swifti · Franka Emika Panda (research standard) · Techman TM14.
💡 NEVER connect cobot directly to ROS 2 without safety controller in the loop. Używaj certified safety PLC (e.g. Pilz PNOZ) jako hardware guard.

## Slide 23
Systemy wielorobotowe: Koordynacja, Rój i Fleet Management
Programowanie Autonomicznych Robotów | Studia Magisterskie Informatyki
Wiele robotów może robić więcej niż jeden — ale koordynacja to nowy problem: unikanie kolizji, rozdzielanie zadań, komunikacja.
Multi-robot w ROS 2 (namespace)
Python
# Każdy robot = osobna przestrzeń nazw
# robot_1/cmd_vel, robot_2/cmd_vel
# robot_1/scan, robot_2/scan
# launch/multi_robot.launch.py
robots = [
{"name":"robot_1","x":0.0,"y":0.0},
{"name":"robot_2","x":2.0,"y":0.0},
{"name":"robot_3","x":4.0,"y":0.0},
]
for robot in robots:
ld.add_action(Node(
package="nav2_bringup",
executable="bringup_launch.py",
namespace=robot["name"],
parameters=[{
"use_namespace": True,
"robot_name": robot["name"],
}]))
# MAPF: Multi-Agent Path Finding
# CBS (Conflict-Based Search) dla optymalności
MAPF — planowanie wielu agentów
Conflict-Based Search (CBS): dekompozycja na single-agent + tree konfliktów. Suboptymalne: WHCA* (windowed). Amazon Robotics: 750k robotów w magazynach.
Fleet Management System (FMS)
Task allocation (aukcja, Hungarian method). Traffic management (virtual lanes, traffic lights). Open-source: OpenRMF. Komercyjny: MiR Fleet, OTTO Fleet.
Robotics roju (Swarm Robotics)
Flocking (Craig Reynolds Boids)
Trzy reguły: Separation (unikaj sąsiadów) + Alignment (wyrównaj prędkość) + Cohesion (trzymaj się grupy). Emergentne zachowanie z prostych reguł lokalnych.
Stigmergy — komunikacja przez środowisko
Jak mrówki: zostawiaj ślad (virtual pheromone). Robot czyta/pisze do shared map. Nie wymaga bezpośredniej komunikacji. Skalowalny do tysięcy agentów.
Kilobot / e-puck / Crazyflie
Kilobot (Harvard): 3cm, IR komunikacja, 1024 roju. e-puck 2: edukacyjny. Crazyflie 2.1: nano-dron, swarm flights z Crazyswarm2 ROS 2 package.
Przeszkody: komunikacja i skalowanie
Bandwidth: N² wiadomości dla all-to-all. Rozwiązanie: broadcast lokal. Konsensus (Raft/Paxos) przy centralizowanym FMS. ROS 2 DDS ograniczone do ~50 robotów bez tuningu.
Amazon Robotics / Kiva
750k robotów Proteus w centrach dystrybucji. Siatka 30cm — roboty przywożą półki do człowieka. 3× szybszy fulfillment. $775M akwizycja Kiva 2012.

## Slide 24
Studium przypadku: autonomiczny samochód (SAE L4)
Programowanie Autonomicznych Robotów | Studia Magisterskie Informatyki
AV (Autonomous Vehicle) to najbardziej wymagające wdrożenie robotyki: pełne bezpieczeństwo życia, każdy edge case musi być obsłużony.
Percepcja
LiDAR 128-line (Luminar Iris) + kamera 360° (8×) + radar 4D (Continental ARS540). Sensor fusion: BEV (Bird's Eye View) representation.
Predykcja
Przewidywanie zachowania pieszych/aut na 5s. Transformer-based (Wayformer, MTR). Multiple hypotheses z probability distribution.
Planowanie
Structured prediction: reguły drogowe + optymalizacja trajektorii. MPC z constraint satisfaction. Waymo używa Monte Carlo rollouts.
Sterowanie
Stanley / Pure Pursuit + MPC dla śledzenia ścieżki. Lat/Lon control: kierownica + gaz/hamulec. Aktuatory by-wire (EPS + EBS).
HD Mapa
Centrymetrowa mapa 3D z liniami, znakami, sygnalizacją, semantyką. Offline budowana przez mapping vehicles. Online: lokalizacja w mapie.
Sprzęt obliczeniowy — NVIDIA DRIVE Thor / Orin
DRIVE Orin: 254 TOPS. DRIVE Thor (2025): 2000 TOPS. Redundancja 2+1: primary compute + safety monitor + lockstep. Fail-operational: 3s maneuver po awarii compute.
🏎 Porównanie 2024: Waymo One (L4, 25 miast USA) · Baidu Apollo Go · WeRide · Tesla FSD Beta (L2+, ADAS). Waymo: 0 fatalities / 10M km. Ludzie: 1.37 deaths / 100M km.
📐 Apollo Open Platform: Baidu open-source AV stack. GitHub: ApolloAuto/apollo. 100+ modułów, własny simulator (Dreamview). Używany przez 200+ firm.
💡 Robot dostawczy (studium przypadku sl. 29) jest lepszym projektem niż AV — niższe prędkości (<20km/h), mniejsze ODD, bardziej osiągalny jako projekt studencki.

## Slide 25
Standardy bezpieczeństwa: ISO 10218, ISO 26262, IEC 61508
Programowanie Autonomicznych Robotów | Studia Magisterskie Informatyki
Bezpieczeństwo robotów to wymóg prawny (CE marking, OSHA) i etyczny. Systemy autonomiczne muszą dowieść bezpieczeństwa formalnie.
Hierarchia standardów bezpieczeństwa
IEC 61508
Elektryczne/elektroniczne systemy safety-critical
SIL 1–4
Standard nadrzędny. Definiuje SIL (Safety Integrity Level). Podstawa dla ISO 26262 i ISO 10218.
ISO 10218-1/2
Roboty przemysłowe i komórki robotyczne
PLd/SIL2
Część 1: robot. Część 2: instalacja. Definiuje PL (Performance Level) a-e według EN ISO 13849-1.
ISO/TS 15066
Roboty współpracujące (coboty)
PLd/SIL2
Uszczegółowia 10218 dla cobotów: SSM, PFL, HGP tryby. BioMechanical Limit Tables dla sił zderzenia.
ISO 26262
Automotive ASIL (pojazdy drogowe)
ASIL A–D
ASIL D = najwyższy. Dotyczy AV, systemów ADAS. Deterministic failure rate 10⁻⁸/h dla ASIL D.
UL 4600 (AV)
Pojazdy autonomiczne — brak kierowcy
Safety Case
Standard oparty o Safety Case (argumentacja). AWS, Waymo pracują z UL 4600. USA/CA AV regulations.
💡 Dla projektu studenckiego: przeprowadź uproszczoną analizę ryzyka (FMEA: co może pójść źle → skutek → zabezpieczenie). Minimum: E-STOP sprzętowy + ogranicznik prędkości.

## Slide 26
Studium przypadku: autonomiczny robot dostawczy
Programowanie Autonomicznych Robotów | Studia Magisterskie Informatyki
Starship Technologies, Nuro, Amazon Scout: roboty trotuar-level delivery.
SAE L4 w ograniczonym ODD (trotuary, maks 20km/h, geofence).
Architektura Starship (uproszczona)
Sensory
9 kamer + LiDAR 2D + ultrasonic + GPS RTK. Kamera 360° główna. GPS RTK ±2cm dla fine localization przy skrzyżowaniach.
Mapa
Wstępna mapa: HD survey vehicle. Update: każdy robot aktualizuje shared cloud map. Waypoints to trotuary, miejsca dostawy.
Percepcja
Detekcja pieszych: kamera + depth estimation. Bariera 50cm → zatrzymanie. Cloud-assisted dla edge cases (video streaming).
Nawigacja
A* po graphie trotuarowym (pre-mapped). Local: DWA. Skrzyżowanie: oczekiwanie na zielone (detekcja sygnalizacji YOLO).
Fleet
1000+ robotów w 100+ miastach. Centrala widzi wszystkie roboty real-time. Teleoperator interweniuje dla < 1% dostaw.
Kluczowe metryki i wyzwania
Python
# Specyfikacja techniczna (Starship Gen 3)
robot_specs = {
"masa_kg" : 50, # + 10kg ładunek
"max_speed_kmh": 6, # trotuar-safe
"bateria_Wh" : 450, # ~6h / 20km range
"sensory" : "9 cam + LiDAR + USS + GPS RTK",
"compute" : "NVIDIA Jetson Orin NX",
"lockbox" : "code unlock via mobile app",
# KPI produkcyjne:
"delivery_success": 0.998, # 99.8% kompletnych
"teleop_rate" : 0.008, # 0.8% z interwencją
"mtbf_hours" : 500, # mean time between failure
}
Stairs & kerbs
Nie może wchodzić po schodach — musi omijać. HD mapa: predefiniowane przejścia dla pieszych z ramą.
Agresywne dzieci
Rzeczywisty problem! Monitoring kamery + remote intervention. Stalowe obudowanie kół. Brak danych osobowych.
Pogoda
Deszcz i śnieg degradują kamery. IP65 obudowa. LiDAR odporny. Grzałki przednia kamera / koła w opcji.
Regulacje
Różne przepisy miasto/kraj. UK: Micromobility law. USA: state-by-state. EU: NIS2 dla connected robots.
💡 Projekt studencki: zbuduj mini delivery robot na ROS 2 + Nav2. Hardware: Turtlebot4 (€1200) lub samodzielnie RPi4 + RPLIDAR + DC motors + enkodery.

## Slide 27
Trendy: Embodied AI, Foundation Models i ROS 3
Programowanie Autonomicznych Robotów | Studia Magisterskie Informatyki
Rewolucja 2023–2025: Large Language Models + robotyka = roboty rozumiejące polecenia naturalne. Google, OpenAI, Tesla wchodzą w robotykę.
RT-2 / RT-X (Google DeepMind)
Robotics Transformer: VLM (Visual-Language Model) end-to-end. Input: obraz + tekst polecenia. Output: akcje robota. Zero-shot transfer między robotami. Open X-Embodiment dataset 1M epizodów.
π₀ — Physical Intelligence
Foundation model dla humanoidów. Pre-trained na danych fizycznych → fine-tuned na task. Figure 01 / Boston Dynamics Atlas z LLM. 2025: pierwsze produktywne humanoidale w fabrykach.
Diffusion Policy / ACT
Imitation learning z demonstracji ludzkich: 30min demo → polityka robota. ACT: Action Chunking Transformer (Tony Zhao, Stanford). Mobile ALOHA: sprzątanie, gotowanie.
OpenVLA / Octo (open-source)
Open-source foundation models dla robotów. Octo (UC Berkeley): 800k demonstrations, fine-tunable. OpenVLA 7B: pełna waga dostępna. Jak HuggingFace dla robotów.
ROS 3 / ROS 2 Iron+
ROS 2 Iron (LTS 2023): stable. Jazzy (2024). Kilpatrick (2026). ROS 3 w dyskusji: Rust-based communication, unified IDL, native TypeScript. micro-ROS 2.0 dla MCU.
Humanoidale (2025–2030)
Figure 01/02 (Figure AI) · Optimus Gen 2 (Tesla) · Atlas (BD) · Unitree H1. Cena target: $20k (jak samochód). BYD używa Unitree G1 w fabrykach. AGI w ciele fizycznym.

## Slide 28
Projekt semestralny: wymagania i ocena
Programowanie Autonomicznych Robotów | Studia Magisterskie Informatyki
Wymagania obligatoryjne
Platform ROS 2 (Jazzy/Iron)
Turtlebot4 / własna platforma. Działające węzły, launch files, parametry YAML.
SLAM + Mapa
Kartografowanie budynku. Zapis mapy (map_saver). Lokalizacja AMCL na mapie.
Autonomiczna nawigacja (Nav2)
Dojazd do 3 waypointów bez kolizji. Recovery behaviors działające.
Percepcja obiektów
YOLOv8 lub detector ArUco. Wykrycie i klasyfikacja celu misji.
Raport techniczny
Architektura, wyniki, metryki (success rate, avg time, collisions), wnioski.
Kryteria oceny i harmonogram
Funkcjonalność (40%)
Czy robot wykonuje zadanie? Success rate > 80% = pełne punkty.
Architektura (25%)
Czysty kod, właściwe nazewnictwo, launch files, parametry nie w kodzie.
Raport (20%)
Metryki ilościowe, wykresy, analiza błędów, wnioski, filmik demo.
Bonus (15%)
Manipulator + pick, swarm ≥2 robotów, RL policy, real hardware.
Tydz. 2–4
Platforma
& ROS 2
Tydz. 5–7
SLAM
& Mapa
Tydz. 8–10
Nav2
& Percepcja
Tydz. 11–13
Misja
& Testy
Tydz. 14–15
Demo
& Raport
💡 Zacznij w symulatorze Gazebo. Działający kod w simie → przenoś na hardware. Filmik demo jest obowiązkowy, nagraj nawigację autonomiczną i detekcję obiektu.

## Slide 29
Testowanie i diagnostyka: metryki, rviz2 i rosbag2
Programowanie Autonomicznych Robotów | Studia Magisterskie Informatyki
Dobry robot to testowany robot. Zdefiniuj metryki przed implementacją — nie po.
Nagrywaj dane do późniejszej analizy.
Kluczowe narzędzia diagnostyczne
rviz2
Wizualizacja: TF tree, costmap, LaserScan, plan, path, markers. Niezbędny do debugowania percepcji i nawigacji.
rqt_graph
Graf węzłów i połączeń. Widoczne publisher/subscriber. Szybka diagnoza: czy topic istnieje? Kto publikuje?
ros2bag2
Nagrywaj wszystkie topiki: ros2 bag record -a. Replay: ros2 bag play. Analiza post-mortem awarii i benchmarking.
PlotJuggler
Real-time plot topików numerycznych. Lepszy niż rqt_plot. CSV eksport. Niezbędny dla strojenia PID i analizy trajektorii.
Foxglove Studio
Nowoczesny rviz2 z przeglądarki. WebSocket bridge. Najlepszy UX dla prezentacji i remote debugging.
Metryki ewaluacji robota nawigacyjnego
Python
# Skrypt ewaluacji nawigacji
import rclpy, yaml
from nav2_simple_commander.robot_navigator import (
BasicNavigator, TaskResult)
def evaluate_navigation(waypoints, n_trials=10):
nav = BasicNavigator()
results = {"success":0,"collisions":0,
"times":[],"path_lengths":[]}
for trial in range(n_trials):
for wp in waypoints:
start = time.time()
nav.goToPose(wp)
while not nav.isTaskComplete():
time.sleep(0.1)
result = nav.getResult()
elapsed = time.time() - start
if result == TaskResult.SUCCEEDED:
results["success"] += 1
results["times"].append(elapsed)
else:
results["collisions"] += 1
# KPI
sr = results["success"]/(n_trials*len(waypoints))
print(f"Success Rate: {sr:.1%}")
print(f"Avg Time: {np.mean(results['times']):.1f}s")
return results
Metryki nawigacji
Success Rate (SR) · Average Time To Goal (ATTG) · Average Path Length (APL) · Path Length Ratio (PLR = actual/optimal) · Collision Rate per km
💡 Złota zasada: zawsze miej E-STOP w ręku podczas testów na hardware. Zanim puścisz robota, sprawdź: max_vel < 0.5m/s, costmap inflation_radius > robot_radius.

## Slide 30
Przyszłość autonomicznych robotów
Embodied AI
LLM + Vision + robot = instrukcje językiem naturalnym. RT-2, OpenVLA, π₀. Zero-shot task transfer.
Humanoidale
Figure 02, Tesla Optimus, Atlas — do fabryki 2025–2027. Cena docelowa <$20k. AGI w ciele fizycznym.
Swarm & Fleet
1M+ robotów Amazon, DHL. Open-source Fleet: OpenRMF. ROS 2 wspiera multi-robot out-of-box.
Sim2Real (GPU)
Isaac Lab: 4096 środowisk/GPU. Domain randomization → zero-shot transfer. PPO polityka w 1h treningu.
Safety & Trust
UL 4600, ISO 26262 ASIL-D. Formal verification (TLA+, Coq). Explainable AI dla robotów bezpiecznych.
ROS 2 → Future
Jazzy LTS stabilne. ROS 3 w planowaniu (Rust-based). micro-ROS 2.0 STM32. ROS-Industrial standard.
Kluczowe wnioski wykładu
ROS 2 + Nav2 + MoveIt 2 to produkcyjny ekosystem — opanuj go, a skalujesz na dowolnego robota
SLAM i planowanie ścieżki to rozwiązane problemy — kluczowe jest dobra inżynieria integracji i kalibracja
Bezpieczeństwo nie jest opcją — E-STOP, analiza ryzyka i standardy ISO są częścią projektu, nie dodatkiem
Sim2Real: zawsze testuj w symulacji najpierw. Gazebo + Isaac Lab skracają development 10×
Pytania, dyskusja i koniec