## Slide 1
NAWIGACJA ROBOTÓW HUMANOIDALNYCH
WYKŁAD 4
Chód, stabilność, kontrola i integracja pełnego systemu
dr inż. Mateusz Pomianek
Stabilność i lokomocja
Kontrola wykonania
Architektura ROS 2
Bezpieczeństwo

## Slide 2
WPROWADZENIE
Plan wykładu
Sekcja 1
Stabilność i lokomocja: ZMP, Capture Point, LIPM, chód statyczny i dynamiczny, zakłócenia
Sekcja 2
Kontrola wykonania ruchu: warstwy sterowania, WBC, PID, śledzenie trajektorii, symulacja
Sekcja 3
Architektura ROS 2, bezpieczeństwo, walidacja eksperymentalna, studium przypadku
Kody Python
ZMP, LIPM, PID, saturacja sygnału, pętla symulacji, komunikacja ROS 2

## Slide 3
01
SEKCJA
Stabilność
i lokomocja
Chód, ZMP, Capture Point, LIPM i reakcja na zakłócenia

## Slide 4
SEKCJA 1 | PIPELINE
Pełny pipeline: od percepcji do postawienia kroku
1
Percepcja
IMU, LiDAR, RGB-D, enkodery: fuzja sensoryczna i estymacja stanu
2
Planowanie
A* + DWA: ścieżka globalna i lokalna przekazana do planisty footstep
3
Generacja kroków
Sekwencja stóp, trajektoria CoM z modelu LIPM, weryfikacja ZMP
4
Wykonanie
WBC + PID: komendy momentów do aktuatorów, odczyt stanu i zamknięcie pętli

## Slide 5
SEKCJA 1 | CHÓD
Chód statyczny, a chód dynamiczny
Chód statyczny
Chód dynamiczny
CoM zawsze nad wielobokiem podparcia
Możliwy przy bardzo niskich prędkościach
Margines stabilności statycznej zawsze >0
Prosta implementacja – brak dynamiki LIPM
Zastosowanie: schody, nierówny teren, precyzja
Wada: wolny, nienaturalny, energochłonny
CoM może chwilowo wyjść za wielobok podparcia
Wymagana kontrola ZMP w czasie rzeczywistym
Naturalny, energooszczędny marsz człowieka
Modele: LIPM, 3D-LIPM, Spring-Mass
Zastosowanie: szybkie przemieszczanie, biuro
Wada: wymaga pełnego WBC i szybkiego planisty

## Slide 6
SEKCJA 1 | CoM I WIELOBOK
Środek masy i wielobok podparcia
Wielobok podparcia (support polygon): wypukłe otoczka punktów kontaktu stóp z podłożem
Stabilność statyczna: rzut CoM pionowo w dół musi leżeć wewnątrz wieloboku podparcia
Faza jednostronnego podparcia: wielobok = tylko jeden prostokąt stopy (~20×9 cm)
Faza podwójnego podparcia: wielobok = suma obu stóp + przestrzeń między nimi
Margines stabilności (stability margin): minimalna odległość rzutu CoM od krawędzi wieloboku
Cel: utrzymać margines ≥ d_safe = 2–3 cm przez cały cykl kroku
Monitorowanie: obliczane w każdym cyklu sterowania (1 kHz) na podstawie stanu stawów

## Slide 7
SEKCJA 1 | ZMP
Definicja i znaczenie Zero Moment Point
ZMP to punkt na podłożu, w którym suma momentów sił kontaktu jest zerowa
Warunek stabilności dynamicznej: ZMP musi leżeć wewnątrz wieloboku podparcia
Obliczanie ZMP z trajektorii CoM (LIPM): ZMP = x_CoM - (z_CoM/g) · ẍ_CoM
Praktyczna interpretacja: ZMP dąży do stopy podporowej podczas przenoszenia ciężaru
Margines ZMP: typowo 2–4 cm od krawędzi; w trudnym terenie 5–8 cm
Planowanie oparte na ZMP: wyznacz dozwolony ZMP → oblicz trajektorię CoM wstecznie
Biblioteki: Choreonoid, OpenHRP3, DART – wbudowane generatory trajektorii ZMP/CoM

## Slide 8
SEKCJA 1 | CP I LIPM
Capture Point i Linear Inverted Pendulum Model
Capture Point (CP)
LIPM – uproszczona dynamika chodu
CP = punkt na podłożu, na który należy postawić stopę, by zatrzymać upadek
CP = x_CoM + (1/ω₀) · ẋ_CoM
ω₀ = √(g / z_CoM) – częstość LIPM
Jeśli CP poza zasięgiem kroku → robot upadnie
Zastosowanie: reakcja na pchnięcia, korekty równowagi
Narzędzie: push-recovery reflex
Ciało traktowane jako punkt masowy (CoM) na sztywnym, bezmasowym wahadle
Ruch CoM w 2D: ẍ = ω₀² · (x - z_ZMP)
Rozwiązanie: x(t) = C₁·cosh(ω₀t) + C₂·sinh(ω₀t) + x_ZMP
Generowanie trajektorii CoM przez optymalizację QP
Podstawa większości komercyjnych humanoida (ASIMO, Atlas, NAO)
Ograniczenie: zakłada stałą wysokość CoM

## Slide 9
KOD PYTHON
Obliczanie ZMP z trajektorii CoM (model LIPM)
Opis: Wynik ZMP [m] należy porównać z wielobokiem podparcia i sprawdzić margines bezpieczeństwa
import numpy as np
def compute_zmp(com_pos: np.ndarray,
com_acc: np.ndarray,
com_height: float,
g: float = 9.81) -> np.ndarray:
"""Wyznacza ZMP z przyspieszenia CoM (model LIPM, 2D: x i y)."""
# com_pos [m], com_acc [m/s^2], com_height [m]
zmp_x = com_pos[0] - (com_height / g) * com_acc[0]
zmp_y = com_pos[1] - (com_height / g) * com_acc[1]
return np.array([zmp_x, zmp_y])
# Przyklad:
pos = np.array([0.05, 0.0]) # CoM 5 cm przed srodkiem stopy
acc = np.array([0.3, 0.0]) # przyspieszenie [m/s^2]
zmp = compute_zmp(pos, acc, com_height=0.85)
print(f'ZMP = {zmp}') # np. [0.024, 0.0] m

## Slide 10
KOD PYTHON
Prosty model LIPM – symulacja ruchu CoM
Opis: omega = √(g/h) ≈ 3,4 rad/s dla h=0,85 m; numeryczne całkowanie Euler – wystarczające dla demonstracji.
import numpy as np
class LIPM:
def __init__(self, com_height: float = 0.85, g: float = 9.81):
self.omega = np.sqrt(g / com_height) # czestotliwosc LIPM [rad/s]
self.x = 0.0 # pozycja CoM [m]
self.vx = 0.0 # predkosc CoM [m/s]
def step(self, zmp_x: float, dt: float) -> tuple:
"""Jeden krok calkowania rownania LIPM: x_ddot = omega^2*(x-zmp)."""
acc = self.omega**2 * (self.x - zmp_x)
self.vx += acc * dt
self.x += self.vx * dt
return self.x, self.vx
lipm = LIPM(com_height=0.85)
for t in np.arange(0, 1.0, 0.005):
x, vx = lipm.step(zmp_x=0.02, dt=0.005) # ZMP 2 cm przed stopa

## Slide 11
SEKCJA 1 | ZAKŁÓCENIA
Reakcja na zakłócenia zewnętrzne
Pchnięcie (push): nagła zmiana prędkości CoM → CP wychodzi z dozwolonej strefy → korekta kroku
Mechanizm ankle strategy: regulacja momentu w stawie skokowym (małe zakłócenia ≤ ~5 N·s)
Mechanizm hip strategy: ruch tułowia kompensuje przesunięcie CP (średnie zakłócenia)
Mechanizm stepping strategy: postawienie dodatkowego kroku w kierunku CP (duże zakłócenia)
Poślizg stopy: detekcja z czujnika F/T – nagły skok siły bocznej → reset estymatora i replan
Utrata kontaktu: siła normalna F_z < 10 N → przejście do trybu push-recovery
Opóźniona detekcja przeszkody: aktywacja hamowania awaryjnego i replan lokalny (10 ms)

## Slide 12
SEKCJA 1 | STABILNOŚĆ A PLANOWANIE
Stabilność, a decyzje nawigacyjne
Reguła nadrzędna: decyzja o ruchu jest akceptowana tylko wtedy, gdy predykcja ZMP pozostaje w wieloboku
Sprzężenie planista-kontroler: planista kroków przekazuje cele, kontroler zgłasza aktualny margines
Prędkość chodu, a stabilność: wyższa prędkość = mniejszy czas podwójnego podparcia = wyższe ryzyko
Teren pochyły lub śliski: kontroler redukuje prędkość i wydłuża fazę podwójnego podparcia
Sygnał margines stabilności: gdy SM < threshold → planista obniża prędkość lub zatrzymuje robota
Priorytet: stabilność > plan ruchu > optymalizacja energii > czas misji
Architektura: stability monitor działa w pętli 1 kHz i może vetować komendy planisty lokalnego

## Slide 13
02
SEKCJA
Kontrola wykonania
ruchu
Warstwy sterowania, WBC, PID, symulacja, aktuatory

## Slide 14
SEKCJA 2 | WARSTWY STEROWANIA
Warstwy sterowania w humanoidzie
Warstwa wysoka (High-level)
Planista globalny i lokalny
Generator sekwencji kroków
Trajektoria CoM (LIPM / QP)
Częstość: 10–50 Hz
Wyjście: ref. trajektoria CoM, stóp
Warstwa środkowa (WBC)
Whole-Body Controller
Optymalizacja całego ciała
Przestrzeganie kontaktów i ZMP
Częstość: 200–500 Hz
Wyjście: ref. kąty stawów lub τ_ref
Warstwa niska (aktuator)
Regulatory PID / impedancji
Pętle momentowe / prędkościowe
Enkodery i czujniki F/T
Częstość: 1000–5000 Hz
Wyjście: napięcie / prąd silnika

## Slide 15
SEKCJA 2 | PRIORYTETY WBC
Priorytety zadań w sterowaniu (WBC)
P1 Stabilność
ZMP w wieloboku podparcia; Capture Point w zasięgu; stabilność LIPM
P2 Kontakt stóp
Siły kontaktu ≥ 0; przyczepność (tarcie); poprawna orientacja stopy
P3 Realizacja ruchu
Śledzenie trajektorii CoM i stóp zgodnie z planem footstep
P4 Pozycja tułowia
Orientacja tułowia do pionu; pozycja głowy do percepcji
P5 Minimalizacja
Minimalizacja zużycia energii i momentów stawowych (regularyzacja)

## Slide 16
SEKCJA 2 | WBC
Zasada działania Whole-Body Control (WBC)
WBC wyznacza optymalny wektor momentów τ dla wszystkich stawów jednocześnie
Formułowane jako QP (Quadratic Programming): min ½·τᵀQτ s.t. Aτ ≤ b
Ograniczenia: równania dynamiki, siły kontaktu, zasięgi stawów, ograniczenia ZMP
Hierarchia zadań: każde zadanie ma macierz wagową; zadania niższe nie zakłócają wyższych
Null-space projection: niższe priorytety realizowane w przestrzeni zerowej wyższych
Czas obliczeń: solver OSQP lub qpOASES wyznacza rozwiązanie w ~1 ms na CPU embedded
Integracja z LIPM: trajektoria CoM z modelu LIPM → WBC → momenty stawów

## Slide 17
KOD PYTHON
Regulator PID dla kierunku yaw robota
Opis: Kp ≈ 2,0; Ki ≈ 0,1; Kd ≈ 0,05 – typowe wartości dla regulacji kierunku humanoida z IMU 200 Hz
class PIDController:
def __init__(self, kp, ki, kd, output_limit=1.0):
self.kp, self.ki, self.kd = kp, ki, kd
self.limit = output_limit
self.integral = 0.0
self.prev_error = 0.0
def update(self, setpoint: float, measured: float, dt: float) -> float:
"""Krok regulatora PID; zwraca sygnal sterujacy [rad/s]."""
error = setpoint - measured
# Normalizacja bledu kata do [-pi, pi]
error = (error + 3.14159) % (2*3.14159) - 3.14159
self.integral += error * dt
derivative = (error - self.prev_error) / max(dt, 1e-6)
self.prev_error = error
output = self.kp*error + self.ki*self.integral + self.kd*derivative
return max(-self.limit, min(self.limit, output)) # saturacja

## Slide 18
SEKCJA 2 | ŚLEDZENIE TRAJEKTORII
Śledzenie trajektorii – regulator nadążny
Cel: robot ma podążać za zadaną trajektorią (xref(t), yref(t), yawref(t)) z minimalnym błędem
Błąd boczny (cross-track error): odległość prostopadła od aktualnej pozycji do trajektorii
Błąd podłużny (along-track error): opóźnienie lub wyprzedzenie względem parametru t
Metoda Pure Pursuit: cel = punkt na trajektorii w odległości look-ahead Ld od robota
Metoda Stanley Controller: kombinacja błędu bocznego i kąta nagłówka, stosowana w autonomicznych pojazdach
Dla humanoida: oddzielne regulatory dla CoM (translacja) i tułowia (orientacja yaw)
Anti-windup: ograniczenie całkowania w PID, gdy robot jest poza pętlą (np. stoi w miejscu)

## Slide 19
SEKCJA 2 | AKTUATORY
Ograniczenia aktuatorów i ich wpływ na planowanie
Moment maksymalny τmax: przekroczenie powoduje przegrzanie silnika lub uszkodzenie przekładni
Prędkość kątowa ωmax: zbyt szybki ruch może wywołać efekt kinetyczny zaburzający stabilność
Saturacja sygnału: gdy komendy WBC przekraczają możliwości, planista musi zwolnić
Przegrzewanie termiczne: ciągła praca przy τmax skraca żywotność; monitoring temperatury uzwojeń
Pasmo przenoszenia: aktuator serwo działa poprawnie do ~50 Hz; powyżej – opóźnienie fazowe
Wpływ na planowanie: planista globalny może obniżyć prędkość tras o 20% przy dużym obciążeniu
Narzędzia diagnostyczne: logowanie momentów na osi czasu pozwala identyfikować przeciążone stawy

## Slide 20
KOD PYTHON
Saturacja i monitorowanie sygnału sterującego
Opis: Funkcja clipuje momenty i generuje ostrzeżenia gdy staw > 85% limitu – sygnał do zwolnienia planisty.
import numpy as np
def saturate_torques(tau_desired: np.ndarray,
tau_max: np.ndarray,
warn_ratio: float = 0.85) -> tuple:
"""Nasycenie momentow stawowych z ostrzezeniem o przeciazeniu."""
tau_sat = np.clip(tau_desired, -tau_max, tau_max)
sat_ratio = np.abs(tau_desired) / (tau_max + 1e-6)
overloaded = np.where(sat_ratio > warn_ratio)[0]
warnings = []
for idx in overloaded:
warnings.append(f'Staw {idx}: {sat_ratio[idx]*100:.1f}% tau_max')
return tau_sat, warnings
tau_ref = np.array([120.0, -85.0, 200.0]) # zadane momenty [Nm]
tau_lim = np.array([100.0, 100.0, 100.0]) # limity
tau_out, warns = saturate_torques(tau_ref, tau_lim)

## Slide 21
SEKCJA 2 | SYMULACJA
Symulacja przed testami na robocie
Cyfrowy bliźniak (digital twin): model robota z dokładnymi parametrami inercji, tarcia i aktuatorów
Gazebo (ROS 2): popularny w akademii; silniki fizyki: ODE, Bullet, DART; integracja z ROS 2 control
MuJoCo: lider w lokomocji RL; dokładna symulacja kontaktu; używany przez Boston Dynamics, DeepMind
PyBullet: szybki, pythonowy; prostszy w konfiguracji; stosowany w badaniach akademickich
Zasada bezpiecznego przejścia: algorytm działa poprawnie w symulacji → testy na robocie w ograniczonej przestrzeni
Metryki sym2real gap: różnica prędkości kroku, błędu ZMP, zużycia energii między symulacją a robotem
Domain randomization: losowanie tarcia, masy i opóźnień w symulacji wzmacnia odporność kontrolera

## Slide 22
KOD PYTHON
Pętla sterowania w symulacji (PyBullet / abstrakcja)
Opis: Pętla odczyt→plan→kontrola→aktuacja w kroku dt=5 ms (200 Hz); kryterium stopu: odległość < 5 cm
import numpy as np
class SimulationLoop:
def __init__(self, robot, planner, controller, dt=0.005):
self.robot = robot # interfejs do symulatora
self.planner = planner # planista (ścieżka + footstep)
self.controller = controller # WBC lub PID
self.dt = dt
def run(self, goal_pos, max_steps=10_000):
for step in range(max_steps):
state = self.robot.get_state() # odczyt stanu
footsteps = self.planner.plan(state, goal_pos)
tau = self.controller.compute(state, footsteps)
tau, _ = saturate_torques(tau, self.robot.tau_max)
self.robot.apply_torques(tau) # wyslij komendy
self.robot.step_simulation(self.dt)
if np.linalg.norm(state['pos'] - goal_pos) < 0.05: break

## Slide 23
03
SEKCJA
Architektura systemowa,
bezpieczeństwo i walidacja
ROS 2, fail-safe, monitoring jakości i studium przypadku

## Slide 24
SEKCJA 3 | ROS 2
Integracja modułów w ROS 2
Topiki (topics): asynchroniczna wymiana danych; sensor_msgs/Imu, nav_msgs/Odometry, geometry_msgs/Twist
Serwisy (services): synchroniczne wywołania; np. /set_goal, /reset_localization, /emergency_stop
Akcje (actions): długotrwałe zadania z feedbackiem; nav2 NavigateToPose – standard dla nawigacji
TF2: drzewo transformacji; każdy node publikuje tf; lookupTransform() z buforowaniem przez ~5 s
ros2_control: ustandaryzowany interfejs dla aktuatorów – hardware_interface + controller_manager
QoS (Quality of Service): RELIABLE dla danych krytycznych (stan robota), BEST_EFFORT dla sensorów
Modularność: każdy moduł (SLAM, planner, WBC) jako oddzielny node lub lifecycle node

## Slide 25
SEKCJA 3 | PIPELINE ROS 2
Przykładowy pipeline uruchomieniowy (ROS 2)
1. Sensory
lidar_driver, imu_driver, depth_camera_node – odczyt i preprocessing danych sensorycznych
2. Lokalizacja
slam_toolbox lub Nav2 AMCL – estymacja pozycji w mapie; publikacja /odom i /map→base tf
3. Mapa kosztów
Nav2 costmap_2d – global_costmap i local_costmap aktualizowane z LiDAR i RGB-D
4. Planista globalny
Nav2 NavFn lub Smac Planner – A* lub Hybrid-A* z cost map; ścieżka do /plan topic
5. Planista lokalny
Nav2 DWB Controller – DWA z krytykami trajektorii; komendy do /cmd_vel lub footstep
6. WBC + wykonanie
ros2_control + whole_body_controller – śledzenie footstep, moment stawowy, ZMP monitoring

## Slide 26
KOD PYTHON
Publikacja celu i odbiór stanu w ROS 2 (Python)
import rclpy
from rclpy.node import Node
from geometry_msgs.msg import PoseStamped
from nav_msgs.msg import Odometry
class NavClient(Node):
def __init__(self):
super().__init__('nav_client')
self.goal_pub = self.create_publisher(
PoseStamped, '/goal_pose', 10)
self.odom_sub = self.create_subscription(
Odometry, '/odom',
self.odom_callback, 10)
def odom_callback(self, msg: Odometry):
x = msg.pose.pose.position.x
y = msg.pose.pose.position.y
self.get_logger().info(f'Pos: ({x:.2f}, {y:.2f})')
def send_goal(self, x, y):
msg = PoseStamped()
msg.header.frame_id = 'map'
msg.pose.position.x = x; msg.pose.position.y = y
self.goal_pub.publish(msg)
Opis: Minimalna integracja ROS 2: subscriber /odom + publisher /goal_pose; Nav2 obsługuje resztę pipeline'u.

## Slide 27
SEKCJA 3 | FAIL-SAFE
Bezpieczeństwo i mechanizmy fail-safe
Detekcja sytuacji awaryjnych
Reakcje bezpieczne (fail-safe)
Detekcja upadku: akcelerometr |a| > 3g lub roll/pitch > 45°
Brak kontaktu obu stóp: F_z_L + F_z_R < 20 N przez >200 ms
Przekroczenie limitu momentu: τ > 1,2 · τmax przez >50 ms
Utrata sensorów: brak wiadomości IMU przez >50 ms → alarm
Kolizja: siła na strukturze > F_collision_thresh
Błąd lokalizacji: kowariancja P > Pmax → stop i relokalizacja
Zatrzymanie awaryjne: momenty → 0 w ciągu 50 ms
Bezpieczna postura: zejście do pozycji kucającej lub siadania
Tryb degradacji: nawigacja tylko na IMU + enkodery
Powiadomienie operatora: alert przez ROS 2 diagnostics
Automatyczny restart po relokalizacji (autorecovery)
Hardware e-stop: przycisk fizyczny odcina zasilanie aktuatorów

## Slide 28
SEKCJA 3 | MONITORING
Metryki online do monitorowania jakości nawigacji
Błąd lokalizacji: bieżące RMSE pozycji względem trajektorii referencyjnej [m]
Liczba korekt kroku: ile razy planista footstep przeplanował z powodu zmiany otoczenia
Margines ZMP: min(distance(ZMP, edge)) w bieżącym cyklu [cm]
Temperatura aktuatorów: topik /joint_temperatures; próg ostrzegawczy 70°C, krytyczny 85°C
Straty kontaktu: ile razy Fz < próg podczas fazy podparcia – wskaźnik poślizgu lub złej nawierzchni
Near-miss: liczba sytuacji gdy ZMP < 1 cm od krawędzi wieloboku w ostatnich 60 s
Narzędzie: ROS 2 diagnostics + rqt_runtime_monitor; zapis do MCAP/rosbag2 do późniejszej analizy

## Slide 29
SEKCJA 3 | WALIDACJA
Walidacja eksperymentalna – scenariusze testowe
Nawigacja prosta
Przejście A→B 10 m po równej powierzchni; metryka: RMSE pozycji, czas, zużycie energii
Omijanie przeszkód
5 statycznych + 2 dynamiczne przeszkody; metryka: liczba kolizji, liczba replanu
Schody
3 stopnie h=15 cm; metryka: powodzenie, czas, liczba korekt ZMP, szczyt momentów
Pchnięcie boczne
Impuls 20 Ns; metryka: amplituda CP, czas odzyskania równowagi, krok korekcyjny
Drzwi i progi
Otwieranie klamki, przekroczenie progu 3 cm; metryka: sukces, czas interakcji
Długa misja
45 min patrol budynku; metryka: dryft SLAM, zużycie energii, liczba incydentów

## Slide 30
SEKCJA 3 | BŁĘDY PROJEKTOWE
Najczęstsze błędy projektowe
Zbyt optymistyczny model dynamiki: symulator nie uwzględnia ugięcia struktury ani tarcia statycznego stawów
Brak synchronizacji czasowej: IMU i kamera nie zsynchronizowane → duchy w mapie i błędne fusje
Ignorowanie opóźnień: kamera ma 33 ms opóźnienie; bez kompensacji EKF daje błędną pozycję
Niestabilność kontaktu: zbyt twarde regulatory powodują drgania w fazie kontaktu stopy z podłożem
Brak anti-windup w PID: przy saturacji moment integrujący rośnie bez ograniczeń → overshooting
Monolityczna architektura: cały system w jednym procesie – awaria jednego modułu blokuje całość
Zbyt rzadkie testy na robocie: przeniesienie działającego symulatora na fizyczny robot bez etapów pośrednich

## Slide 31
SEKCJA 3 | STUDIUM PRZYPADKU
Studium przypadku: humanoid w zadaniu usługowym
Scenariusz: robot dostarcza dokument z recepcji (parter) do sali konferencyjnej (2. piętro)
Etap 1 – Inicjalizacja: wczytanie mapy budynku, lokalizacja AMCL, plan globalny z windą lub schodami
Etap 2 – Korytarz parter: DWA z detekcją YOLO, 3 osoby omijane, ORCA dla dynamicznych obiektów
Etap 3 – Windy: detekcja drzwi, wciśnięcie guzika (manipulacja), oczekiwanie na otwarcie, wejście
Etap 4 – Korytarz 2. piętro: reinicjalizacja AMCL po wyjściu z windy, dojście do celu
Etap 5 – Interakcja: podanie dokumentu, potwierdzenie odbioru, powrót trasy odwrotnej
Kluczowe wyzwania: zachowanie w windzie (mała przestrzeń), interakcja z człowiekiem, niezawodność 45 min

## Slide 32
PODSUMOWANIE
01
ZMP i Capture Point to fundamenty równowagi dynamicznej; planista CoM musi przestrzegać ich ograniczeń
02
Whole-body control hierarchizuje zadania: stabilność > kontakt stóp > realizacja trajektorii
03
PID, śledzenie trajektorii i saturacja aktuatorów to warunki bezpiecznego wykonania ruchu
04
ROS 2 + TF2 integruje wszystkie moduły; synchronizacja i modularność są warunkiem niezawodności
05
Walidacja w symulacji (MuJoCo, Gazebo) poprzedza testy na robocie. Cyfrowy bliźniak oszczędza sprzęt

## Slide 33
PODSUMOWANIE CAŁEGO CYKLU
Nawigacjia Robotów Humanoidalnych
W1
Percepcja
i mapowanie
W2
Lokalizacja
i fuzja sensoryczna
W3
Planowanie ruchu
i unikanie przeszkód
W4
Chód, stabilność
i integracja systemu
Pełna pętla nawigacyjna: Sensory → Estymacja stanu → Planowanie → Sterowanie → Aktuatory → Sensory
Reinforcement learning
dla lokomocji
Nawigacja
semantyczna
Social navigation
i HRI
Multimodalna
percepcja
Adaptacyjny
chód

## Slide 34
DALSZE BADANIA
Tematy dalszych badań i kierunki rozwoju
Reinforcement learning dla lokomocji: uczenie chodu end-to-end bez modelu (MuJoCo + PPO/SAC)
Nawigacja semantyczna: reprezentacje CLIP/ViLD; robot rozumie polecenia językowe i mapę semantyczną
Social navigation: modele ruchu tłumu, normy kulturowe, personalizacja interakcji człowiek–robot
Multimodalna percepcja: fuzja kamery, LiDAR, taktylna + duże modele wizyjno-językowe (VLM)
Adaptacyjny chód: zmiana wzorca chodu w zależności od terenu bez ręcznego programowania
Whole-body manipulation: jednoczesna nawigacja i manipulacja – otwieranie drzwi w ruchu
Cloud robotics + edge AI: ciężkie obliczenia SLAM i planowania na serwerze edge z niskim opóźnieniem