## Slide 1
WYKŁAD 2
Architektura i budowa urządzeń
mobilnych
Przedmiot: Programowanie aplikacji mobilnych
Studia: Informatyka
SoC · ARM · 5G · OLED · Bezpieczeństwo · Android/iOS
SoC:CPU, GPU, NPU, pamięć
Wyświetlacze i kamery
Łączność 5G, WiFi 7, UWB
Stos systemowyAndroid / iOS
Bezpieczeństwo i przyszłość
© Katedra Informatyki i Automatyki - Architektura i budowa urządzeń mobilnych - v1.8
W E B
A P P
Notes: 15.04.2026
<numer>
<numer>
Na początku warto uświadomić studentom, że współczesny smartfon nie jest już prostym telefonem, lecz pełnoprawnym systemem komputerowym. W praktyce można go traktować jako komputer osobisty klasy embedded, który dodatkowo posiada rozbudowane możliwości komunikacyjne i bardzo zaawansowane sensory.
W architekturze mobilnej kluczowa jest integracja wielu funkcji w jednym układzie scalonym, czyli w System on Chip. W komputerach stacjonarnych mamy oddzielne komponenty – procesor, kartę graficzną, kontrolery I/O czy modem. W urządzeniach mobilnych wszystko to jest zintegrowane w jednym chipie. Taka integracja ma ogromne znaczenie z trzech powodów:
Po pierwsze zmniejsza zużycie energii. Każda komunikacja między oddzielnymi chipami wymaga więcej energii niż komunikacja wewnątrz jednego układu.
Po drugie zmniejsza opóźnienia komunikacyjne. Dane mogą być przekazywane przez wewnętrzne magistrale SoC, które są znacznie szybsze niż magistrale między układami.
Po trzecie zmniejsza rozmiar urządzenia, co jest kluczowe w elektronice mobilnej.
W trakcie tego wykładu przeanalizujemy architekturę urządzeń mobilnych w sposób warstwowy: od sprzętu, przez firmware i system operacyjny, aż do poziomu aplikacji mobilnych.
<numer>
<numer>

## Slide 2
Plan wykładu
Architektura i Budowa Urządzeń Mobilnych | Informatyka
Sl. 1–3
Historia, ekosystem i klasyfikacja urządzeń mobilnych
Sl. 4–5
SoC — System on Chip, architektura i producenci
Sl. 6–7
CPU mobilny — ARM, big.LITTLE, ISA, predykcja gałęzi
Sl. 8–9
GPU i NPU — grafika, TBDR, AI akceleratory
Sl. 10–11
Pamięć — LPDDR5X, UFS 4.0, PoP, Flash NAND
Sl. 12–13
Wyświetlacze — OLED, LTPO, ProMotion, HDR, AOD
Sl. 14–15
Kamery — sensor, ISP, OIS, computational photo
Sl. 16–17
Łączność — 5G, WiFi 7, BT 5.4, NFC, UWB, GPS
Sl. 18–19
Bateria, PMIC, GaN i zarządzanie energią
Sl. 20–21
Bezpieczeństwo — Secure Enclave, TrustZone, TEE
Sl. 22–23
Chain of Trust — bootloader, kernel, HAL, AIDL
Sl. 24–25
Stos Android AOSP i iOS XNU — architektura
Sl. 26–27
Zarządzanie energią software — Doze, BGTask, thermal
Sl. 28–29
Termika, mechanika, produkcja TSMC 3nm
Sl. 30
Trendy, składane, AI Phone, 300W, Foundation Models
<numer>/30
Notes: 15.04.2026
<numer>
<numer>
Warto zwrócić uwagę studentów, że architektura urządzeń mobilnych obejmuje bardzo szeroki zakres zagadnień.
Pierwsza część wykładu dotyczy ewolucji technologii mobilnych. Jest to istotne, ponieważ wiele decyzji projektowych w nowoczesnych systemach wynika z ograniczeń technologicznych z przeszłości.
Druga część koncentruje się na architekturze sprzętowej, czyli komponentach takich jak:
procesory CPU
układy graficzne GPU
akceleratory AI
pamięci
systemy wyświetlania i kamer.
Trzecia część dotyczy systemów operacyjnych i architektury oprogramowania, w szczególności Androida i iOS.
Ostatnia część wykładu omawia trendy technologiczne, które będą kształtować przyszłość urządzeń mobilnych – między innymi sztuczną inteligencję działającą bezpośrednio na urządzeniu oraz nowe technologie półprzewodnikowe.
<numer>
<numer>

## Slide 3
Historia urządzeń mobilnych: od PDA do AI Phone
Architektura i Budowa Urządzeń Mobilnych | Informatyka
Urządzenie mobilne = komputer kieszonkowy z łącznością bezprzewodową?
Rewolucja 2007 (iPhone) → 2023 (on-device AI) → 2025 (spatial computing).
1992
IBM Simon
Pierwszy smartfon (touchscreen!). 1MB RAM. PCMCIA slot. 2400 baud modem. Waga 510g.
1996
Palm Pilot
PDA + Graffiti handwriting. 128KB RAM. Infrared sync. 5M+ użytkowników. Definiuje erę PDA.
2000
Nokia 3310
Feature phone — 4MB, 2.5G GPRS. 400M+ sprzedanych. Masowa adopcja telefonii komórkowej.
2007
iPhone (1gen)
Multi-touch, Safari, 3.5" 160dpi, Samsung ARM 620MHz, 128MB RAM. Rewolucja interfejsu.
2008
Android 1.0
T-Mobile G1 (HTC Dream). Open-source. ARM926 528MHz, 192MB RAM. Pierwsze cupcake.
2010
iPad (1gen)
A4 SoC (Apple+Samsung). 256MB RAM, IPS 1024×768. Definiuje kategorię tabletów.
2013
64-bit mobile
Apple A7 — pierwszy 64-bit SoC w smartfonie. 2× wydajność. Wymusiło migrację całej branży.
2019
5G era
Snapdragon 855 + X50 modem. mmWave i sub-6GHz. 10 Gbit/s teorii. Nowa era łączności.
2022
AI on-device
Apple A16 Neural Engine 17 TOPS. Stable Diffusion na telefonie. On-device LLM 3B params.
2025
AI Phone
Snapdragon 8 Elite 80 TOPS NPU. Gemini Nano natively. Vision Pro spatial computing. 300W.
<numer>/30
Notes: 15.04.2026
<numer>
<numer>
Historia urządzeń mobilnych pokazuje, jak bardzo zmieniła się ta branża w ciągu ostatnich 30 lat.
Pierwsze urządzenia mobilne były w zasadzie eksperymentalnymi komputerami kieszonkowymi. IBM Simon z początku lat 90. był jednym z pierwszych urządzeń, które łączyły funkcje telefonu i komputera PDA.
W drugiej połowie lat 90. ogromną popularność zdobyły urządzenia Palm Pilot. Wprowadziły one wiele koncepcji interfejsu użytkownika, które są stosowane do dziś, takich jak zarządzanie kontaktami czy kalendarzem.
Na początku XXI wieku dominowały tzw. feature phones. Urządzenia te oferowały podstawowe funkcje komunikacyjne, takie jak SMS czy połączenia głosowe, ale ich możliwości obliczeniowe były bardzo ograniczone.
Przełom nastąpił w 2007 roku wraz z premierą iPhone’a. Apple wprowadziło wtedy kilka fundamentalnych zmian:
interfejs multi-touch
pełnoprawną przeglądarkę internetową
sklep z aplikacjami.
Od tego momentu smartfony zaczęły rozwijać się bardzo szybko, a kolejne lata przyniosły:
system Android
64-bitowe procesory mobilne
sieci 5G
akceleratory sztucznej inteligencji.
<numer>
<numer>

## Slide 4
System on Chip (SoC): Architektura i kluczowi producenci
Architektura i Budowa Urządzeń Mobilnych | Informatyka
SoC to serce urządzenia mobilnego — CPU, GPU, NPU, modem, ISP i dziesiątki innych bloków IP na jednym krzemowym chipie.
Bloki funkcjonalne SoC (A18 Pro):
CPU Cluster
6 rdzeni ARM: 2× Everest (performance 4GHz) + 4× Sawtooth (efficiency 2.4GHz). big.LITTLE Async. Instrukcje NEON/SVE2. OOO 8-wide issue.
GPU (6-core Apple)
4.5 TFLOPS FP32. Metal API. Ray tracing hardware. AV1 decode. Mesh shaders. Tile-Based Deferred Rendering.
Neural Engine (16-core ANE)
38 TOPS. CoreML → ANE bytecode. Prywatna architektura Apple. Stable Diffusion < 10s. Nie dostępne przez Metal.
Image Signal Processor
Photonic Engine. 4K ProRes 120fps, HDR, Deep Fusion, computational RAW. Dedykowany real-time pipeline.
Secure Enclave (SEP)
Dedykowany koprocesor bezpieczeństwa. Klucze AES/RSA/ECC. Biometria Face ID. Odizolowany własny boot ROM.
Modem + RF combo
Apple C1 (iPhone 16e). Qualcomm X75 (16 Pro). Sub-6GHz + mmWave 5G. WiFi 7 + BT 5.4 combo chip.
Producenci SoC (2024–2025):
Apple A18 Pro (TSMC N3E)
6-core CPU, 6-core GPU, 16-core ANE 38 TOPS. 19 mld tranzystorów. Die ~82mm². Exkluzywny — tylko iPhone 16 Pro. Najlepszy CPU single-core.
Snapdragon 8 Elite (TSMC N3E)
2× Oryon Prime @4.47GHz + 6× Oryon Perf. Adreno 830. Hexagon NPU 80 TOPS. All-big-core design. Flagship Android 2025.
Google Tensor G4 (Samsung 4nm)
Własna architektura. Dedykowany TPU dla AI features. Pixel 9 Pro. Priorytet: speech/ML on-device privacy.
MediaTek Dimensity 9400 (TSMC N3E)
All-big-core: 1+3+4. APU 890 — 50 TOPS. Imagiq 1090 ISP. On-device LLM 7B. Flagship performance w niższej cenie.
Samsung Exynos 2500 (SF3 GAA)
GAAFET 3nm. 10-core CPU. Xclipse 950 GPU (AMD RDNA 3.5). Pierwszy RDNA w telefonie. Galaxy S25 w wybranych rynkach.
<numer>/30
Notes: 15.04.2026
<numer>
<numer>
System on Chip to centralny element architektury urządzenia mobilnego.
Jest to układ scalony, który integruje wiele komponentów systemu komputerowego w jednym chipie. W typowym SoC znajdują się:
CPU – główny procesor
GPU – procesor graficzny
NPU – akcelerator AI
ISP – procesor obrazu
kontrolery pamięci
modem sieciowy
moduły bezpieczeństwa.
Tak wysoka integracja jest możliwa dzięki postępowi w technologii półprzewodnikowej. Nowoczesne układy produkowane są w procesach technologicznych rzędu kilku nanometrów.
Dzięki temu na jednym chipie można zmieścić dziesiątki miliardów tranzystorów.
Największymi producentami SoC są obecnie:
Apple
Qualcomm
MediaTek
Samsung
Google.
Każda z tych firm stosuje nieco inną filozofię projektowania układów.
<numer>
<numer>

## Slide 5
CPU Mobilny: ARM ISA, big.LITTLE i architektury rdzeni
Architektura i Budowa Urządzeń Mobilnych | Informatyka
Procesory mobilne używają architektur ARM (Advanced RISC Machine). Heterogeniczne klastry + DVFS = maksymalna wydajność przy minimalnym zużyciu energii.
ARM ISA: instrukcje i rozszerzenia
AArch64
# ARM64 (AArch64) — kluczowe zestawy instrukcji
# Base ISA ARMv8-A/v9:
# 31 rejestrów 64-bit X0-X30 + SP + PC
# Fixed-width 32-bit encoding
# ADRP/LDR: dostęp page-relative
# NEON (Advanced SIMD):
# 32 rejestry 128-bit (V0-V31)
# FMLA V0.4S, V1.4S, V2.4S ; 4x FP32 FMA
# Kluczowe: DSP, kodeki, ML inference
# SVE2 (Scalable Vector Extension v2):
# Wektory 128–2048 bit (chip-defined width)
# Apple A18: 128-bit SVE2
# Qualcomm Oryon: 512-bit SVE2
# ARMv9.2 nowości (A18 Everest / Cortex-X4):
# SME (Scalable Matrix Extension) — ML
# MTE (Memory Tagging Extension) — CVE mitigation
# BTI (Branch Target Ident.) — ROP protection
# PACV2 — Pointer Authentication codes
# Cache hierarchy (Apple Everest):
# L1i: 192KB, L1d: 128KB @ 4-cycle
# L2: 16MB per cluster @ 12-cycle
# L3 (SLC): 32MB shared @ 35-cycle
# DRAM: LPDDR5X ~100ns
big.LITTLE / DynamIQ
Heterogeniczne klastry w jednym DSU. EAS (Energy-Aware Scheduler): schedutil governor. DVFS per-cluster. 0.5V core voltage range. Krok freq co 50MHz.
OOO i Branch Prediction
8-wide issue (Apple Everest). ROB 600+ entries. TAGE hybrid predictor >99% hit. BTB 50k entries. Superscalar + OOO = IPC >5.
Konfiguracje rdzeni 2024–2025
Apple A18 Pro
2× Everest @4.0GHz (P-cores) + 4× Sawtooth @2.4GHz (E-cores). 6.2 TFLOPS int8. OOO 8-wide. 192KB L1i per P-core.
Snapdragon 8 Elite
2× Oryon Prime @4.47GHz + 6× Oryon Perf @3.53GHz. Brak małych rdzeni (all-big). 40% perf vs 8 Gen 3. Qualcomm własna architektura (nie ARM Cortex).
Dimensity 9400
1× Cortex-X925 @3.62GHz + 3× X4 @3.28GHz + 4× A720 @2.4GHz. Tri-cluster big.LITTLE.L+. 3nm N3E TSMC.
Exynos 2500
1× Cortex-X5 @3.3GHz + 4× X4 @2.55GHz + 5× A725 @1.8GHz. 10-core total. GAAFET GAA transistor Samsung SF3.
DVFS w Linux (Android)
Governor schedutil: CPU util → freq mapowanie. ondemand (legacy). powersave. performance. PELT (Per-Entity Load Tracking) per-task.
<numer>/30
Notes: 15.04.2026
<numer>
<numer>
Procesory mobilne są oparte na architekturze ARM.
Architektura ARM została zaprojektowana jako architektura RISC, czyli Reduced Instruction Set Computing. Oznacza to, że zestaw instrukcji procesora jest stosunkowo prosty, co pozwala zmniejszyć zużycie energii.
Jedną z najważniejszych technik stosowanych w procesorach mobilnych jest big.LITTLE.
Polega ona na zastosowaniu dwóch typów rdzeni:
rdzenie wydajne – które oferują bardzo wysoką moc obliczeniową, ale zużywają więcej energii,
rdzenie energooszczędne – które są wolniejsze, ale znacznie bardziej efektywne energetycznie.
System operacyjny dynamicznie przenosi zadania między tymi rdzeniami w zależności od aktualnego obciążenia.
Procesory mobilne wykorzystują również wiele zaawansowanych technik mikroarchitekturalnych:
wykonywanie instrukcji poza kolejnością
spekulacyjne wykonywanie instrukcji
wielopoziomowe cache.
________
Procesory mobilne bazują na architekturze ARM, która została zaprojektowana z myślą o wysokiej efektywności energetycznej.
Jedną z najważniejszych technik jest big.LITTLE, czyli użycie dwóch typów rdzeni:
rdzeni wydajnych (performance cores)
rdzeni energooszczędnych (efficiency cores).
System operacyjny dynamicznie przydziela zadania do odpowiednich rdzeni w zależności od zapotrzebowania na moc obliczeniową.
Procesory mobilne wykorzystują również zaawansowane mechanizmy mikroarchitekturalne, takie jak:
wykonywanie poza kolejnością (out-of-order execution)
predykcja skoków
wielopoziomowe cache.
Dzięki temu nowoczesne CPU mobilne osiągają bardzo wysoką wydajność przy niewielkim zużyciu energii.
<numer>
<numer>

## Slide 6
GPU Mobilne: Tile-Based Deferred Rendering i architektury
Architektura i Budowa Urządzeń Mobilnych | Informatyka
Mobilne GPU używają TBDR (Tile-Based Deferred Rendering) zamiast Immediate Mode — dzieli ekran na kafelki renderowane w szybkiej pamięci on-chip, oszczędzając DRAM BW.
TBDR: fazy renderowania
1. Vertex + Tiling pass
Wszystkie wierzchołki przetworzone. Ekran podzielony na kafelki 16×16 lub 32×32 px. Prymitywy przypisane do kafelków — lista na chip.
2. Hidden Surface Removal
HSR eliminuje niewidoczne fragmenty PRZED shader. Oszczędza ~50% ALU. PowerVR Imagination: wynalazca HSR 1993. Apple/IMG SoC.
3. Fragment shading (per-tile)
Kafelek renderowany w całości w TILE RAM (on-chip ~256KB). Fullscreen quads → cache-friendly access. Fill rate ×4 vs IMR.
4. Memory writeback
Gotowy kafelek zapisywany do DRAM framebuffer. Tylko raz, bez Z-buffer readback. BW savings: 60–80% vs Immediate Mode Rendering.
producenci GPU mobilnych
Apple GPU (6-core, A18 Pro)
Custom TBDR. 4.5 TFLOPS FP32. Metal API. Hardware ray tracing (BVH traversal). Mesh shaders. AV1 HW decode. Najlepsza efektywność energetyczna.
Adreno 830 (SD 8 Elite)
Qualcomm TBDR. Vulkan 1.3, OpenGL ES 3.2. UBWC lossless compression. Predictive Rendering. HW ray tracing. 3.8 TFLOPS. +40% vs prev gen.
Xclipse 950 (Exynos 2500)
AMD RDNA 3.5 licencja. Pełne ray tracing hardware. FidelityFX Super Resolution. Vulkan 1.3. Pierwszy RDNA w telefonie (Galaxy S25 EU).
Mali G925 (ARM architecture)
Valhall 5 architektura. 16-core config. Asahi Linux driver open-source. OpenCL 3.0. Used mid-range MediaTek/Samsung. Imaginiation PowerVR powraca w Pixel.
Metal (iOS) i Vulkan (Android) to niskopoziomowe API GPU. Vulkan: explicit memory management, render passes = TBDR-friendly explicit tiling. Metal: podobny model z mniejszą verbosity.
<numer>/30
Notes: 15.04.2026
<numer>
<numer>
Procesory graficzne w smartfonach mają zupełnie inną architekturę niż GPU w komputerach stacjonarnych.
Najważniejszą różnicą jest sposób renderowania grafiki.
W komputerach PC stosowany jest model Immediate Mode Rendering, natomiast w GPU mobilnych stosuje się Tile Based Deferred Rendering.
Polega on na tym, że ekran dzielony jest na małe fragmenty, zwane kafelkami. Każdy kafelek renderowany jest w szybkim buforze pamięci znajdującym się bezpośrednio w GPU.
Dzięki temu:
zmniejsza się liczba operacji na pamięci DRAM
zmniejsza się zużycie energii
zwiększa się wydajność.
________
GPU w urządzeniach mobilnych odpowiada za rendering grafiki 3D oraz przyspieszanie obliczeń równoległych.
W przeciwieństwie do komputerów PC mobilne GPU stosują architekturę Tile-Based Deferred Rendering (TBDR).
Polega ona na podziale obrazu na małe fragmenty – tzw. kafelki. Każdy kafelek jest renderowany w szybkim buforze pamięci znajdującym się bezpośrednio na chipie.
Dzięki temu:
zmniejsza się liczba odwołań do pamięci DRAM
obniża się zużycie energii
zwiększa się wydajność.
Najważniejsze mobilne architektury GPU to:
Apple GPU
Qualcomm Adreno
ARM Mali
Samsung Xclipse.
<numer>
<numer>

## Slide 7
NPU: Neural Processing Unit i akceleratory AI On-Device
Architektura i Budowa Urządzeń Mobilnych | Informatyka
NPU to dedykowany akcelerator ML: 10–100× efektywniejszy energetycznie niż CPU/GPU dla operacji macierzowych (GEMM/Conv2D). Standard w każdym flagowym SoC.
Jak działa NPU, Systolic Array
Python
# NPU — operacje i dataflow (uproszczony)
# Dominująca op: Conv2D = GEMM (matmul)
# Output[N,H,W,Co] = sum(Input*Kernel)
# Systolic Array (n×n MAC array):
# Wagi preładowane → dane przepływają
# Każdy PE: 1 MAC/cycle → n² MAC/cycle
# INT8 Quantization — klucz do TOPS:
# FP32 (32-bit) → INT8 (8-bit)
# 4× mniejszy model, 4× szybsze MAC
# QAT (Quantization-Aware Training): < 1% drop
# Post-Training Quant (PTQ): szybsze, gorsze
# TOPS = GOPS×10^-3 (tera operations/s INT8)
# Apple A18 Pro ANE: 38 TOPS INT8
# Efektywność: ~10 TOPS/W (NPU)
# ~1-3 TOPS/W (GPU)
# ~0.1 TOPS/W (CPU)
# CoreML deployment:
import coremltools as ct
model = ct.convert(torch_model,
inputs=[ct.TensorType(shape=(1,3,224,224))],
compute_units=ct.ComputeUnit.ALL)
# ALL = ANE + GPU + CPU fallback
model.save("model.mlpackage")
NNAPI (Android Neural Networks API)
Kieruje inference na NPU/GPU/DSP automatycznie. Delegates: NNAPIDelegate, GPUDelegate, HexagonDelegate (DSP), XNNPackDelegate (CPU SIMD). TFLite wbudowane.
Efektywność NPU vs CPU vs GPU
NPU: ~10 TOPS/W · GPU: 1–3 TOPS/W · CPU: 0.1–0.5 TOPS/W. NPU 20–100× bardziej efektywne energetycznie niż CPU dla konwolucji.
Porównanie NPU 2024–2025
Apple ANE — A18 Pro
16-core ANE. CoreML wyłączny. Najlepsze TOPS/W dla iOS. Stable Diffusion < 10s.
38 TOPS
Qualcomm Hexagon — 8 Elite
Hexagon v75 + Tensor Accelerator. QNN SDK otwarty. Najwięcej surowych TOPS Android 2025.
80 TOPS
Google TPU — Tensor G4
Dedykowany TPU: Call Screening, Photo Unblur, Magic Eraser. On-device privacy pierwszorzędna.
~20 TOPS
MediaTek APU 890
Dimensity 9400. NeuroPilot SDK. On-device LLM 7B. Generative AI background generation.
50 TOPS
Samsung MX NPU — Exynos 2500
MDNIE AI display, SceneOptimizer, Real-Time Eye Tracking AI. ARM Ethos-U komponent.
~34 TOPS
<numer>/30
Notes: 15.04.2026
<numer>
<numer>
NPU to specjalizowany procesor przeznaczony do wykonywania obliczeń związanych ze sztuczną inteligencją.
W ostatnich latach znaczenie tych układów bardzo wzrosło.
Wiele funkcji smartfonów wykorzystuje obecnie uczenie maszynowe:
rozpoznawanie mowy
rozpoznawanie twarzy
przetwarzanie obrazu
tłumaczenia językowe
generatywne modele AI.
NPU jest znacznie bardziej efektywne energetycznie niż CPU lub GPU przy wykonywaniu obliczeń macierzowych.
_______
NPU (Neural Processing Unit) to specjalizowany akcelerator przeznaczony do wykonywania obliczeń związanych z uczeniem maszynowym.
Jego głównym zadaniem jest przyspieszanie operacji macierzowych, takich jak:
mnożenie macierzy
konwolucje w sieciach neuronowych.
W porównaniu z CPU i GPU NPU oferuje znacznie wyższą efektywność energetyczną przy wykonywaniu obliczeń AI.
Typowe zastosowania NPU w smartfonach:
rozpoznawanie mowy
analiza obrazu
generatywne modele AI
tłumaczenie w czasie rzeczywistym.
<numer>
<numer>

## Slide 8
Pamięć mobilna: LPDDR5X, UFS 4.0, PoP i Flash NAND
Architektura i Budowa Urządzeń Mobilnych | Informatyka
Urządzenie mobilne używa kilku typów pamięci: RAM (LPDDR) do bieżącej pracy, Flash (UFS) do przechowywania. Organizacja PoP minimalizuje zajętość PCB i latencję.
LPDDR5X — RAM
Szerokość szyny 64 lub 128-bit. BW do 136 GB/s (128-bit). Napięcie 0.5V core. 8H (8-High) stack → 16GB w 1 pakiecie. PoP: die bezpośrednio na SoC.
136 GB/s
UFS 4.0 — pamięć masowa
Universal Flash Storage. M-PHY HS-G5 (2×11.6 Gbps linie). Seq. odczyt 4.2 GB/s, zapis 2.8 GB/s. Random 4K IOPS: 1M. Wewnętrznie TLC NAND (3 bity/cell).
4200 MB/s
eMMC 5.1 — budżet/midrange
1 lane HS400. Seq. odczyt 400 MB/s. Brak CMD queue. Tańszy. Używany w telefonach <$300. Jeden interfejs vs UFS (dwa równoległe).
400 MB/s
PoP (Package on Package)
LPDDR die bezpośrednio na SoC die w jednym pakiecie. < 1mm odległość → minimalna latencja i parazytyczna pojemność. Obowiązkowy w mobilnym.
1 ns latencja
zRAM + wirtualny RAM
Android 11+: zRAM (kompresja LZ4/ZSTD ~60% skuteczna). Samsung/Xiaomi marketing 'virtual RAM'. Realnie: UFS swap = 5–10× wolniejszy od DRAM.
~3 GB extra
Odczyt info o pamięci (Android)
Shell
$ adb shell cat /proc/meminfo
MemTotal: 12218020 kB # 12GB LPDDR5X
MemAvailable: 4832156 kB
SwapTotal: 6291456 kB # 6GB zRAM
$ adb shell getprop ro.boot.hardware.ufs
samsung,ufs4 # UFS 4.0
$ adb shell df -h /data
256G 95G 161G 37% /data # eUFS 4.0 NAND
# LPDDR5X specyfika
# - PMIC zarządza VDD per rank (0.5V core)
# - DBI (Data Bus Inversion) → mniej przełączeń
# - Write leveling, CA training przy boot
# UFS 4.0 vs NVMe
# UFS: M-PHY transport, SCSI-based (UTP)
# NVMe: PCIe transport, NVMe protocol
# Porównywalne throughput, NVMe mniejsza latencja
LPDDR5X Die ×8 (8H stack)
Interposer / Top Package
SoC Die (CPU+GPU+NPU+ISP)
PCB Substrate (BGA balls)
136 GB/s
LPDDR5X BW (128-bit)
4200 MB/s
UFS 4.0 seq. odczyt
<numer>/30
Notes: 15.04.2026
<numer>
<numer>
W urządzeniach mobilnych stosuje się dwa główne typy pamięci:
pamięć operacyjną oraz pamięć masową.
Pamięć operacyjna w smartfonach to najczęściej LPDDR. Jest to specjalna wersja pamięci DDR zaprojektowana z myślą o niskim zużyciu energii.
Pamięć masowa oparta jest obecnie głównie na standardzie UFS.
UFS oferuje znacznie większą przepustowość niż starsze standardy, takie jak eMMC.
_______
Smartfony korzystają z kilku rodzajów pamięci.
Najważniejsze z nich to:
RAM (LPDDR) – pamięć operacyjna
UFS – pamięć masowa.
Nowoczesne urządzenia używają pamięci LPDDR5X, która zapewnia bardzo wysoką przepustowość przy niskim zużyciu energii.
Pamięć masowa oparta jest zwykle na standardzie UFS 4.0, który oferuje wielokrotnie większą prędkość niż starsze eMMC.
Dodatkowo w systemie Android stosowana jest technika zRAM, która kompresuje dane w pamięci w celu zwiększenia efektywnej ilości RAM.
<numer>
<numer>

## Slide 9
Wyświetlacze urządzeń mobilnych: OLED, LTPO, ProMotion i HDR
Architektura i Budowa Urządzeń Mobilnych | Informatyka
Wyświetlacz to największy konsument energii (40–60% baterii). Technologia panelu, odświeżanie i sterowanie PWM determinują zarówno jakość jak i żywotność baterii.
Technologie paneli
AMOLED / Super AMOLED
Active Matrix OLED. Każdy piksel = OLED dioda (R,G,B lub RGBW PenTile). Czarny = wyłączony = 0W. Kontrast ∞. Samsung produkuje ~70% rynku OLED.
LTPO OLED (Low Temp Poly-Si Oxide)
Tranzystory LTPS (szybkie) + IGZO (do 1Hz odświeżanie). Dynamiczny refresh 1–120Hz. Samsung E7 panel: iPhone 16 Pro, Galaxy S25 Ultra.
Tandem OLED (iPad Pro M4)
2 warstwy OLED w stos: 2× jasność przy tym samym prądzie lub ta sama jasność przy połowie prądu → dłuższa żywotność. Pierwsze masowe tandem OLED.
IPS LCD (budżet/iPad mini)
In-Plane Switching. Stałe podświetlenie → wyższe zużycie (zawsze 100% BL). Brak true black. Tańszy, mniej burn-in. iPad mini 6, iPhone SE 3.
Parametry i ich znaczenie
PPI — rozdzielczość
460 ppi
iPhone 16 Pro: 460 PPI. Retina = >300 PPI z typowej odległości. Samsung Galaxy S25: 505 PPI (QHD+). 4K tablet: ~200 PPI (widziany dalej).
LTPO — adaptacyjny refresh
1–120 Hz
AOD przy 1Hz. ScrolluUI 120Hz. Wideo 60Hz. Oszczędność 30–40% energii vs stałe 120Hz. iOS ProMotion; Android High Refresh Rate UI.
Peak brightness i HDR
2000–4000 nit
HDR10+, Dolby Vision. Peak 2000–4000 nit outdoor. SDR 600–800 nit. Apple Super Retina: 2000 nit peak HDR.
Delta-E i gamut
ΔE < 1, P3
ΔE<1: niezauważalna różnica kolorów dla oka. P3 Wide Color (25% więcej niż sRGB). Kalibracja fabryczna per-device na Apple.
PWM dimming i AOD
>1440 Hz
PWM <240Hz → migotanie widoczne przy niskiej jasności. Flagship: 1440Hz+ lub DC dimming powyżej 20%. AOD = 1Hz LTPO + wyłączone RGB = <5mW.
💡 LTPO E7 (Samsung) używa IGZO TFT — może utrzymać stan piksela bez odświeżania (charge retention). To umożliwia 1Hz AOD bez zużycia prądu przełączania.
<numer>/30
Notes: 15.04.2026
<numer>
<numer>
Wyświetlacz jest jednym z najbardziej energochłonnych elementów smartfona.
Najczęściej stosowaną technologią jest obecnie OLED.
W przeciwieństwie do ekranów LCD każdy piksel w OLED jest niezależnym źródłem światła.
Pozwala to uzyskać bardzo wysoki kontrast oraz znacznie lepszą efektywność energetyczną przy wyświetlaniu ciemnych kolorów.
_______
Wyświetlacz jest jednym z najbardziej energochłonnych elementów smartfona.
Najpopularniejszą technologią jest OLED, w której każdy piksel emituje własne światło.
Zalety OLED:
bardzo wysoki kontrast
możliwość wyświetlania idealnej czerni
mniejsze zużycie energii przy ciemnym interfejsie.
Nowoczesne wyświetlacze stosują technologię LTPO, która pozwala dynamicznie zmieniać częstotliwość odświeżania w zakresie od 1 Hz do 120 Hz.
<numer>
<numer>

## Slide 10
System kamer: Sensor Stack, ISP, OIS i Computational Photography
Architektura i Budowa Urządzeń Mobilnych | Informatyka
Aparat to główny wyróżnik flagowych smartfonów. Kluczem nie jest sam sensor, to ISP i algorytmy computational photography decydują o jakości finalnego zdjęcia.
Stos systemu kamer
Optyka (soczewka, apertura, AF)
f/1.6 – f/4.9. 5–9 soczewek szklanych (ED, aspheryczne). Laser AF + PDAF (phase detect). Peryskop: 5–10× optyczny. Mniejsza f-liczba = więcej światła.
Sensor CMOS (BSI, Stacked DRAM)
Sony IMX/Samsung GN. BSI (back-side Illum.): fotodiody bliżej soczewki → 35% więcej fotonów. Stacked: DRAM layer pod sensorem → szybki readout bez rolling shutter.
ISP (Image Signal Processor)
Hardware pipeline: BLC → Demosaic (Bayer→RGB) → NR → AWB → AE → AF → Sharpening → HDR → Encode. 4K60fps: 800 Mpix/s processing.
Computational Photography
Deep Fusion (Apple): wielokrotna ekspozycja + ML merge przed kompresją. Night Sight (Google): wiele klatek + align + NR. HDR+: tone mapping neural.
Kodek i zapis
HEIF (H.265 bazowany): 50% mniejszy vs JPEG przy tej samej jakości. Apple Log / HLG HDR video. ProRes RAW 12-bit 48MP. ProRes 4K120fps.
OIS i sensor systemów kamer
Kotlin
# OIS — Optical Image Stabilization (HW)
# Żyroskop IMU @8000Hz → drganie → korekta
# Aktuator magnetyczny: soczewka lub sensor
# Kompensacja: ±2–3° angular
# Latencja: < 10ms (hardware closed-loop)
# Sensor-Shift OIS (iPhone 13+):
# Sensor porusza się (nie soczewka) — 5000×/s
# Zakres: ±2mm — kompensuje ruchy ciała
# EIS (Electronic — software):
# Bufor 120% FOV → crop 100% (1.2× overhead)
# Gyro-fused per-frame warp: homografia
# Apple Action Mode = hybrid OIS+EIS
# ProRes RAW pipeline:
# 48MP RAW Bayer → minimal ISP (no NR)
# → lossless compression → .DNG/ProRes RAW
# Pełna kontrola post-production
Sony IMX989 (1-cal sensor)
Xiaomi 13 Ultra. 1" sensor, większy od pełnoramkowych kompaktów. ISO 6400 f/1.9. 8K video. Większy piksel = więcej fotonów = lepsze zdjęcia nocne.
Samsung 200MP HP9
0.56μm pixel. Nona-Binning (9→1): 200MP → 12.5MP w ciemności. ISOCELL DTI: isolation między pikselami → brak crosstalk.
Peryskop teleobiektyw
Fold: 5–10× optical. Huawei P60 Pro: 10× optical 300mm equiv. Ciągły zoom elektroniczny F1.4–F4.0 regulowana przesłona. OIS wbudowany.
LiDAR Scanner (iPhone Pro)
dToF: czas lotu fotonów IR. Zasięg 5m. AR plane detection < 1s. Portrety w ciemności (głębokość AI AF). Spatial 3D scanning aplikacje.
<numer>/30
Notes: 15.04.2026
<numer>
<numer>
System kamer w nowoczesnym smartfonie jest jednym z najbardziej zaawansowanych elementów całego urządzenia. Wbrew pozorom jakość zdjęcia nie zależy wyłącznie od sensora czy liczby megapikseli. W rzeczywistości najważniejszą rolę odgrywa połączenie optyki, sensora oraz algorytmów przetwarzania obrazu.
Pierwszym elementem jest układ optyczny, czyli zestaw soczewek znajdujących się przed sensorem. W smartfonach stosuje się zwykle od 5 do 9 soczewek, często wykonanych ze specjalnych materiałów optycznych redukujących aberrację chromatyczną. Parametr przysłony oznaczany jako f/1.8 czy f/2.2 określa ilość światła docierającego do sensora. Im mniejsza liczba f, tym więcej światła może zostać zarejestrowane.
Drugim elementem jest sensor obrazu CMOS. Współczesne sensory często wykorzystują technologię BSI – back-side illumination. W klasycznych sensorach metalowe ścieżki znajdowały się nad fotodiodami, częściowo blokując światło. W BSI struktura została odwrócona, dzięki czemu więcej fotonów dociera do elementu światłoczułego.
Trzecim elementem jest ISP – Image Signal Processor, czyli procesor przetwarzający obraz. Jego zadaniem jest przekształcenie surowych danych z sensora w gotowe zdjęcie. Proces ten obejmuje wiele etapów:
usuwanie szumów
demosaicing (rekonstrukcja kolorów z filtra Bayera)
balans bieli
korekcję ekspozycji
łączenie wielu ekspozycji HDR.
Bardzo ważną rolę odgrywa dziś computational photography. W praktyce oznacza to, że smartfon wykonuje kilka lub kilkanaście zdjęć o różnych parametrach i łączy je w jeden obraz przy użyciu algorytmów uczenia maszynowego. Dzięki temu możliwe jest uzyskanie dobrej jakości zdjęć nawet przy bardzo małej matrycy.
_______
Nowoczesne aparaty w smartfonach wykorzystują zaawansowane przetwarzanie obrazu.
System kamer składa się z kilku elementów:
Optyki (układu optycznego)
sensora obrazu
procesora ISP
algorytmów computational photography.
Współczesna fotografia mobilna opiera się głównie na algorytmach przetwarzania obrazu, które łączą wiele ekspozycji w jedno zdjęcie o wysokiej jakości.
<numer>
<numer>

## Slide 11
Łączność: 5G, WiFi 7, Bluetooth 5.4, NFC i UWB
Architektura i Budowa Urządzeń Mobilnych | Informatyka
Nowoczesny smartfon zawiera 7+ modułów bezprzewodowych. Zarządzanie ich współpracą (coexistence: BT+WiFi+5G na tej samej antenie) to złożony problem inżynierski.
5G NR (New Radio)
4 Gbit/s
📡 Sub-6GHz + mmWave ⏱ < 1ms
3GPP Release 15–18. Sub-6: 700MHz–6GHz do 1 Gbit/s. mmWave: 24–100GHz, 10 Gbit/s, zasięg <200m. SA vs NSA. Modem X75 / Apple C1.
WiFi 7 (802.11be)
46 Gbit/s
📡 2.4 / 5 / 6 GHz ⏱ < 5ms
Multi-Link Operation (MLO): jednoczesny odbiór na kilku pasmach. 4096-QAM. 320MHz kanały. HARQ retransmission. Wymaga WiFi 7 router.
Bluetooth 5.4 / LE Audio
2 Mbit/s
📡 2.4 GHz ⏱ < 10ms
LE Audio: LC3 kodek, lepsza jakość przy 50% mniejszym rozmiarze. Auracast broadcasting 1→N odbiorców. BIS dla hearing aids standardowych.
NFC (Near Field Comm.)
424 kbit/s
📡 13.56 MHz ⏱ < 0ms
ISO/IEC 14443. Passive i active mode. Zasięg 1–5cm. Apple Pay / Google Pay / NDEF tags. Secure Element + Host Card Emulation (HCE).
UWB (Ultra-Wideband)
27 Mbit/s
📡 6.5–10.6 GHz ⏱ ns
IEEE 802.15.4z. Pomiar czasu lotu (ToF) z dokładnością < 10cm. Apple U2 chip / Samsung Uwing. CarKey, AirDrop direction, Precision Finding.
GPS / Multi-GNSS
n/a
📡 L1/L2/L5 ⏱ < 30s TTFF
GPS + Galileo + GLONASS + BeiDou. Dual-frequency L1+L5: ±1m (ionospheric). Snapdragon X75: L5 4-constellation. RTK extension via 5G NTRIP.
<numer>/30
Notes: 15.04.2026
<numer>
<numer>
Nowoczesny smartfon zawiera wiele różnych systemów komunikacji bezprzewodowej. Każdy z nich został zaprojektowany z myślą o innym scenariuszu użycia.
Najbardziej znanym standardem jest 5G, czyli piąta generacja sieci komórkowych. 5G oferuje znacznie większą przepustowość niż LTE oraz bardzo niskie opóźnienia. Technologia ta wykorzystuje dwa główne zakresy częstotliwości:
pasma sub-6 GHz o dużym zasięgu,
pasma mmWave oferujące bardzo wysokie prędkości transmisji, ale znacznie mniejszy zasięg.
Drugim ważnym standardem jest WiFi, które służy do komunikacji w sieciach lokalnych. Najnowszy standard WiFi 7 pozwala osiągać bardzo wysokie prędkości transmisji dzięki wykorzystaniu wielu kanałów jednocześnie.
Bluetooth jest natomiast technologią przeznaczoną do komunikacji na krótkim dystansie, szczególnie z urządzeniami peryferyjnymi takimi jak słuchawki czy zegarki.
NFC umożliwia komunikację na bardzo małą odległość – zwykle kilka centymetrów. Technologia ta jest wykorzystywana głównie w płatnościach mobilnych.
UWB, czyli Ultra Wideband, jest stosunkowo nową technologią umożliwiającą bardzo dokładne określenie odległości między urządzeniami. Dzięki temu można np. zlokalizować zagubiony przedmiot z dokładnością kilku centymetrów.
Ostatnim ważnym elementem jest GPS oraz inne systemy GNSS, które umożliwiają określenie położenia urządzenia na podstawie sygnałów satelitarnych.
_______
Smartfony obsługują wiele standardów komunikacji bezprzewodowej.
Najważniejsze z nich to:
5G
WiFi
Bluetooth
NFC
UWB
GPS.
Każdy z tych systemów wykorzystuje inne pasma częstotliwości i inne protokoły komunikacyjne.
<numer>
<numer>

## Slide 12
Bateria i zarządzanie energią: PMIC, GaN i Fast Charging
Architektura i Budowa Urządzeń Mobilnych | Informatyka
Bateria Li-Ion / Li-Po to jeden z najmniej zmienionych komponentów przez 15 lat. Postęp pochodzi z PMIC algorytmów ładowania oraz technologii GaN ładowarek.
Algorytm ładowania CC-CV i PMIC
Python
# PMIC funkcje (Qualcomm PM8998 / Apple PMIC)
# 1. Buck Converter (DC-DC step-down):
# VIN = 3.7V batt → VOUT = 0.5V CPU
# Wydajność: >95% (PWM synchronous)
# Częst. przełączania: 2–8 MHz
# 2. LDO (Low-Dropout Regulator):
# Niski ripple → RF, audio, MIPI
# Wydajność = VOUT/VIN (może <80%)
# 3. Fuel Gauge (coulomb counter):
# SOC = ∫I·dt (State of Charge)
# BMS: OVP, OTP, Short-circuit protection
# 4. CC-CV ładowanie:
# Phase 1: CC (Constant Current) → 1C rate
# Xiaomi 300W: ~80A(!) przez 1min
# Phase 2: CV (Constant Voltage) → 4.35V
# Phase 3: Trickle (utrzymanie 100%)
# Cutoff: <0°C lub >45°C → STOP
# 5. Optimized Charging (iOS/Android):
# Uczy harmonogramu użytkownika
# Zatrzymaj na 80%, dobiegnij do 100% rano
# Cel: mniej cykli na 100% = dłuższa żywotność
GaN (Gallium Nitride) ładowarki
GaN vs Si: 10× mniejszy chip, 3× szybsze przełączanie, mniejsza strata ciepła. 65W GaN < połowa wielkości 45W Si. Anker Nano, Baseus GaN3 Pro.
Technologie szybkiego ładowania
USB Power Delivery 3.1
Standard JEDEC/USB-IF. Do 48V/5A = 240W EPR. iPhone 15 Pro: 20W PD. MacBook: 140W USB PD. Certyfikat USB-IF wymagany.
Qualcomm Quick Charge 5
45–100W. Dual-cell + buck-boost. 0→50% w 5 minut (Xiaomi). Ochrona: termometr per-cell + algorytm CC-CV. Temp cutoff 45°C.
Xiaomi HyperCharge (300W)
3 komory baterii równolegle + tri-port ładowanie. Temperatura < 43°C. 0→100% w 5 minut. Dedykowany chip w kablu. Limitowane rynki.
MagSafe / Qi2
MagSafe: 15–25W z magnetyczną koilą. Qi2 = standard kompatybilny z MagSafe. Reverse wireless: Pixel 8 → smartwatch 4.5W.
Bateria Silicon Anode (Li-Si)
Krzemowa anoda: 10× wyższa pojemność vs grafit. Problem: ekspansja 300%. Rozwiązanie: nano-Si cząstki. Samsung SDI: +15% energy density 2025.
<numer>/30
Notes: 15.04.2026
<numer>
<numer>
Bateria jest jednym z najważniejszych elementów każdego urządzenia mobilnego. Współczesne smartfony korzystają niemal wyłącznie z baterii litowo-jonowych lub litowo-polimerowych.
Proces ładowania takich baterii odbywa się według algorytmu CC-CV (Constant Current – Constant Voltage).
W pierwszej fazie bateria ładowana jest stałym prądem. W tej fazie napięcie stopniowo rośnie. Po osiągnięciu maksymalnego napięcia rozpoczyna się druga faza, w której napięcie jest utrzymywane na stałym poziomie, a prąd stopniowo maleje.
W smartfonach bardzo ważną rolę odgrywa również PMIC – Power Management Integrated Circuit. Jest to układ odpowiedzialny za zarządzanie energią w całym urządzeniu. PMIC kontroluje:
napięcia zasilania procesora
ładowanie baterii
dystrybucję energii do różnych komponentów.
_______
Baterie w smartfonach są najczęściej oparte na technologii litowo-jonowej lub litowo-polimerowej.
Proces ładowania odbywa się według algorytmu CC-CV, który składa się z dwóch etapów:
ładowanie stałym prądem
ładowanie stałym napięciem.
<numer>
<numer>

## Slide 13
Bezpieczeństwo sprzętowe: Secure Enclave, TrustZone i TEE
Architektura i Budowa Urządzeń Mobilnych | Informatyka
Bezpieczeństwo mobilne zaczyna się w sprzęcie. Izolowane środowiska wykonania chronią klucze kryptograficzne i dane biometryczne nawet gdy OS jest skompromitowany.
ARM TrustZone: dual-world model
C
# ARM TrustZone — dual-world execution
# NORMAL WORLD (Rich OS — Android/iOS):
# Linux kernel, apps, services
# NS bit = 1 (Non-Secure)
# Pełny dostęp do zasobów NS
# SECURE WORLD (TEE — Trusted Execution Env.):
# Osobny OS: OP-TEE / Samsung Kinibi / Qualcomm QTEE
# NS bit = 0 (Secure)
# Izolowana pamięć (TrustZone DRAM protect)
# Osobny interrupt controller (GICv3 S-IRQ)
# Przełączenie: SMC (Secure Monitor Call)
# NW → SW: SMC #0 → EL3 monitor → TEE
# TEE use cases:
# Klucze kryptograficzne (AES, RSA, ECDH)
# Biometria (fingerprint template verify)
# DRM (Widevine L1 → 4K Netflix offline)
# Android Keystore → HSM-backed keys
# FIDO2 / WebAuthn platform authenticator
# eSIM provisioning (SGP.22 RSP)
Apple Secure Enclave (SEP)
Architektura SEP
Oddzielny koprocesor Apple. Własny boot ROM, kernel, RAM. Izolowany od Application Processor. Własny klucz UID (unikalny per-device, nieeksportowalny).
Biometria: Face ID / Touch ID
Szablon biometryczny NIGDY nie opuszcza SEP. Porównanie wewnątrz SEP → zwraca tylko bool do iOS. Żadna app ani iOS nie ma dostępu do surowych danych.
Hierarchia kluczy
UID → File Encryption Key (FEK) → File. Passcode chroniony w SEP: 10 błędnych prób → wipe. Usunięcie SEP = utrata wszystkich danych na zawsze.
Secure Boot Chain
Boot ROM (immutable) → LLB → iBoot → iOS kernel. Każdy etap podpisany kluczem Apple. Jailbreak = złamanie jednego ogniwa. Rollback prevention.
Android StrongBox + Titan M2
StrongBox HSM: certyfikat FIPS 140-2 Level 2+. Google Pixel Titan M2: dedykowany koprocesor. KeyAttestation: certyfikat kryptograficzny że klucz jest sprzętowy.
<numer>/30
Notes: 15.04.2026
<numer>
<numer>
Bezpieczeństwo w urządzeniach mobilnych zaczyna się na poziomie sprzętu.
W procesorach ARM stosowana jest technologia TrustZone, która dzieli system na dwa środowiska:
normal world – gdzie działa system operacyjny,
secure world – gdzie wykonywane są operacje kryptograficzne.
Secure world jest całkowicie izolowany od reszty systemu, dzięki czemu nawet jeśli system operacyjny zostanie zainfekowany złośliwym oprogramowaniem, klucze kryptograficzne pozostają bezpieczne.
W urządzeniach Apple stosowany jest dodatkowy koprocesor bezpieczeństwa zwany Secure Enclave. Przechowuje on dane biometryczne oraz klucze szyfrujące używane przez system.
_______
Nowoczesne smartfony wykorzystują izolowane środowiska wykonawcze, takie jak:
ARM TrustZone
Apple Secure Enclave.
Ich zadaniem jest ochrona kluczy kryptograficznych oraz danych biometrycznych.
<numer>
<numer>

## Slide 14
Chain of Trust Bootloader, AVB i sekwencja Bootowania
Architektura i Budowa Urządzeń Mobilnych | Informatyka
Od naciśnięcia przycisku zasilania do uruchomienia aplikacji. Każdy etap weryfikuje kolejny. Złamanie któregokolwiek ogniwa to zagrożenie bezpieczeństwa.
Sekwencja bootowania Android (Qualcomm)
01
ROM / PBL (Primary BL)
Immutable ROM w SoC. Weryfikuje XBL podpisem OEM. Inicjalizuje DRAM. Nie może być nadpisany. Fallback EDL mode (Qualcomm download).
↓
02
XBL (Extensible Boot Loader)
Qualcomm UEFI. Weryfikuje ABOOT/ABL. Konfiguruje peryferia. Secure Boot enforcement. Tryb fastboot/EDL.
↓
03
ABL / Android Boot Loader
Fastboot protocol. Weryfikuje boot.img (AVB 2.0 signature). dm-verity setup. Unlock bootoloadera = nonce reset + czerwony ekran.
↓
04
Linux Kernel + ramdisk
Dekompresja kernela. initramfs → init. Device tree loading. SELinux: permissive → enforcing. Montowanie partycji: system/vendor/product.
↓
05
Android Init + Zygote → System
init.rc: property service, ueventd. Zygote: fork model dla apps. SystemServer: AMS, WMS, PMS. boot complete broadcast po ~30s.
💡 AVB 2.0 (Android Verified Boot): dm-verity chroni partycje system/vendor. Modyfikacja = czerwony ekran ostrzeżenia. Vbmeta digest w TEE → rollback protection przez anti-rollback index.
<numer>/30
Notes: 15.04.2026
<numer>
<numer>
Chain of Trust to koncepcja bezpieczeństwa polegająca na tym, że każdy etap uruchamiania systemu operacyjnego weryfikuje podpis cyfrowy kolejnego etapu.
Proces rozpoczyna się w Boot ROM, który jest zapisany bezpośrednio w chipie i nie może zostać zmodyfikowany.
Boot ROM sprawdza podpis pierwszego bootloadera. Następnie bootloader weryfikuje kernel systemu operacyjnego.
Dzięki temu możliwe jest wykrycie każdej próby modyfikacji systemu operacyjnego przez nieautoryzowane oprogramowanie.
_______
Proces uruchamiania systemu operacyjnego jest zabezpieczony przez tzw. łańcuch zaufania.
Każdy etap bootowania weryfikuje podpis kryptograficzny kolejnego etapu.
Dzięki temu złośliwe oprogramowanie nie może zmodyfikować systemu operacyjnego bez wykrycia.
<numer>
<numer>

## Slide 15
Architektura Android AOSP: 6 warstw od Kernela do aplikacji
Architektura i Budowa Urządzeń Mobilnych | Informatyka
Android AOSP to 6-warstwowy stos. Project Treble (Android 8.0) separuje vendor HAL od framework → szybsze aktualizacje bezpieczeństwa bez udziału OEM.
Aplikacje (APK/AAB)
SystemUI · Apps · Google Play Services · GMS (Google Mobile Services) · WebView
↑
Framework (Java/Kotlin)
ActivityManager · WindowManager · PackageManager · ContentProvider · BroadcastReceiver
↑
Android Runtime (ART)
AoT + JIT compilation · Generational GC · JVMTI · Core Libraries (OpenJDK 17)
↑
Natywne biblioteki (C/C++)
Bionic libc · OpenGL ES (libEGL) · SQLite · WebKit (Chromium) · MediaCodec
↑
HAL 2.0 (AIDL stable)
Camera HAL · Audio HAL · Sensor HAL · Bluetooth HAL · Graphics (EGL/Vulkan)
↑
Linux Kernel (GKI)
Binder IPC · ION/DMA-BUF · Wakelocks · cpufreq/schedutil · SELinux · eBPF · GKI modules
Shell
# Treble: /system (Google update) i /vendor (OEM) osobno. AIDL stable HAL: wersjonowane interfejsy, binderized procesy.
GKI: jeden kernel image dla wszystkich SoC od Android 12.
<numer>/30
Notes: 15.04.2026
<numer>
<numer>
Android jest systemem operacyjnym opartym na jądrze Linux i posiada architekturę warstwową.
Najniższą warstwą jest kernel Linux, który odpowiada za zarządzanie pamięcią, procesami oraz sterownikami sprzętowymi.
Nad jądrem znajduje się warstwa HAL – Hardware Abstraction Layer, która umożliwia komunikację między systemem operacyjnym a sprzętem.
Kolejna warstwa to Android Runtime, który odpowiada za uruchamianie aplikacji napisanych w językach Java lub Kotlin.
Na najwyższym poziomie znajduje się framework Androida oraz aplikacje użytkownika.
_______
Android jest systemem warstwowym.
Najważniejsze warstwy to:
Linux kernel
HAL
natywne biblioteki
Android Runtime
framework
aplikacje.
<numer>
<numer>

## Slide 16
Architektura iOS: XNU Kernel, Frameworks i Swift Runtime
Architektura i Budowa Urządzeń Mobilnych | Informatyka
iOS oparty na XNU (X is Not Unix): hybrid kernel z Mach microkernel + BSD UNIX. Zamknięty ekosystem = ścisła kontrola jakości i bezpieczeństwa.
XNU, hybrid kernel
C
# XNU = Mach + BSD + IOKit + libkern
# Architektura hybrydowa:
# BSD Layer (POSIX API):
# VFS, Sockets, Signals, syscalls
#
# Mach Layer (microkernel core):
# Mach Messages + Ports (IPC)
# Virtual Memory (Mach VM)
# Tasks, Threads, Scheduling
#
# IOKit (C++ device drivers):
# DriverKit (userspace, iOS 16) — XPC drivers
#
# XPC (Cross-Process Communication):
# Type-safe (NSDictionary/Codable)
# Sandbox enforcement per XPC service
# Zastępuje Mach messages dla apps
#
# dyld (dynamic linker):
# dyld_shared_cache: pre-linked frameworks
# dlopen() dla plugins
# LC_LOAD_DYLIB → rezolucja symboli
#
# ARC (Automatic Reference Counting):
# Kompilator wstawia retain/release
# Swift: ARC + optional weak/unowned
Sandbox i App Container
Każda app: własny kontener ~/Documents. MAC (Mandatory Access Control): sandbox profile. Entitlements: lista uprawnień podpisana Apple. SIP (sys.integ.prot.).
Swift Concurrency
async/await → Continuations na GCD. Actors: isolated mutable state. @MainActor: UI thread safety. Structured concurrency (async let, TaskGroup).
iOS Framework Stack
Cocoa Touch (UIKit, SwiftUI)
UIApplication, UIViewController, UIView, CALayer, Core Animation. SwiftUI: declarative, state-driven, @Observable.
Media (AVFoundation, Metal)
AVPlayer, AVCaptureSession, Metal 3. Core Image GPU filters. ARKit, RealityKit, Vision (CoreML). Spatial Audio.
Core Services (Foundation)
URLSession, CoreData, CloudKit, CoreLocation, HealthKit, CryptoKit. Combine reactive framework.
Core OS (Darwin / XNU)
POSIX threads, BSD sockets, mmap, kqueue. libSystem. Grand Central Dispatch (GCD). DispatchSource.
Hardware Abstraction
IOKit drivers. SEP Interface. ANE via CoreML. GPU via Metal. BLE/NFC/UWB API. Core Haptics.
<numer>/30
Notes: 15.04.2026
<numer>
<numer>
System iOS opiera się na jądrze XNU, które jest hybrydą mikrojądra Mach oraz systemu BSD.
Architektura iOS jest silnie zintegrowana z hardwarem Apple. Firma projektuje zarówno procesory, jak i system operacyjny, co pozwala osiągnąć bardzo wysoką optymalizację.
System iOS wykorzystuje mechanizmy takie jak:
sandboxing aplikacji
podpisy cyfrowe aplikacji
kontrola uprawnień.
Dzięki temu platforma jest stosunkowo odporna na złośliwe oprogramowanie.
_______
System iOS opiera się na jądrze XNU, które łączy elementy mikrojądra Mach oraz systemu BSD.
Apple stosuje silnie kontrolowany ekosystem, co zwiększa bezpieczeństwo i stabilność systemu.
<numer>
<numer>

## Slide 17
Software energy management: Android Doze, iOS Background
Architektura i Budowa Urządzeń Mobilnych | Informatyka
Software energy management jest równie ważny jak hardware. Systemy mobilne muszą agresywnie ograniczać tło bez degradacji UX — to wymaga precyzyjnych mechanizmów systemowych.
Android Doze Mode
Kotlin
# Android Doze — fazy i ograniczenia
# Warunek: screen OFF + batt + nieruchomy
# Light Doze: screen off, dowolna pozycja
# ✗ Network sync ograniczony
# ✓ Alarmy normalne
# Deep Doze: screen off + nierucho. + ~30min
# ✗ Sieć (WiFi i cellular OFF)
# ✗ Wakelocks ignorowane
# ✗ AlarmManager (tylko EXEMPTED)
# ✗ GPS (LocationManager suspended)
# ✓ FCM high-priority push (wyjątek!)
# ✓ CHRE sensory (step counter wciąż)
# Maintenance window: ~1min/kilka godzin
# WorkManager (poprawny sposób zadań):
val request = PeriodicWorkRequestBuilder<SyncWorker>(
repeatInterval = 15, TimeUnit.MINUTES)
.setConstraints(Constraints.Builder()
.setRequiredNetworkType(CONNECTED)
.setRequiresBatteryNotLow(true)
.build())
.build()
WorkManager.getInstance(ctx).enqueue(request)
# WorkManager respektuje Doze constraints
iOS Background Modes
Background App Refresh
OS budzi app gdy transfer gotowy. App nie kontroluje timingu. BGAppRefreshTask: 30s limit. Thermal + battery → OS może opóźnić indefinitely.
APNs + Silent Push
Apple Push Notification Service. Silent notification (content-available:1) → background fetch trigger. Priority 5 (throttled) vs 10 (immediate).
BGProcessingTask (iOS 13+)
Długie przetwarzanie gdy ładowanie + WiFi. OS decyduje kiedy — setEarliestBeginDate = hint. Max ~10 minut. CoreML training w tle.
Thermal State API
ProcessInfo.thermalState: nominal→fair→serious→critical. Poważny: obniż FPS, zatrzymaj heavy work. Krytyczny: OS może zakończyć app.
Swift
NotificationCenter.default.addObserver(
forName: .thermalStateDidChange) { _ in
let state = ProcessInfo.processInfo.thermalState
if state == .serious { reduceSamplingRate() }
if state == .critical { stopBackgroundWork() }
}
<numer>/30
Notes: 15.04.2026
<numer>
<numer>
System operacyjny w smartfonie musi bardzo agresywnie zarządzać zużyciem energii.
W systemie Android stosowany jest mechanizm Doze Mode. Gdy urządzenie przez dłuższy czas pozostaje nieruchome i ekran jest wyłączony, system ogranicza dostęp aplikacji do sieci oraz innych zasobów.
W iOS stosowane są podobne mechanizmy zarządzania zadaniami w tle. System może ograniczać aktywność aplikacji, które zużywają zbyt dużo energii.
_______
Systemy mobilne stosują zaawansowane mechanizmy ograniczania aktywności aplikacji w tle.
Przykłady:
Android Doze
iOS Background Tasks.
<numer>
<numer>

## Slide 18
Mechanika i termika: chłodzenie, materiały i IP Rating
Architektura i Budowa Urządzeń Mobilnych | Informatyka
Urządzenie mobilne nie ma aktywnego chłodzenia. Zarządzanie ciepłem to problem materiałowy i systemowy — throttling to kompromis temperature vs performance.
Metody chłodzenia pasywnego
Vapor Chamber
Płaski hermetyczny pojemnik z cieczą (woda/etanol). Para od SoC → skrapla na zimnym końcu → kapilarą wraca. Przewodność >50× lepsza od miedzi. Samsung S25: 5,100mm² VC.
Graphite / Graphene Sheet
Arkusze grafitu 0.1mm. Anizotropowy: 700–1500 W/mK w płaszczyźnie (Cu: 400 W/mK), ale tylko 5 W/mK w osi Z. Między SoC a obudową. Tanie i cienkie.
TIM (Thermal Interface Material)
Między SoC a komorą: indium foil (5 W/mK) lub ciekły metal (70 W/mK — używa Apple w M-series laptopach). W telefonach: pasta termalna lub foil.
DTPM (Dynamic Thermal Power Management)
5–20 termistorów NTC w telefonie. Co 1°C wzrostu → redukcja CPU freq o 10%. Cel: <45°C na obudowie zewnętrznej. Thermal budget dzielony między SoC+modem+wyświetlacz.
Materiały obudowy i certyfikacja
Aluminium 7000 series
CNC machined. Anodyzacja (kolor + twardość Al₂O₃). Przewodnik ciepła. Waga 2.7 g/cm³. iPhone 15/16 base, MacBook. Tańszy od tytanu.
Tytan Grade 5 (Ti-6Al-4V)
iPhone 16 Pro: brushed titanium frame. 3× twardszy, 40% lżejszy niż stal. Nie magnetyczny (MagSafe OK). Drogi CNC. S25 Ultra też tytan.
Gorilla Glass Victus 3
Corning aluminosilicate. 1.5m drop na twardej powierzchni. Anti-smudge oleophobic. AGC Dragontrail (Sony). Ceramic Shield Apple: nano-ceramic 4× twardszy.
IP68 / IP69K sealing
IP6X: pełna ochrona przed pyłem. IPX8: zanurzenie > 1m OEM-defined. IPX9K (S25 Ultra): ciśnieniowe strumienie 8MPa. Uszczelki silikonowe, hydrophobic PCB.
MIL-STD-810H (rugged)
Military Standard: temperatura -40°C do +71°C, wibracje, upadki, wilgoć, ciśnienie. Zebra/CAT rugged phones. 26 różnych metod testowych.
<numer>/30
Notes: 15.04.2026
<numer>
<numer>
Smartfony nie posiadają aktywnych systemów chłodzenia, takich jak wentylatory. Z tego powodu zarządzanie temperaturą jest bardzo trudnym problemem.
Najczęściej stosowane są komory parowe (vapor chamber) oraz arkusze grafitowe rozprowadzające ciepło po obudowie urządzenia.
Dodatkowo system operacyjny może ograniczać częstotliwość pracy procesora w celu zmniejszenia temperatury. Zjawisko to nazywane jest thermal throttling.
_______
Smartfony nie posiadają aktywnego chłodzenia.
Zamiast tego stosowane są:
komory parowe
arkusze grafitowe
materiały przewodzące ciepło.
<numer>
<numer>

## Slide 19
Produkcja chipów, TSMC 3nm, fotolitografia EUV i pakowanie
Architektura i Budowa Urządzeń Mobilnych | Informatyka
Produkcja mobilnych SoC to szczyt ludzkiej technologii. Tolerancje < 1nm, niewyobrażalna czystość klasy ISO 1 (< 10 cząstek/m³). Fabryka kosztuje >$20 miliardów.
Proces litograficzny, kroki
1. Wafer preparation
Krzem monokrystaliczny (Czochralski). Wafer 300mm. Czystość 99.9999999%. CMP polish do Ra < 0.1nm (atomowa gładkość).
2. Deposycja (CVD/ALD)
CVD: SiO₂, Si₃N₄. ALD (Atomic Layer Deposition): HfO₂ gate dielectric 5Å, mono-layer precyzja. High-K metal gate.
3. EUV fotolitografia
ASML EUV: λ=13.5nm. Tin droplet + laser → plasma → EUV. Reticle (mask) 4:1 reduction. 20+ warstw. Skanowanie 120 waferów/h.
4. Trawienie i implantacja
Plasma etch CF₄+O₂: anizotropowe ściany. Ion implantation: B/P/As doping. ALE (Atomic Layer Etch) mono-layer precision.
5. Test, dicing i pakowanie
E-test na waferze. KGD (Known Good Die). Laser dicing. PoP stacking. Yield ~70–80% dla N3E. Koszt = wafer / (dies × yield).
Porównanie węzłów technologicznych
Węzeł
Gęstość
Zużycie
Perf
TSMC N3E (3nm class)
19 mld/cm²
-30% vs N5
+18%
TSMC N4P (4nm)
15 mld/cm²
-22% vs N5
+11%
Samsung SF3 GAA (3nm)
17 mld/cm²
-45% vs 5nm
+23%
TSMC N2 (2nm, 2025+)
~25 mld/cm²
-25–30% vs N3
+10%
$20B+
Koszt fabryki
TSMC fab 21
3.5 km
Ścieżka fotonów
EUV optical path
CoWoS (Chip-on-Wafer-on-Substrate) i InFO_PoP: TSMC integruje LPDDR + SoC w jednym pakiecie. To samo co PoP ale nowsza wersja. Używany w iPhone SoC od A10.
<numer>/30
Notes: 15.04.2026
<numer>
<numer>
Produkcja nowoczesnych chipów jest jednym z najbardziej zaawansowanych procesów technologicznych na świecie.
Układy scalone produkowane są na krzemowych waflach o średnicy 300 mm. Na jednym waflu może znajdować się kilkaset chipów.
Najbardziej zaawansowanym etapem produkcji jest fotolitografia EUV, która pozwala tworzyć struktury o rozmiarach kilku nanometrów.
Proces produkcji obejmuje setki etapów, takich jak:
depozycja materiałów
trawienie
implantacja jonów
testowanie chipów.
_______
Produkcja nowoczesnych chipów jest jednym z najbardziej zaawansowanych procesów technologicznych na świecie.
Najważniejsze etapy to:
fotolitografia
trawienie
implantacja jonów
pakowanie chipów.
<numer>
<numer>

## Slide 20
Studium przypadku: Apple iPhone 16 Pro (A18 Pro, 2024)
Architektura i Budowa Urządzeń Mobilnych | Informatyka
iPhone 16 Pro to szczyt integracji pionowej Apple.
Własny SoC, własny modem (C1 od 16e), własne oprogramowanie.
Każdy komponent zaprojektowany razem.
SoC — Apple A18 Pro
TSMC N3E. 6-core CPU (2P+4E). 6-core GPU. 16-core ANE 38 TOPS. 19 mld tranzystorów. Die ~82mm². 8GB LPDDR5X PoP. Razem na jednym pakiecie.
Wyświetlacz — Super Retina XDR
6.3" LTPO3 OLED 2622×1206 @460ppi. ProMotion 1–120Hz. 2000 nit HDR / 4000 nit outdoor. Always-On. Ceramic Shield szkło. 10-bit P3.
Kamera — 48MP + 48MP + 12MP
Główna 48MP f/1.78 OIS (sensor-shift 5th gen). Ultra-wide 48MP f/2.2 AF. Tele 12MP f/2.8 5× peryskop. LiDAR. 4K120fps ProRes Log.
Bateria i ładowanie
3582 mAh LiPo. USB-C PD 20W. MagSafe 25W. Qi2 15W. 27h video playback. Apple Silicon efficiency. PMIC 3 rails.
Łączność
5G sub-6GHz + mmWave (US). WiFi 7 (802.11be). BT 5.3. NFC Apple Pay. UWB U2 chip. GPS+Galileo+BeiDou L1+L5 dual-band.
Bezpieczeństwo
SEP koprocesor. Face ID TrueDepth infrared dot projector. Titanium chassis. IP68 (6m/30min). Emergency SOS via satellite Globalstar.
<numer>/30
Notes: 15.04.2026
<numer>
<numer>
Apple projektuje zarówno sprzęt, jak i system operacyjny.
W tym miejscu warto przejść od ogólnej architektury urządzeń mobilnych do konkretnego przykładu. Analiza rzeczywistego urządzenia pozwala studentom lepiej zrozumieć, jak wszystkie omówione wcześniej komponenty współpracują w praktyce.
iPhone jest szczególnie interesującym przypadkiem, ponieważ Apple stosuje model pełnej integracji pionowej. Oznacza to, że jedna firma projektuje:
procesor (Apple Silicon),
system operacyjny (iOS),
większość kluczowych komponentów sprzętowych,
a także narzędzia programistyczne.
Dzięki temu Apple ma pełną kontrolę nad optymalizacją całego systemu.
W iPhonie centralnym elementem jest układ Apple A-series SoC, który integruje CPU, GPU, Neural Engine oraz procesor obrazu ISP. W przeciwieństwie do wielu producentów Androida Apple nie korzysta z gotowych rdzeni ARM Cortex w czystej postaci, lecz projektuje własne mikroarchitektury rdzeni CPU.
Jednym z kluczowych elementów architektury Apple jest również wysoka przepustowość pamięci. Procesory Apple mają bardzo duże cache oraz szeroką magistralę pamięci, co pozwala osiągnąć bardzo wysoką wydajność jednowątkową.
Warto podkreślić, że w architekturze iPhone’a szczególną rolę odgrywa także Secure Enclave, czyli dedykowany koprocesor bezpieczeństwa odpowiedzialny za obsługę danych biometrycznych i kluczy kryptograficznych.
<numer>
<numer>

## Slide 21
Studium przypadku: Samsung Galaxy S25 Ultra (SD 8 Elite, 2025)
Architektura i Budowa Urządzeń Mobilnych | Informatyka
Galaxy S25 Ultra, czyli flagowy Android 2025. Snapdragon 8 Elite globalnie (koniec Exynos w Ultra). 200MP + AI features + S-Pen ekosystem + tytan chassis.
SoC: Snapdragon 8 Elite
TSMC N3E. 2× Oryon Prime @4.47GHz + 6× Oryon Perf. Adreno 830. Hexagon NPU 80 TOPS. 16GB LPDDR5X. Brak małych rdzeni, all-big design.
Wyświetlacz: dynamic AMOLED 2X
6.9" LTPO E7 OLED 3088×1440 @505ppi. 1–120Hz. Vision Booster 2600 nit outdoor. AOD. Gorilla Glass Armor 2. Bez curvature (płaski ekran).
Kamera: 200MP+50MP+10MP+50MP
200MP f/1.7 OIS HP9 Nona-Binning. Ultra-wide 50MP f/1.9. Tele 10MP f/2.4 3× + 50MP f/3.4 5× peryskop. ProVisual Engine ISP.
Bateria i ładowanie
5000 mAh. 45W SuperVOOC wired. 15W wireless Qi2. 4.5W reverse wireless. Vapor Chamber 5100mm². Cooltech+ 7-layer cooling.
S-Pen i Galaxy AI
S-Pen latencja < 2.8ms. 4096 poziomów nacisku. Galaxy AI: Live Translate, Generative Edit, Note Assist. Gemini Nano on-device 80 TOPS certified.
Bezpieczeństwo i łączność
Samsung Knox Vault (StrongBox). Tytan chassis. IP68+IP69K. WiFi 7. BT 5.4. UWB. Satellite SOS via Iridium. Android 15 + One UI 7.
<numer>/30
Notes: 15.04.2026
<numer>
<numer>
Drugim przykładem jest flagowy smartfon z systemem Android. W tym przypadku architektura systemu jest nieco inna, ponieważ ekosystem Androida jest znacznie bardziej otwarty.
Producenci urządzeń mobilnych korzystają z gotowych platform SoC, takich jak Snapdragon lub MediaTek, a następnie integrują je z własnym oprogramowaniem oraz komponentami sprzętowymi.
W smartfonach Samsung Galaxy najczęściej stosowany jest procesor Snapdragon, który integruje:
CPU
GPU Adreno
modem 5G
akcelerator AI Hexagon.
Jedną z charakterystycznych cech flagowych smartfonów Samsung jest bardzo rozbudowany system kamer. Współczesne urządzenia często wykorzystują kilka sensorów o różnych ogniskowych, np.:
kamera główna
kamera ultraszerokokątna
teleobiektyw
kamera peryskopowa.
Każdy z tych modułów jest zoptymalizowany do innego typu fotografii.
Warto również zwrócić uwagę na duże baterie oraz rozbudowane systemy chłodzenia stosowane w nowoczesnych smartfonach Android.
<numer>
<numer>

## Slide 22
A18 Pro vs Snapdragon 8 Elite: benchmarki i analiza
Architektura i Budowa Urządzeń Mobilnych | Informatyka
Bezpośrednie porównanie Apple vs Qualcomm 2024–2025. Różne architektury, różne priorytety.
Apple: max single-core + efektywność energetyczna. Qualcomm: multi-core + NPU + 5G.
Test
Apple A18 Pro
Snapdragon 8 Elite
Lepszy
CPU Single-core (GB6)
3,561
2,810
🍎 Apple
CPU Multi-core (GB6)
14,000
10,400
🍎 Apple
GPU (Metal / Vulkan)
46,200
30,100
🍎 Apple
NPU (TOPS INT8)
38
80
🤖 Qualcomm
RAM Bandwidth
136 GB/s
68 GB/s
🍎 Apple
Thermal sustained (5min)
94%
72%
🍎 Apple
Battery life (video)
27h
23h
🍎 Apple
Modem 5G mmWave
C1 (brak mmWave w base)
X75 full mmWave
🤖 Qualcomm
AI benchmark (ETH AI)
~45
4850
🤖 Qualcomm
4K encode capability
ProRes RAW 4K120
8K@30fps H.265
— Remis
Apple dominuje CPU/GPU raw performance i efektywność energetyczną. Qualcomm: 2× więcej TOPS NPU, lepszy 5G modem mmWave i bardziej otwarty ekosystem AI tools (QNN SDK).
<numer>/30
Notes: 15.04.2026
<numer>
<numer>
Porównanie różnych układów SoC pozwala zrozumieć różne strategie projektowe stosowane przez producentów.
Apple koncentruje się przede wszystkim na wydajności jednowątkowej oraz efektywności energetycznej. Dzięki temu aplikacje działają bardzo płynnie, a system operacyjny może wykonywać wiele zadań przy stosunkowo niewielkim zużyciu energii.
Qualcomm natomiast kładzie większy nacisk na uniwersalność platformy. Układy Snapdragon są projektowane tak, aby mogły być wykorzystywane przez wielu producentów urządzeń.
W ostatnich latach coraz większe znaczenie ma również wydajność akceleratorów AI, czyli NPU. Nowoczesne układy mobilne osiągają już dziesiątki teraoperacji na sekundę.
W praktyce oznacza to, że wiele zadań związanych z uczeniem maszynowym może być wykonywanych bezpośrednio na urządzeniu, bez konieczności korzystania z chmury.
_______
Porównanie procesorów Apple i Qualcomm pokazuje różnice w filozofii projektowania.
Apple koncentruje się na wydajności jednowątkowej i efektywności energetycznej.
Qualcomm stawia większy nacisk na akcelerację AI.
<numer>
<numer>

## Slide 23
Wearables: Apple Watch, Galaxy Watch i kategorie specjalne
Architektura i Budowa Urządzeń Mobilnych | Informatyka
Wearables: ekstremalne ograniczenia — < 1 cm³, bateria < 300 mAh, IP68, całodobowe noszenie. SoC i architektura całkowicie inne niż smartfon.
Apple Watch Ultra 2, architektura
SoC - Apple S9
64-bit dual-core. Neural Engine 4-core (60% szybszy vs S8). Ultra Wideband U2 chip. 64GB flash. LPDDR4X. Zużycie < 200mW spoczynkowe.
Zdrowie (sensory)
EKG AFib clearance FDA. Optical PPG: SpO₂, HR continous. Temperatura skóry noc. Akcelerometr crash detection 256g. Barometr.
Display LTPO OLED 1Hz
49mm 2000 nit OLED LTPO. 1Hz AOD. Zafirowe szkło (9 Mohs). GPS L1+L5 dual-band (Ultra). 36h+ bateria z optymalizacją.
watchOS i API
SwiftUI Watch API. HealthKit 100+ parametrów. Workout routes GPS. ECG waveform API. CoreMotion Watch. WKExtendedRuntimeSession background.
Kategorie wearables
TWS Earbuds (AirPods Pro 2)
Apple H2 chip. ANC: 2× szybszy procesor, 48kHz real-time. Spatial Audio: head tracking. Transparency mode. Adaptive Touch sterowanie.
Smart Glasses (Ray-Ban Meta)
Snapdragon AR1. Kamera 12MP. Meta AI voice. Bateria 154mAh → 6h. Open-ear głośnik. NFC charging. Waga 49g.
AR Headset (Apple Vision Pro)
M2 + R1 chip. R1: 12 kamer + 5 sensorów → display latencja 12ms. 12Mpx per eye. visionOS: Eye/hand gestures.
Fitness tracker (Garmin)
Ultra-low-power SoC. Bateria solar → 60+ dni. GPS multi-band. VO₂ max ML. Training Readiness. Mapy topograficzne 16GB.
Medical wearables (CGM)
Abbott FreeStyle Libre 3: elektrochemiczny sensor 14 dni. FDA cleared.
BLE co 1 min. Withings ScanWatch: EKG/SpO₂ 30 dni.
<numer>/30
Notes: 15.04.2026
<numer>
<numer>
Urządzenia typu wearable stanowią bardzo ważną kategorię urządzeń mobilnych.
Do tej grupy należą między innymi:
smartwatche
słuchawki bezprzewodowe
inteligentne okulary
opaski fitness.
Architektura takich urządzeń różni się znacząco od architektury smartfonów, ponieważ ograniczenia energetyczne są znacznie większe.
Bateria w smartwatchu ma często pojemność mniejszą niż 300 mAh, dlatego wszystkie komponenty muszą być ekstremalnie energooszczędne.
W smartwatchach stosuje się specjalne układy SoC zoptymalizowane pod kątem bardzo niskiego zużycia energii. Wiele zadań wykonywanych jest przez dedykowane procesory pomocnicze, które mogą działać przy minimalnym poborze energii.
Ważnym elementem takich urządzeń są również sensory zdrowotne, takie jak:
czujniki tętna
czujniki natlenienia krwi
akcelerometry
żyroskopy.
_______
Urządzenia typu wearable charakteryzują się bardzo ograniczoną przestrzenią i baterią.
Dlatego wymagają specjalnych, bardzo energooszczędnych układów SoC.
<numer>
<numer>

## Slide 24
Tablety, eReadery i specjalne kategorie urządzeń mobilnych
Architektura i Budowa Urządzeń Mobilnych | Informatyka
Tablet ≠ duży smartfon. Inne SoC thermal envelope, USB4/Thunderbolt, Display Port. iPad Pro z M4 to de facto przenośny laptop.
Rugged, gaming i składane to są oddzielne kategorie.
iPad Pro 13" M4 (2024)
Apple M4 (TSMC N3E): 10-core CPU, 10-core GPU, 38 TOPS ANE. Tandem OLED 264ppi (2× OLED stack). Thunderbolt 4 (40Gbps). 16GB RAM. Najszybszy tablet.
Samsung Galaxy Tab S10 Ultra
Snapdragon 8 Gen 3. 14.6" AMOLED 2X 120Hz. S-Pen. 12GB LPDDR5X. USB-C 3.2 Gen2 (10Gbps). DeX mode = PC experience. 11200mAh.
Amazon Kindle Scribe (eReader)
E-Ink Carta 1300 (300dpi). 35% szybsze odświeżanie vs poprz. Mediatek low-power. Tygodnie bateria. Pismo odręczne (Pen). Ciepłe/zimne podświetlenie.
Rugged (Zebra TC57x / CAT S75)
MIL-STD-810H. IP68+IP69K. Gorilla Glass DX. Snapdragon industrial. Barcode scanner Zebra SE4770. Walkie-talkie PTT. Przemysłowy Android.
Składany (Galaxy Z Fold 6)
Snapdragon 8 Gen 3. Foldable UTG inner 7.6". Cover 6.3". IPX8 (brak IP dla pyłu). 200k cykli hinge. S-Pen w Fold 6 Slim edition.
Gaming Phone (Asus ROG 8 Pro)
Snapdragon 8 Gen 3 + vapor chamber MASSIVE. 165Hz AMOLED. AeroActive Cooler 5 (aktywny wentylator). AirTrigger shoulder buttons. 6000mAh.
<numer>/30
Notes: 15.04.2026
<numer>
<numer>
Tablety różnią się od smartfonów przede wszystkim większym ekranem oraz większym budżetem energetycznym.
Większa bateria oraz większa powierzchnia obudowy pozwalają stosować bardziej wydajne procesory oraz bardziej zaawansowane systemy chłodzenia.
Warto również wspomnieć o innych specjalnych kategoriach urządzeń mobilnych:
urządzenia rugged przeznaczone do pracy w trudnych warunkach,
smartfony gamingowe,
składane urządzenia mobilne.
Każda z tych kategorii ma nieco inną architekturę sprzętową dostosowaną do specyficznych zastosowań.
_______
Tablety różnią się od smartfonów większymi ekranami oraz wyższym limitem energetycznym.
Pozwala to stosować bardziej wydajne procesory.
<numer>
<numer>

## Slide 25
HAL, AIDL i Project Treble: interfejsy sprzętu z systemem
Architektura i Budowa Urządzeń Mobilnych | Informatyka
HAL izoluje OS od konkretnego sprzętu. Project Treble (Android 8) separuje system framework od vendor HAL, umożliwiając aktualizacje OS bez udziału OEM.
AIDL Camera HAL: interfejs i implementacja
C++
# AIDL (Android Interface Def. Language)
# stable AIDL = HAL standard od Android 11
# ICameraProvider.aidl (interfejs):
interface ICameraProvider {
CameraIdAndStreamCombination[]
getCameraIdList();
ICameraDevice getCameraDevice(
in String cameraId);
void setCallback(
in ICameraProviderCallback callback);
}
# Implementacja w HAL (vendor partition):
class CameraProvider : public ICameraProvider {
ndk::ScopedAStatus getCameraIdList(
vector<CameraIdAndStreamCombination>* ids)
override {
// Wywołaj V4L2 / libcamera driver
*ids = enumerateConnectedSensors();
return ndk::ScopedAStatus::ok();
}
};
# Rejestracja (vendor manifest.xml):
# android.hardware.camera.provider
# Binder RPC: /dev/binder → system isolation
Project Treble i modularyzacja
Project Treble (Android 8.0+)
Separacja /system (Google) od /vendor (OEM). HAL w osobnych procesach (binderized). System update BEZ rebuildowania vendor. CDD obowiązkowe.
Generic Kernel Image (GKI)
Android 12+: jeden kernel image dla wszystkich SoC. Vendor modules (.ko) ładowane dynamicznie. Szybsze Security Updates, OEM nie dotyka kernela.
APEX — modular system
Android 10+: system components jako APEX pakiety (jak APK dla systemu). Google Play aktualizuje ART, ICU, tzdata, OpenSSL bez pełnego OTA.
Mainline modules
Google kontroluje bezpośrednio: WiFi, Bluetooth, DNS resolver, NFC, neural networks. ~30 APEX modułów. Security patches co miesiąc.
Shell
# Sprawdź HAL na urządzeniu
$ adb shell hwservicemanager
android.hardware.camera.provider@2.7
android.hardware.audio@7.0
android.hardware.bluetooth@1.1
# Treble VTS test:
$ adb shell vts-tradefed run vts -m VtsHalCameraProviderV2_4Target
<numer>/30
Notes: 15.04.2026
<numer>
<numer>
Project Treble jest jedną z najważniejszych zmian w architekturze Androida.
Celem tego projektu było oddzielenie warstwy systemu operacyjnego od warstwy sprzętowej.
W starszych wersjach Androida producenci urządzeń musieli modyfikować dużą część systemu operacyjnego, aby dostosować go do konkretnego sprzętu. Powodowało to ogromne opóźnienia w aktualizacjach systemu.
Project Treble wprowadził warstwę HAL – Hardware Abstraction Layer, która oddziela system operacyjny od sterowników sprzętowych.
Dzięki temu Google może aktualizować system Android niezależnie od producentów sprzętu.
_______
Project Treble oddziela warstwę sprzętową od systemu operacyjnego.
Dzięki temu aktualizacje Androida mogą być wdrażane szybciej.
<numer>
<numer>

## Slide 26
Programowanie niskopoziomowe: NDK, JNI i Binder IPC
Architektura i Budowa Urządzeń Mobilnych | Informatyka
Android NDK = pisanie kodu C/C++ wywoływanego z Kotlin/Java przez JNI. Niezbędne dla silników graficznych, kodeków audio, ML inference, DSP i wydajności krytycznej.
JNI, Java Native Interface
C++
// Kotlin side — deklaracja native function
class AudioDSP {
external fun applyFilter(
input: FloatArray, sampleRate: Int
): FloatArray
companion object {
init { System.loadLibrary("audio_dsp") }
}
}
// C++ side — jni/audio_dsp.cpp
#include <jni.h>
extern "C" JNIEXPORT jfloatArray JNICALL
Java_com_example_AudioDSP_applyFilter(
JNIEnv* env, jobject thiz,
jfloatArray input, jint sr) {
jsize len = env->GetArrayLength(input);
jfloat* data = env->GetFloatArrayElements(
input, nullptr);
// DSP w C++ — bezpośredni NEON SIMD access
auto result = biquadFilter(data, len, sr);
env->ReleaseFloatArrayElements(
input, data, JNI_ABORT);
jfloatArray out = env->NewFloatArray(len);
env->SetFloatArrayRegion(out,0,len,result.data());
return out;
}
NDK kluczowe biblioteki
Bionic libc, libandroid (assets), AAudio (zastąpiło OpenSL ES), Vulkan NDK, OpenCL-CLHPP. CMake lub ndk-build. ABI: arm64-v8a, x86_64.
Vulkan Compute (zastąpiło Renderscript)
Renderscript deprecated Android 12. Vulkan compute shaders (GLSL/SPIR-V): parallel GPU computation. OpenCL via extension. NNAPI dla ML inference.
Binder IPC i System Services
Java
// Własny System Service (AIDL + Binder)
// 1. IMyService.aidl:
interface IMyService {
int getThermalZone(in String zone);
void registerCallback(IMyCallback cb);
}
// 2. Implementacja w SystemServer:
class MyServiceImpl extends IMyService.Stub {
@Override
public int getThermalZone(String zone) {
// Odczyt /sys/class/thermal/
return thermalManager.getTemp(zone);
}
}
// 3. Rejestracja:
ServiceManager.addService("myservice",
new MyServiceImpl());
// 4. Klient w App:
IBinder b = ServiceManager.getService("myservice");
IMyService svc = IMyService.Stub.asInterface(b);
int temp = svc.getThermalZone("cpu-cluster0");
// Binder: zero-copy przez /dev/binder mmap
// Max payload: 1MB (Binder transaction limit)
<numer>/30
Notes: 15.04.2026
<numer>
<numer>
Chociaż większość aplikacji mobilnych jest tworzona w językach wysokiego poziomu, takich jak Kotlin czy Swift, w niektórych przypadkach konieczne jest użycie kodu natywnego.
W systemie Android służy do tego Android NDK.
NDK umożliwia tworzenie bibliotek w językach C lub C++, które mogą być wywoływane z aplikacji Java lub Kotlin przy użyciu mechanizmu JNI.
Kod natywny jest często wykorzystywany w aplikacjach wymagających bardzo wysokiej wydajności, takich jak:
silniki gier
przetwarzanie obrazu
kodeki audio i wideo
algorytmy sztucznej inteligencji.
_______
Android umożliwia tworzenie kodu natywnego przy użyciu NDK.
Kod C/C++ jest używany w sytuacjach wymagających wysokiej wydajności.
<numer>
<numer>

## Slide 27
Certyfikacja i standardy: IP, SAR, CE, FCC i produkcja
Architektura i Budowa Urządzeń Mobilnych | Informatyka
Przed sprzedażą urządzenie musi przejść dziesiątki certyfikacji. Brak certyfikacji = brak dostępu do rynku.
Każdy kraj ma własne wymagania.
IP Rating (IEC 60529)
Ochrona przed pyłem i wodą
IP6X: pełna ochrona przed pyłem. IPX8: zanurzenie >1m (OEM definiuje głębokość). IPX9K: ciśnieniowe strumienie 8MPa@80°C. Test: 30min w komorze.
SAR (Specific Absorption Rate)
Promieniowanie RF wchłaniane przez ciało
EU: < 2.0 W/kg (głowa+tułów). US FCC: < 1.6 W/kg (1g tkanki). Test: antena przy ciele 5mm. SAR raportowany publicznie dla każdego urządzenia.
CE (Conformité Européenne)
Dyrektywy EU. bezpieczeństwo i EMC
RED (Radio Equipment Directive): RF emisje. ROHS: ograniczenie substancji niebezp. LVD: bezpieczeństwo niskiego napięcia. GDPR: dane personalne.
FCC (US Federal Comm. Comm.)
Emisje RF i certyfikacja USA
FCC ID: każde urządzenie RF w USA. Part 15B: emisje niezamierzone. Part 22/24/27: sieci komórkowe. Rejestracja OET: baza danych publiczna.
MIL-STD-810H / MIL-SPEC
Odporność mechaniczna i środowiskowa
-40°C do +71°C, wibracje, upadki, wilgoć, sol fog, ciśnienie. 26 metod testowych. Zebra/CAT/Panasonic rugged. Certyfikat wymaga pełnych testów lab.
Widevine L1 / HDCP
DRM, cyfrowe prawa autorskie
Widevine L1: TEE-based DRM → 4K Netflix/Disney+. L3: software-only → max 720p. HDCP 2.3: szyfrowanie HDMI/DisplayPort dla 4K content.
<numer>/30
Notes: 15.04.2026
<numer>
<numer>
Zanim urządzenie mobilne trafi na rynek, musi przejść wiele procesów certyfikacyjnych.
Najważniejsze z nich to:
certyfikacja CE w Europie,
certyfikacja FCC w Stanach Zjednoczonych,
testy SAR określające poziom promieniowania radiowego.
Dodatkowo urządzenia muszą spełniać wymagania dotyczące bezpieczeństwa elektrycznego oraz kompatybilności elektromagnetycznej.
Certyfikacja jest bardzo kosztownym procesem, ale jest niezbędna, aby urządzenie mogło być legalnie sprzedawane.
_______
Każde urządzenie mobilne musi spełniać liczne normy techniczne.
Najważniejsze z nich to:
CE
FCC
SAR
IP rating.
<numer>
<numer>

## Slide 28
Składane, Rollable i Nowe Form-Factory, technologie ekranów
Architektura i Budowa Urządzeń Mobilnych | Informatyka
Składane smartfony to nowa kategoria od 2019. UTG (Ultra Thin Glass) + nowe zawiasy umożliwiają elastyczność. Technologia dojrzała, 200k+ cykli bez degradacji.
UTG: Ultra Thin Glass
Shell
# UTG właściwości (Samsung/Schott UTG):
# Grubość: 30–80 micrometrów (cienki jak papier)
# Materiał: borosilicate lub alkali-alumino-silicate
# Elastyczność: promień gięcia R = 1.4mm (Z Fold 6)
# Twardość: ~7H (twarde, ale zarysowania łatwiejsze)
# Transmisja optyczna: >95% w visible
# Hinge technology:
# Samsung WaterDrop hinge (S25 Fold/Flip):
# - Teardrop cross-section przy zwinięciu
# - Pozwala większy promień gięcia
# - 200k cykli = 100x/dzień przez 5 lat
# - Muffler: dźwięk "snap" celowy feedback
# Rollable (LG patent, OPPO X 2021):
# - OLED na gumowym substracie
# - Rolka + motor → wysuwanie ekranu
# - Wyzwanie: kurvatura naprężenia vs wrinkle
Wyzwania składanych
1. Kreska w miejscu gięcia (crease). 2. Grubość złożona > smartfon. 3. IPX8 bez IP dla pyłu (hinge). 4. Cena 2–3× wyższa. Dojrzewanie generacja po generacji.
Flip vs Fold
Flip (Z Flip 6): kompaktowy, Cover screen 3.4". Social media. Fold (Z Fold 6): tablet 7.6" → phone 6.3". Produktywność. S-Pen. DeX mode.
Rynek i ekosystem składanych
Samsung Galaxy Z Fold 6
Snapdragon 8 Gen 3. Wewnętrzny 7.6" LTPO AMOLED. Zewnętrzny 6.3". Hinge 200k. IPX8. S-Pen (bez gniazda w base). 12GB/256GB od €1,899.
Google Pixel 9 Pro Fold
Tensor G4. 8" inner. Grubość rozłożona 5.1mm (najcieńszy Fold). Kamera Pixel jakość. Pixel AI features. Android 15 day-one.
Motorola Razr 50 Ultra (Flip)
Snapdragon 8s Gen 3. Flip form. Cover screen pHaOLED 4". 6.9" inner FHD+. AI actions na cover display. 3500mAh 45W.
OPPO Find N3 Flip
Dimensity 9200. 3.26" cover AMOLED. 6.8" inner 120Hz. IPX4. Hasselblad camera collab. Dostępny w Chinach/EU.
Rynek składanych 2024–2025
15M+ składanych sprzedanych 2024 (4% smartfonów). Samsung ~80% rynku. Ceny spadają: Pixel 9 Fold od €1,799. Mainstream za 3–5 lat gdy <$800.
<numer>/30
Notes: 15.04.2026
<numer>
<numer>
Składane smartfony są jedną z najnowszych kategorii urządzeń mobilnych.
Ich kluczowym elementem jest elastyczny wyświetlacz OLED, który może być wielokrotnie zginany bez uszkodzenia.
Aby chronić taki ekran, stosuje się specjalne szkło UTG – Ultra Thin Glass, które ma grubość kilkudziesięciu mikrometrów.
Drugim ważnym elementem jest mechanizm zawiasu. Musi on wytrzymać setki tysięcy cykli zginania bez utraty stabilności.
Jednym z największych wyzwań w tej technologii jest zapewnienie odpowiedniej trwałości oraz odporności na kurz.
_______
Składane smartfony wykorzystują elastyczne wyświetlacze OLED oraz specjalne zawiasy.
Technologia ta rozwija się bardzo szybko, choć nadal jest droższa od tradycyjnych konstrukcji.
<numer>
<numer>

## Slide 29
Przyszłość: AI Phone, Foundation Models On-Device i 300W
Architektura i Budowa Urządzeń Mobilnych | Informatyka
2025–2030: smartfon staje się platformą AI. Foundation models na urządzeniu (1–7B param), 300W ładowanie, satelitarna łączność i biometryczna tożsamość.
Generatywne AI on-device
Python
# On-device LLM deployment (2024–2025)
# Model: Gemini Nano (1.8B) / Llama 3.2 (3B)
# Runtime: ExecuTorch / ONNX Runtime Mobile
# Quantizacja — klucz do urządzeń mobilnych:
# FP32: 7B × 4B = 28GB (niemożliwe na phone)
# INT4 (4-bit): 7B × 0.5B = 3.5GB ✓
# INT4 AWQ: accuracy drop < 1% dla top-7B
# Android AICore (Android 14):
# GoogleAIEdge: HostsGeminiNano via system API
from ai_edge_torch.generative.layers
Import attention, ff, normalization
# Llama 3.2 1B na Snapdragon 8 Elite:
# Prefill: ~450 tokens/s (NPU accelerated)
# Decode: ~60 tokens/s (acceptable)
# RAM usage: ~800MB (INT4 quant)
# Latencja TTFT: ~200ms
# Apple Intelligence (iOS 18):
# On-device model: ~3B params, ANE
# Server model: Private Cloud Compute (Apple M4)
# Privacy: server nie zachowuje danych
Apple Intelligence (iOS 18)
On-device ~3B model na ANE. Private Cloud Compute: Apple M4 serwery, zero retention. Siri 2.0: deep app integration. Writing tools, Image Playground, Memory.
Samsung / Google Galaxy AI
Gemini Nano on-device. Circle to Search. Live Translate. Generative Edit (inpainting). Note Assist. Real-time interpreter. Photo Unblur.
Trendy sprzętowe 2025–2028
300W Hyper Charging
Xiaomi 300W: 0→100% w 5 min. Tri-cell bateria. Temperatura < 43°C przez chip w kablu. GaN ładowarka 300W = rozmiar paczki kart. Przewidywany standard premium ~2027.
2nm SoC (TSMC N2)
TSMC N2: produkcja 2025. Apple A19 (iPhone 17 Pro). 25 mld tranzystorów. -25–30% energii vs N3E. +10–15% perf. SRAM density +5%.
Satellite 2-way (snapdragon sat)
Qualcomm Snapdragon Satellite: dwukierunkowa łączność przez Iridium. SOS + messaging + data w 2025. Nie wymaga osobnego modemu, wbudowane w X75/X80.
In-display Face ID + fingerprint
Qualcomm 3D Sonic Max: ultrasonic fingerprint pod całym ekranem. Qualcomm 3D Depth Sensing: Face ID pod ekranem 2025–2026. Brak notch w przyszłości.
SoC z HBM3E dla AI
TSMC CoWoS: HBM3E (memory bandwidth 1TB/s) + SoC. Dla mobilnych AI workloadów. Podobnie jak Apple M-series → przeniesione do phone SoC ~2027.
<numer>/30
Notes: 15.04.2026
<numer>
<numer>
Najważniejszym trendem w rozwoju urządzeń mobilnych jest obecnie sztuczna inteligencja działająca bezpośrednio na urządzeniu.
Dzięki coraz bardziej wydajnym akceleratorom AI możliwe jest uruchamianie modeli językowych oraz modeli generatywnych bezpośrednio na smartfonie.
Drugim ważnym trendem jest dalsza miniaturyzacja układów scalonych. Nowoczesne procesory mobilne są produkowane w procesach technologicznych rzędu kilku nanometrów.
Rozwijają się również technologie komunikacyjne, w tym łączność satelitarna, która umożliwia wysyłanie wiadomości nawet poza zasięgiem sieci komórkowych.
_______
Najważniejsze trendy rozwoju technologii mobilnych to:
AI działające bezpośrednio na urządzeniu
szybsze ładowanie
nowe technologie półprzewodnikowe.
<numer>
<numer>

## Slide 30
Pytania 1
Architektura i Budowa Urządzeń Mobilnych | Informatyka
Które problemy architektoniczne są szczególnie istotne przy projektowaniu aplikacji mobilnych w porównaniu z aplikacjami desktopowymi?
brak wielozadaniowości systemu operacyjnego
brak systemów plików w urządzeniach mobilnych
niestabilność połączenia sieciowego
ograniczona dostępność energii
<numer>/30
Które czynniki mają największy wpływ na fragmentację platformy Android z punktu widzenia projektowania aplikacji?
otwartość kodu źródłowego systemu Android
obecność wielu języków programowania
różnorodność konfiguracji sprzętowych urządzeń
różnorodność producentów sprzętu i konfiguracji hardware
Które elementy architektury aplikacji mobilnej zmniejszają sprzężenie między warstwą UI, a logiką biznesową?
bezpośrednie wywoływanie zapytań do bazy danych z Activity
umieszczanie logiki biznesowej w klasach widoku
zastosowanie architektury MVVM
wykorzystanie warstwy repozytorium (repository pattern)
Które mechanizmy systemu Android umożliwiają komunikację między komponentami aplikacji lub między aplikacjami?
ViewModel
Fragment transactions
Binder IPC
Intents
Które czynniki mają największy wpływ na zużycie energii przez aplikację mobilną?
liczba bibliotek Gradle
liczba klas w projekcie
intensywne użycie GPU
częste operacje sieciowe
Które cechy architektury offline-first są kluczowe dla aplikacji mobilnych?
blokowanie UI w przypadku braku połączenia z siecią
przechowywanie danych wyłącznie w pamięci RAM
mechanizmy synchronizacji konfliktów danych
lokalna baza danych synchronizowana z serwerem
Które czynniki wpływają na decyzję o wyborze native development zamiast cross-platform?
brak interfejsu użytkownika w aplikacji
brak potrzeby publikacji w sklepach aplikacji
maksymalizacja wydajności aplikacji
potrzeba dostępu do zaawansowanych API sprzętowych
Które elementy procesu CI/CD są szczególnie istotne dla projektów mobilnych?
ograniczona pamięć ROM
brak wielowątkowości w systemie operacyjnym
operacje sieciowe o wysokiej latencji
automatyczne budowanie aplikacji dla wielu architektur CPU
Które elementy są typowymi komponentami architektury aplikacji mobilnej opartej na Clean Architecture?
warstwa kernel
warstwa HAL
warstwa data
warstwa domain
Które cechy architektury aplikacji mobilnych poprawiają skalowalność i testowalność kodu?
globalne zmienne stanu aplikacji
bezpośredni dostęp UI do bazy danych
dependency injection
separacja warstw (domain / data / presentation)
Które mechanizmy systemowe ograniczają aktywność aplikacji w tle w Androidzie?
Garbage collector
Fragment lifecycle
Doze mode
App Standby buckets
Które mechanizmy pozwalają aplikacjom Android korzystać z kodów natywnych (C/C++)?
Binder IPC
ART bytecode verifier
Android NDK
JNI (Java Native Interface)
Notes: 15.04.2026
<numer>
<numer>
Najważniejszym trendem w rozwoju urządzeń mobilnych jest obecnie sztuczna inteligencja działająca bezpośrednio na urządzeniu.
Dzięki coraz bardziej wydajnym akceleratorom AI możliwe jest uruchamianie modeli językowych oraz modeli generatywnych bezpośrednio na smartfonie.
Drugim ważnym trendem jest dalsza miniaturyzacja układów scalonych. Nowoczesne procesory mobilne są produkowane w procesach technologicznych rzędu kilku nanometrów.
Rozwijają się również technologie komunikacyjne, w tym łączność satelitarna, która umożliwia wysyłanie wiadomości nawet poza zasięgiem sieci komórkowych.
_______
Najważniejsze trendy rozwoju technologii mobilnych to:
AI działające bezpośrednio na urządzeniu
szybsze ładowanie
nowe technologie półprzewodnikowe.
<numer>
<numer>

## Slide 31
Pytania 2
Architektura i Budowa Urządzeń Mobilnych | Informatyka
Które komponenty są zazwyczaj zintegrowane w nowoczesnym System on Chip (SoC)?
zasilacz impulsowyCPU
ekran dotykowy
CPU
GPU
<numer>/30
Które cechy architektury ARM big.LITTLE poprawiają efektywność energetyczną systemu?
brak pamięci cache
wykonywanie instrukcji wyłącznie sekwencyjnie
heterogeniczne klastry rdzeni
dynamiczne przenoszenie wątków między klastrami
Które komponenty SoC są najczęściej wykorzystywane do przyspieszania obliczeń AI?
modem 5G
kontroler pamięci DRAM
NPU
GPU
Które cechy pamięci LPDDR są kluczowe dla urządzeń mobilnych?
brak potrzeby kontrolera pamięci
mechaniczna odporność na wstrząsy
wysoka przepustowość
niskie zużycie energii
Które elementy są częścią łańcucha zaufania (chain of trust) podczas uruchamiania urządzenia mobilnego?
aplikacje użytkownika
GPU driver
Bootloader
Boot ROM
Które technologie są wykorzystywane do izolacji i ochrony danych kryptograficznych w smartfonach?
Binder
HAL
Secure Enclave
ARM TrustZone
Które elementy architektury Android odpowiadają za komunikację między procesami?
GPU driver
HAL scheduler
Binder IPC
system services
Które zadania są typowo wykonywane przez GPU w systemach mobilnych?
zarządzanie procesami systemu operacyjnego
obsługa stosu TCP/IP
przetwarzanie równoległych obliczeń numerycznych
renderowanie grafiki 3D
Które elementy systemu Android są częścią warstwy Application Framework?
Linux kernel
bootloader
Activity Manager
Window Manager
Które trendy technologiczne w architekturze urządzeń mobilnych wpływają bezpośrednio na projektowanie aplikacji?
zmniejszenie liczby sensorów w urządzeniach
zwiększenie liczby portów USB
wzrost wydajności GPU
integracja akceleratorów AI w SoC
Które trendy w architekturze mobilnej mają największy wpływ na przyszłe aplikacje mobilne?
zwiększenie liczby przycisków fizycznych
zmniejszenie pojemności baterii
akceleratory AI w SoC
rosnąca liczba rdzeni GPU
Które właściwości architektury GPU umożliwiają wysoką wydajność w przetwarzaniu grafiki?
sekwencyjne wykonywanie instrukcji
brak pamięci cache
masowa równoległość wątków
wysoka przepustowość pamięci
Notes: 15.04.2026
<numer>
<numer>
Najważniejszym trendem w rozwoju urządzeń mobilnych jest obecnie sztuczna inteligencja działająca bezpośrednio na urządzeniu.
Dzięki coraz bardziej wydajnym akceleratorom AI możliwe jest uruchamianie modeli językowych oraz modeli generatywnych bezpośrednio na smartfonie.
Drugim ważnym trendem jest dalsza miniaturyzacja układów scalonych. Nowoczesne procesory mobilne są produkowane w procesach technologicznych rzędu kilku nanometrów.
Rozwijają się również technologie komunikacyjne, w tym łączność satelitarna, która umożliwia wysyłanie wiadomości nawet poza zasięgiem sieci komórkowych.
_______
Najważniejsze trendy rozwoju technologii mobilnych to:
AI działające bezpośrednio na urządzeniu
szybsze ładowanie
nowe technologie półprzewodnikowe.
<numer>
<numer>

## Slide 32
Pytania 3
Architektura i Budowa Urządzeń Mobilnych | Informatyka
Które czynniki najbardziej wpływają na postrzeganą responsywność interfejsu mobilnego?
a) liczba ekranów w aplikacji
b) rozdzielczość ekranu urządzenia
c) zastosowanie skeleton screens lub progressive loading
d) czas odpowiedzi poniżej 100 ms
<numer>/30
Które zasady wynikające z prawa Fittsa (Fitts' Law) mają bezpośrednie zastosowanie w projektowaniu UI mobilnego?
a) minimalizowanie liczby kolorów w interfejsie
b) ograniczenie liczby wątków w aplikacji
c) umieszczanie ważnych elementów blisko naturalnego zasięgu kciuka
d) powiększanie interaktywnych elementów UI
Które elementy architektury informacji aplikacji mobilnej zmniejszają obciążenie poznawcze użytkownika (cognitive load)?
a) zwiększenie liczby opcji konfiguracyjnych
b) dynamiczna zmiana layoutu bez animacji
c) progresywne ujawnianie funkcji (progressive disclosure)
d) hierarchiczna struktura nawigacji
Które wskaźniki są najczęściej używane do ilościowej oceny UX aplikacji mobilnych?
a) dynamiczna zmiana layoutu bez animacji
b) zwiększenie liczby opcji konfiguracyjnych
c) liczba commitów w repozytorium
d) liczba linii kodu
Które heurystyki Nielsena odnoszą się bezpośrednio do projektowania interfejsów mobilnych?
maksymalizacja liczby funkcji w interfejsie
minimalizacja liczby komponentów UI
visibility of system status
consistency and standards
Które strategie projektowania nawigacji mobilnej najlepiej skalują się dla dużych aplikacji?
pojedynczy ekran z wszystkimi funkcjami
brak struktury nawigacyjnej
hierarchiczna nawigacja typu drill-down
kombinacja bottom navigation + deep navigation
Które elementy wpływają na ergonomię obsługi smartfona jedną ręką?
zwiększenie liczby gestów wielodotykowych
zmniejszenie kontrastu UI
umieszczanie elementów w strefie thumb zone
ograniczenie elementów w górnej części ekranu
Które techniki poprawiają perceived performance aplikacji mobilnej?
zwiększenie liczby animacji
synchronizacja wszystkich danych przy starcie aplikacji
optimistic UI updates
lazy loading danych
Które metody badawcze są eksperymentalne i ilościowe w analizie UX?
wywiady pogłębione
heurystyczna analiza ekspercka
A/B testing
analiza telemetryczna zachowania użytkowników
Które czynniki najczęściej powodują usunięcie aplikacji przez użytkowników?
brak animacji w UI
brak trybu ciemnego
niska wydajność i długie czasy reakcji
zbyt duże zużycie baterii
.…
a) …
b) …
c) …
d) …
…
a) …
b) …
c) …
d) …
Notes: 15.04.2026
<numer>
<numer>
Najważniejszym trendem w rozwoju urządzeń mobilnych jest obecnie sztuczna inteligencja działająca bezpośrednio na urządzeniu.
Dzięki coraz bardziej wydajnym akceleratorom AI możliwe jest uruchamianie modeli językowych oraz modeli generatywnych bezpośrednio na smartfonie.
Drugim ważnym trendem jest dalsza miniaturyzacja układów scalonych. Nowoczesne procesory mobilne są produkowane w procesach technologicznych rzędu kilku nanometrów.
Rozwijają się również technologie komunikacyjne, w tym łączność satelitarna, która umożliwia wysyłanie wiadomości nawet poza zasięgiem sieci komórkowych.
_______
Najważniejsze trendy rozwoju technologii mobilnych to:
AI działające bezpośrednio na urządzeniu
szybsze ładowanie
nowe technologie półprzewodnikowe.
<numer>
<numer>

## Slide 33
Pytania 4
Architektura i Budowa Urządzeń Mobilnych | Informatyka
Które elementy architektury React Native odpowiadają za komunikację między kodem JavaScript a natywnymi komponentami?
Skia rendering engine
Dart VM
bridge (mostek JS–native)
native modules
<numer>/30
Które komponenty należą do architektury Fluttera?
WebView container
JVM runtime
framework layer w Dart
engine layer w C++
Które właściwości Fluttera wpływają na wysoką wydajność renderowania UI?
użycie WebView do renderowania UI
interpretacja kodu JavaScript
kompilacja AOT do kodu maszynowego
własny silnik renderujący Skia
Które elementy stanowią podstawowe komponenty PWA?
Android Activity
iOS ViewController
Service Worker
Web App Manifest
Które funkcje Service Worker umożliwiają działanie aplikacji offline?
bezpośredni dostęp do GPU
zarządzanie schedulerem systemu operacyjnego
cache interception w fetch handler
lokalne przechowywanie zasobów aplikacji
Które ograniczenia PWA są szczególnie widoczne na platformie iOS?
brak wsparcia HTTPS
brak wsparcia JavaScript
ograniczony dostęp do sprzętu
brak background sync
Które mechanizmy w React Native New Architecture eliminują wąskie gardła mostka?
WebView renderer
DOM reconciliation
JSI (JavaScript Interface)
Fabric renderer
Które cechy podejścia cross-platformowego zmniejszają koszty rozwoju aplikacji?
kompilacja tylko na jedną architekturę CPU
brak potrzeby testowania
wspólna baza kodu dla wielu platform
jeden zespół developerski
Które technologie umożliwiają integrację kodu natywnego w Flutterze?
Android WebView
Service Worker
Dart FFI
platform channels
Które scenariusze najlepiej uzasadniają wybór architektury cross-platformowej zamiast natywnej?
gry 3D o wysokiej wydajności
aplikacje AR/VR
szybkie MVP startupu
aplikacje treściowe lub e-commerce
Które mechanizmy systemu Android są bezpośrednio odpowiedzialne za izolację aplikacji w modelu sandbox?
kompilacja aplikacji do natywnego kodu ARM
system Activity lifecycle
oddzielny UID systemowy dla każdej aplikacji
wykorzystanie mechanizmu SELinux w trybie enforcing
Które czynniki w architekturze Androida powodują, że operacje I/O nie powinny być wykonywane w głównym wątku UI?
ograniczenia liczby rdzeni CPU
brak schedulerów w kernelu Linux
model jednowątkowej pętli zdarzeń UI
watchdog ANR monitorujący blokady wątku głównego
Notes: 15.04.2026
<numer>
<numer>
Najważniejszym trendem w rozwoju urządzeń mobilnych jest obecnie sztuczna inteligencja działająca bezpośrednio na urządzeniu.
Dzięki coraz bardziej wydajnym akceleratorom AI możliwe jest uruchamianie modeli językowych oraz modeli generatywnych bezpośrednio na smartfonie.
Drugim ważnym trendem jest dalsza miniaturyzacja układów scalonych. Nowoczesne procesory mobilne są produkowane w procesach technologicznych rzędu kilku nanometrów.
Rozwijają się również technologie komunikacyjne, w tym łączność satelitarna, która umożliwia wysyłanie wiadomości nawet poza zasięgiem sieci komórkowych.
_______
Najważniejsze trendy rozwoju technologii mobilnych to:
AI działające bezpośrednio na urządzeniu
szybsze ładowanie
nowe technologie półprzewodnikowe.
<numer>
<numer>

## Slide 34
Podsumowanie i trendy , czyli przyszłość architektury mobilnej
AI Phone Era
On-device LLM 1–7B, Apple Intelligence, Gemini Nano. NPU > 50 TOPS standard. Foundation models zastępują task-specific ML.
TSMC 2nm (2025+)
Apple A19, Snapdragon 8s Elite. +10–15% perf, -25% power. CoWoS z HBM3E dla AI inference BW.
300W + Silicon Anode
Ładowanie 0→100% w 5 min. Li-Si anoda +15% pojemność. GaN ładowarki ultra-kompaktowe.
Składane mainstream
Samsung Fold/Flip. UTG 30μm. 200k cykli. Cena spada do $800 do 2027. 15% rynku premium.
Satelitarna łączność
Snapdragon Sat 2-way. Apple Emergency SOS. Starlink Direct-to-Cell (T-Mobile). Zawsze połączony.
In-display biometria
3D Sonic fingerprint cały ekran. Face ID pod ekranem 2026. Brak notch/hole-punch. Czysty front.
Kluczowe wnioski wykładu
SoC integruje CPU+GPU+NPU+ISP w jednym chipie, heterogeneous computing to standard mobilny, nie przyszłość
OLED LTPO z adaptacyjnym odświeżaniem 1–120Hz i bezpieczeństwo sprzętowe (SEP/TrustZone) to fundamenty flagowców
Project Treble i AIDL HAL umożliwiają szybkie aktualizacje bezpieczeństwa, architektura androidowa ważna dla programisty
On-device AI (NPU 38–80 TOPS) zmienia paradygmat aplikacji mobilnych, AI nie wymaga chmury w 2025+
Koniec
Architektura i Budowa Urządzeń Mobilnych | Informatyka
Notes: 15.04.2026
<numer>
<numer>
Podsumowując cały wykład, można zauważyć, że architektura urządzeń mobilnych jest wynikiem połączenia wielu dziedzin technologii.
Smartfony integrują w jednym urządzeniu:
zaawansowane procesory
systemy komunikacji bezprzewodowej
sensory
systemy operacyjne
algorytmy sztucznej inteligencji.
Rozwój tych technologii sprawia, że smartfony stają się jedną z najważniejszych platform obliczeniowych współczesnego świata.
Dla programistów oznacza to konieczność zrozumienia nie tylko samego programowania aplikacji, ale również podstaw architektury sprzętowej i systemowej urządzeń mobilnych.
_______
Architektura mobilna łączy wiele dziedzin informatyki i elektroniki:
mikroarchitekturę procesorów
systemy operacyjne
komunikację bezprzewodową
sztuczną inteligencję.
Rozwój tych technologii powoduje, że smartfony stają się jedną z najważniejszych platform komputerowych współczesnego świata.
<numer>
<numer>