## Slide 1
NAWIGACJA ROBOTÓW HUMANOIDALNYCH
WYKŁAD 3
Planowanie ruchu i unikanie przeszkód
dr inż. Mateusz Pomianek
Planowanie globalne
Planowanie lokalne
Footstep planning
Kody Python

## Slide 2
WPROWADZENIE
Plan wykładu
Sekcja 1
Planowanie globalne: przestrzeń stanów, Dijkstra, A*, heurystyki, cost map, wygładzanie
Sekcja 2
Planowanie lokalne: DWA, potential fields, MPC, przeszkody dynamiczne, replanowanie
Sekcja 3
Footstep planning: sekwencja kroków, ograniczenia kinematyczne, schody, trajektoria CoM
Kody Python
A* na grid map, A* z cost map, pole potencjału, ocena trajektorii, generacja kroków

## Slide 3
01
SEKCJA
Planowanie globalne
Reprezentacje środowiska, Dijkstra, A*, heurystyki i cost map

## Slide 4
SEKCJA 1 | ARCHITEKTURA
Miejsce planowania w architekturze systemu
Wejście: mapa + lokalizacja
Planista dostaje mapę kosztów i bieżącą pozycję robota z estymatora stanu
Wejście: cel misji
Punkt docelowy lub sekwencja celów pośrednich z modułu zarządzania misją
Wyjście: ścieżka globalna
Ciąg punktów w przestrzeni (x,y) lub (x,y,z) przekazywany do planisty lokalnego
Wyjście: cost map
Mapa kosztów przesyłana do lokalnego planisty jako mapa naviagacyjna

## Slide 5
SEKCJA 1 | FORMALIZACJA
Problem planowania ścieżki – formalizacja
Przestrzeń stanów: zbiór wszystkich dopuszczalnych konfiguracji robota C_free ⊆ C
  Stan początkowy q_start: aktualna pozycja i orientacja robota w mapie
  Stan docelowy q_goal: żądana pozycja końcowa misji
Ograniczenia: przeszkody, granice mapy, kinematyka, stabilność robota
Funkcja kosztu: c(q_start, q_goal) minimalizowana wzdłuż ścieżki (czas, energia, ryzyko)
Ścieżka optymalna: ciąg γ : [0,1] → C_free taki, że γ(0)=q_start, γ(1)=q_goal
Zupełność: algorytm znajdzie ścieżkę, jeśli istnieje; optymalność: znajdzie najlepszą

## Slide 6
SEKCJA 1 | REPREZENTACJE
Reprezentacje grafowe środowiska
Siatka komórek (Grid)
Regularna siatka N×M komórek
Komórka: wolna / zajęta / koszt
Łatwa implementacja A*
Duże mapy = wysoka pamięć
Rozdzielczość ogranicza precyzję
Graf topologiczny
Węzły = charakterystyczne miejsca
Krawędzie = przejazdy między nimi
Szybkie planowanie wysokopoziomowe
Niska rozdzielczość geometryczna
Wymaga mapowania semantycznego
Visibility/Roadmap
Graf widzialności krawędzi przeszkód
Trasy wzdłuż wklęsłości przeszkód
Optymalne w 2D dla znanych map
Trudne do uogólnienia na 3D
Rzadko stosowane dla humanoida

## Slide 7
SEKCJA 1 | DIJKSTRA
Algorytm Dijkstry
Pseudokod Dijkstry
1. dist[start] = 0; dist[v] = ∞ dla pozostałych
2. priority_queue Q: (dist, vertex)
3. Q.push((0, start))
4. while Q nie jest pusta:
5. (d, u) = Q.pop_min()
6. if d > dist[u]: continue
7. for (v, w) in sąsiedzi(u):
8. nowy_koszt = dist[u] + w
9. if nowy_koszt < dist[v]:
10. dist[v] = nowy_koszt
11. poprzednik[v] = u
12. Q.push((nowy_koszt, v))
13. odtwórz ścieżkę przez poprzednik[]
Właściwości
Gwarantuje optymalność
Brak heurystyki – eksploruje we wszystkich kierunkach
Złożoność: O((V+E) log V)
Wolny dla dużych map
Dobry jako punkt odniesienia
Podstawa A* i Bellmana-Forda

## Slide 8
SEKCJA 1 | A*
Algorytm A* – planowanie z heurystyką
Pseudokod A*
f(n) = g(n) + h(n)
g(n) – koszt dotarcia od startu do n
h(n) – heurystyka: szacunek do celu
1. open_set = {start}
2. g[start] = 0; f[start] = h(start)
3. while open_set nie jest pusta:
4. u = węzeł z min f w open_set
5. if u == goal: odtwórz ścieżkę
6. open_set.remove(u)
7. for v in sąsiedzi(u):
8. tentative_g = g[u] + cost(u,v)
9. if tentative_g < g[v]:
10. g[v] = tentative_g
11. f[v] = g[v] + h(v)
12. parent[v] = u
Właściwości
Optymalny gdy h admissible
Szybszy od Dijkstry dzięki h
h euklidesowa: √(dx²+dy²)
h Manhattan: |dx|+|dy|
Im lepsza h, tym mniej węzłów
Złożoność: O(b^d), b=branching

## Slide 9
KOD PYTHON
A* na mapie zajętości (grid map)
import heapq, numpy as np
def astar(grid, start, goal):
"""A* na siatce 2D. grid[r][c]=0: wolne, 1: zajete."""
rows, cols = grid.shape
h = lambda r, c: abs(r-goal[0]) + abs(c-goal[1])
g = {start: 0}
parent = {start: None}
pq = [(h(*start), start)]
while pq:
_, u = heapq.heappop(pq)
if u == goal:
path = []
while u: path.append(u); u = parent[u]
return path[::-1]
for dr, dc in [(-1,0),(1,0),(0,-1),(0,1)]:
v = (u[0]+dr, u[1]+dc)
if 0<=v[0]<rows and 0<=v[1]<cols and grid[v]==0:
ng = g[u] + 1
if ng < g.get(v, 1e9):
g[v]=ng; parent[v]=u
heapq.heappush(pq,(ng+h(*v),v))
Opis: Manhattan h – dopuszczalna i spójna; 4-kierunkowa sąsiedztwo; zwraca listę komórek ścieżki

## Slide 10
SEKCJA 1 | HEURYSTYKI
Heurystyki w A* – właściwości i zastosowanie
Heurystyka Manhattan (L1)
Heurystyka euklidesowa (L2)
h(n) = |dx| + |dy|
Idealna dla siatek z ruchem 4-kierunkowym
Dopuszczalna: nigdy nie przeszacowuje kosztu
Bardzo szybka – prosta operacja arytmetyczna
Dla ruchu 8-kierunkowego: lekko nieprecyzyjna
h(n) = √(dx² + dy²)
Odpowiednia dla ciągłego ruchu w 2D/3D
Dopuszczalna dla humanoida (metryczny koszt)
Droższa obliczeniowo (sqrt), lecz precyzyjniejsza
Zalecana gdy ścieżka jest wygładzana

## Slide 11
SEKCJA 1 | COST MAP
Planowanie z uwzględnieniem kosztów terenu
Cost map zastępuje binarną mapę wolne/zajęte gradientem kosztów
Cel: preferowanie bezpiecznych, szerokich przejść zamiast najkrótszej trasy geometrycznej
Warstwy kosztu: inflacja wokół przeszkód, nachylenie terenu, wskaźnik stabilności, gęstość ruchu
Implementacja: komórki siatki mają wartość c ∈ [0, 255]; A* używa cost(u,v) = 1 + c(v)/50
Efekt: trasa omija obrzeża mebli i wąskie przejścia nawet gdy są geometrycznie wolne
Dynamiczna aktualizacja: nowe obserwacje LiDAR/kamery zmieniają cost map online
Parametryzacja: wagi warstw dobierane eksperymentalnie lub przez uczenie maszynowe

## Slide 12
KOD PYTHON
A* z mapą kosztów terenu
import heapq, numpy as np
def astar_cost(grid, cost_map, start, goal):
"""A* z kosztem komorki z cost_map [0-100]."""
rows, cols = grid.shape
h = lambda r, c: np.hypot(r-goal[0], c-goal[1]) # euklidesowa
g = {start: 0.0}
parent = {start: None}
pq = [(h(*start), start)]
while pq:
_, u = heapq.heappop(pq)
if u == goal:
path, node = [], u
while node: path.append(node); node = parent[node]
return path[::-1]
for dr, dc in [(-1,0),(1,0),(0,-1),(0,1),(-1,-1),(1,1),(-1,1),(1,-1)]:
v = (u[0]+dr, u[1]+dc)
if 0<=v[0]<rows and 0<=v[1]<cols and grid[v]==0:
step = np.hypot(dr,dc) * (1 + cost_map[v]/50.0)
if (ng := g[u]+step) < g.get(v,1e9):
g[v]=ng; parent[v]=u
heapq.heappush(pq,(ng+h(*v),v))
Opis: 8-kierunkowe sąsiedztwo; koszt przejścia = odległość * (1 + wartość_kosztu/50); ruch po skosie droższy

## Slide 13
SEKCJA 1 | WYGŁADZANIE
Wygładzanie ścieżki globalnej
A* na siatce zwraca ścieżkę z ostrymi załamaniami przy każdej zmianie kierunku
Wygładzanie: konieczne przed przekazaniem ścieżki do generatora kroków lub MPC
Metoda 1 – interpolacja B-spline: krzywa przechodzi blisko punktów kontrolnych, zachowuje ciągłość krzywizny
Metoda 2 – skrótów (shortcutting): iteracyjne usuwanie pośrednich punktów, jeśli prosta jest wolna od przeszkód
Metoda 3 – filtr Gaussa 1D: ważona średnia po sąsiednich punktach wzdłuż ścieżki
Metryka: kąt ugięcia < 15° między kolejnymi odcinkami jako warunek akceptacji
Ważne: wygładzona ścieżka musi pozostawać w wolnej przestrzeni – weryfikacja kolizji po wygładzeniu

## Slide 14
02
SEKCJA
Planowanie lokalne
i unikanie przeszkód
DWA, potential fields, MPC, przeszkody dynamiczne

## Slide 15
SEKCJA 2 | PLANISTA LOKALNY
Po co potrzebny planista lokalny?
Świat dynamiczny
Mapa globalna nie uwzględnia ludzi, wózków, otwieranych drzwi – planista lokalny reaguje na bieżąco
Niedoskonała mapa
Sensory mają szum, mapa jest zbudowana ze starego skanu – lokalna mapa jest zawsze świeższa
Ograniczenia dynamiki
Robot nie może skręcić dowolnie ostro ani zatrzymać się natychmiast – kinematyka musi być uwzględniona
Horyzont predykcji
Decyzje na 1–3 s do przodu wystarczają; pełny replan jest zbyt kosztowny w każdym cyklu (10–50 Hz)

## Slide 16
SEKCJA 2 | POTENTIAL FIELDS
Pola potencjału (Potential Fields)
Wzory sił
U_attr(q) = ½ · k_att · d²(q, q_goal)
– attrakcja do celu; rośnie z odległością
U_rep(q) = ½ · k_rep · (1/d - 1/d₀)²
gdy d < d₀, inaczej 0
– odpychanie od przeszkód
d₀ – promień wpływu przeszkody
F(q) = –∇U(q)
= F_attr + F_rep
Ruch: q_new = q + α · F(q)
α – krok iteracji
Właściwości
Prosta implementacja
Działa w czasie rzeczywistym
Problem: minima lokalne
Oscylacje w wąskich przejściach
Trudna parametryzacja k_att, k_rep
Rozwiązanie: potencjały harmoniczne lub RRT

## Slide 17
SEKCJA 2 | DWA
Dynamic Window Approach (DWA) – idea
Idea: w każdym kroku czasowym szukaj najlepszej pary prędkości (v, ω) z okna osiągalnego
Okno dynamiczne: {(v, ω) | v ∈ [v-a_max·dt, v+a_max·dt], ω analogicznie}
Ocena trajektorii: dla każdego kandydata (v, ω) symuluj ruch przez T sekund (np. T=2 s)
Funkcja celu: G(v,ω) = α·heading + β·clearance + γ·velocity
heading: wyrównanie kierunku ruchu z celem globalnym
clearance: odległość od najbliższej przeszkody wzdłuż trajektorii
velocity: nagroda za wyższą prędkość do przodu
Wybierz (v*, ω*) = argmax G – wykonaj jeden krok, przelicz w kolejnym cyklu

## Slide 18
SEKCJA 2 | MPC
Model Predictive Control – intuicja
MPC optymalizuje sekwencję sterowań u₀, u₁, …, u_{N-1} na horyzoncie N kroków
Model predykcji: x_{t+1} = f(x_t, u_t) – uproszczony model kinematyczny/dynamiczny robota
Funkcja celu: minimalizacja odchylenia od ścieżki + kosztu sterowania + penalizacja za przeszkody
Ograniczenia: |v| ≤ v_max, |ω| ≤ ω_max, brak kolizji, stabilność ZMP
Receding horizon: po wyznaczeniu sekwencji wykonuje się tylko u₀, a plan jest aktualizowany
Zalety: jawne ograniczenia dynamiczne, optymalne zarządzanie kolizjami w horyzoncie
Wada: wysoki koszt obliczeniowy (solver QP/NLP); wymaga dedykowanego CPU lub GPU

## Slide 19
KOD PYTHON
Pole potencjału – lokalny wektor ruchu
import numpy as np
def potential_field_move(robot_pos, goal_pos, obstacles,
k_att=1.0, k_rep=100.0, d0=1.5):
"""Wyznacza wektor ruchu z pol potencjalnych."""
robot = np.array(robot_pos, dtype=float)
goal = np.array(goal_pos, dtype=float)
# Sila atrakcji do celu
f_att = k_att * (goal - robot)
# Suma sil odpychania od przeszkod
f_rep = np.zeros(2)
for obs in obstacles:
diff = robot - np.array(obs)
d = np.linalg.norm(diff) + 1e-6
if d < d0:
f_rep += k_rep * (1/d - 1/d0) * diff / d**3
total = f_att + f_rep
return total / (np.linalg.norm(total) + 1e-6) # wektor jednostkowy
Opis: Zwraca znormalizowany wektor ruchu; mnożymy przez dt i prędkość robota, by uzyskać przemieszczenie

## Slide 20
KOD PYTHON
Ocena kandydatów trajektorii (uproszczone DWA)
import numpy as np
def score_trajectory(v, omega, robot_state, goal, obstacles,
T=2.0, dt=0.1,
alpha=0.4, beta=0.4, gamma=0.2):
"""Ocenia trajektorie (v, omega) w horyzoncie T sekund."""
x, y, yaw = robot_state
min_clearance = 1e9
for _ in range(int(T / dt)):
x += v * np.cos(yaw) * dt
y += v * np.sin(yaw) * dt
yaw += omega * dt
for obs in obstacles:
min_clearance = min(min_clearance, np.hypot(x-obs[0], y-obs[1]))
heading = -abs(np.arctan2(goal[1]-y, goal[0]-x) - yaw)
clearance = min_clearance
return alpha*heading + beta*clearance + gamma*v
Opis: Wyższy score = lepsza trajektoria; wywoływane dla N par (v, ω), wybierana para z max score

## Slide 21
SEKCJA 2 | PRZESZKODY DYNAMICZNE
Unikanie ludzi i przeszkód dynamicznych
Detekcja i predykcja
Planowanie z uwzględnieniem ruchu
Detekcja ludzi: YOLO, PointNet na chmurze LiDAR
Śledzenie (tracking): filtr Kalmana per obiekt
Predykcja: stałe velocity, Social Force Model
Horyzont predykcji: 1–3 s wystarczy
Niepewność: elipsa kowariancji wokół ścieżki
Strefa bezpieczeństwa: okrąg lub elipsa wokół człowieka
Prędkość przeszkody skaluje rozmiar strefy
ORCA (Optimal Reciprocal Collision Avoidance)
Social navigation: min. 1,2 m od człowieka
Zatrzymanie gdy człowiek zbliży się < 0,5 m

## Slide 22
SEKCJA 2 | REPLANOWANIE
Replanowanie online – kiedy i jak
Replan globalny (rzadki)
Replan lokalny (częsty)
Gdy cel misji zostaje zmieniony
Gdy mapa zasadniczo się zmienia (zamknięte przejście)
Co 5–30 sekund lub na żądanie operatora
Kosztowny obliczeniowo – całkowite A*
Alternatywa: D* Lite (przyrostowy A*)
Co 50–100 ms w każdym cyklu planisty
Okno lokalne wokół bieżącej pozycji robota
Reaguje na nowe przeszkody dynamiczne
Możliwy na CPU embarked 1–2 ms
Brak zmiany ścieżki globalnej

## Slide 23
SEKCJA 2 | STABILNOŚĆ A PLAN
Konflikt między planem a stabilnością
Problem: optymalny manewr unikania może wymagać szybkiego skrętu lub dużej prędkości bocznej
Konsekwencja: środek masy wychodzi poza wielobok podparcia → utrata równowagi
Reguła nadrzędna: stabilność > unikanie kolizji > optymalizacja trasy
Implementacja: każda kandydatka trajektoria lokalnej jest filtrowana przez weryfikator ZMP
Weryfikator ZMP: odrzuca trajektorie, gdzie przewidywany ZMP wychodzi poza margines bezpieczeństwa
Efekt: planista lokalny preferuje wolniejsze, bardziej konserwatywne manewry w trudnym terenie
Parametr: safety_margin_zmp = 2–4 cm; dla schodów i pochyłości zwiększony do 5–8 cm

## Slide 24
03
SEKCJA
Planowanie kroków
i trajektorii humanoida
Footstep planning, ograniczenia, schody, trajektoria CoM

## Slide 25
SEKCJA 3 | FOOTSTEP PIPELINE
Od ścieżki geometrycznej do sekwencji kroków
1
Ścieżka bazy
Globalna trasa (x,y) lub (x,y,z) wyznaczona przez A*; reprezentuje ruch CoM lub miednicy
2
Wzorzec chodu
Parametry: długość kroku l, szerokość w, czas fazy T_step, T_swing; regularne lub adaptacyjne
3
Wyznaczenie stóp
Dla każdego punktu ścieżki wyznacz cele stopy: offset lewo/prawo ±w/2, orientacja = yaw trasy
4
Weryfikacja
Sprawdź długość kroku, osiągalność kinematyczną, kontakt z terenem, margines ZMP i stabilność

## Slide 26
SEKCJA 3 | PARAMETRY KROKÓW
Footstep planning – parametry i ograniczenia
Długość kroku: typowo 0,2–0,5 m; zależy od prędkości i stabilności (przy niskiej prędkości krócej)
Szerokość kroku: 0,1–0,25 m; za mała = utrata stabilności, za duża = kolizja nóg
Orientacja stopy: dostosowana do krzywizny ścieżki i pochylenia terenu (normal surface)
Strefy dozwolonego kontaktu (foothold regions): płaskie, niegrzybowe obszary ≥ stopa robota
Kolejność kroków: lewa–prawa naprzemiennie; podwójne podparcie ≥ 20% cyklu
Wykluczenie: krawędzie, śliskie powierzchnie, zbyt strome pochylenie (>20°), wąskie progi
Planowanie w 3D: wymagane gdy teren ma zmienną wysokość (schody, kamienie, nierówności)

## Slide 27
SEKCJA 3 | OGRANICZENIA
Ograniczenia kinematyczne i stabilnościowe
Ograniczenia kinematyczne
Ograniczenia stabilnościowe
Zasięg nogi: max odległość stopa–biodro ≤ l_max
Min. odstęp: stopy nie mogą nachodzić na siebie
Zakres stawów: każdy staw w przedziale [q_min, q_max]
Prędkość stawów: ω_joint ≤ ω_max (przepustowość aktuatora)
Konfiguracja singularna: unikanie pełnego wyprostu kolana
ZMP wewnątrz wieloboku podparcia z marginesem
Capture Point w dopuszczalnej strefie landing
Odchylenie tułowia ≤ ±15° od pionu
Prędkość CoM ograniczona przez marginesy LIPM
Przy schodach: dodatkowy margines boczny +3 cm

## Slide 28
SEKCJA 3 | SCHODY
Planowanie na schodach i nierównościach
Detekcja schodów: segmentacja chmury punktów; klasyfikacja płaskich poziomych płaszczyzn
Wysokość stopnia: robot musi unieść stopę o (h_step + clearance) ponad krawędź
Miejsca kontaktu: wyznaczane na środku głębokości stopnia z marginesem ≥ 2 cm od krawędzi
Kolejność działań: wejście przodem – lewa noga wyżej → prawa noga dołącza, powtórz
Trajektoria stopy w powietrzu: krzywa beziera nad stopniem; max wysokość = h_step + 5 cm
Kontrola ciała: tułów pochyla się nieznacznie do przodu przy wchodzeniu, do tyłu przy schodzeniu
Zabezpieczenie: jeśli wysokość stopnia > 25 cm lub brak miejsca kontaktu – zatrzymaj misję

## Slide 29
KOD PYTHON
Generacja sekwencji kroków (footstep planner)
import numpy as np
def generate_footsteps(path_xy, step_length=0.35,
step_width=0.18) -> list:
"""Generuje naprzemienne kroki L/P wzdluz sciezki."""
footsteps = []
left_foot = True # zaczyna lewa noga
dist_accum = 0.0
for i in range(1, len(path_xy)):
dx = path_xy[i][0] - path_xy[i-1][0]
dy = path_xy[i][1] - path_xy[i-1][1]
dist_accum += np.hypot(dx, dy)
if dist_accum >= step_length:
yaw = np.arctan2(dy, dx)
sign = 1.0 if left_foot else -1.0
foot_x = path_xy[i][0] - np.sin(yaw)*sign*step_width/2
foot_y = path_xy[i][1] + np.cos(yaw)*sign*step_width/2
footsteps.append({'x':foot_x,'y':foot_y,'yaw':yaw,'left':left_foot})
left_foot = not left_foot
dist_accum = 0.0
return footsteps
Opis: Offset ±step_width/2 prostopadle do kierunku ruchu; 'left' flaga steruje naprzemlennością L/P.

## Slide 30
KOD PYTHON
Weryfikacja wykonalności kroku
Opis: Trzy sprawdzenia: długość wzdłużna, odchylenie boczne i skręt; zwraca dict z diagnostyką
import numpy as np
def generate_footsteps(path_xy, step_length=0.35,
step_width=0.18) -> list:
"""Generuje naprzemienne kroki L/P wzdluz sciezki."""
footsteps = []
left_foot = True # zaczyna lewa noga
dist_accum = 0.0
for i in range(1, len(path_xy)):
dx = path_xy[i][0] - path_xy[i-1][0]
dy = path_xy[i][1] - path_xy[i-1][1]
dist_accum += np.hypot(dx, dy)
if dist_accum >= step_length:
yaw = np.arctan2(dy, dx)
sign = 1.0 if left_foot else -1.0
foot_x = path_xy[i][0] - np.sin(yaw)*sign*step_width/2
foot_y = path_xy[i][1] + np.cos(yaw)*sign*step_width/2
footsteps.append({'x':foot_x,'y':foot_y,'yaw':yaw,'left':left_foot})
left_foot = not left_foot
dist_accum = 0.0
return footsteps

## Slide 31
SEKCJA 3 | CoM VS FOOTSTEPS
Trajektoria środka masy a sekwencja kroków
CoM (Centre of Mass) musi śledzić zaplanowane kroki przez model LIPM (Linear Inverted Pendulum)
Przy podwójnym podparciu: CoM przesuwa się od poprzedniej stopy do następnej
Przy pojedynczym podparciu (faza swing): CoM podąża parabolą wyznaczoną przez ZMP
Sprzężenie: sekwencja kroków → trajektoria ZMP → trajektoria CoM (generator QP)
Weryfikacja online: ZMP(t) ∈ convex hull(stopa_oparta) przez cały cykl kroku
Narzędzie: biblioteki Choreonoid, OpenHRP, ROS2 Whole Body Controller
Kompromis: krótsze, częstsze kroki = lepsza stabilność CoM kosztem prędkości ruchu

## Slide 32
SEKCJA 3 | DOBÓR PLANISTY
Dobór planisty do konkretnej aplikacji
Laboratorium badawcze
A* + DWA; prosta cost map; footstep planer 2D; iteracyjna weryfikacja ZMP; MuJoCo do testów
Robot usługowy (biuro)
A* z cost map + Social DWA; detekcja YOLO; adaptacyjne kroki; zatrzymanie przy ludziach < 1 m
Ratownictwo (gruz)
3D A* lub RRT*; footstep w 3D z height map; MPC lokalny; konserwatywne marginesy ZMP
Środowisko zatłoczone
ORCA lub S-MPC; krótki horyzont predykcji (0,5 s); priority queue stref bezpiecznych; niskie prędkości
Schody i poziomy
Hierarchiczny planer: globalny graf pięter + lokalny 3D footstep; detekcja stopni z point cloud
Sport/zawody
MPC z agresywnym horyzontem; dynamiczny chód biegowy; uproszczony footstep dla szybkości kosztem marginesu ZMP

## Slide 33
PODSUMOWANIE
01
Planowanie globalne (A*, Dijkstra) wyznacza optymalną trasę; heurystyki i cost map sterują wyborem ścieżki.
02
Planista lokalny (DWA, MPC, potential fields) reaguje na zmiany środowiska i przeszkody dynamiczne.
03
Stabilność ma wyższy priorytet niż optymalność trasy – planista musi uwzględniać margines równowagi.
04
Footstep planning tłumaczy geometryczną ścieżkę na fizyczną sekwencję kroków z weryfikacją kinematyczną.
05
Trzy poziomy decyzji – globalny, lokalny, footstep – są sprzężone i muszą działać w spójnej pętli.

## Slide 34
ZADANIE PROJEKTOWE
Zadanie projektowe i pytania problemowe
Dlaczego heurystyka Manhattan nie jest dopuszczalna dla siatek z ruchem 8-kierunkowym?
Co się dzieje z polem potencjału, gdy robot wpadnie w lokalne minimum? Zaproponuj wyjście.
Jaką wartość parametru α i β wybrałbyś dla DWA w zatłoczonym korytarzu? Uzasadnij.
Zadanie projektowe: zaprojektuj planistę kroków dla humanoida poruszającego się w korytarzu 1,5 m szerokości z napotykanymi ludźmi. Opisz: jakie dane wejściowe są potrzebne, jak wyznaczasz miejsca kontaktu stóp, jak weryfikujesz każdy krok, jak reaguje planista gdy droga jest zablokowana przez >3 s.
Bonus: zaimplementuj wygładzanie B-spline dla ścieżki zwróconej przez A* i porównaj liczbę kroków koniecznych do pokonania tej samej trasy przed i po wygładzeniu.