## Slide 1
NAWIGACJA ROBOTÓW HUMANOIDALNYCH
WYKŁAD 10
Nav2: Stos nawigacyjny
dla robotów mobilnych
Architektura, konfiguracja i wdrożenie kompletnego systemu nawigacji w ROS 2
dr inż. Mateusz Pomianek
Nav2
BehaviorTree
Costmap
Planner
Controller
Notes: Ten slajd wprowadza temat wykładu: Nav2 jako kompletny stos nawigacyjny dla robotów mobilnych w ROS 2. Warto od razu podkreślić, że Nav2 nie jest pojedynczym algorytmem, lecz zbiorem współpracujących serwerów, wtyczek i narzędzi diagnostycznych. Dla humanoida szczególnie istotne są ograniczenia stabilności, footprint oraz bezpieczne przekazanie komend ruchu do warstwy sterowania całym ciałem.

## Slide 2
WPROWADZENIE
Plan wykładu
Sekcja 1
Architektura Nav2
Czym jest Nav2, historia,
komponenty, przepływ danych,
lifecycle manager,
BehaviorTree jako rdzeń
Sekcja 2
Instalacja i konfiguracja
Instalacja pakietów,
pliki startowe, URDF,
konfiguracja YAML,
TF2 i mapa środowiska
Sekcja 3
Costmapy i planowanie
Global costmap, local costmap,
warstwy kosztów, planista
globalny (NavFn, Smac),
kontroler lokalny (DWB, RPP, MPPI)
Sekcja 4
Wdrożenie i rozszerzenia
Niestandardowe wtyczki,
debugowanie (RViz2, CLI),
monitoring jakości, integracja
z SLAM i humanoidem
Notes: Plan wykładu porządkuje materiał od architektury do wdrożenia. Najpierw omawiamy komponenty i przepływ danych, potem konfigurację środowiska, mapy oraz TF2. Kolejne części pokazują, jak dobierać costmapy, planisty i kontrolery, a na końcu jak mierzyć jakość działania systemu w symulacji i na robocie rzeczywistym.

## Slide 3
01
SEKCJA
Architektura Nav2
Historia, komponenty, BehaviorTree i przepływ danych
Notes: To jest slajd rozdzielający pierwszą sekcję. Celem tej części jest zbudowanie mentalnego modelu działania Nav2 zanim przejdziemy do konfiguracji. Słuchacze powinni zapamiętać, że BehaviorTree pełni rolę logiki decyzyjnej, a poszczególne serwery wykonują wyspecjalizowane zadania planowania, kontroli i odzyskiwania sprawności.

## Slide 4
SEKCJA 1 | WPROWADZENIE
Czym jest Nav2?
Nav2 (Navigation 2) to oficjalny stos nawigacyjny ROS 2 – następca move_base z ROS 1
Cel: autonomiczne przemieszczanie robota z punktu A do punktu B w mapie 2D lub 3D z unikaniem przeszkód
Architektura modularna: każdy komponent jest osobnym node'em ROS 2 z interfejsem wtyczek (plugins)
Silnik decyzyjny: BehaviorTree.CPP v4 – hierarchiczne drzewo zachowań steruje całą sekwencją nawigacji
Lifecycle management: każdy node przechodzi stany configure → activate → deactivate → cleanup dla bezpiecznego uruchamiania
Kompatybilność: działa z każdym robotem mającym poprawne TF2 i odometrię; nie wymaga konkretnego sprzętu
Licencja: Apache 2.0; aktywnie rozwijany przez Open Navigation LLC i społeczność ROS 2
Dokumentacja: https://docs.nav2.org – w pełni opisane API, parametry i przykłady
Notes: Nav2 należy traktować jako standardowy stos nawigacji w ROS 2, analogiczny funkcjonalnie do move_base z ROS 1, ale z dużo bardziej modułową architekturą. Kluczowa różnica polega na użyciu lifecycle nodes, wtyczek oraz BehaviorTree, co ułatwia kontrolowane uruchamianie i wymianę komponentów. Minimalne wymagania robota to poprawna odometria, kompletne drzewo TF oraz czujniki pozwalające aktualizować mapę kosztów.

## Slide 5
SEKCJA 1 | ARCHITEKTURA
Główne komponenty Nav2
BT Navigator
Wykonuje drzewo BehaviorTree;
koordynuje wszystkie inne
komponenty; publikuje feedback
dla akcji NavigateToPose
Planner Server
Planista globalny; wtyczki:
NavFn (Dijkstra), Smac Planner
(A*, Hybrid-A*); zwraca ścieżkę
globalną do BT Navigator
Controller Server
Kontroler lokalny; wtyczki:
DWB, RPP, MPPI; generuje
komendy cmd_vel na podstawie
localnej mapy i ścieżki
Costmap 2D
Global + local costmap;
warstwy: static, inflation,
obstacle, voxel; aktualizacja
z LiDAR i RGB-D
Behavior Server
Zachowania awaryjne:
Spin, BackUp, WaitAtWaypoint,
ClearCostmap; wywoływane
przez BT gdy navigation fails
Waypoint Follower
Sekwencyjne nawigowanie
do listy celów; task executor
dla każdego waypoint;
kompatybilny z VLM goal list
Notes: Na tym slajdzie pokazujemy, że Nav2 jest systemem serwerów, a nie jedną biblioteką. BT Navigator koordynuje wykonanie zadania, Planner Server tworzy plan globalny, a Controller Server zamienia plan na komendy prędkości. Costmapy są wspólną reprezentacją otoczenia, natomiast Behavior Server i Waypoint Follower rozszerzają system o recovery oraz misje wielopunktowe.

## Slide 6
SEKCJA 1 | PRZEPŁYW DANYCH
Przepływ danych w Nav2 – od celu do cmd_vel
1
Cel nawigacji
Operator lub system misji wysyła akcję NavigateToPose z celem (x, y, theta) w ramce 'map' do BT Navigator
2
Global Plan
BT Navigator wywołuje Planner Server; Smac/NavFn wyznacza globalną ścieżkę na global costmap od bieżącej pozycji do celu
3
Local Control
Controller Server śledzi ścieżkę; DWB/RPP/MPPI oblicza (v, ω) na local costmap z uwzględnieniem przeszkód dynamicznych
4
Zachowania awaryjne
Gdy progress_checker wykryje utknięcie → BT wywołuje Spin lub BackUp; po odblokow. wraca do śledzenia ścieżki
5
Cel osiągnięty
goal_checker sprawdza odległość < xy_goal_tolerance i kąt < yaw_goal_tolerance; BT zwraca SUCCESS do klienta
Notes: Przepływ danych zaczyna się od celu w ramce map, który trafia jako akcja do BT Navigatora. Następnie planista globalny wyznacza ścieżkę, a kontroler lokalny śledzi ją, reagując na przeszkody widziane w local costmap. Jeśli robot utknie albo plan stanie się niepoprawny, drzewo zachowań przełącza wykonanie na zachowania awaryjne i dopiero po odzyskaniu możliwości ruchu wraca do śledzenia celu.

## Slide 7
SEKCJA 1 | BEHAVIORTREE
BehaviorTree jako rdzeń Nav2
BT (BehaviorTree.CPP v4) to hierarchiczny automat stanów z modularną, konfigurowalną strukturą XML
Węzły BT: Action (wywołaj plugin), Condition (sprawdź stan), Decorator (modyfikuj wynik), Sequence, Fallback
Domyślne drzewo Nav2 (navigate_w_replanning_and_recovery.xml): planuj → śledź → retry → recover → fail
Własne drzewo XML: definiujesz kolejność prób, warunki replanu i zachowania awaryjne bez zmiany kodu C++
Hot-swappable: można podmienić plik XML w czasie działania systemu przez parametr 'default_bt_xml_filename'
Condition nodes dostępne: GoalReached, IsBatteryLow, IsStuck, IsPathValid, TransformAvailable
Integracja VLM: BT może wywoływać node VLM jako Action i na podstawie wyniku wybierać gałąź nawigacji
Debugowanie: Groot2 – graficzny monitor drzewa BT w czasie rzeczywistym; publikacja na porcie 1667
Notes: BehaviorTree upraszcza projektowanie logiki nawigacji, ponieważ kolejność planowania, śledzenia i recovery zapisujemy w XML, a nie na sztywno w kodzie. Węzły Action uruchamiają konkretne funkcje Nav2, Condition sprawdzają stan systemu, a Fallback i Sequence definiują logikę decyzyjną. W praktyce umożliwia to szybkie testowanie różnych strategii bez przebudowy pakietów C++.

## Slide 8
SEKCJA 1 | LIFECYCLE
Lifecycle Management w Nav2
Lifecycle nodes (rclcpp_lifecycle) mają stany: Unconfigured → Inactive → Active → Finalized
Nav2 Lifecycle Manager uruchamia wszystkie komponenty w prawidłowej kolejności i zarządza przejściami
Kolejność startu: map_server → AMCL → costmap_2d → planner_server → controller_server → bt_navigator
Przejście 'configure': node ładuje parametry YAML, inicjalizuje wtyczki i alokuje zasoby
Przejście 'activate': node zaczyna subskrybować tematy i publikować wyniki; robot gotowy do nawigacji
Przejście 'deactivate': bezpieczne zatrzymanie nawigacji bez utraty stanu (np. przy przejściu do ładowarki)
autostart: true w launch file automatycznie uruchamia cały stos po starcie systemu
bond_timeout: jeśli node przestanie wysyłać heartbeat w ciągu X sekund → Lifecycle Manager wyzwala restart
Notes: Lifecycle management jest jednym z mechanizmów, które odróżniają Nav2 od prostych skryptów ROS. Każdy komponent przechodzi przez stany configure i activate, dzięki czemu można kontrolować moment ładowania parametrów, inicjalizacji wtyczek i rozpoczęcia publikacji. W systemie produkcyjnym ułatwia to restartowanie części stosu bez wyłączania całego robota.

## Slide 9
02
SEKCJA
Instalacja i konfiguracja
Środowisko ROS 2, pliki startowe, YAML, TF2 i mapa
Notes: Druga sekcja przechodzi od koncepcji do uruchamiania systemu. Tutaj ważne jest, aby nie traktować Nav2 jako pakietu, który działa od razu po instalacji. Poprawne działanie zależy od launch file, parametrów YAML, mapy, URDF i ciągłego drzewa transformacji TF2.

## Slide 10
SEKCJA 2 | INSTALACJA
Instalacja Nav2 w ROS 2 Jazzy / Humble
sudo apt install ros-jazzy-navigation2 ros-jazzy-nav2-bringup – instalacja binarną paczką
Alternatywnie: build ze źródeł – git clone https://github.com/ros-navigation/navigation2 && colcon build
Zależności: slam_toolbox, robot_localization, tf2_ros, sensor_msgs, geometry_msgs, nav_msgs
Weryfikacja: ros2 pkg list | grep nav2 – powinno zwrócić >15 pakietów nav2_*
Przykłady: ros2 launch nav2_bringup tb3_simulation_launch.py – uruchomienie z TurtleBot3 w Gazebo
Wymagania środowiskowe: poprawna ramka 'map', ramka 'base_link', ciągłe TF między nimi przez 'odom'
URDF robota: musi zawierać wszystkie joint i link z dokładnymi wymiarami (footprint) dla costmap inflation
Testowe środowisko: Nav2 Community Maps lub Gazebo World do pierwszych eksperymentów przed prawdziwym robotem
Notes: Instalacja Nav2 jest prosta, ale poprawna weryfikacja środowiska wymaga sprawdzenia kilku zależności. Po instalacji należy potwierdzić dostępność pakietów nav2_*, uruchomić przykład w symulacji i sprawdzić, czy robot publikuje odometrię oraz ramki TF. Dopiero wtedy warto przejść do własnego robota, bo większość problemów wdrożeniowych wynika z błędnego TF, footprintu lub niezgodnych nazw tematów.

## Slide 11
KOD PYTHON
Plik startowy Nav2 (Python launch file)
from launch import LaunchDescription
from launch.actions import IncludeLaunchDescription
from launch_ros.actions import Node
from ament_index_python.packages import get_package_share_directory
import os
def generate_launch_description():
nav2_dir = get_package_share_directory('nav2_bringup')
params_file = os.path.join(
get_package_share_directory('my_robot_nav'),
'config', 'nav2_params.yaml')
map_file = os.path.join(
get_package_share_directory('my_robot_nav'),
'maps', 'office_map.yaml')
nav2_launch = IncludeLaunchDescription(
os.path.join(nav2_dir, 'launch', 'bringup_launch.py'),
launch_arguments={
'map': map_file,
'params_file': params_file,
'use_sim_time': 'false',
'autostart': 'true',
}.items()
)
return LaunchDescription([nav2_launch])
params_file i map_file przekazane do nav2_bringup; autostart:true automatycznie aktywuje lifecycle nodes
Notes: Ten przykład launch file pokazuje minimalny sposób uruchomienia gotowego bringup_launch.py z własną mapą i plikiem parametrów. W praktyce zwykle dodaje się jeszcze robot_state_publisher, sterownik sensora, odometrię i ewentualnie localization launch. Istotne jest, że launch file nie zawiera logiki planowania; on tylko składa system i przekazuje konfigurację do właściwych serwerów Nav2.

## Slide 12
KOD PYTHON
Plik parametrów Nav2 (nav2_params.yaml – fragment)
bt_navigator:
ros__parameters:
use_sim_time: False
global_frame: map
robot_base_frame: base_link
odom_topic: /odom
default_bt_xml_filename: navigate_w_replanning_and_recovery.xml
plugin_lib_names:
- nav2_compute_path_to_pose_action_bt_node
- nav2_follow_path_action_bt_node
- nav2_back_up_action_bt_node
- nav2_spin_action_bt_node
controller_server:
ros__parameters:
controller_frequency: 20.0
progress_checker_plugin: "progress_checker"
goal_checker_plugin: "goal_checker"
controller_plugins: ["FollowPath"]
FollowPath:
plugin: "nav2_mppi_controller::MPPIController"
time_steps: 56
model_dt: 0.05
batch_size: 2000
Każdy komponent konfigurowany w oddzielnej sekcji YAML; plugin: wybiera wtyczkę (NavFn / DWB / MPPI)
Notes: YAML jest głównym miejscem konfiguracji Nav2, dlatego jego struktura musi dokładnie odpowiadać nazwom node'ów. W przykładzie bt_navigator dostaje nazwy ramek i listę wtyczek BT, a controller_server wybiera kontroler MPPI oraz jego parametry predykcji. Zmiana planisty lub kontrolera zwykle oznacza zmianę wartości plugin i parametrów, a nie zmianę kodu źródłowego aplikacji.

## Slide 13
SEKCJA 2 | TF I MAPA
Wymagania TF2 i mapa środowiska
Drzewo TF obowiązkowe: map → odom → base_link → [sensory: laser_frame, camera_frame]
map → odom: publikowany przez AMCL lub slam_toolbox (korekta SLAM, może być skokowa)
odom → base_link: publikowany przez robot_localization (EKF) lub driver odometrii; musi być ciągły
base_link → laser_frame: statyczna transformacja z URDF robota; kalibracja extrinsic sensora
Mapa 2D: plik .pgm (obraz) + .yaml (rozdzielczość, origin, occupied_thresh, free_thresh)
Tworzenie mapy: slam_toolbox (async_slam_toolbox_node) lub nav2_map_server podczas eksploracji
Serwowanie mapy: ros2 launch nav2_map_server map_server.launch.py map:=office_map.yaml
Weryfikacja TF: ros2 run tf2_tools view_frames → wyświetla drzewo TF jako plik PDF
Notes: TF2 i mapa są fundamentem całej nawigacji. Transformacja map to odom może być korygowana przez AMCL lub SLAM, natomiast odom to base_link musi pozostać ciągła, aby kontroler nie widział skoków pozycji. Jeżeli brakuje którejkolwiek ramki albo mapa ma zły origin lub rozdzielczość, Nav2 może generować poprawny plan matematycznie, ale błędny względem rzeczywistego robota.

## Slide 14
03
SEKCJA
Costmapy i planowanie
Warstwy kosztów, planista globalny i lokalny, strojenie
Notes: Trzecia sekcja skupia się na tym, jak Nav2 reprezentuje przestrzeń i wybiera trajektorię. Costmapy są pomostem między surowymi danymi sensorycznymi a algorytmami planowania. Planista globalny odpowiada za trasę na dużej skali, a kontroler lokalny za bezpieczny, bieżący ruch w pobliżu robota.

## Slide 15
SEKCJA 3 | COSTMAP
Costmap 2D: global i local
Global Costmap
Zasięg: cały budynek lub piętro; rozdzielczość 5 cm
Warstwy statyczne: static_layer (mapa .pgm) + inflation_layer
Aktualizacja: rzadka (przy zmianie mapy lub przeszkodzie stałej)
Użycie: Planner Server wyznacza trasę na global costmap
Pamięć: ~50 MB dla biura 50×50 m przy rozdzielczości 5 cm
Parametry: width, height, resolution, robot_radius, inflation_radius
Local Costmap
Zasięg: 3–5 m wokół robota; rolujące okno (rolling window: true)
Warstwy: obstacle_layer (LiDAR+RGB-D) + inflation_layer
Aktualizacja: co 100–200 ms; uwzględnia obiekty dynamiczne
Użycie: Controller Server śledzi ścieżkę na local costmap
observation_sources: scan (LiDAR 2D), pointcloud (RGB-D)
Parametry: update_frequency, publish_frequency, max_obstacle_height
Notes: Global costmap i local costmap mają różne zadania oraz różne wymagania czasowe. Globalna mapa obejmuje duży obszar i służy do wyznaczenia trasy, więc może być aktualizowana wolniej. Lokalna mapa obejmuje małe okno wokół robota, ale musi reagować szybko na przeszkody dynamiczne, dlatego jej parametry update_frequency i observation_sources mają bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo.

## Slide 16
SEKCJA 3 | WARSTWY KOSZTÓW
Warstwy kosztów (Costmap Layers)
static_layer: wczytuje mapę .pgm; occupied_thresh → koszt=254, free_thresh → koszt=0, unknown → koszt=255
inflation_layer: tworzy gradient kosztu wokół przeszkód; robot_radius=0.35 m; inflation_radius=0.55 m
obstacle_layer: aktualizuje siatkę z obserwacji LiDAR i kamer; mark i clear przeszkód w czasie rzeczywistym
voxel_layer: trójwymiarowa wersja obstacle_layer; pozwala wykrywać nawisy i przeszkody na różnych wysokościach
range_layer: integruje dane z sensorów zasięgowych (sonar, IR); przydatne przy słabym LiDAR-ze
social_layer (plugin): niestandardowa warstwa z anizotropowym Gaussem wokół pieszych (patrz W7)
spatio_temporal_voxel_layer: zaawansowana warstwa 3D z decay time; obiekty dynamiczne znikają po T sekundach
Kolejność warstw w YAML: plugins: ['static_layer', 'obstacle_layer', 'inflation_layer'] – kolejność ma znaczenie
Notes: Warstwy kosztów pozwalają łączyć statyczną mapę, obserwacje sensorów oraz reguły bezpieczeństwa w jednej siatce kosztów. Inflation layer jest szczególnie ważna, bo zamienia geometryczną przeszkodę w strefę ryzyka o większym promieniu. W projektach z ludźmi w otoczeniu warto dodać warstwę społeczną, która nie tylko omija przeszkody, ale modeluje komfortowy dystans do człowieka.

## Slide 17
SEKCJA 3 | PLANISTA GLOBALNY
Planista globalny: NavFn i Smac Planner
NavFnPlanner (Dijkstra / A*)
Klasyczny A*/Dijkstra na siatce global costmap
Szybki dla prostych, płaskich środowisk biurowych
plugin: 'nav2_navfn_planner/NavfnPlanner'
use_astar: true / false (domyślnie Dijkstra)
allow_unknown: true (planowanie przez nieznane obszary)
Wada: nie uwzględnia kinematyki robota; ostre zakręty
Zalecany: TurtleBot, roboty różnicowe, szybkie prototypy
SmacPlanner (Hybrid-A*)
Uwzględnia kinematykę: minimalny promień skrętu
SmacPlannerHybrid: planowanie z orientacją (x, y, theta)
SmacPlanner2D: szybszy, bez orientacji; jak NavFn+
plugin: 'nav2_smac_planner/SmacPlannerHybrid'
minimum_turning_radius: 0.4 (dla humanoida: 0.1)
Zalecany: humanoidy, auta autonomiczne, holonomiczne
Dłuższy czas obliczenia (~50 ms vs ~10 ms NavFn)
Notes: NavFnPlanner jest szybki i sprawdza się w prostych środowiskach, ale nie modeluje dobrze ograniczeń kinematycznych. SmacPlanner, zwłaszcza wariant Hybrid, planuje w przestrzeni SE2 i uwzględnia orientację robota, co daje bardziej wykonalne trasy. Dla humanoida ważna jest nie tylko najkrótsza ścieżka, lecz także ścieżka, którą da się przełożyć na stabilne kroki.

## Slide 18
SEKCJA 3 | KONTROLER
Kontrolery lokalne: DWB, RPP, MPPI
DWB Controller
Dynamic Window Approach;
ocena trajektorii przez krytyków;
plugin: 'dwb_core::DWBLocalPlanner';
min/max_vel_x, min/max_vel_theta;
Krytyki: GoalAlign, PathAlign,
ObstacleFootprint, RotateToGoal
Regulated Pure Pursuit
Pure Pursuit z regulacją prędkości;
plugin: 'nav2_regulated_pure_pursuit';
+ _controller/RegulatedPurePursuitController';
lookahead_dist: 0.6 m;
use_velocity_scaled_lookahead: true;
Lekki, wolny, bardzo dokładny
MPPI Controller
Model Predictive Path Integral;
próbkuje N trajektorii GPU-based;
plugin: 'nav2_mppi_controller
::MPPIController';
batch_size: 2000, time_steps: 56;
Najlepszy dla skomplikowanego terenu
Notes: Kontroler lokalny jest elementem, który bezpośrednio wpływa na ruch robota i jakość omijania przeszkód. DWB ocenia próbki prędkości za pomocą krytyków, Regulated Pure Pursuit jest prosty i stabilny, a MPPI daje największą elastyczność dzięki próbkowaniu wielu trajektorii. Wybór kontrolera powinien wynikać z dynamiki robota, gęstości przeszkód i wymagań dotyczących płynności ruchu.

## Slide 19
KOD PYTHON
Konfiguracja MPPI – strojenie dla humanoida
controller_server:
ros__parameters:
controller_frequency: 20.0
FollowPath:
plugin: "nav2_mppi_controller::MPPIController"
time_steps: 56 # horyzont predykcji = 56 * 0.05s = 2.8 s
model_dt: 0.05 # krok czasowy [s]
batch_size: 2000 # liczba losowanych trajektorii
vx_std: 0.2 # odchylenie losowania v_x
vy_std: 0.0 # 0 dla robotów nie-holonomicznych
wz_std: 0.4 # odchylenie losowania omega_z
vx_max: 0.5 # max prędkość do przodu [m/s]
vx_min: -0.15 # min prędkość (cofanie) [m/s]
wz_max: 1.0 # max prędkość kątowa [rad/s]
critics: ["GoalCritic", "GoalAngleCritic",
"ObstaclesCritic", "PathAlignCritic",
"PathFollowCritic", "PreferForwardCritic"]
ObstaclesCritic.collision_cost: 1000.0
ObstaclesCritic.critical_weight: 20.0
Opis: batch_size=2000 próbkuje 2000 trajektorii w każdym kroku; critics oceniają każdą z nich; wybrana jest optymalna
Notes: Konfiguracja MPPI pokazuje, które parametry wpływają na zachowanie kontrolera. time_steps i model_dt określają horyzont predykcji, batch_size liczbę testowanych trajektorii, a ograniczenia prędkości definiują fizyczne możliwości robota. Dla humanoida należy ostrożnie dobierać vx_max, wz_max i koszty kolizji, ponieważ agresywne trajektorie mogą być matematycznie szybkie, ale dynamicznie niestabilne.

## Slide 20
SEKCJA 3 | SPRAWDZANIE CELU
Goal Checker i Progress Checker
goal_checker: sprawdza czy robot osiągnął cel; warunki: xy_goal_tolerance i yaw_goal_tolerance
SimpleGoalChecker: xy_goal_tolerance=0.25 m, yaw_goal_tolerance=0.25 rad – odpowiednie dla robotów usługowych
StoppedGoalChecker: dodatkowo sprawdza czy robot jest nieruchomy (trans_stopped_velocity < 0.25 m/s)
progress_checker: wykrywa brak postępu; wywołuje zachowania awaryjne gdy robot utknął
SimpleProgressChecker: movement_time_allowance=10.0 s bez minimalnego przemieszczenia → trigger recovery
PoseProgressChecker (zaawansowany): sprawdza zmianę pozy (dx, dy, dyaw) w oknie czasowym; dokładniejszy
Parametry strojenia: zbyt mała tolerancja → robot kręci się przy celu; zbyt duża → niedokładne dotarcie
Dla humanoida: xy_goal_tolerance=0.15 m, yaw_goal_tolerance=0.1 rad – precyzja wymagana przy manipulacji
Notes: Goal checker decyduje, kiedy zadanie uznajemy za zakończone, a progress checker rozpoznaje brak postępu. Zbyt ciasne tolerancje celu powodują oscylacje i nadmierne obracanie się robota przy celu. Zbyt luźne tolerancje obniżają dokładność, co jest problemem przy zadaniach manipulacyjnych albo dokowaniu.

## Slide 21
04
SEKCJA
Wdrożenie
i rozszerzenia Nav2
Wtyczki, debugowanie, monitoring, integracja z humanoidem
Notes: Czwarta sekcja dotyczy praktycznego wdrożenia i rozszerzania Nav2. Po opanowaniu standardowej konfiguracji można sterować nawigacją przez API, tworzyć własne wtyczki i integrować warstwy społeczne lub sensory 3D. W tej części nacisk kładziemy na kod, diagnostykę i metryki jakości.

## Slide 22
KOD PYTHON
Nawigacja do punktu przez Python API
import rclpy
from rclpy.node import Node
from nav2_simple_commander.robot_navigator import BasicNavigator
from geometry_msgs.msg import PoseStamped
def main():
rclpy.init()
nav = BasicNavigator()
# Pozycja startowa (opcjonalna, jeśli AMCL nie jest zainicjowany)
initial_pose = PoseStamped()
initial_pose.header.frame_id = 'map'
initial_pose.pose.position.x = 0.0
initial_pose.pose.position.y = 0.0
initial_pose.pose.orientation.w = 1.0
nav.setInitialPose(initial_pose)
nav.waitUntilNav2Active() # czekaj aż Nav2 będzie gotowe
goal = PoseStamped()
goal.header.frame_id = 'map'
goal.pose.position.x = 3.5
goal.pose.position.y = 1.2
goal.pose.orientation.w = 1.0
nav.goToPose(goal) # wyślij cel
while not nav.isTaskComplete():
feedback = nav.getFeedback()
print(f"Odległość do celu: {feedback.distance_remaining:.2f} m")
print("Status:", nav.getResult())
nav2_simple_commander opakowuje ActionClient; goToPose wysyła NavigateToPose; getFeedback() zwraca postęp
Notes: nav2_simple_commander jest wygodną warstwą Python API do sterowania Nav2 bez ręcznego tworzenia ActionClienta. Program ustawia opcjonalną pozycję początkową, czeka na aktywację stosu i wysyła cel w ramce map. Pętla feedbacku pozwala wyświetlać postęp, ale w aplikacji produkcyjnej w tym miejscu zwykle dodaje się timeout, obsługę anulowania i reakcję na niepowodzenie.

## Slide 23
KOD PYTHON
Nawigacja przez listę punktów (Waypoint Follower)
from nav2_simple_commander.robot_navigator import BasicNavigator
from geometry_msgs.msg import PoseStamped
import rclpy
def make_pose(x, y, w=1.0):
p = PoseStamped()
p.header.frame_id = 'map'
p.pose.position.x = x
p.pose.position.y = y
p.pose.orientation.w = w
return p
def main():
rclpy.init()
nav = BasicNavigator()
nav.waitUntilNav2Active() waypoints = [ # Trasa: korytarz -> sala -> powrót
make_pose(2.0, 0.5), # skrzyżowanie korytarza
make_pose(4.5, 1.8), # drzwi sali konferencyjnej
make_pose(6.0, 1.8), # środek sali
make_pose(0.0, 0.0), # powrót do stacji bazowej
] nav.followWaypoints(waypoints)
while not nav.isTaskComplete():
feedback = nav.getFeedback()
idx = feedback.current_waypoint
print(f"Aktualny waypoint: {idx+1}/{len(waypoints)}")
print("Trasa zakończona!")
nav.lifecycleShutdown(); rclpy.shutdown()
followWaypoints() sekwencyjnie nawiguje przez listę celów; WaypointFollower pozwala dodać task executor
Notes: Waypoint Follower rozszerza pojedynczy cel na listę punktów misji. W przykładzie każdy waypoint jest PoseStamped w ramce map, a Nav2 przechodzi przez nie sekwencyjnie. Taki mechanizm jest przydatny w inspekcji pomieszczeń, patrolu korytarzy i zadaniach, w których robot ma wykonywać akcję po dotarciu do każdego punktu.

## Slide 24
KOD PYTHON
Szkielet niestandardowej wtyczki planisty globalnego (C++)
#include "nav2_core/global_planner.hpp"
#include "pluginlib/class_list_macros.hpp"
class MyCustomPlanner : public nav2_core::GlobalPlanner {
public:
void configure(
const rclcpp_lifecycle::LifecycleNode::WeakPtr & parent,
std::string name,
std::shared_ptr<tf2_ros::Buffer> tf,
std::shared_ptr<nav2_costmap_2d::Costmap2DROS> costmap_ros) override
{
node_ = parent.lock();
name_ = name;
costmap_ = costmap_ros->getCostmap();
RCLCPP_INFO(node_->get_logger(), "MyCustomPlanner configured");
}
nav_msgs::msg::Path createPlan(
const geometry_msgs::msg::PoseStamped & start,
const geometry_msgs::msg::PoseStamped & goal) override
{
nav_msgs::msg::Path path;
// ======= TU WSTAWIMY NASZ ALGORYTM PLANOWANIA =======
return path;
}
};
PLUGINLIB_EXPORT_CLASS(MyCustomPlanner, nav2_core::GlobalPlanner)
Implementuj GlobalPlanner lub Controller; zarejestruj przez pluginlib; wskaż plugin: 'mypkg::MyCustomPlanner' w YAML
Notes: Szkielet wtyczki pokazuje minimalny kontrakt dla własnego planisty globalnego. Metoda configure pobiera kontekst node'a, TF i costmapę, natomiast createPlan musi zwrócić nav_msgs/Path między startem i celem. Po eksporcie przez pluginlib planista staje się dostępny z poziomu YAML, tak jak standardowe wtyczki Nav2.

## Slide 25
KOD PYTHON
Bezpośredni klient akcji NavigateToPose w rclpy
import rclpy
from rclpy.action import ActionClient
from rclpy.node import Node
from nav2_msgs.action import NavigateToPose
from geometry_msgs.msg import PoseStamped
class NavGoalClient(Node):
def __init__(self):
super().__init__('nav_goal_client')
self.client = ActionClient(self, NavigateToPose, 'navigate_to_pose')
def send_goal(self, x, y, yaw_w=1.0):
goal = NavigateToPose.Goal()
goal.pose = PoseStamped()
goal.pose.header.frame_id = 'map'
goal.pose.header.stamp = self.get_clock().now().to_msg()
goal.pose.pose.position.x = x
goal.pose.pose.position.y = y
goal.pose.pose.orientation.w = yaw_w
self.client.wait_for_server()
future = self.client.send_goal_async(
goal, feedback_callback=self.feedback_cb)
future.add_done_callback(self.goal_response_cb)
def feedback_cb(self, msg):
fb = msg.feedback
self.get_logger().info(
f"remain={fb.distance_remaining:.2f} m, "
f"eta={fb.estimated_time_remaining.sec}s")
Ten wariant pokazuje surowy mechanizm ActionClient: pełna kontrola nad nagłówkiem, feedbackiem i obsługą odrzucenia celu.
Notes: Bezpośredni ActionClient daje większą kontrolę niż nav2_simple_commander. Program sam tworzy cel NavigateToPose, ustawia nagłówek, czeka na serwer i rejestruje callbacki dla feedbacku oraz odpowiedzi serwera. Ten wariant warto stosować, gdy aplikacja musi obsługiwać odrzucenie celu, anulowanie, priorytety misji lub integrację z nadrzędnym systemem decyzyjnym.

## Slide 26
KOD PYTHON
Fragment własnego drzewa BehaviorTree dla Nav2
<root main_tree_to_execute="MainTree">
<BehaviorTree ID="MainTree">
<RecoveryNode number_of_retries="3" name="NavigateRecovery">
<PipelineSequence name="NavigateWithReplanning">
<RateController hz="1.0">
<ComputePathToPose goal="{goal}" path="{path}"
planner_id="GridBased"/>
</RateController>
<FollowPath path="{path}" controller_id="FollowPath"/>
</PipelineSequence>
<ReactiveFallback name="RecoveryFallback">
<GoalUpdated/>
<Sequence name="ClearingActions">
<ClearEntireCostmap name="ClearGlobal" service_name="global_costmap/clear_entirely_global_costmap"/>
<ClearEntireCostmap name="ClearLocal" service_name="local_costmap/clear_entirely_local_costmap"/>
<Spin spin_dist="1.57"/>
</Sequence>
</ReactiveFallback>
</RecoveryNode>
</BehaviorTree>
</root>
Drzewo wymusza replan co 1 Hz, śledzi ścieżkę i uruchamia kontrolowaną sekwencję recovery po niepowodzeniu
Notes: Drzewo BehaviorTree w XML pokazuje, jak jawnie zdefiniować replanowanie, śledzenie ścieżki i recovery. RateController ogranicza częstotliwość planowania, FollowPath wykonuje bieżący plan, a RecoveryNode określa liczbę prób. Dzięki temu można zmieniać strategię zachowania robota bez pisania nowego kodu C++.

## Slide 27
KOD PYTHON
Konfiguracja własnej warstwy Social Layer w local_costmap
local_costmap:
local_costmap:
ros__parameters:
update_frequency: 10.0
publish_frequency: 5.0
global_frame: odom
robot_base_frame: base_link
rolling_window: true
width: 5
height: 5
resolution: 0.05
plugins: ["obstacle_layer", "social_layer", "inflation_layer"]
social_layer:
plugin: "my_nav2_plugins::SocialLayer"
enabled: true
people_topic: /people_tracked
front_sigma: 1.2 # większy koszt przed człowiekiem
rear_sigma: 0.45 # mniejszy koszt za człowiekiem
side_sigma: 0.65
amplitude: 220.0
cutoff: 15.0
inflation_layer:
plugin: "nav2_costmap_2d::InflationLayer"
inflation_radius: 0.65
cost_scaling_factor: 3.0
Warstwa społeczna modyfikuje lokalną mapę kosztów: kontroler omija ludzi z większym marginesem z przodu niż z tyłu
Notes: Konfiguracja Social Layer pokazuje, jak wpiąć własną warstwę kosztów do local_costmap. Warstwa czyta pozycje śledzonych ludzi i zwiększa koszt w ich pobliżu, z większą karą z przodu niż z tyłu. To dobry przykład integracji wcześniejszych tematów o nawigacji społecznej z praktycznym stosem Nav2.

## Slide 28
KOD PYTHON
Analiza rosbag2: długość trasy, czas misji i komendy cmd_vel
import numpy as np
from rosbags.highlevel import AnyReader
from pathlib import Path
bag = Path('nav2_run_01')
poses, speeds = [], []
with AnyReader([bag]) as reader:
conns = [c for c in reader.connections if c.topic in ['/odom', '/cmd_vel']]
for conn, t, raw in reader.messages(connections=conns):
msg = reader.deserialize(raw, conn.msgtype)
if conn.topic == '/odom':
p = msg.pose.pose.position
poses.append((t * 1e-9, p.x, p.y))
elif conn.topic == '/cmd_vel':
speeds.append((t * 1e-9, msg.linear.x, msg.angular.z))
xy = np.array([(x, y) for _, x, y in poses])
segments = np.linalg.norm(np.diff(xy, axis=0), axis=1)
path_len = segments.sum()
mission_time = poses[-1][0] - poses[0][0]
mean_v = np.mean([abs(v) for _, v, _ in speeds])
print(f"path={path_len:.2f} m, time={mission_time:.1f} s")
print(f"mean |v|={mean_v:.2f} m/s")
Taki skrypt zamienia zapis rosbag2 na metryki porównawcze dla DWB, RPP i MPPI po identycznym scenariuszu testowym
Notes: Analiza rosbag2 pozwala porównać kontrolery na podstawie tych samych danych wejściowych i tej samej trasy. Skrypt odczytuje odometrię oraz cmd_vel, a następnie liczy długość ścieżki, czas misji i średnią prędkość. W praktyce warto rozszerzyć go o liczbę replanu, minimalny dystans do przeszkód oraz liczbę uruchomień recovery.

## Slide 29
SEKCJA 4 | DEBUGOWANIE
Debugowanie i monitoring Nav2
RViz2: wizualizacja global_costmap, local_costmap, globalnego planu, celu nawigacji i footprintu robota
Groot2: graficzny monitor drzewa BehaviorTree w czasie rzeczywistym; połączenie przez ZMQ port 1667
ros2 topic echo /local_costmap/costmap – wyświetla surowe wartości kosztów jako nav_msgs/OccupancyGrid
ros2 topic echo /plan – globalny plan wyznaczony przez Planner Server (nav_msgs/Path)
ros2 action list – wyświetla dostępne akcje Nav2; send_goal przez CLI: ros2 action send_goal /navigate_to_pose ...
ros2 service call /clear_entirely_both_costmaps – czyści obie mapy kosztów w przypadku 'ghost obstacles'
nav2_lifecycle_manager: ros2 service call /lifecycle_manager_navigation/manage_nodes – zmiana stanu nodes
rosbag2 record: nagraj dane z sensorów i nawigacji; odtwórz w Gazebo do postmortem po incydencie
Notes: Debugowanie Nav2 powinno zaczynać się od wizualizacji w RViz2, bo od razu widać plan globalny, footprint i costmapy. Groot2 jest użyteczny, gdy problemem nie jest geometria, lecz logika drzewa zachowań. Narzędzia CLI, usługi czyszczenia costmap i rosbag2 umożliwiają odtworzenie awarii oraz oddzielenie błędu konfiguracji od błędu algorytmu.

## Slide 30
SEKCJA 4 | PORÓWNANIE
Porównanie kontrolerów i globalnych planistów
Komponent | Wtyczka | Czas [ms] | Kinematyka | Najlepsze użycie
NavFnPlanner | nav2_navfn_planner | ~10 | Brak | Proste środowiska, różnicowe roboty
SmacPlanner2D | nav2_smac_planner | ~25 | Ograniczona | Szybkie planowanie z pewną jakością
SmacPlannerHybrid | nav2_smac_planner | ~50 | Pełna (SE2) | Humanoidy, pojazdy autonomiczne
DWB Controller | dwb_core | ~5 | Różnicowa | Stabilne środowiska, prosta konfiguracja
Regulated PP | nav2_regulated_pp | ~2 | Różnicowa | Wąskie korytarze, precyzyjne śledzenie
MPPI Controller | nav2_mppi_controller | ~15* | Dowolna | Złożone środowiska, dynamiczne przeszkody
Notes: Tabela porównuje komponenty pod kątem czasu, modelu kinematyki i typowego zastosowania. Nie należy wybierać algorytmu wyłącznie na podstawie szybkości, ponieważ najkrótszy czas obliczenia może dawać ścieżki trudne do wykonania. Dla humanoida zwykle ważniejsza jest wykonalność i stabilność trajektorii niż minimalny koszt obliczeniowy.

## Slide 31
SEKCJA 4 | SLAM + NAV2
Integracja Nav2 z SLAM i lokalizacją
SLAM Toolbox (mapowanie online)
async_slam_toolbox_node: SLAM online w ROS 2
Publikuje: /map (OccupancyGrid) i TF map→odom
Integracja: Nav2 costmap subskrybuje /map
slam_toolbox_params.yaml: resolution=0.05 m
Tryby: online (eksploracja) i localization (znana mapa)
Zapis mapy: ros2 service call /slam_toolbox/save_map
Kompatybilny z Nav2 bringup: use_slam:=True
AMCL (lokalizacja w znana mapie)
Adaptive MCL: filtr cząsteczkowy z obserwacjami LiDAR
Publikuje: TF map→odom (skokowa korekta SLAM)
Parametry: max_particles=2000, min_particles=500
laser_model_type: likelihood_field (zalecany)
Inicjalizacja: set_initial_pose przez RViz2 lub Python API
Wymagania: /scan (sensor_msgs/LaserScan) + /map
Przy humanoidzie: lidar wyżej = mniej szumów podłogi
Notes: Integracja ze SLAM zależy od trybu pracy robota. Podczas mapowania online slam_toolbox publikuje mapę i transformację map to odom, a Nav2 korzysta z aktualizowanej mapy. Gdy mapa jest już znana, AMCL zapewnia lokalizację cząsteczkową i koryguje pozycję robota względem mapy.

## Slide 32
SEKCJA 4 | HUMANOID
Nav2 + Humanoid: specyfika integracji
Footprint: dla humanoida użyj polygon zamiast robot_radius; odwzorowuje rzeczywisty kształt ciała
footprint: [[0.25, 0.15], [0.25, -0.15], [-0.25, -0.15], [-0.25, 0.15]] – prostokąt 50×30 cm
cmd_vel → WBC: node-przekaźnik konwertuje geometry_msgs/Twist z Nav2 na komendy footstep planera
Częstość kontrolera: controller_frequency=10.0 Hz dla humanoida (vs 20 Hz dla kołowego); WBC działa 200 Hz
velocity_smoother (Nav2 plugin): wygładza cmd_vel aby unikać gwałtownych zmian prędkości wywołujących niestabilność
3D costmap: gdy humanoid chodzi po schodach → voxel_layer w local_costmap; max_obstacle_height=2.0 m
Footstep server jako Behavior Tree Action node: BT wywołuje footstep planer zamiast bezpośrednio cmd_vel
Stabilność: custom critic DWB/MPPI odrzuca trajektorie naruszające ZMP; safety_monitor vetuje cmd_vel (W9)
Notes: Humanoid wymaga ostrożniejszej integracji niż robot kołowy, ponieważ cmd_vel nie jest końcowym sterowaniem aktuatorów. Komenda prędkości musi zostać zamieniona na kroki lub trajektorię całego ciała, a kontroler powinien uwzględniać ograniczenia stabilności. Footprint polygon, velocity smoothing i dodatkowe krytyki bezpieczeństwa pomagają ograniczyć ryzyko generowania nierealizowalnych poleceń.

## Slide 33
SEKCJA 4 | PIPELINE
Kompletny pipeline wdrożenia Nav2 krok po kroku
1
Środowisko i robot
Zainstaluj ROS 2 + Nav2. Przygotuj URDF robota z poprawnymi wymiarami i joint. Zweryfikuj TF2 przez view_frames.
2
Mapa środowiska
Uruchom slam_toolbox i przeprowadź robota przez całe środowisko. Zapisz mapę: save_map. Weryfikuj w RViz2.
3
Konfiguracja YAML
Utwórz nav2_params.yaml: dobierz footprint, inflation_radius, wybierz planistę (SmacHybrid) i kontroler (MPPI). Zacznij od domyślnych wartości.
4
Uruchomienie i testy SIL
Uruchom Nav2 w Gazebo
z przygotowaną mapą. Testuj trasy TC-01 do TC-04 (prosta trasa, statyczna i dynamiczna przeszkoda, waypoints).
5
Strojenie i wdrożenie
Dostosuj parametry na podstawie wyników testów. Uruchom na prawdziwym robocie. Monitoruj RMSE, kolizje i zużycie energii przez rosbag2.
Notes: Pipeline wdrożenia porządkuje prace inżynierskie od modelu robota po testy na hardware. Najpierw walidujemy URDF i TF, potem budujemy mapę, konfigurujemy parametry i testujemy w symulacji. Dopiero po uzyskaniu powtarzalnych wyników w SIL lub Gazebo należy przejść do strojenia na prawdziwym robocie.

## Slide 34
SEKCJA 4 | MONITORING
Monitoring jakości nawigacji Nav2 w produkcji
/navigate_to_pose/_action/feedback: distance_remaining, estimated_time_remaining, current_pose – co 100 ms
/local_costmap/costmap_updates i /global_costmap/costmap_updates: weryfikacja aktualizacji warstw kosztów
/plan: globalny plan wyznaczony przez Planner Server; liczba punktów i długość trasy
/cmd_vel: aktualna komenda prędkości; logujesz do rosbag2 i analizujesz energię (integral τ*dq)
Nav2 diagnostics topic /diagnostics: stan lifecycle nodes, częstość planowania, czas odpowiedzi serwera
rqt_robot_monitor: graficzna wizualizacja /diagnostics; wbudowany w nav2_bringup
Custom metrics node: subskrybuje /odom i cel; liczy RMSE pozycji, czas misji i liczbę replanu online
Grafana + ROSBridge: eksport metryk Nav2 do dashboardu Grafana dla monitorowania floty robotów
Notes: Monitoring produkcyjny powinien obejmować zarówno stan wewnętrzny Nav2, jak i metryki zadania. Feedback akcji mówi, czy robot zbliża się do celu, a plan i cmd_vel pokazują decyzje planisty oraz kontrolera. W systemie floty warto eksportować metryki do dashboardu, ponieważ pojedynczy rosbag pomaga w analizie incydentu, ale nie daje obrazu trendów długoterminowych.

## Slide 35
PODSUMOWANIE
01
Nav2 to modularny stos nawigacyjny ROS 2 oparty na BehaviorTree, lifecycle management i architekturze wtyczek.
02
Dwa poziomy map: global costmap (trasa A*) i local costmap (śledzenie z unikaniem przeszkód dynamicznych).
03
Planiści globalni (NavFn, SmacHybrid) i lokalni (DWB, RPP, MPPI) są wymieniane przez plik YAML bez rekompilacji.
04
Integracja z humanoidem wymaga: polygon footprint, cmd_vel→WBC bridge, ZMP critic i dostosowanej częstości kontrolera.
05
Pipeline wdrożenia: URDF → SLAM (mapa) → nav2_params.yaml → testy SIL/Gazebo → strojenie → robot rzeczywisty.
Notes: Podsumowanie zbiera pięć najważniejszych wniosków z wykładu. Nav2 jest modułowy, a jego zachowanie wynika z konfiguracji BehaviorTree, costmap i wtyczek. Dla humanoida kluczowe jest dopasowanie standardowego stosu nawigacji do ograniczeń stabilności, geometrii ciała oraz pośredniej warstwy sterowania ruchem.

## Slide 36
PYTANIA I ZADANIE
Pytania problemowe i zadanie do analizy
1. Dlaczego MPPI Controller generuje lepsze trajektorie niż DWB w zatłoczonym korytarzu? Jakie parametry mają kluczowy wpływ?
2. Co się stanie, gdy transformacja map→odom nie będzie dostępna przez >500 ms podczas nawigacji? Opisz zachowanie Nav2.
3. Jak skonfigurować Nav2, aby robot humanoidalny zatrzymał się 0.5 m przed człowiekiem i czekał na ruch? Które komponenty zmienisz?
4. Porównaj SmacPlannerHybrid i NavFnPlanner pod kątem czasu obliczenia, jakości trasy i uwzględnienia kinematyki humanoida.
Zadanie
Zaimplementuj kompletny launch file uruchamiający Nav2 z mapą biura, skonfiguruj MPPI jako kontroler lokalny i przetestuj nawigację do 3 waypoints w Gazebo. Zmierz RMSE pozycji i czas dotarcia. Porównaj MPPI z DWB na mapie z 3 dynamicznymi przeszkodami. Bonus: dodaj niestandardową warstwę Social Cost w local_costmap integrując SocialCostmap z Wykładu 7.
Notes: Pytania problemowe sprawdzają, czy słuchacz rozumie zależności między komponentami, a nie tylko zna nazwy pakietów. Zadanie wymaga samodzielnego zbudowania launch file, konfiguracji MPPI i wykonania porównania z DWB. Bonus z Social Cost zachęca do połączenia Nav2 z wcześniejszymi tematami dotyczącymi zachowań społecznych i bezpieczeństwa w obecności ludzi.