## Slide 1
NAWIGACJA ROBOTOW HUMANOIDALNYCH
WYKŁAD 8
Uczenie przez wzmacnianie w nawigacji i lokomocji humanoidow
dr inż. Mateusz Pomianek
Podstawy RL
PPO / SAC / TD3
Sim-to-real
Lokomocja + Nav

## Slide 2
WPROWADZENIE
Plan wykladu
Sekcja 1
Podstawy RL: MDP, polityka, nagroda, algorytmy model-free (PPO, SAC, TD3) - od intuicji do wzoru
Sekcja 2
RL w lokomocji humanoidow: trenowanie chodu, biegania, wchodzenia na schody w MuJoCo / Isaac Sim
Sekcja 3
RL w nawigacji spolecznej i integracja z ROS 2: reward shaping, curriculum, sim-to-real, wdrożenie
Kody Python
Petla RL (Gym), PPO sketch, reward humanoid, curriculum, node ROS 2 z polityka RL

## Slide 3
01
SEKCJA
Podstawy uczenia
przez wzmacnianie
MDP, polityka, nagroda, Value function, algorytmy model-free

## Slide 4
SEKCJA 1 | INTUICJA
Intuicja: uczenie przez doswiadczenie
Dziecko uczy się chodzić przez tysiące prób i upadków: nikt nie pisze mu równania kinematyki
Każda próba dostarcza sygnału: upadłeś (kara) lub zrobiłeś krok (nagroda) - mozg aktualizuje strategie
Po wystarczająco wielu próbach dziecko chodzi płynnie, bez świadomej analizy każdego mięśnia
Reinforcement Learning (RL) replikuje ten mechanizm: agent (robot) + środowisko + nagroda r_t
Klucz: robot NIE potrzebuje modelu dynamiki ani ręcznie zakodowanych reguł - uczy sie sam z interakcji
Przewaga nad klasycznym sterowaniem: generalizacja do nieprzewidzianych warunków (nierówny teren, pchnięcia)
Wyzwanie: potrzeba milionów kroków interakcji; w robotyce fizycznej = dni; stąd symulacja jako pośrednik

## Slide 5
SEKCJA 1 | MDP
Markowski Proces Decyzyjny (MDP): formalizacja RL
MDP definiują: S - przestrzeń stanów, A - przestrzeń akcji, - model przejścia, - nagroda, gamma - współczynnik dyskontowania
Stan s_t: dla humanoida = - typowo 40-80 wymiarów
Akcja a_t: komendy momentów stawowych [Nm] lub docelowe katy stawów [rad] - 12-30 wymiarów
Nagroda r_t: funkcja zaprojektowana przez inżyniera; klucz do sukcesu całego treningu
Cel agenta: maksymalizacja sumy zdyskontowanych nagród
Polityka pi(a|s): funkcja mapująca stan na rozkład akcji; parametryzowana siecią neuronowa theta
Value function ocena jak dobry jest dany stan przy optymalnej polityce

## Slide 6
SEKCJA 1 | ALGORYTMY
Porównanie algorytmow RL model-free
PPO (Proximal Policy Opt.)
On-policy: uczy sie z biezacej polityki
Clip loss: kontroluje wielkosc aktualizacji
Stabilny, latwy w implementacji
Popularny w lokomocji (IsaacGym)
Wymaga duzo danych (on-policy)
Ref: Schulman et al., 2017
SAC (Soft Actor-Critic)
Off-policy: replay buffer, probkowanie
Maksymalizuje nagrode + entropia
Probkowanie efektywniejsze niz PPO
Nadaje sie do zadan ciaglych
Dwa krytycy Q1, Q2 - stabilnosc
Ref: Haarnoja et al., 2018
TD3 (Twin Delayed DDPG)
Off-policy, deterministyczna polityka
Dwa Q-networks: redukuje overestimation
Opozniona aktualizacja aktora
Szybki w zadaniach manipulacji
Dobry punkt startowy dla robotykow
Ref: Fujimoto et al., 2018

## Slide 7
SEKCJA 1 | ARCHITEKTURA AC
Architektura aktor-krytyk (Actor-Critic)
Stan s_t
Propriocepcja + cel: [q, dq, IMU, contact, goal_dir] - wejście do obu sieci
Aktor pi(a|s)
MLP 3×[512 ELU]: wyjście mu i log_sigma dla rozkladu Gaussa nad akcja a_t
Probkowanie akcji
a_t ~ N(mu, sigma^2); reparametrization trick: a = mu + sigma*eps, eps~N(0,1)
Srodowisko / robot
Wykonaj a_t; odbierz r_t, s_{t+1}; dane do rollout buffer (PPO) lub replay (SAC)
Krytyk V(s) / Q(s,a)
MLP 3×[512 ELU]: szacuje wartosc stanu lub pary (stan, akcja); blad TD -> gradient
Kluczowe cechy
Aktor i krytyk współdzielą warstwy w PPO
Typowy MLP: 3 warstwy po 256-512 neuronow
Aktywacja: ELU lub Tanh (ostatnia warstwa)
Batch norm lub layer norm: stabilność
lr aktor 3e-4; lr krytyk 1e-3
Gradient clipping: max_norm = 1.0
Horyzont rollout PPO: T = 24 krokow

## Slide 8
KOD PYTHON
Petla RL: MuJoCo Humanoid z Gymnasium
import gymnasium as gym
import numpy as np
env = gym.make("Humanoid-v5", render_mode=None)
obs, _ = env.reset(seed=42) # wektor stanu (376,)
ep_rewards = []
for episode in range(5):
obs, _ = env.reset()
ep_ret = 0.0
done = False
while not done:
# Polityka - tu: losowa (zastap siecia PPO/SAC)
action = env.action_space.sample() # (17,) momenty
obs, reward, terminated, truncated, info = env.step(action)
ep_ret += reward
done = terminated or truncated
ep_rewards.append(ep_ret)
print(f"Epizod {episode}: return = {ep_ret:.1f}")
env.close()
print(f"Średni zwrot z 5 epizodów: {np.mean(ep_rewards):.1f}")
Opis: Gymnasium Humanoid-v5: 376-wymiarowy stan, 17 momentow stawowych; pelna dynamika MuJoCo 3.x.

## Slide 9
02
SEKCJA
RL w lokomocji
humanoidów
Trenowanie chodu, biegania, schodow; funkcja nagrody; curriculum learning

## Slide 10
SEKCJA 2 | SRODOWISKA
Srodowiska symulacyjne dla lokomocji RL
MuJoCo / Gymnasium
Klasyczny benchmark; Humanoid-v5, HumanoidStandup; elastyczny; Python-native; open-source od 2022
IsaacGym / IsaacLab
GPU-parallel: 4096+ robotów jednocześnie na jednym GPU; PPO w 10 min; NVIDIA; open-source
IsaacSim (Omniverse)
Fotorealistyczna symulacja; ROS 2 native; RTX rendering; domyślne środowisko dla Franka, H1
PyBullet
Lekki, open-source; wolniejszy od Isaac; dobry do prototypowania;
pip install pybullet
Genesis (2024)
Python-native; 10-100× szybszy od MuJoCo na CPU; diff physics; nowy standard akademicki
Webots
Open-source; wbudowany ROS 2 driver; dobry dla studentów; słabsza dokładność kontaktu

## Slide 11
SEKCJA 2 | FUNKCJA NAGRODY
Projektowanie funkcji nagrody dla chodu humanoida
r_velocity: - nagroda za ruch do przodu we właściwym kierunku; skaluje prędkość liniowo
r_alive: w każdym kroku w którym robot nie upadł; krytyczne dla uczenia wstawania
r_upright: - nagroda za pionowa postawę tułowia (brak pochylenia)
r_feet_contact:gdy przynajmniej jedna stopa dotyka podłoża; kara za brak kontaktu obu stop
r_energy: - kara za zbyt duże zużycie mocy aktuatorów
r_action_smooth: - kara za gwałtowne zmiany komend (drgania)
; suma aż do upadku (done=True)

## Slide 12
SEKCJA 2 | CURRICULUM
Curriculum learning - stopniowe trudnosci treningu
1
Faza 1: Wstawanie
Cel: robot uczy się stać. Nagroda tylko za r_upright + r_alive. Brak zadania prędkości. ~10M kroków.
2
Faza 2: Chód wolny
Wprowadź r_velocity z docelowym v_ref = 0.5 m/s. Plaska, gładka nawierzchnia. ~50M kroków.
3
Faza 3: Prędkość
Stopniowo zwiększ v_ref do 1.5 m/s. Domain rand: masa +/-10%, tarcie zmienne. ~100M kroków.
4
Faza 4: Teren
Nierówności (heightfield), schody, rampy. Korekta funkcji nagrody o margines ZMP. ~200M kroków.

## Slide 13
KOD PYTHON
Funkcja nagrody dla chodu humanoida (PyTorch / IsaacLab)
import torch
def compute_reward(obs: torch.Tensor, # (N, obs_dim)
action: torch.Tensor, # (N, act_dim)
prev_action: torch.Tensor,
alive: torch.Tensor, # (N,) bool
cfg) -> torch.Tensor:
vx = obs[:, 0] # prędkość do przodu [m/s]
pitch = obs[:, 6] # pochylenie tułowia [rad]
tau = obs[:, 20:37] # momenty stawów [Nm]
dq = obs[:, 37:54] # prędkości stawów [rad/s]
r_vel = vx * cfg.w_vel # nagroda prędkości
r_alive = alive.float() * cfg.w_alive # przeżycie
r_uprt = (1.0 - pitch.abs() / 3.14) * cfg.w_upr # pionowość
r_enrg = -(tau * dq).abs().sum(-1) * cfg.w_ener # energia
r_smth = -(action - prev_action).pow(2).sum(-1) * cfg.w_sm
return r_vel + r_alive + r_uprt + r_enrg + r_smth
Opis: cfg.w_vel=1.0, w_alive=0.5, w_upr=0.3, w_ener=0.001, w_sm=0.005 - startowe wagi do strojenia

## Slide 14
SEKCJA 2 | SIM-TO-REAL
Domain randomization i transfer sim-to-real
Domain Randomization (DR)
Losowanie parametrów modelu podczas treningu: masa ciała +/-15%, momenty bezwładności +/-10%
Tarcie stopy: u w [0.4, 1.2]; kluczowe dla różnych nawierzchni
Opóźnienie aktuatora: 0-40 ms; symuluje opóźnienie sieci i kontrolera
Szum obserwacji: N(0, sigma) do q, dq, IMU - odporność na błędy enkodera
Zewnętrzne zakłócenia: losowe impulsy siły na tułów co N kroków
Cel: pokryć różnice miedzy symulacja a fizycznym robotem
Transfer sim-to-real (best practices)
Fine-tuning na robocie: zamroź aktora, douczaj tylko ostatnia warstwę (1h danych = 30 min treningu)
History buffer: podaj ostatnie k=3 obserwacje i akcje; kompensuje opóźnienia
Asymetryczny AC: krytyk ma dostęp do pełnego stanu w sim; aktor uczy się tylko z obserwacji
System identification: dopasuj tarcie i masę przed treningu przez krótkie sesje na robocie
Metryki: v_forward, margines ZMP, zużycie energii porównywalne sim vs. real

## Slide 15
SEKCJA 2 | WYNIKI
Wyniki RL w lokomocji humanoidow (2022-2025)
DeepMind - Harness
PPO + MuJoCo; humanoid uczy się wstawać, chodzić, biegać z jednej politykami. Nature 2019.
ETH - ANYmal RL
PPO + IsaacGym; quadruped RL do 3 m/s; transfer sim2real w 15 min kalibracji. RSJ 2022.
UC Berkeley - Cassie
PPO + MuJoCo; bieganie 3 m/s, kucanie, skakanie; odporność na pchnięcia. RSS 2022.
Agility Digit - IROS24
SAC + curriculum; chód po terenie, schody, ramp; transfer na fizycznego Digit ~4h danych.
Unitree H1 - 2024
PPO + IsaacLab; bieg 3,3 m/s z backflip; 2048 środowisk równoległych na jednym GPU.
Figure 01 - 2024
RL + VLA (GPT-4o); humanoid może nauczyć się pieczenia jajek, sprzątania; end to end z LLM

## Slide 16
03
SEKCJA
RL w nawigacji i integracja z ROS 2
Nawigacja spoleczna z RL, reward shaping, wdrozenie na robocie

## Slide 17
SEKCJA 3 | RL NAWIGACJA
RL dla nawigacji społecznej: reward shaping
Cel: robot uczy się omijać pieszych bez ręcznie zaprojektowanego planisty lokalnego
r_goal: -d(pos_t, goal) / d_initial - gesta nagroda za zblizanie sie do celu nawigacyjnego
r_social: -sum_j [ max(0, d_safe - ||pos - ped_j||) ] - kara proporcjonalna do naruszenia strefy osobistej
r_collision: -10 gdy ||pos - ped|| < 0.3 m lub kolizja ze ścianą; epizod kończy się
r_comfort: -||a_t - a_{t-1}||^2 * 0.01 - kara za gwałtowne manewry (komfort pieszego)
r_progress: +0.2 gdy robot przeszedł do nowego punktu kontrolnego; hamuje tendencje do okrążania celu
Środowisko: CrowdNav (Chen et al.) lub SEAN-EP; 5-15 pieszych z Social Force Model lub nagraniami

## Slide 18
SEKCJA 3 | HIERARCHIA RL
Hierarchiczne RL dla nawigacji humanoidow
Wysoki poziom - nawigacja
Policy nawigacyjna:
Trening: CrowdNav / IsaacSim; 8 pieszych, randomizowane cele
Częstotliwość: 10 Hz; wyjście: wektor (v, omega) do planisty kroków
Transfer: fine-tuning na danych z korytarza (30 min sesji)
Algorytm: SAC; replay buffer 1M; batch 256; lr 3e-4
Niski poziom - lokomocja
Policy lokomocyjna:
Trening: IsaacGym; 2048 środowisk; 200M kroków; PPO
Częstotliwość: 200 Hz (WBC loop integration)
Odbiera komendy od planisty nawigacyjnego co 50 ms
Algorytm: PPO; clip = 0.2; T = 24; mini-batches = 4

## Slide 19
KOD PYTHON
Uproszczona polityka nawigacyjna RL (SAC)
import torch, torch.nn as nn
import numpy as np
class NavPolicy(nn.Module):
def __init__(self, obs_dim=18, act_dim=2, hidden=256):
super().__init__()
self.net = nn.Sequential(
nn.Linear(obs_dim, hidden), nn.ELU(),
nn.Linear(hidden, hidden), nn.ELU(),
nn.Linear(hidden, act_dim) # mu [v, omega]
)
def forward(self, obs: torch.Tensor) -> torch.Tensor:
mu = self.net(obs)
# Ogranicz v in [-0.5, 1.0] m/s; omega in [-1.0, 1.0] rad/s
v = torch.tanh(mu[:, 0]) * 0.75 + 0.25 # preferencja do przodu
omega = torch.tanh(mu[:, 1]) * 1.0
return torch.stack([v, omega], dim=-1)
Opis: obs_dim=18: [goal_dx, goal_dy, dist_goal, 5x{ped_dx,dy,vx,vy,dist}]; output: (v, omega) do lokomocji.

## Slide 20
SEKCJA 3 | ROS 2 INTEGRACJA
Integracja polityki RL z ROS 2
Node /rl_nav_policy: subskrybuje /odom, /goal_pose, /pedestrians; publikuje /rl_cmd_vel (10 Hz)
Node /rl_loco_policy: subskrybuje /joint_states, /imu, /rl_cmd_vel; publikuje /joint_torques (200 Hz)
Wczytanie wag: torch.load("nav_policy.pt").eval(); torch.jit.trace() do 2× szybszej inferencji
Latencja: NavPolicy ~0.8 ms; LocoPolicy ~1.2 ms na Jetson AGX Orin - miesci sie w cyklu sterowania
Safety wrapper: przed kazda akcja sprawdz clip predkosci i ZMP; watchdog zatrzymuje przy przekroczeniu
Fallback: gdy RL policy nie odpowie przez >30 ms, aktywuj klasyczny DWA kontroler z Nav2
Logowanie: zapisuj (obs, action, reward) do rosbag2 - dane do dalszego fine-tuningu online

## Slide 21
KOD PYTHON
ROS 2 node - polityka nawigacyjna RL (Python)
import rclpy, torch
from rclpy.node import Node
from geometry_msgs.msg import Twist
from nav_msgs.msg import Odometry
class RLNavNode(Node):
def __init__(self):
super().__init__("rl_nav")
self.policy = torch.jit.load("nav_policy_traced.pt").eval()
self.goal = None # PoseStamped goal
self.peds = [] # lista pieszych z detektora
self.cmd_pub = self.create_publisher(Twist, "/rl_cmd_vel", 1)
self.create_subscription(Odometry, "/odom", self.odom_cb, 1)
self.create_timer(0.1, self.timer_cb) # 10 Hz
def timer_cb(self):
if self.goal is None: return
obs = self._build_obs() # (1, 18) tensor
with torch.no_grad():
action = self.policy(obs).squeeze().numpy()
cmd = Twist()
cmd.linear.x = float(action[0].clip(-0.5, 1.0))
cmd.angular.z = float(action[1].clip(-1.0, 1.0))
self.cmd_pub.publish(cmd)
Opis: torch.jit.load() laduje skompilowany TorchScript - 2x szybszy i niezalezny od kodu treningu.

## Slide 22
SEKCJA 3 | OGRANICZENIA
Ograniczenia i otwarte pytania RL w humanoidach
Problemy techniczne i badawcze
Kierunki (2024-2026)
Kosztowny trening: 100M kroków PPO to ~2 h na 4×A100; realny robot = tygodnie bez DR
Reward hacking: agent nagminnie oszukuje nagrodę nieoczekiwanymi ruchami (np.toczy się zamiast chodzić)
Długookresowe planowanie: RL słabo radzi sobie z horyzontami >50 kroków bez hierarchii lub modelu świata
Generalizacja topologii: polityka nauczona w jednym budynku może nie działać w nowym
Interpretowalność: siec neuronowa nie podaje powodu decyzji; trudność certyfikacji bezpieczeństwa
RL + WMA: DreamerV3 jako efektywny solver MDP z wyobraznia (patrz Wyklad 6)
RLHF (od człowieka): ludzkie pary preferencji jako sygnał nagrody zamiast ręcznie projektowanej r
Foundation policies: jeden model pre-trained na 100 robotach (Open-X-Embodiment + PPO)
Safe RL: constrained MDP z gwarancja P(kolizja) < delta; certifiable przez conformal prediction
Multi-agent RL: kilka humanoidów uczących się współpracować lub omijać się nawzajem

## Slide 23
SEKCJA 3 | SYNTEZA
RL vs klasyczne planowanie vs WMA
Klasyczny planista (A*/DWA)
Deterministyczny, formalnie weryfikowalny
Wymaga gotowej mapy i modelu dynamiki
Szybki w czasie wykonania (ms)
Nie uczy się z doświadczenia
Słabe przy dużej nieliniowości i zakłóceniach
Najlepszy: znane środowisko, cert. bezpieczeństwo
Model-based RL / WMA
Planowanie w wyobraźni: 10-100× mniej danych
Generalizacja z modelu przejścia
Może być interpretowany przez model świata
Wymaga treningu RSSM / TDMPC2
Średnio skuteczny w dl. horyzoncie
Najlepszy: ograniczone dane, bezpieczne uczenie
Model-free RL (PPO/SAC)
Nie wymaga modelu dynamiki
Skaluje się: 2048 środowisk w Isaac
Najlepsza wydajność w dl. treningu
Wymaga dużo danych; może hakować nagrodę
Trudny do certyfikacji
Najlepszy: duża zdolność obliczeniowa, sim2real

## Slide 24
PODSUMOWANIE WYKLADU 8
01
MDP i algorytmy PPO/SAC/TD3 to fundamenty RL; siec aktor-krytyk uczy się polityki przez interakcje z symulacja.
02
Funkcja nagrody i curriculum są kluczowe: źle zaprojektowana nagroda prowadzi do reward hackingu zamiast chodzenia.
03
Domain randomization + asymetryczny AC to sprawdzone recepty na udany transfer sim-to-real w mniej niż 2h kalibracji.
04
Hierarchiczne RL rozdziela nawigacje (10 Hz) od lokomocji (200 Hz); oba poziomy integrują się z ROS 2 przez torchscript.
05
RL, WMA i klasyczny planista są komplementarne; optymalna architektura łączy je w hierarchii zależnie od horyzontu i ryzyka.

## Slide 25
ZADANIE PROJEKTOWE
Zadanie projektowe i pytania problemowe
Dlaczego polityka RL musi mieć dostęp do historii obserwacji (history buffer) przy transferze sim-to-real? Jaką długość bufora jest wystarczająca i dlaczego?
Zaprojektuj funkcje nagrody dla humanoida uczącego się wchodzić po schodach o nieznanej wysokości stopni (10-20 cm). Jakie składniki nagrody są niezbędne, a jakie mogą prowadzić do reward hackingu?
Wyjaśnij różnice miedzy on-policy (PPO) a off-policy (SAC) w kontekście ograniczonego czasu treningu na GPU. Kiedy wybrać jeden, a kiedy drugi?
Zadanie: zaimplementuj pętle RL z Gymnasium Humanoid-v5 (Kod 1) i zastąp losowa politykę najprostszym możliwym aktorem (MLP 2 warstwy, tanh, opt Adam). Porównaj średni return po 10k i 100k krokach.
Bonus: zintegruj TorchScript policy (Kod 4) z Nav2 w Gazebo i porównaj czas dotarcia do celu z 5 pieszymi względem klasycznego DWB kontrolera.