## Slide 1
NAWIGACJA ROBOTÓW HUMANOIDALNYCH
WYKŁAD 1
Wprowadzenie do percepcji i nawigacji robota humanoidalnego
dr inż. Mateusz Pomianek
Percepcja
Mapowanie
Sensory
Architektura
v1.0.1
Notes: Dzień dobry Państwu. Rozpoczynamy pierwszy wykład z nawigacji robotów humanoidalnych. Dzisiaj zbudujemy fundament pod cały dalszy kurs, bo połączymy percepcję, mapowanie, sensory oraz architekturę systemu w jeden spójny obraz działania robota humanoidalnego.

## Slide 2
WPROWADZENIE
Plan wykładu
Sekcja 1
Problem nawigacji humanoida, moduły systemu, ramy odniesienia, miary jakości
Sekcja 2
Sensory i percepcja: IMU, LiDAR, kamery, filtracja i synchronizacja danych
Sekcja 3
Reprezentacja środowiska: mapy zajętości, cost map, mapowanie lokalne/globalne
Kody Python
Struktury modułów, filtracja LiDAR, detekcja przeszkód, budowa grid map
Plan dzisiejszego spotkania jest prosty. Najpierw omówimy sam problem nawigacji humanoida, główne moduły systemu, układy odniesienia oraz miary jakości. Następnie przejdziemy do sensorów i percepcji, czyli IMU, LiDAR-u, kamer, filtracji i synchronizacji danych. W trzeciej części zajmiemy się reprezentacją środowiska: mapami zajętości, cost mapami oraz mapowaniem lokalnym i globalnym. Po drodze będziemy też analizować krótkie przykłady w Pythonie.
Notes: Plan dzisiejszego spotkania jest prosty. Najpierw omówimy sam problem nawigacji humanoida, główne moduły systemu, układy odniesienia oraz miary jakości. Następnie przejdziemy do sensorów i percepcji, czyli IMU, LiDAR-u, kamer, filtracji i synchronizacji danych. W trzeciej części zajmiemy się reprezentacją środowiska: mapami zajętości, cost mapami oraz mapowaniem lokalnym i globalnym. Po drodze będziemy też analizować krótkie przykłady w Pythonie.

## Slide 3
01
SEKCJA
Problem nawigacji
humanoida
Definicja, architektura systemu i miary jakości nawigacji dwunożnej
Notes: Zaczynamy od samego problemu nawigacji humanoida. Interesuje nas tutaj nie tylko ruch z punktu A do punktu B, ale również definicja zadania, architektura całego systemu i sposób oceny jakości nawigacji dwunożnej.

## Slide 4
SEKCJA 1 | SPECYFIKA HUMANOIDA
Nawigacja humanoida a platforma kołowa
Robot kołowy (AGV / różnicowy)
Robot humanoidalny
Stabilna baza – zawsze min. 2 punkty kontaktu
Prosta kinematyka – odometria kół wystarczy
Brak ryzyka wywrotki przy ruchu do przodu
Typowe środowisko: płaska posadzka
Dojrzałe algorytmy SLAM i planowania
Dynamiczna równowaga: stopa uniesiona w połowie cyklu
Złożona kinematyka – 30+ stopni swobody
Każdy krok to potencjalna utrata stabilności
Środowisko: schody, progi, nierówności, drzwi
Konieczność planowania kroków i trajektorii CoM
Proszę zwrócić uwagę, że humanoid nawigacyjnie bardzo różni się od platformy kołowej. Robot kołowy ma stabilną bazę, prostą kinematykę i zwykle porusza się po płaskiej posadzce, więc wiele klasycznych metod działa tam bardzo dobrze. Humanoid natomiast funkcjonuje w warunkach dynamicznej równowagi, ma złożoną kinematykę, ryzyko utraty stabilności przy każdym kroku i musi radzić sobie ze schodami, progami, nierównościami oraz drzwiami. Dlatego w jego przypadku sama trajektoria nie wystarcza — trzeba planować także kroki i trajektorię środka masy.
Notes: Proszę zwrócić uwagę, że humanoid nawigacyjnie bardzo różni się od platformy kołowej. Robot kołowy ma stabilną bazę, prostą kinematykę i zwykle porusza się po płaskiej posadzce, więc wiele klasycznych metod działa tam bardzo dobrze. Humanoid natomiast funkcjonuje w warunkach dynamicznej równowagi, ma złożoną kinematykę, ryzyko utraty stabilności przy każdym kroku i musi radzić sobie ze schodami, progami, nierównościami oraz drzwiami. Dlatego w jego przypadku sama trajektoria nie wystarcza — trzeba planować także kroki i trajektorię środka masy.

## Slide 5
SEKCJA 1 | ARCHITEKTURA
Główne moduły systemu nawigacji
Percepcja
IMU, enkodery, kamery, LiDAR, czujniki sił
Lokalizacja
Estymacja stanu, fuzja sensoryczna, SLAM
Mapowanie
Occupancy grid, height map, mapa semantyczna
Planowanie globalne
Dijkstra, A*, graph-based path planning
Planowanie lokalne
DWA, potential fields, MPC
Sterowanie chodem
ZMP, LIPM, footstep planning, WBC
Typowy system nawigacji humanoida składa się z sześciu głównych modułów. Najpierw mamy percepcję, która zbiera dane z IMU, enkoderów, kamer, LiDAR-u i czujników sił. Potem lokalizacja, czyli estymacja stanu, fuzja sensoryczna i często SLAM. Dalej mapowanie, na przykład occupancy grid, height map albo mapa semantyczna. Na tej podstawie działa planowanie globalne, później planowanie lokalne, a na końcu sterowanie chodem, które zamienia decyzje planistyczne na rzeczywiste kroki, trajektorie CoM i komendy całego ciała.
Notes: Typowy system nawigacji humanoida składa się z sześciu głównych modułów. Najpierw mamy percepcję, która zbiera dane z IMU, enkoderów, kamer, LiDAR-u i czujników sił. Potem lokalizacja, czyli estymacja stanu, fuzja sensoryczna i często SLAM. Dalej mapowanie, na przykład occupancy grid, height map albo mapa semantyczna. Na tej podstawie działa planowanie globalne, później planowanie lokalne, a na końcu sterowanie chodem, które zamienia decyzje planistyczne na rzeczywiste kroki, trajektorie CoM i komendy całego ciała.

## Slide 6
SEKCJA 1 | PRZEPŁYW DANYCH
Przepływ informacji w systemie nawigacji
Sensory → Percepcja: surowe dane z IMU, enkoderów, LiDAR, kamer
Percepcja → Estymacja stanu: przefiltrowane obserwacje do fuzji sensorycznej
Estymacja stanu → Planista globalny: aktualna pozycja i mapa środowiska
Planista globalny → Planista lokalny: globalna ścieżka i mapa kosztów
Planista lokalny → Generator kroków: lokalna trajektoria do wykonania
Generator kroków → Kontroler chodu: sekwencja ustawień stóp i trajektoria CoM
Kontroler chodu → Aktuatory: komendy momentów i pozycji stawów
Aktuatory → Sensory: zamknięta pętla sprzężenia zwrotnego
Przepływ informacji w takim systemie jest sekwencyjny, ale zamknięty pętlą sprzężenia zwrotnego. Sensory dostarczają surowe dane do percepcji, percepcja przekazuje przefiltrowane obserwacje do estymacji stanu, a estymator podaje aktualną pozycję i mapę do planisty globalnego. Następnie planista globalny wyznacza ścieżkę, planista lokalny dopasowuje ją do bieżącej sytuacji, generator kroków tworzy sekwencję ustawień stóp, kontroler chodu zamienia to na trajektorie i momenty, a aktuatory wykonują ruch. Potem sensory znowu mierzą efekt tej akcji i pętla się zamyka.
Notes: Przepływ informacji w takim systemie jest sekwencyjny, ale zamknięty pętlą sprzężenia zwrotnego. Sensory dostarczają surowe dane do percepcji, percepcja przekazuje przefiltrowane obserwacje do estymacji stanu, a estymator podaje aktualną pozycję i mapę do planisty globalnego. Następnie planista globalny wyznacza ścieżkę, planista lokalny dopasowuje ją do bieżącej sytuacji, generator kroków tworzy sekwencję ustawień stóp, kontroler chodu zamienia to na trajektorie i momenty, a aktuatory wykonują ruch. Potem sensory znowu mierzą efekt tej akcji i pętla się zamyka.

## Slide 7
SEKCJA 1 | UKŁADY WSPÓŁRZĘDNYCH
Ramy odniesienia i układy współrzędnych
world – bezwzględna ramka inercjalna, stała w przestrzeni
map – ramka mapy globalnej; związana z world przez transformację SLAM
odom – ramka odometrii; ciągła, ale kumuluje dryft w długim horyzoncie
base – środek ciężkości lub pelvis robota; baza kinematyki odwrotnej
foot_L / foot_R – ramki stóp; kluczowe podczas fazy podparcia
camera – ramka optyczna kamery; kalibracja extrinsic względem base
lidar – ramka skanera; wymaga precyzyjnej kalibracji kąta i przesunięcia
Drzewo transformacji TF (ROS): spójna hierarchia wszystkich układów
W nawigacji musimy bardzo precyzyjnie rozróżniać układy współrzędnych. Ramka world jest inercjalna i stała w przestrzeni. Ramka map opisuje mapę globalną. Ramka odom jest ciągła, ale z czasem akumuluje dryft. Ramka base jest związana z miednicą albo środkiem ciężkości robota. Do tego dochodzą ramki stóp, kamery i LiDAR-u. Całość musi być spięta spójnym drzewem transformacji TF, bo bez tego nawet bardzo dobre algorytmy zaczną produkować błędne wyniki.
Notes: W nawigacji musimy bardzo precyzyjnie rozróżniać układy współrzędnych. Ramka world jest inercjalna i stała w przestrzeni. Ramka map opisuje mapę globalną. Ramka odom jest ciągła, ale z czasem akumuluje dryft. Ramka base jest związana z miednicą albo środkiem ciężkości robota. Do tego dochodzą ramki stóp, kamery i LiDAR-u. Całość musi być spięta spójnym drzewem transformacji TF, bo bez tego nawet bardzo dobre algorytmy zaczną produkować błędne wyniki.

## Slide 8
SEKCJA 1 | KINEMATYKA
Ruch całego ciała a nawigacja bazowa
Nawigacja bazowa (CoM / pelvis)
Ruch kończyn (whole-body)
Trajektoria środka masy w przestrzeni 3D
Pozycja miednicy i orientacja tułowia
Globalny kierunek i prędkość przemieszania
Wejście do globalnego i lokalnego planisty
Sekwencja ustawień stóp i czas kontaktu
Trajektorie końcówek roboczych rąk
Ruchy kompensacyjne tułowia dla równowagi
Wyjście kontrolera chodu do aktuatorów
Warto odróżnić nawigację bazową od ruchu całego ciała. W nawigacji bazowej interesuje nas przede wszystkim trajektoria środka masy, pozycja miednicy, orientacja tułowia, globalny kierunek ruchu i prędkość przemieszczania. Natomiast ruch kończyn obejmuje sekwencję ustawień stóp, trajektorie rąk oraz ruchy kompensacyjne tułowia niezbędne do utrzymania równowagi. Innymi słowy: planista myśli o tym, dokąd robot ma iść, a kontroler całego ciała myśli o tym, jak dokładnie ma to wykonać.
Notes: Warto odróżnić nawigację bazową od ruchu całego ciała. W nawigacji bazowej interesuje nas przede wszystkim trajektoria środka masy, pozycja miednicy, orientacja tułowia, globalny kierunek ruchu i prędkość przemieszczania. Natomiast ruch kończyn obejmuje sekwencję ustawień stóp, trajektorie rąk oraz ruchy kompensacyjne tułowia niezbędne do utrzymania równowagi. Innymi słowy: planista myśli o tym, dokąd robot ma iść, a kontroler całego ciała myśli o tym, jak dokładnie ma to wykonać.

## Slide 9
SEKCJA 1 | METRYKI
Miary jakości nawigacji
Dokładność lokalizacji
RMSE pozycji [m], błąd orientacji [°]
Czas dotarcia do celu
Czas od startu do osiągnięcia punktu docelowego [s]
Zużycie energii
Sumaryczny pobór mocy aktuatorów [Wh/m]
Liczba korekt kroku
Ponowne planowanie stóp, wskaźnik reaktywności
Liczba kolizji
Kontakt z przeszkodą / upadek w trakcie misji
Zapas stabilności
Marginesy ZMP i Capture Point względem granicy
Jakość nawigacji mierzymy wieloma wskaźnikami jednocześnie. Interesuje nas dokładność lokalizacji, czyli na przykład RMSE pozycji i błąd orientacji. Interesuje nas czas dotarcia do celu, zużycie energii, liczba korekt kroku, liczba kolizji oraz zapas stabilności, wyrażony choćby przez marginesy ZMP i Capture Point. Dobra nawigacja humanoida nie jest tylko szybka — ona musi być jednocześnie dokładna, bezpieczna i stabilna.
Notes: Jakość nawigacji mierzymy wieloma wskaźnikami jednocześnie. Interesuje nas dokładność lokalizacji, czyli na przykład RMSE pozycji i błąd orientacji. Interesuje nas czas dotarcia do celu, zużycie energii, liczba korekt kroku, liczba kolizji oraz zapas stabilności, wyrażony choćby przez marginesy ZMP i Capture Point. Dobra nawigacja humanoida nie jest tylko szybka — ona musi być jednocześnie dokładna, bezpieczna i stabilna.

## Slide 10
SEKCJA 1 | ŚRODOWISKA
Środowiska pracy humanoida
Korytarze biurowe – wąskie przejścia, dynamiczne przeszkody (ludzie), równe podłoże
Schody i rampy – zmienne wysokości, konieczność planowania kroków 3D
Drzwi i progi – precyzyjny ruch chwytnych, klamki, siłowniki, progi podłogowe
Nierówne podłoże – gruz, kostka brukowa, miękkie nawierzchnie, pochyłości terenu
Otoczenie ludzkie – przewidywanie ruchu, strefa bezpieczeństwa, protokoły interakcji
Środowiska zmieniające się dynamicznie – przesuwane meble, otwierane drzwi, ruchome obiekty
Humanoid pracuje w środowiskach znacznie trudniejszych niż klasyczny robot mobilny. W korytarzach biurowych ma wąskie przejścia i ludzi jako przeszkody dynamiczne. Na schodach i rampach musi uwzględniać wysokość terenu. Przy drzwiach i progach potrzebuje precyzji ruchu oraz często manipulacji. Na nierównym podłożu dochodzi problem kontaktu stopy z gruntem. W otoczeniu ludzkim pojawia się kwestia bezpieczeństwa i przewidywania ruchu człowieka, a w środowiskach dynamicznych mapa może się zmieniać praktycznie cały czas.
Notes: Humanoid pracuje w środowiskach znacznie trudniejszych niż klasyczny robot mobilny. W korytarzach biurowych ma wąskie przejścia i ludzi jako przeszkody dynamiczne. Na schodach i rampach musi uwzględniać wysokość terenu. Przy drzwiach i progach potrzebuje precyzji ruchu oraz często manipulacji. Na nierównym podłożu dochodzi problem kontaktu stopy z gruntem. W otoczeniu ludzkim pojawia się kwestia bezpieczeństwa i przewidywania ruchu człowieka, a w środowiskach dynamicznych mapa może się zmieniać praktycznie cały czas.

## Slide 11
SEKCJA 1 | STUDIUM PRZYPADKU
Studium przypadku: robot w budynku biurowym
Misja: przemieszczenie z punktu A (wejście) do punktu B (sala konf.) w budynku 3-piętrowym
Etap 1 – Lokalizacja startowa: inicjalizacja SLAM, wczytanie mapy budynku
Etap 2 – Planowanie globalne: wyznaczenie trasy A* z uwzględnieniem wind lub schodów
Etap 3 – Nawigacja korytarzem: DWA z detekcją ludzi i dynamicznym omijaniem
Etap 4 – Przejście przez drzwi: detekcja klamki, planowanie kroków przy progu
Etap 5 – Weryfikacja celu: potwierdzenie lokalizacji względem mapy semantycznej
Kluczowe wyzwania: synchronizacja sensorów, obsługa wind, interakcja z ludźmi
Rozważmy prosty przypadek: robot ma przejść od wejścia do sali konferencyjnej w trzypiętrowym biurze. Najpierw musi ustalić pozycję startową i zainicjalizować SLAM. Potem planuje globalną trasę z uwzględnieniem schodów albo windy. Następnie porusza się korytarzem, omijając ludzi i inne przeszkody dynamiczne. Gdy napotyka drzwi, musi wykryć klamkę, próg i zaplanować kroki. Na końcu weryfikuje osiągnięcie celu względem mapy semantycznej. Ten przykład pokazuje, że w praktyce nie ma jednego problemu nawigacji, jest cały łańcuch problemów połączonych w jeden system.
Notes: Rozważmy prosty przypadek: robot ma przejść od wejścia do sali konferencyjnej w trzypiętrowym biurze. Najpierw musi ustalić pozycję startową i zainicjalizować SLAM. Potem planuje globalną trasę z uwzględnieniem schodów albo windy. Następnie porusza się korytarzem, omijając ludzi i inne przeszkody dynamiczne. Gdy napotyka drzwi, musi wykryć klamkę, próg i zaplanować kroki. Na końcu weryfikuje osiągnięcie celu względem mapy semantycznej. Ten przykład pokazuje, że w praktyce nie ma jednego problemu nawigacji — jest cały łańcuch problemów połączonych w jeden system.

## Slide 12
KOD PYTHON
Struktura modułów systemu nawigacji
class SensorManager:
def __init__(self):
self.imu_data = None
self.lidar_scan = None
self.depth_frame = None
def update(self, imu, lidar, depth):
self.imu_data, self.lidar_scan, self.depth_frame = imu, lidar, depth
class StateEstimator:
def estimate(self, sensors: SensorManager) -> dict:
return {'pos': [0.0, 0.0, 0.0], 'yaw': 0.0, 'contact': [True, False]}
class Planner:
def plan(self, state: dict, goal: list) -> list:
return [] # lista kroków (footsteps)
class GaitController:
def execute(self, footsteps: list) -> list:
return [] # komendy stawowe [Nm]
Opis: Szkielet architektury oprogramowania – cztery główne klasy systemu nawigacji humanoida.
Notes: Ten fragment kodu pokazuje szkic architektury oprogramowania. Mamy menedżera sensorów, który przechowuje dane z IMU, LiDAR-u i kamery głębi. Mamy estymator stanu, który z tych danych buduje przybliżenie pozycji, orientacji i kontaktu stóp. Mamy planistę, który generuje listę kroków prowadzących do celu, oraz kontroler chodu, który zamienia kroki na komendy stawowe. To oczywiście minimalny szkielet, ale dobrze oddaje podstawowy podział odpowiedzialności w systemie.

## Slide 13
02
SEKCJA
Sensory i percepcja
Charakterystyka sensorów, propriocepcja, percepcja wizyjna, LiDAR i filtracja danych
Notes: Przechodzimy teraz do drugiej części, czyli do sensorów i percepcji. Będziemy mówić o charakterystyce sensorów, propriocepcji, percepcji wizyjnej, LiDAR-ze oraz o filtracji danych.

## Slide 14
SEKCJA 2 | SENSORY
Sensory stosowane w humanoidzie
IMU
Żyroskop + akcelerometr; orientacja i prędkość kątowa, f = 100-1000 Hz
Enkodery
Kąty stawów, prędkości; f =
100-500 Hz, wysoka rozdzielczość
Kamera RGB
Obraz kolorowy; detekcja obiektów, śledzenie, rozpoznawanie sceny
Kamera RGB-D
Obraz + głębia (structured light / ToF); 30-90 Hz, zasięg 0,3-5 m
LiDAR
Chmura punktów 2D/3D; dokładność ~2 cm, zasięg do 100m
Czujniki sił
Siły i momenty w stopach (6-DoF F/T); detekcja kontaktu i fazy chodu
Humanoid korzysta z kilku klas sensorów jednocześnie. IMU daje orientację i prędkość kątową przy bardzo dużej częstotliwości. Enkodery dostarczają kąty i prędkości stawów. Kamera RGB umożliwia detekcję obiektów i rozpoznawanie sceny. Kamera RGB-D dodaje do obrazu głębię, co jest bardzo użyteczne przy nawigacji w pomieszczeniach. LiDAR daje precyzyjną geometrię otoczenia, a czujniki sił w stopach pozwalają wykrywać kontakt i fazę chodu. Każdy z tych sensorów widzi inny fragment rzeczywistości, dlatego pojedynczy sensor prawie nigdy nie wystarcza.
Notes: Humanoid korzysta z kilku klas sensorów jednocześnie. IMU daje orientację i prędkość kątową przy bardzo dużej częstotliwości. Enkodery dostarczają kąty i prędkości stawów. Kamera RGB umożliwia detekcję obiektów i rozpoznawanie sceny. Kamera RGB-D dodaje do obrazu głębię, co jest bardzo użyteczne przy nawigacji w pomieszczeniach. LiDAR daje precyzyjną geometrię otoczenia, a czujniki sił w stopach pozwalają wykrywać kontakt i fazę chodu. Każdy z tych sensorów widzi inny fragment rzeczywistości, dlatego pojedynczy sensor prawie nigdy nie wystarcza.

## Slide 15
SEKCJA 2 | PARAMETRY SENSORÓW
Kluczowe parametry sensorów
Zasięg: od kilku cm (kamery RGB-D) do 100 m (LiDAR zewnętrzny)
Częstotliwość: IMU 200-1000 Hz, kamery 30-90 Hz, LiDAR 10-20 Hz
Szum i dryft: IMU dryfuje ~1°/min; kamera wrażliwa na oświetlenie
Opóźnienie (latencja): kamera 30-100 ms; IMU < 5 ms – krytyczne dla stabilności
Koszt obliczeniowy: przetwarzanie chmur punktów i segmentacja semantyczna to ~80% CPU
Odporność środowiskowa: LiDAR wrażliwy na kurz, kamera na silne kontrastowe oświetlenie
Kalibracja extrinsic: każdy sensor wymaga precyzyjnego wyznaczenia pozycji względem base
Przy doborze sensorów patrzymy na kilka parametrów. Po pierwsze zasięg, bo kamera głębi pracuje na krótkich dystansach, a LiDAR może sięgać dziesiątek metrów. Po drugie częstotliwość, bo IMU pracuje dużo szybciej niż kamera czy LiDAR. Po trzecie szum i dryft, które są krytyczne dla estymacji. Dalej mamy latencję, koszt obliczeniowy, odporność na warunki środowiskowe i wreszcie kalibrację extrinsic, czyli dokładne położenie każdego sensora względem bazy robota. Sam zakup sensora nie rozwiązuje problemu, równie ważna jest jego poprawna integracja.
Notes: Przy doborze sensorów patrzymy na kilka parametrów. Po pierwsze zasięg, bo kamera głębi pracuje na krótkich dystansach, a LiDAR może sięgać dziesiątek metrów. Po drugie częstotliwość, bo IMU pracuje dużo szybciej niż kamera czy LiDAR. Po trzecie szum i dryft, które są krytyczne dla estymacji. Dalej mamy latencję, koszt obliczeniowy, odporność na warunki środowiskowe i wreszcie kalibrację extrinsic, czyli dokładne położenie każdego sensora względem bazy robota. Sam zakup sensora nie rozwiązuje problemu — równie ważna jest jego poprawna integracja.

## Slide 16
SEKCJA 2 | IMU I PROPRIOCEPCJA
IMU i propriocepcja
Żyroskop: pomiar prędkości kątowej [rad/s] – integracja daje orientację, ale dryfuje
Akcelerometr: siły inercjalne [m/s²] – wyznaczenie kierunku grawitacji = kąt nachylenia
Enkodery stawowe: konfiguracja ciała q(t); wejście do kinematyki prostej i odwrotnej
Kontakt stóp (czujniki F/T): detekcja fazy podparcia – kluczowe dla odometrii humanoida
Propriocepcja to minimum informacji do zamkniętej pętli równowagi bez zewnętrznych sensorów
Filtr komplementarny / EKF łączy szybki żyroskop z wolnym, ale niedryfującym akcelerometrem
Propriocepcja to ta część percepcji, która mówi robotowi o nim samym. Żyroskop mierzy prędkość kątową, akcelerometr dostarcza informacji o grawitacji i przyspieszeniach, a enkodery stawowe dają konfigurację ciała w czasie. Czujniki sił w stopach pozwalają określić, czy stopa jest w kontakcie z podłożem. Te informacje są absolutnie kluczowe dla utrzymania równowagi i odometrii humanoida. Zwykle łączymy szybki, ale dryfujący żyroskop z wolniejszym, ale długoterminowo stabilnym akcelerometrem za pomocą filtru komplementarnego albo EKF.
Notes: Propriocepcja to ta część percepcji, która mówi robotowi o nim samym. Żyroskop mierzy prędkość kątową, akcelerometr dostarcza informacji o grawitacji i przyspieszeniach, a enkodery stawowe dają konfigurację ciała w czasie. Czujniki sił w stopach pozwalają określić, czy stopa jest w kontakcie z podłożem. Te informacje są absolutnie kluczowe dla utrzymania równowagi i odometrii humanoida. Zwykle łączymy szybki, ale dryfujący żyroskop z wolniejszym, ale długoterminowo stabilnym akcelerometrem za pomocą filtru komplementarnego albo EKF.

## Slide 17
SEKCJA 2 | WIZJA
Percepcja wizyjna 2D i 3D
Percepcja 2D (obraz RGB)
Percepcja 3D (RGB-D / stereo)
Detekcja cech (ORB, SIFT): punkty orientacyjne do lokalizacji
Detekcja obiektów (YOLO, SSD): ludzie, drzwi, schody
Segmentacja semantyczna: klasy terenu (podłoga, ściana, przeszkoda)
Śledzenie (KLT optical flow): ruch obiektów w scenie
Mapa głębi: odległość do każdego piksela
Rekonstrukcja chmury punktów otoczenia
Detekcja przeszkód w 3D: weryfikacja wolnego przejścia
Szacowanie normalnych powierzchni: kąt nachylenia terenu (wektory normalne)
W percepcji wizyjnej rozróżniamy podejście 2D i 3D. W obrazie RGB możemy wykrywać cechy, obiekty, klasy semantyczne i śledzić ruch w scenie. W percepcji 3D, na przykład z RGB-D albo stereo, dostajemy głębię, rekonstrukcję chmury punktów, detekcję przeszkód przestrzennych i możliwość estymacji nachylenia powierzchni. Dla humanoida to istotne, bo on nie pyta tylko, czy coś stoi przed nim, ale też czy na danym fragmencie terenu można bezpiecznie postawić stopę.
Notes: W percepcji wizyjnej rozróżniamy podejście 2D i 3D. W obrazie RGB możemy wykrywać cechy, obiekty, klasy semantyczne i śledzić ruch w scenie. W percepcji 3D, na przykład z RGB-D albo stereo, dostajemy głębię, rekonstrukcję chmury punktów, detekcję przeszkód przestrzennych i możliwość estymacji nachylenia powierzchni. Dla humanoida to istotne, bo on nie pyta tylko, czy coś stoi przed nim, ale też czy na danym fragmencie terenu można bezpiecznie postawić stopę.

## Slide 18
SEKCJA 2 | LIDAR
LiDAR i chmury punktów
Zasada działania: pomiar czasu przelotu impulsu laserowego (ToF) lub przesunięcia fazowego
Konfiguracje: LiDAR 2D (skaner obrotowy), LiDAR 3D (wielowiązkowy, np. Velodyne 16-64)
Typowe parametry: zasięg 5-100 m, kąt 360°, rozdzielczość kątowa 0,1-0,4°, f = 10-20 Hz
Reprezentacja: chmura punktów {(x, y, z, intensity)} – surowy format PCL
Zalety w środowisku wewnętrznym: niezależność od oświetlenia, precyzja geometryczna
Ograniczenia: brak informacji o kolorze i teksturze; problemy z lustrami i przezroczystymi powierzchniami
Zastosowanie: budowa mapy 2D/3D, lokalizacja ICP, detekcja przeszkód i wolnej przestrzeni
LiDAR jest jednym z najważniejszych sensorów geometrycznych. Działa na zasadzie pomiaru czasu przelotu albo przesunięcia fazowego impulsu laserowego. Może być 2D lub 3D, ma duży zasięg, pełne pole widzenia i dobrą dokładność geometryczną. Jego ogromną zaletą w pomieszczeniach jest niezależność od oświetlenia. Ograniczenia też są istotne: LiDAR nie daje koloru ani tekstury, ma problemy z lustrami i przezroczystymi powierzchniami, ale mimo to świetnie nadaje się do budowy map, lokalizacji, detekcji przeszkód i wyznaczania wolnej przestrzeni.
Notes: LiDAR jest jednym z najważniejszych sensorów geometrycznych. Działa na zasadzie pomiaru czasu przelotu albo przesunięcia fazowego impulsu laserowego. Może być 2D lub 3D, ma duży zasięg, pełne pole widzenia i dobrą dokładność geometryczną. Jego ogromną zaletą w pomieszczeniach jest niezależność od oświetlenia. Ograniczenia też są istotne: LiDAR nie daje koloru ani tekstury, ma problemy z lustrami i przezroczystymi powierzchniami, ale mimo to świetnie nadaje się do budowy map, lokalizacji, detekcji przeszkód i wyznaczania wolnej przestrzeni.

## Slide 19
SEKCJA 2 | DETEKCJA PRZESZKÓD
Detekcja przeszkód statycznych i dynamicznych
Przeszkody statyczne
Przeszkody dynamiczne
Ściany, meble, kolumny – stałe w czasie
Budowa globalnej mapy zajętości
Klasyfikacja: wolna przestrzeń / zajęte / nieznane
Wystarczy pojedynczy skan do detekcji
Ludzie, wózki, inne roboty – ruch w czasie
Wymagana filtracja czasowa (ostatnie N skanów)
Predykcja trajektorii (Kalman, LSTM)
Strefa bezpieczeństwa zależna od prędkości obiektu
Musimy odróżniać przeszkody statyczne od dynamicznych. Ściany, meble czy kolumny są względnie stałe i nadają się do budowy mapy globalnej. Wystarczy często pojedynczy skan, aby je poprawnie sklasyfikować. Natomiast ludzie, wózki czy inne roboty poruszają się w czasie, więc potrzebujemy filtracji czasowej, śledzenia i często predykcji trajektorii. W przypadku obiektów dynamicznych strefa bezpieczeństwa powinna zależeć od ich prędkości i przewidywanego ruchu.
Notes: Musimy odróżniać przeszkody statyczne od dynamicznych. Ściany, meble czy kolumny są względnie stałe i nadają się do budowy mapy globalnej. Wystarczy często pojedynczy skan, aby je poprawnie sklasyfikować. Natomiast ludzie, wózki czy inne roboty poruszają się w czasie, więc potrzebujemy filtracji czasowej, śledzenia i często predykcji trajektorii. W przypadku obiektów dynamicznych strefa bezpieczeństwa powinna zależeć od ich prędkości i przewidywanego ruchu.

## Slide 20
SEKCJA 2 | FILTRACJA
Filtracja danych sensorycznych
Filtr medianowy: usuwa impulsowe błędy (np. refleksy lustrzane w skanerze LiDAR)
Średnia ruchoma (moving average): wygładzanie szumowych serii pomiarowych
Progowanie odległości: odrzucenie pomiarów poza zakresem [d_min, d_max] sensora
Odrzucanie wartości odstających (outlier removal): statystyczne odchylenie od sąsiedztwa
RANSAC: dopasowanie płaszczyzny podłogi przy silnym szumie i dużej liczbie punktów
Voxel grid downsampling: redukcja gęstości chmury punktów przed przetwarzaniem
Surowe dane sensoryczne niemal nigdy nie nadają się do bezpośredniego użycia. Stosujemy więc filtr medianowy, średnią ruchomą, progowanie odległości, odrzucanie obserwacji odstających, RANSAC do dopasowania płaszczyzny podłogi oraz voxel grid downsampling do redukcji rozmiaru chmury punktów. Celem nie jest upiększenie danych, tylko uzyskanie takiego sygnału, na którym estymacja i planowanie będą działały stabilnie i przewidywalnie.
Notes: Surowe dane sensoryczne niemal nigdy nie nadają się do bezpośredniego użycia. Stosujemy więc filtr medianowy, średnią ruchomą, progowanie odległości, odrzucanie obserwacji odstających, RANSAC do dopasowania płaszczyzny podłogi oraz voxel grid downsampling do redukcji rozmiaru chmury punktów. Celem nie jest upiększenie danych, tylko uzyskanie takiego sygnału, na którym estymacja i planowanie będą działały stabilnie i przewidywalnie.

## Slide 21
KOD PYTHON
Filtrowanie danych z LiDAR-a
import numpy as np
def filter_lidar_scan(ranges: list,
min_dist: float = 0.15,
max_dist: float = 10.0,
kernel: int = 5) -> np.ndarray:
"""Oczyszczanie skanu LiDAR: prog + filtr medianowy."""
arr = np.array(ranges, dtype=float)
# 1. Zamien wartosci poza zakresem sensora na NaN
arr[(arr < min_dist) | (arr > max_dist)] = np.nan
# 2. Filtr medianowy – usuwa impulsowe bledy refleksji
valid_mask = ~np.isnan(arr)
indices = np.where(valid_mask)[0]
for idx in indices:
neighbors = arr[max(0, idx-kernel//2) : idx+kernel//2+1]
arr[idx] = np.nanmedian(neighbors)
return arr
Opis: Oczyszczanie skanu: progowanie zasięgu i medianowe usuwanie błędnych odbić.
Notes: Tutaj widzą Państwo prosty przykład filtrowania skanu LiDAR-u. Najpierw odrzucamy pomiary poza fizycznym zakresem sensora, zamieniając je na wartości nieokreślone. Następnie dla poprawnych próbek stosujemy filtr medianowy na lokalnym sąsiedztwie. Taki zabieg dobrze usuwa pojedyncze błędne odbicia, na przykład od refleksów lustrzanych, a jednocześnie nie rozmywa krawędzi tak mocno jak zwykłe uśrednianie.

## Slide 22
KOD PYTHON
Detekcja przeszkody z kamery głębi
import numpy as np
def detect_obstacle(depth_image: np.ndarray,
roi_top: int = 100, roi_bottom: int = 300,
roi_left: int = 200, roi_right: int = 440,
safety_dist: float = 0.6) -> bool:
"""Sprawdz, czy w obszarze ROI jest przeszkoda blizej niz safety_dist [m]."""
region = depth_image[roi_top:roi_bottom, roi_left:roi_right]
# Pomijamy bledne piksele (0 = brak pomiaru)
valid = region[(region > 0) & (region < 8000)]
if valid.size == 0:
return False # Brak danych – brak kolizji
min_depth_m = valid.min() / 1000.0 # mm -> m
collision_alarm = min_depth_m < safety_dist
return collision_alarm
Opis: ROI to centralny kadr obrazu głębi; wartości w mm konwertowane na metry.
Notes: W tym przykładzie detekcja przeszkody opiera się na obrazie głębi. Wybieramy centralny obszar zainteresowania, ignorujemy błędne piksele bez pomiaru, a następnie szukamy minimalnej odległości w tym regionie. Jeżeli jest ona mniejsza od zadanego dystansu bezpieczeństwa, generujemy alarm kolizyjny. To bardzo prosty algorytm, ale dobrze pokazuje zasadę działania szybkiej percepcji reaktywnej.

## Slide 23
SEKCJA 2 | SYNCHRONIZACJA
Synchronizacja czasowa sensorów
Problem: IMU działa z f = 200 Hz, kamera 30 Hz, LiDAR 10 Hz – różne timestampy
Każdy sensor powinien dołączać znacznik czasu (ROS: Header.stamp) przy akwizycji
Buforowanie wiadomości: kolejka FIFO z timestampami dla każdego sensora
Interpolacja liniowa: wyznaczenie stanu sensora A w chwili pomiaru sensora B
Synchronizator aproksymacyjny (ROS: message_filters): dobór pomiarów w oknie czasowym
Efekt braku synchronizacji: błędy fuzji i duchy przeszkód w chmurze punktów
Bardzo ważna jest synchronizacja czasowa sensorów. IMU może pracować z częstotliwością 200 herców, kamera z 30, a LiDAR z 10, więc jeśli nie będziemy pilnować znaczników czasu, to zaczniemy łączyć pomiary pochodzące z różnych chwil. W praktyce każdy sensor powinien publikować timestamp przy akwizycji, dane powinny być buforowane, a brakujące chwile odtwarzane przez interpolację albo synchronizację aproksymacyjną. Bez tego w fuzji pojawią się błędy, a w chmurach punktów mogą powstawać tak zwane duchy przeszkód.
Notes: Bardzo ważna jest synchronizacja czasowa sensorów. IMU może pracować z częstotliwością 200 herców, kamera z 30, a LiDAR z 10, więc jeśli nie będziemy pilnować znaczników czasu, to zaczniemy łączyć pomiary pochodzące z różnych chwil. W praktyce każdy sensor powinien publikować timestamp przy akwizycji, dane powinny być buforowane, a brakujące chwile odtwarzane przez interpolację albo synchronizację aproksymacyjną. Bez tego w fuzji pojawią się błędy, a w chmurach punktów mogą powstawać tak zwane duchy przeszkód.

## Slide 24
03
SEKCJA
Reprezentacja środowiska i mapowanie
Typy map, mapa 2D kontra 3D, koszt przejścia, mapowanie lokalne i globalne
Notes: Przechodzimy do trzeciej części, czyli do reprezentacji środowiska i mapowania. Teraz interesują nas typy map, różnica między mapą 2D i 3D, koszt przejścia oraz relacja między mapowaniem lokalnym i globalnym.

## Slide 25
SEKCJA 3 | REPREZENTACJE
Reprezentacje map środowiska
Occupancy Grid
Siatka 2D/3D komórek: zajęte/wolne/nieznane; prostota, wysoka pamięć
Voxel Map
Siatka 3D wokseli (np. OctoMap); kompresja drzewem oktalnym
Point Cloud Map
Nieskompresowana chmura punktów; wysoka wierność, duże wymagania RAM
Topological Map
Graf węzłów i krawędzi; szybkie planowanie, niska dokładność geometryczna
Semantic Map
Mapa wzbogacona o etykiety klas (podłoga, ściana, drzwi, stół)
Height Map
Mapa wysokości terenu (elevation map); kluczowa dla planowania kroków
Środowisko można reprezentować na różne sposoby. Occupancy grid to siatka komórek zajęte, wolne albo nieznane. Voxel map jest przestrzennym odpowiednikiem siatki 3D, często kompresowanym przez drzewo oktalne. Point cloud map daje wysoką wierność, ale jest pamięciożerna. Topological map upraszcza środowisko do grafu relacji, a semantic map dodaje etykiety znaczeniowe. Dla humanoida szczególnie ważna jest też height map, bo wysokość terenu bezpośrednio wpływa na planowanie kroków.
Notes: Środowisko można reprezentować na różne sposoby. Occupancy grid to siatka komórek zajęte, wolne albo nieznane. Voxel map jest przestrzennym odpowiednikiem siatki 3D, często kompresowanym przez drzewo oktalne. Point cloud map daje wysoką wierność, ale jest pamięciożerna. Topological map upraszcza środowisko do grafu relacji, a semantic map dodaje etykiety znaczeniowe. Dla humanoida szczególnie ważna jest też height map, bo wysokość terenu bezpośrednio wpływa na planowanie kroków.

## Slide 26
SEKCJA 3 | 2D vs 3D
Mapa 2D kontra mapa 3D dla humanoida
Kiedy wystarczy mapa 2D
Kiedy potrzebna jest mapa 3D
Równe, płaskie podłoże (biuro, magazyn)
Planowanie trasy i unikanie dużych przeszkód
Mała pamięć i szybkie przetwarzanie
Kompatybilność z klasycznym Nav Stack (ROS)
Algorytmy A*, Dijkstra bezpośrednio na grid
Schody, rampy, progi: wymagana wysokość terenu
Planowanie stóp z uwzględnieniem nierówności
Wolna przestrzeń nad stopą (clearance)
Wykrywanie nawisów i przeszkód górą
Nawigacja po nierównym terenie zewnętrznym
Mapa 2D wystarcza wtedy, gdy środowisko jest płaskie i interesuje nas głównie wyznaczenie ścieżki oraz omijanie dużych przeszkód. Jest szybka, oszczędna pamięciowo i zgodna z klasycznym stosem nawigacyjnym. Natomiast mapa 3D jest konieczna, gdy pojawiają się schody, rampy, progi, nierówności, nawisy albo przeszkody nad stopą. Humanoid porusza się w przestrzeni, w której wysokość naprawdę ma znaczenie, więc w wielu zastosowaniach 2D okazuje się niewystarczające.
Notes: Mapa 2D wystarcza wtedy, gdy środowisko jest płaskie i interesuje nas głównie wyznaczenie ścieżki oraz omijanie dużych przeszkód. Jest szybka, oszczędna pamięciowo i zgodna z klasycznym stosem nawigacyjnym. Natomiast mapa 3D jest konieczna, gdy pojawiają się schody, rampy, progi, nierówności, nawisy albo przeszkody nad stopą. Humanoid porusza się w przestrzeni, w której wysokość naprawdę ma znaczenie, więc w wielu zastosowaniach 2D okazuje się niewystarczające.

## Slide 27
SEKCJA 3 | KOSZT PRZEJŚCIA
Koszt przejścia w środowisku humanoida
Teren łatwy: niska wartość kosztu – szeroki, płaski, bez przeszkód w pobliżu
Teren wąski: podwyższony koszt – ograniczone miejsce na krok i manewr tułowia
Teren pochyły: koszt zależny od kąta nachylenia i kierunku ruchu (pod górę = więcej energii)
Teren śliski: wysoki koszt lub blokada – niestabilny kontakt stóp, ryzyko poślizgu
Inflacja wokół przeszkód: sąsiedztwo obiektu ma podwyższony koszt (gradient odpychający)
Funkcja kosztu: C(x,y) = w_dist * d_obstacle + w_slope * slope + w_narrow * clearance_penalty
Cel: preferowanie trasy bezpiecznej, nie tylko najkrótszej geometrycznie
Koszt przejścia nie może zależeć wyłącznie od długości trasy. Teren szeroki, płaski i daleki od przeszkód powinien mieć niski koszt. Teren wąski, pochyły albo śliski powinien mieć koszt wyższy lub wręcz być zablokowany. Dodatkowo stosujemy inflację wokół przeszkód, czyli gradient kosztu, który odpycha trajektorię od obiektów. W praktyce funkcja kosztu uwzględnia odległość od przeszkód, nachylenie terenu i karę za mały prześwit. Celem jest znalezienie trasy nie najkrótszej geometrycznie, lecz najbezpieczniejszej i najbardziej stabilnej.
Notes: Koszt przejścia nie może zależeć wyłącznie od długości trasy. Teren szeroki, płaski i daleki od przeszkód powinien mieć niski koszt. Teren wąski, pochyły albo śliski powinien mieć koszt wyższy lub wręcz być zablokowany. Dodatkowo stosujemy inflację wokół przeszkód, czyli gradient kosztu, który odpycha trajektorię od obiektów. W praktyce funkcja kosztu uwzględnia odległość od przeszkód, nachylenie terenu i karę za mały prześwit. Celem jest znalezienie trasy nie najkrótszej geometrycznie, lecz najbezpieczniejszej i najbardziej stabilnej.

## Slide 28
KOD PYTHON
Budowa prostej mapy zajętości (occupancy grid)
import numpy as np
def build_occupancy_grid(obstacle_points: list,
grid_size: int = 100,
resolution: float = 0.05) -> np.ndarray:
"""Tworzy siatke zajętości z listy punktów przeszkód [m]."""
grid = np.zeros((grid_size, grid_size), dtype=np.uint8)
origin_x = origin_y = grid_size // 2
for (px, py) in obstacle_points:
cell_x = int(origin_x + px / resolution)
cell_y = int(origin_y + py / resolution)
if 0 <= cell_x < grid_size and 0 <= cell_y < grid_size:
grid[cell_y, cell_x] = 100 # zajete
return grid
Opis: Siatka 100x100 komórek, rozdzielczość 5 cm/komórkę; wartość 100 = zajęte, 0 = wolne
Notes: Ten kod buduje prostą mapę zajętości z listy punktów przeszkód. Tworzymy siatkę o zadanym rozmiarze i rozdzielczości, ustawiamy początek układu w środku siatki, a następnie każdy punkt w metrach zamieniamy na współrzędne komórki. Jeżeli punkt wpada do zakresu mapy, komórka otrzymuje wartość zajęte. To elementarny, ale bardzo praktyczny mechanizm reprezentacji otoczenia dla planisty.

## Slide 29
KOD PYTHON
Obliczanie mapy kosztów z inflacją
from scipy.ndimage import distance_transform_edt
import numpy as np
def compute_cost_map(grid: np.ndarray,
inflation_radius: float = 3.0,
max_cost: float = 100.0) -> np.ndarray:
"""Dodaje gradient kosztu wokół przeszkód (inflacja)."""
obstacle_mask = (grid >= 100).astype(np.uint8)
# Odleglosc euklidesowa kazdej komorki od najblizszej przeszkody
dist = distance_transform_edt(1 - obstacle_mask)
# Koszt: max dla przeszkody, maleje z odlegloscia
cost = np.clip(max_cost * (1 - dist / inflation_radius), 0, max_cost)
cost[obstacle_mask == 1] = max_cost
return cost.astype(np.float32)
Opis: Inflacja tworzy gradient kosztu wokół przeszkód. Planista preferuje trasy z dala od obiektów
Notes: Na podstawie mapy zajętości możemy zbudować mapę kosztów z inflacją. Najpierw wyznaczamy dla każdej komórki odległość od najbliższej przeszkody. Następnie przekształcamy tę odległość w koszt, który maleje wraz z oddalaniem się od obiektu. Same przeszkody dostają koszt maksymalny. Dzięki temu planista preferuje ścieżki bezpieczne, a nie takie, które przechodzą tuż przy krawędziach mebli czy ścian.

## Slide 30
SEKCJA 3 | MAPOWANIE
Mapowanie lokalne i globalne
Mapa lokalna (robocza)
Mapa globalna (trwała)
Budowana z bieżących pomiarów sensorów
Ograniczony zasięg: ~5-10 m od robota
Wysoka aktualność: uwzględnia obiekty dynamiczne
Podstawa decyzji planisty lokalnego
Regularnie czyszczona i przebudowywana
Budowana w długim horyzoncie (SLAM)
Zasięg: cały budynek, piętro
Wolniej aktualizowana, mniej dynamiczna
Podstawa planowania globalnej trasy A*
Może zawierać informacje semantyczne
W praktyce prawie zawsze rozdzielamy mapowanie lokalne i globalne. Mapa lokalna ma mały zasięg, jest bardzo aktualna, uwzględnia obiekty dynamiczne i służy planowaniu lokalnemu. Mapa globalna obejmuje całe piętro albo budynek, jest aktualizowana wolniej i stanowi podstawę planowania trasy długodystansowej. Często zawiera również informacje semantyczne. To rozdzielenie jest kompromisem między aktualnością a skalą środowiska.
Notes: W praktyce prawie zawsze rozdzielamy mapowanie lokalne i globalne. Mapa lokalna ma mały zasięg, jest bardzo aktualna, uwzględnia obiekty dynamiczne i służy planowaniu lokalnemu. Mapa globalna obejmuje całe piętro albo budynek, jest aktualizowana wolniej i stanowi podstawę planowania trasy długodystansowej. Często zawiera również informacje semantyczne. To rozdzielenie jest kompromisem między aktualnością a skalą środowiska.

## Slide 31
SEKCJA 3 | OGRANICZENIA
Ograniczenia mapowania w czasie rzeczywistym
Pamięć: mapa 3D OctoMap z rozdzielczością 5 cm dla biura 50x50 m to setki MB RAM
Rozdzielczość, a wydajność: wyższa rozdzielczość = dokładność wzrasta, czas przetwarzania rośnie
Opóźnienia (latencja): SLAM nie może działać wolniej niż cykl sterowania (~100 ms)
Zmienność środowiska: dynamiczne przeszkody nie mogą na stałe zaznaczać komórek jako zajętych
Kompromis: optymalny dobór rozdzielczości i zasięgu mapy do konkretnego zadania
Strategie: rozdzielona mapa lokalna (wyzsza rozdzielczość) i globalna (niższa rozdzielczość)
Mapowanie w czasie rzeczywistym ma poważne ograniczenia. Duże mapy 3D zużywają setki megabajtów pamięci, a zwiększanie rozdzielczości poprawia dokładność kosztem czasu obliczeń. Do tego SLAM nie może być wolniejszy niż pętla sterowania, a środowisko dynamiczne nie może być na stałe zapisywane jako zajęte. W praktyce trzeba dobrać kompromis między zasięgiem, rozdzielczością i aktualnością mapy, często stosując wyższą rozdzielczość lokalnie i niższą globalnie.
Notes: Mapowanie w czasie rzeczywistym ma poważne ograniczenia. Duże mapy 3D zużywają setki megabajtów pamięci, a zwiększanie rozdzielczości poprawia dokładność kosztem czasu obliczeń. Do tego SLAM nie może być wolniejszy niż pętla sterowania, a środowisko dynamiczne nie może być na stałe zapisywane jako zajęte. W praktyce trzeba dobrać kompromis między zasięgiem, rozdzielczością i aktualnością mapy, często stosując wyższą rozdzielczość lokalnie i niższą globalnie.

## Slide 32
PODSUMOWANIE
01
Nawigacja humanoida wymaga integracji percepcji, lokalizacji, planowania i sterowania chodem.
02
Sensory (IMU, LiDAR, RGB-D) dostarczają komplementarnych danych o otoczeniu i stanie robota.
03
Filtracja i synchronizacja danych sensorycznych to warunek niezawodnej percepcji.
04
Reprezentacja mapy (siatka zajętosci, mapa wokselowa) warunkuje skuteczne planowanie.
05
Funkcja kosztu przejscia musi uwzgledniać stabilnosc, a nie tylko geometrie trasy.
Notes: Podsumowując tę część kursu, nawigacja humanoida wymaga ścisłej integracji percepcji, lokalizacji, planowania i sterowania chodem. Sensory dostarczają komplementarnych informacji o stanie robota i otoczeniu. Filtracja oraz synchronizacja danych są warunkiem niezawodnej percepcji. Sposób reprezentacji mapy wpływa bezpośrednio na skuteczność planowania, a funkcja kosztu musi uwzględniać nie tylko geometrię, ale też stabilność ruchu.

## Slide 33
PYTANIA I ZADANIE
Pytania problemowe i zadanie do analizy
Jakie sensory wybrałbyś dla humanoida patrolującego biuro w nocy (słabe oświetlenie)?
Dlaczego synchronizacja IMU z kamerą jest krytyczna dla odometrii wizyjno-inercyjnej?
Czym różni się occupancy grid od height map i kiedy potrzebujesz obu jednocześnie?
Jak zmodyfikować funkcję kosztu, aby robot unikał zawilgoconej posadzki w pobliżu toalety?
Zadanie
Zaprojektuj strukturę modułów nawigacji dla humanoida poruszającego się po schodach. Jakich sensorów i jakich map potrzebujesz, których nie potrzebujesz na płaskiej podłodze?
Notes: Na koniec zostawiam Państwu kilka pytań problemowych. Proszę zastanowić się, jakie sensory wybraliby Państwo dla humanoida patrolującego biuro nocą, dlaczego synchronizacja IMU z kamerą jest krytyczna dla odometrii wizyjno-inercyjnej, czym różni się occupancy grid od height map i jak zmodyfikować funkcję kosztu, by robot unikał zawilgoconej posadzki. Zadanie domowe polega na zaprojektowaniu struktury modułów nawigacji dla humanoida chodzącego po schodach, z uwzględnieniem tego, jakie sensory i jakie mapy są tam niezbędne.