## Slide 1
NAWIGACJA ROBOTÓW HUMANOIDALNYCH
WYKŁAD 2
Lokalizacja, odometria i fuzja sensoryczna
dr inż. Mateusz Pomianek
Estymacja stanu
Filtry EKF/UKF
Fuzja sensoryczna
SLAM
v1.0.1
Notes: Przechodzimy do drugiego wykładu. Tym razem skupimy się na lokalizacji, odometrii i fuzji sensorycznej, czyli na tym, w jaki sposób robot estymuje własny stan i jak łączy różne źródła informacji, żeby nie zgubić się podczas ruchu.

## Slide 2
WPROWADZENIE
Plan wykładu
Sekcja 1
Estymacja stanu: odometria humanoida, dryft, dead reckoning, układy transformacji
Sekcja 2
Filtry estymacyjne: komplementarny, EKF, UKF, cząsteczkowy, fuzja IMU+enkodery+wzrok
Sekcja 3
Lokalizacja globalna, SLAM, pose graph, domykanie pętli, dobór metody
Kody Python
Całkowanie IMU, odometria kroku, filtr komplementarny, EKF 2D, korekta z landmarkiem
Notes: Plan tego wykładu obejmuje trzy główne bloki. Najpierw omówimy estymację stanu, odometrię humanoida, dryft, dead reckoning i układy transformacji. Następnie przejdziemy do filtrów estymacyjnych, takich jak filtr komplementarny, EKF, UKF i filtr cząsteczkowy, oraz do fuzji IMU, enkoderów i wzroku. Na końcu zajmiemy się lokalizacją globalną i SLAM-em, w tym pose graphem, domykaniem pętli i doborem metody do zadania.

## Slide 3
01
SEKCJA
Estymacja stanu
robota
Odometria, dryft, dead reckoning i układy transformacji
Notes: Zaczynamy od estymacji stanu robota. To jest fundament całej lokalizacji, bo zanim robot zacznie cokolwiek planować, musi w sensowny sposób odpowiedzieć sobie na pytanie: gdzie jestem i w jakim stanie dynamicznym się znajduję.

## Slide 4
SEKCJA 1 | STAN ROBOTA
Czym jest stan robota humanoidalnego?
Pozycja i orientacja
x, y, z [m] oraz kąty roll, pitch, yaw [rad] w przestrzeni 3D
Prędkości
liniowa v [m/s] i kątowa ω [rad/s]: wejście do modelu predykcji
Konfiguracja stawów
Kąty q(t) [rad]: kinematyka prosta, Jacobian, zakres ruchu nóg
Stan kontaktu stóp
Lewa/prawa stopa: podparta czy w locie? Kluczowe dla odometrii
Środek masy (CoM)
Pozycja CoM w przestrzeni; związana z warunkiem stabilności ZMP
Niepewność estymacji
Macierz kowariancji P: miara zaufania do szacowanego stanu
Notes: Stan robota humanoidalnego jest wielowymiarowy. Obejmuje pozycję i orientację w przestrzeni 3D, prędkości liniowe i kątowe, konfigurację stawów, stan kontaktu obu stóp, położenie środka masy oraz niepewność estymacji opisaną macierzą kowariancji. To bardzo ważne: w praktyce nie estymujemy tylko samej pozycji, ale cały pakiet zmiennych potrzebnych do stabilnego sterowania i wiarygodnego planowania.

## Slide 5
SEKCJA 1 | ODOMETRIA
Odometria humanoida vs. odometria kołowa
Odometria kołowa (AGV)
Odometria humanoida
Zliczanie impulsów enkoderów napędowych
Proste równania kinematyczne (v, ω)
Dryf głównie z poślizgu i nierówności kół
Przewidywalny, mały błąd na krótkich dystansach
Dojrzałe algorytmy korekcji (AMCL, EKF)
Integracja kroków + IMU + kontakty stóp
Stan kontaktu: stopa oparta = referencyjna
Dryf ze śliskich podłóg, wibracji tułowia
Niesymetria kroków i ugięcie struktury
Wymagana fuzja z wizją lub LiDAR-em
Notes: Odometria humanoida jest trudniejsza niż odometria platformy kołowej. W robocie kołowym liczymy impulsy enkoderów i stosujemy proste równania kinematyczne. W humanoidzie musimy integrować kroki, IMU i kontakty stóp. Dryft wynika nie tylko z poślizgu, ale też z asymetrii kroków, wibracji tułowia i ugięć struktury. Dlatego odometria humanoida niemal zawsze wymaga korekcji zewnętrznej, na przykład przez wizję albo LiDAR.

## Slide 6
SEKCJA 1 | BŁĘDY ESTYMACJI
Dryft i błędy estymacji
Kumulacja błędów: każde całkowanie dodaje szum; po 100 krokach błąd pozycji może wynosić >0,5m
Poślizg stopy: nagła zmiana kontaktu stopy powoduje skok w estymowanej pozycji bazowej
Błędy kalibracji: nieprecyzyjne IMU (niezrównoważenie osi) lub enkodery (luz w przekładni)
Szum żyroskopu: dryft yaw przy całkowaniu prędkości kątowej – typowo 0,1–1°/s
Opóźnienia transmisji: przesunięcie fazowe między sensorami zakłóca fuzję
Model kinematyczny: uproszczenia (sztywne ogniwa, brak ugięcia) powodują systematyczny błąd
Zmiana środowiska: ruchome podłoże (dywan, rampa) nie jest uwzględnione w modelu
Notes: Główne źródła błędów estymacji to kumulacja szumu przy całkowaniu, poślizg stopy, błędy kalibracji, szum żyroskopu, opóźnienia transmisji i uproszczenia modelu kinematycznego. Dochodzi też wpływ środowiska, na przykład miękkiej nawierzchni albo rampy, których model nie uwzględnia. Wszystkie te zjawiska powodują, że błąd lokalizacji narasta z czasem i bez korekty zewnętrznej nie da się go zatrzymać.

## Slide 7
SEKCJA 1 | DEAD RECKONING
Idea i ograniczenia Dead reckoning
Na czym polega
Dlaczego nie wystarczy
Estymacja pozycji wyłącznie z modelu i pomiarów wewnętrznych (IMU, enkodery)
Brak korekty z zewnętrznych punktów odniesienia
Całkowanie prędkości: x(t) = x₀ + ∫v(τ)dτ
W krótkim horyzoncie czasowym: wystarczające
Zastosowanie: awaryjne przejście przez strefę bez GPS/LiDAR
Błąd rośnie z kwadratem czasu (całkowanie szumu)
Bez korekty dryft yaw na poziomie kilku stopni/min
Po 30 s marszu błąd pozycji może przekroczyć 1m
Nie wykrywa zakłóceń środowiskowych (poślizg)
Konieczna fuzja z SLAM, GPS lub znacznikami
Notes: Dead reckoning to estymacja pozycji wyłącznie na podstawie modelu ruchu i pomiarów wewnętrznych, takich jak IMU i enkodery. W krótkim horyzoncie działa zaskakująco dobrze i bywa użyteczne jako rozwiązanie awaryjne. Problem polega na tym, że błąd rośnie wraz z czasem, szczególnie przez dryft orientacji. Po kilkudziesięciu sekundach marszu odchylenie pozycji może być już bardzo duże. Dlatego dead reckoning samo w sobie nie wystarcza i musi być wspierane przez zewnętrzne punkty odniesienia, SLAM albo znaczniki.

## Slide 8
SEKCJA 1 | TRANSFORMACJE
Referencyjne układy: map, odom, base
world – absolutna ramka inercjalna; stała; punkt odniesienia misji
map – ramka mapy SLAM; skokowe korekty przy domknięciu pętli; world ≈ map w małych środowiskach
odom – ramka odometrii; ciągła, ale dryfuje; baza dla planisty lokalnego
base – miednica / CoM robota; centrum drzewa kinematyki
Relacja kluczowa: odom→map to korekta SLAM; base→odom to bieżąca odometria
ROS 2 tf2: każda transformacja niesie timestamp; stare transformacje są buforowane
Niespójne drzewo TF jest najczęstszą przyczyną błędów nawigacji w ROS-ie
Notes: W systemie lokalizacji kluczowe są trzy ramki: map, odom i base. Ramka map jest związana z mapą SLAM i może być korygowana skokowo przy domknięciu pętli. Ramka odom jest ciągła, ale dryfuje. Ramka base opisuje aktualne położenie bazy robota. Relacja odom do map to korekta globalna, a relacja base do odom to bieżąca odometria. W ROS-ie każda transformacja ma znacznik czasu i jest buforowana. Niespójne drzewo TF to jeden z najczęstszych praktycznych powodów awarii lokalizacji.

## Slide 9
SEKCJA 1 | KONTAKT STOPY
Kontakt stopy jako źródło informacji
Faza podparcia: stopa oparta na podłożu – może służyć jako punkt odniesienia odometrii
Faza przenoszenia: stopa w locie – brak danych pozycyjnych z tej nogi
Czujniki F/T w stopie mierzą 6-DoF: Fx, Fy, Fz, Mx, My, Mz
Detekcja kontaktu: Fz > próg (np. 30 N) → stopa oparta; przydatne przy miękkich nawierzchniach
Kinematyczna odometria kroków: pozycja bazy = pozycja stopy + FK⁻¹
Brak kontaktu obu stóp jednocześnie: skok lub upadek – należy zresetować estymator
Fuzja z IMU: stopa jako warunek brzegowy do korekcji dryftu yaw i translacji
Notes: Kontakt stopy jest bardzo cennym źródłem informacji. Gdy stopa jest w fazie podparcia, może pełnić funkcję punktu odniesienia dla odometrii. Gdy jest w fazie przenoszenia, tej informacji nie mamy. Czujniki sił i momentów w stopach pozwalają wykryć kontakt przez próg siły pionowej. Na tej podstawie możemy budować kinematyczną odometrię kroków i korygować estymację bazy. W połączeniu z IMU daje to istotne ograniczenie dryftu translacji i orientacji.

## Slide 10
SEKCJA 1 | METRYKI
Metryki jakości lokalizacji
RMSE pozycji
Pierwiastek średniokwadratowego błędu xy [m] względem ścieżki referencyjnej
Błąd orientacji
Średni błąd kąta yaw [°]; krytyczny dla planowania kroków
Dryft na minutę
Narastanie błędu pozycji bez korekty zewnętrznej [m/min]
Spójność estymatora
Czy kowariancja P odpowiada rzeczywistemu błędowi? (test NIS/NEES)
Notes: Jakość lokalizacji oceniamy przez RMSE pozycji, błąd orientacji, dryft na minutę oraz spójność estymatora. Ta ostatnia cecha jest bardzo ważna, bo nie wystarczy mieć mały błąd. Estymator musi też poprawnie oceniać własną niepewność, a to sprawdzamy testami takimi jak NIS czy NEES.

## Slide 11
KOD PYTHON
Całkowanie prędkości kątowej z IMU
import numpy as np
class ImuIntegrator:
def __init__(self):
self.yaw = 0.0 # [rad]
self.pitch = 0.0 # [rad]
self.roll = 0.0 # [rad]
def update(self, gyro_xyz: np.ndarray, dt: float) -> tuple:
"""Aktualizacja orientacji przez calkowanie zyroskopu."""
# gyro_xyz = [omega_x, omega_y, omega_z] w rad/s
self.roll += gyro_xyz[0] * dt
self.pitch += gyro_xyz[1] * dt
self.yaw += gyro_xyz[2] * dt
return self.roll, self.pitch, self.yaw
# Przyklad uzycia:
integrator = ImuIntegrator()
roll, pitch, yaw = integrator.update(np.array([0.01, -0.02, 0.15]), dt=0.005)
Opis: Proste całkowanie żyroskopu –> szybkie, lecz podatne na dryft bez korekty zewnętrznej
Notes: Ten przykład pokazuje najprostsze całkowanie prędkości kątowej z IMU. W każdej iteracji aktualizujemy roll, pitch i yaw, dodając iloczyn prędkości kątowej i kroku czasowego. To rozwiązanie jest bardzo szybkie i bardzo proste, ale ma jedną fundamentalną wadę: bez zewnętrznej korekty orientacja będzie dryfować. Ten kod dobrze ilustruje, dlaczego sam żyroskop nie wystarcza w dłuższym horyzoncie.

## Slide 12
KOD PYTHON
Odometria kroku – aktualizacja pozycji robota
import numpy as np
class StepOdometry:
def __init__(self):
self.x = 0.0 # [m]
self.y = 0.0 # [m]
self.yaw = 0.0 # [rad]
def step(self, stride_len: float, delta_yaw: float) -> tuple:
"""Aktualizacja pozycji po jednym kroku (stride)."""
self.yaw += delta_yaw
self.x += stride_len * np.cos(self.yaw)
self.y += stride_len * np.sin(self.yaw)
return self.x, self.y, self.yaw
odo = StepOdometry()
for _ in range(10):
x, y, yaw = odo.step(stride_len=0.35, delta_yaw=0.02)
Opis: Każdy krok aktualizuje pozycję bazy przez kinematykę planarną; delta_yaw pochodzi z IMU
Notes: Prosty model odometrii kroku. Każdy krok aktualizuje orientację o delta yaw, a następnie pozycję x i y o długość kroku przemnożoną przez cosinus i sinus aktualnego kąta. To planarne uproszczenie, ale dobrze pokazuje zasadę, że trajektoria humanoida może być składana z kolejnych kroków. Jednocześnie łatwo zauważyć, jak nawet mały błąd yaw będzie z każdym krokiem wypychał pozycję coraz dalej od prawdy.

## Slide 13
02
SEKCJA
Filtry estymacyjne
i fuzja sensoryczna
EKF, UKF, filtr cząsteczkowy, fuzja IMU+enkodery+wzrok
Notes: Przechodzimy do filtrów estymacyjnych i fuzji sensorycznej. To właśnie tutaj surowe źródła informacji są zamieniane w jedną spójną estymatę stanu robota.

## Slide 14
SEKCJA 2 | FUZJA
Po co łączyć sensory?
Komplementarność
Żyroskop: szybki, dryfuje. Akcelerometr: wolny, stabilny kąt. Razem: lepiej.
Redundancja
Awaria jednego sensora nie blokuje estymacji, jeśli mamy zapas informacji.
Wzajemna korekta
Kamera koryguje skumulowany dryft IMU; IMU stabilizuje estymację przy rozmazaniu
Pewność statystyczna
Kowariancja złożona < kowariancja pojedynczego sensora (reguła filtracji)
Notes: Sensory łączymy z czterech głównych powodów. Po pierwsze komplementarność, bo jeden sensor jest szybki, a drugi stabilny. Po drugie redundancja, bo awaria pojedynczego źródła nie powinna zatrzymać całej lokalizacji. Po trzecie wzajemna korekta, na przykład kamera koryguje dryft IMU, a IMU stabilizuje estymację obrazu. Po czwarte pewność statystyczna, bo połączona estymata może mieć mniejszą niepewność niż każdy sensor osobno.

## Slide 15
SEKCJA 2 | FILTR KOMPLEMENTARNY
Filtr komplementarny – intuicja
Idea: połącz żyroskop (szybki, dryfuje) z akcelerometrem (wolny, stabilny w długim czasie)
Wzór: θ(t) = α · (θ_prev + ω_gyro · dt) + (1–α) · θ_accel
Parametr α: blisko 1 (np. 0,98) – większe zaufanie do żyroskopu na krótkich interwałach
Działanie: żyroskop śledzi szybkie zmiany; akcelerometr koryguje powolny dryft
Zalety: niska złożoność obliczeniowa, brak macierzy – działa na mikrokontrolerze IMU
Wada: nie uwzględnia niepewności pomiarowych (brak kowariancji) ani dynamiki zewnętrznej
Zastosowanie: pochylenie tułowia robota w czasie rzeczywistym (roll i pitch)
Notes: Filtr komplementarny jest intuicyjny i bardzo użyteczny. Łączy szybki, ale dryfujący żyroskop z wolniejszym, lecz stabilnym akcelerometrem. Parametr alfa ustala proporcję zaufania do obu źródeł. Dzięki temu żyroskop śledzi szybkie zmiany, a akcelerometr powoli koryguje dryft. Zaletą jest prostota i mały koszt obliczeniowy. Wadą — brak jawnej obsługi kowariancji i ograniczona możliwość modelowania pełnej dynamiki układu.

## Slide 16
KOD PYTHON
Filtr komplementarny dla kąta pochylenia
import numpy as np
class ComplementaryFilter:
def __init__(self, alpha: float = 0.98):
self.alpha = alpha
self.pitch = 0.0 # estymowany kat pochylenia [rad]
def update(self, gyro_y: float, accel_xz: np.ndarray, dt: float) -> float:
"""Estymacja pitch z gyro i akcelerometru."""
# Predykcja z zyroskopu
pitch_gyro = self.pitch + gyro_y * dt
# Pomiar kata z akcelerometru (g_x i g_z)
pitch_accel = np.arctan2(accel_xz[0], accel_xz[1])
# Fuzja
self.pitch = self.alpha * pitch_gyro + (1 - self.alpha) * pitch_accel
return self.pitch
Opis: alpha ≈ 0,98: 98% z żyroskopu (szybkość) i 2% z akcelerometru (długoterminowa stabilność)
Notes: W kodzie filtr komplementarny działa bardzo prosto. Najpierw wyznaczamy predykcję pitch z żyroskopu, potem niezależny pomiar kąta z akcelerometru i na końcu bierzemy ich ważoną średnią. Przy alfa około zero dziewięćdziesiąt osiem większość krótkoterminowej dynamiki bierze się z żyroskopu, a tylko niewielka domieszka pochodzi z akcelerometru, który stabilizuje wynik w dłuższym czasie.

## Slide 17
SEKCJA 2 | PORÓWNANIE FILTRÓW
Porównanie filtrów: EKF, UKF, cząsteczkowy
EKF – Extended Kalman Filter
Linearyzacja Jacobianem wokół aktualnego stanu
Niski koszt O(n²): działa w czasie rzeczywistym
Zakłada Gaussowski rozkład szumu
Zawodzi przy silnej nieliniowości modelu
Złoty standard w robotyce mobilnej
UKF – Unscented Kalman Filter
Sigma-points zamiast linearyzacji
Lepsza aproksymacja nieliniowości
Bez konieczności wyliczania Jacobiana
Większy koszt niż EKF (2n+1 punktów)
Zalecany przy mocno nieliniowych dynamikach
Filtr cząsteczkowy (PF)
Wielomodalny rozkład prawdopodobieństwa
N cząsteczek jako hipotezy stanu
Resampling: eliminacja słabych hipotez
Koszt O(N): wymaga wielu cząsteczek
Idealny do lokalizacji globalnej (AMCL)
Notes: Jeżeli porównamy EKF, UKF i filtr cząsteczkowy, to każdy z nich ma inny profil zastosowań. EKF jest szybki i od lat stanowi standard w robotyce mobilnej, ale opiera się na linearyzacji. UKF lepiej radzi sobie z nieliniowością, bo używa punktów sigma zamiast Jacobianów, lecz jest droższy obliczeniowo. Filtr cząsteczkowy reprezentuje rozkład przez wiele hipotez stanu i świetnie nadaje się do lokalizacji globalnej, jednak wymaga znacznie większych zasobów. Wybór filtru zawsze jest kompromisem między kosztem a jakością modelowania.

## Slide 18
SEKCJA 2 | FILTR KALMANA
Filtr Kalmana: cykl predykcja–korekcja
1
Predykcja
Model ruchu propaguje stan x̂ i kowariancję P do przodu w czasie.
x̂⁻ = F·x̂ + B·u
2
Pomiar
Sensor dostarcza nową obserwację z – zawierającą szum R.
Innowacja: ν = z – H·x̂⁻
3
Wzmocnienie K
Wagi Kalmana wyznaczają optymalny kompromis między modelem, a pomiarem.
K = P⁻·Hᵀ·(H·P⁻·Hᵀ+R)⁻¹
4
Korekcja
Stan i kowariancja zaktualizowane o innowację.
x̂ = x̂⁻ + K·ν
P = (I–K·H)·P⁻
Notes: Filtr Kalmana pracuje w cyklu predykcja–korekcja. Najpierw model ruchu propaguje stan i kowariancję w przyszłość. Następnie przychodzi nowy pomiar obarczony szumem. Z różnicy między pomiarem a przewidywaniem powstaje innowacja. Potem liczymy wzmocnienie Kalmana, które określa, jak bardzo zaufać modelowi, a jak bardzo sensorowi. Na końcu aktualizujemy stan i kowariancję. To jest centralny mechanizm nowoczesnej fuzji sensorycznej.

## Slide 19
KOD PYTHON
Uproszczony EKF dla pozycji 2D
import numpy as np
class EKF2D:
def __init__(self):
self.x = np.zeros(3) # [x, y, yaw]
self.P = np.eye(3) * 0.5 # kowariancja poczatkowa
self.Q = np.diag([0.01, 0.01, 0.005]) # szum procesu
self.R = np.diag([0.1, 0.1]) # szum pomiaru (x, y)
def predict(self, v: float, omega: float, dt: float):
yaw = self.x[2]
self.x += np.array([v*np.cos(yaw)*dt, v*np.sin(yaw)*dt, omega*dt])
F = np.eye(3); F[0,2]=-v*np.sin(yaw)*dt; F[1,2]=v*np.cos(yaw)*dt
self.P = F @ self.P @ F.T + self.Q
def correct(self, z_xy: np.ndarray):
H = np.array([[1,0,0],[0,1,0]])
S = H @ self.P @ H.T + self.R
K = self.P @ H.T @ np.linalg.inv(S)
self.x += K @ (z_xy - self.x[:2])
self.P = (np.eye(3) - K @ H) @ self.P
Opis: predict() używa modelu jednośladowego (unicycle); correct() koryguje pomiar GPS lub znacznika
Notes: Ten kod pokazuje uproszczony EKF dla pozycji 2D. W kroku predict model jednośladowy aktualizuje stan x, y i yaw na podstawie prędkości liniowej oraz kątowej, a macierz F linearyzuje wpływ yaw na ruch. W kroku correct używamy pomiaru pozycji, na przykład z GPS albo znacznika, aby skorygować przewidywanie. Właśnie tak w praktyce łączy się model ruchu z informacją pomiarową.

## Slide 20
SEKCJA 2 | FUZJA IMU+ENKODERY+WIZJA
Fuzja IMU, enkoderów i wizji
IMU (200 Hz): predykcja stanu – szybka propagacja orientacji i przyspieszenia
Enkodery + kontakty stóp (100–500 Hz): kinematyczna odometria kroków – korekta translacji
Kamera (30 Hz) / LiDAR (10 Hz): obserwacje pozycyjne – usuwanie skumulowanego dryfu
Architektura looselycoupled: każde źródło dostarcza niezależnej estymatę pozycji do EKF
Architektura tightly coupled: surowe pomiary sensorów trafiają bezpośrednio do jednego filtru
Opóźnienia: pomiar z kamery z 33 ms opóźnieniem wymaga cofnięcia stanu (state rewinding)
Stan złożony: x = [pos, vel, orient, biasy IMU] – typowo 15–21 zmiennych stanu
Notes: W pełnym systemie humanoida typowa architektura wygląda tak: IMU pracuje bardzo szybko i służy do predykcji stanu, enkodery wraz z kontaktami stóp korygują translację przez odometrię kroków, a kamera albo LiDAR dostarczają rzadszych, ale absolutnie kluczowych obserwacji pozycyjnych, które kasują skumulowany dryft. Można to spiąć architekturą loosely coupled, gdzie źródła dają osobne estymaty, albo tightly coupled, gdzie do jednego filtru trafiają surowe pomiary. Przy tym trzeba jeszcze uwzględnić opóźnienia i biasy IMU.

## Slide 21
SEKCJA 2 | AWARIE SENSORÓW
Wykrywanie awarii sensora
Test innowacji (chi-squared)
Tryb degradacji (graceful degradation)
Innowacja ν = z – H·x̂⁻ powinna być zbliżona do zera
Statystyka χ²: ν⁻¹·S⁻¹·ν > próg → sensor awaryjny
Zaimplementowane w bibliotekach iSAM2, GTSAM
Działa online, bez zatrzymywania robota
Awaria kamery → nawigacja tylko na IMU + enkodery
Awaria LiDAR → zmniejszony zasięg planowania
Awaria jednej stopy F/T → wyłącz kinematyczną odo dla tej nogi
Zwiększenie macierzy Q i P → większy obszar niepewności
Notes: Dobry system lokalizacji musi również wykrywać awarie sensorów. Robi się to między innymi przez analizę innowacji. Jeśli różnica między pomiarem a przewidywaniem staje się statystycznie zbyt duża, uznajemy sensor za niewiarygodny. Wtedy system przechodzi w tryb degradacji, na przykład jedzie bez kamery albo wyłącza odometrię jednej stopy. Jednocześnie rośnie niepewność estymacji, co powinno znaleźć odbicie w macierzach Q i P.

## Slide 22
03
SEKCJA
Lokalizacja globalna
i SLAM
ICP, visual odometry, pose graph, domykanie pętli
Notes: Przechodzimy do lokalizacji globalnej i SLAM-u. Teraz interesuje nas już nie tylko śledzenie ruchu lokalnie, ale również odnajdywanie się w znanym lub jednocześnie budowanym środowisku.

## Slide 23
SEKCJA 3 | LOKALIZACJA
Lokalizacja względem znanych map
Cel: wyznaczenie pozycji robota w już zbudowanej mapie środowiska
Monte Carlo Localization (MCL / AMCL): filtr cząsteczkowy z obserwacjami LiDAR
Matching 2D: porównanie aktualnego skanu z mapą zajętości – scoring hipotez
Matching 3D (ICP): dopasowanie chmury punktów do globalnej mapy PCL
Histogram Filter (HMM): dyskretne komórki mapy jako hipotezy lokalizacji
Warunek dobrej lokalizacji: mapa aktualna i środowisko o charakterystycznych elementach
Kidnapped robot problem: wymagana inicjalizacja globalna, gdy pozycja startowa jest nieznana
Notes: Lokalizacja względem znanej mapy polega na znalezieniu pozycji robota w już istniejącym modelu środowiska. Można to robić filtrem cząsteczkowym AMCL z obserwacjami LiDAR, dopasowaniem skanu 2D do mapy zajętości, ICP dla chmur 3D albo filtrem histogramowym. Warunkiem sukcesu jest aktualna mapa i środowisko z wystarczająco charakterystycznymi elementami. Jeśli robot zostanie przeniesiony w nieznane miejsce, pojawia się problem kidnapped robot i wtedy potrzebna jest inicjalizacja globalna.

## Slide 24
SEKCJA 3 | ICP
ICP – Iterative Closest Point
Cel: znalezienie transformacji (R, t) minimalizującej odległości między dwoma chmurami punktów
Krok 1 – Korespondencja: dla każdego punktu źródłowego znajdź najbliższy punkt w chmurze docelowej
Krok 2 – Estymacja: oblicz optymalną transformację (metoda SVD lub minimalizacja MLS)
Krok 3 – Aktualizacja: zastosuj transformację i oblicz błąd residualny
Iteruj do zbieżności (błąd < próg) lub osiągnięcia max. iteracji
Wady: wolna zbieżność, wrażliwość na punkt startowy (koniecznie dobre wstępne wyrównanie)
Warianty: Point-to-Plane ICP, GICP – znacznie szybsze i bardziej niezawodne
Notes: ICP, czyli Iterative Closest Point, służy do znajdowania transformacji między dwiema chmurami punktów. Najpierw wyznaczamy korespondencje, potem obliczamy transformację minimalizującą błąd, aktualizujemy położenie i iterujemy do zbieżności. Metoda jest bardzo ważna, ale ma też swoje ograniczenia: bywa wolna i jest czuła na punkt startowy. Dlatego w praktyce stosuje się też warianty takie jak point-to-plane ICP albo GICP.

## Slide 25
SEKCJA 3 | VISUAL ODOMETRY
Odometria wizyjna (Visual Odometry)
Monokularna VO
Stereofoniczna / RGB-D VO
Śledzenie cech ORB/SIFT między klatkami
Essential Matrix → ruch kamery R, t
Skala ruchu nieznana (do 5-punktowego)
Skumulowany dryft bez domknięcia pętli
Niska cena – jedna kamera wystarczy
Bezpośrednia metryczna skala ruchu
Głębia z paralaksy lub strukturowanego światła
Mniejszy dryft niż mono VO
Wymagana synchronizacja i kalibracja stereo
Podstawa Visual-Inertial Odometry (VIO)
Notes: Odometria wizyjna może być monokularna albo stereofoniczna, ewentualnie RGB-D. W wersji monokularnej śledzimy cechy między klatkami i odzyskujemy ruch kamery, ale tracimy metryczną skalę. W stereo albo RGB-D skala jest bezpośrednio dostępna, więc dryft jest zwykle mniejszy. To właśnie dlatego systemy visual-inertial odometry tak często opierają się na stereo lub głębi, szczególnie wtedy, gdy zależy nam na stabilnej estymacji metrycznej.

## Slide 26
SEKCJA 3 | SLAM
SLAM – Simultaneous Localization and Mapping
Problem sprzężony: mapa zależy od dobrej lokalizacji; lokalizacja zależy od dobrej mapy
Online SLAM: estymacja bieżącej pozycji i mapy w czasie rzeczywistym
Full SLAM: pełna trajektoria i mapa (post-processing w np. Google Cartographer)
Dane obserwacyjne: LiDAR (2D/3D SLAM), kamera (Visual SLAM – ORB-SLAM3, RTAB-Map)
Reprezentacja mapy: chmura punktów, mapa cech (deskryptory), submapa siatek
Współdziałanie z planistą: gotowa mapa przekazywana do globalnego planisty ścieżki
Błąd rośnie liniowo z odległością bez domknięcia pętli; po 100 m może sięgnąć kilku metrów
Notes: SLAM to jednoczesna lokalizacja i mapowanie. Jest to problem sprzężony, bo dobra mapa wymaga dobrej lokalizacji, a dobra lokalizacja wymaga dobrej mapy. W wersji online system estymuje bieżącą pozycję i buduje mapę w czasie rzeczywistym. W wersji full SLAM optymalizujemy całą trajektorię i mapę również po zakończeniu przejazdu. Możemy robić to na danych z LiDAR-u albo kamery, a wynik trafia potem do planisty globalnego. Bez domknięcia pętli błąd rośnie wraz z odległością i może stać się bardzo duży.

## Slide 27
SEKCJA 3 | POSE GRAPH
Pose Graph SLAM – idea grafowa
1
Węzły (poses)
Każda pozycja robota x₁, x₂, …, xₙ to wierzchołek w grafie; zazwyczaj SE(2) lub SE(3)
2
Krawędzie (constraints)
Relacja między dwoma pozycjami: odometria, ICP, wizja. Niesie kowariancję błędu.
3
Optymalizacja
Minimalizacja sumy błędów kwadratowych (least squares): g2o, GTSAM, iSAM2
4
Domknięcie pętli
Detekcja powrotu do miejsca; dodanie krawędzi pogrubionej; jednorazowa korekta dryfu
Notes: Pose Graph SLAM ujmuje problem w formie grafu. Węzły reprezentują kolejne pozy robota, a krawędzie relacje między nimi: odometrię, dopasowanie ICP albo ograniczenia z wizji. Każda krawędź niesie też informację o niepewności. Optymalizacja grafu polega na minimalizacji sumy błędów wszystkich ograniczeń. Gdy wykryjemy powrót do wcześniej odwiedzonego miejsca, dodajemy nową krawędź i globalnie korygujemy cały przebieg trajektorii.

## Slide 28
SEKCJA 3 | LOOP CLOSURE
Domykanie pętli (loop closure)
Detekcja powrotu do miejsca
Korekta dryfu po domknięciu
Bag-of-Words (DBoW2): histogram deskryptorów wizualnych
Scan matching: ICP między bieżącym, a historycznym skanem
Mapa cech: dopasowanie deskryptorów ORB/SIFT
Próg podobieństwa: zapobiega fałszywym detekcjom
Weryfikacja geometryczna: RANSAC na korespondencjach
Nowa krawędź w pose graph z małą kowariancją
Optymalizator (g2o) przelicza cały graf
Błąd dryfu rozłożony wzdłuż zamkniętej pętli
Efekt: mapa globalna spójana bez artefaktów
Częstość: co kilka sekund dla środowisk cyklicznych
Notes: Domykanie pętli składa się z dwóch etapów. Najpierw trzeba wykryć, że wróciliśmy do znanego miejsca, na przykład przez bag of words, scan matching albo dopasowanie deskryptorów cech. Potem trzeba to jeszcze zweryfikować geometrycznie, często przez RANSAC. Jeśli wynik jest wiarygodny, dodajemy mocne ograniczenie do grafu i uruchamiamy optymalizację. Efekt jest taki, że skumulowany dryft rozkłada się po całej pętli, a mapa staje się globalnie spójna.

## Slide 29
KOD PYTHON
Prosta korekta pozycji po detekcji znacznika
import numpy as np
def correct_with_landmark(state: np.ndarray,
P: np.ndarray,
landmark_pos: np.ndarray,
measured_pos: np.ndarray,
R_meas: np.ndarray) -> tuple:
"""Korekta EKF po pomiarze pozycji znajomego znacznika."""
H = np.eye(2, 3) # obserwujemy tylko x, y
predicted_z = landmark_pos[:2]
innovation = measured_pos - predicted_z
S = H @ P @ H.T + R_meas
K = P @ H.T @ np.linalg.inv(S) # wzmocnienie Kalmana
state_new = state + K @ innovation
P_new = (np.eye(3) - K @ H) @ P
return state_new, P_new
Opis: Korekta EKF: innowacja z detekcji ArUco/AprilTag eliminuje skumulowany dryft odometrii
Notes: Tutaj widzą Państwo prostą korektę pozycji po detekcji znacznika. Zakładamy, że pozycja znacznika jest znana, porównujemy pomiar z przewidywaniem, obliczamy innowację, wzmocnienie Kalmana i aktualizujemy stan oraz kowariancję. To klasyczny przykład tego, jak pojedyncza, ale wiarygodna obserwacja zewnętrzna może wyzerować sporą część dryftu narosłego w odometrii.

## Slide 30
SEKCJA 3 | DOBÓR METODY
Dobór metody lokalizacji do zadania
Laboratorium
Znana, statyczna mapa; AMCL z LiDAR-em 2D wystarczy; opcjonalnie znaczniki ArUco
Biuro
Zmienna mapa (meble); SLAM online (Cartographer) + MCL; UWB jako wsparcie
Magazyn
Pojazdy AGV i regały; Visual SLAM z kamerami panoramicznymi; QR na półkach
Schody
3D LiDAR SLAM (LeGO-LOAM) lub RGB-D SLAM (RTAB-Map); height map aktywna
Dynamiczne otoczenie
EKF + filtr cząsteczkowy; odrzucanie ruchomych obiektów ze skanów mapowania
Zewnętrzne warunki
GPS + IMU (EKF) jako baza; LiDAR do refinement; odporność na warunki pogodowe
Notes: Dobór metody lokalizacji zależy od zadania. W laboratorium zwykle wystarcza AMCL z LiDAR-em 2D. W biurze, gdzie środowisko się zmienia, lepiej sprawdza się SLAM online z dodatkowym wsparciem. W magazynie przydaje się visual SLAM i znaczniki na regałach. Na schodach potrzebujemy już 3D LiDAR SLAM albo RGB-D SLAM wraz z aktywną height mapą. W dynamicznym otoczeniu trzeba odrzucać ruchome obiekty, a na zewnątrz połączyć GPS z IMU i LiDAR-em. Nie istnieje jedna uniwersalna metoda dobra do wszystkiego.

## Slide 31
PODSUMOWANIE
01
Dryft odometrii jest nieunikniony – konieczna jest korekta z zewnętrznych sensorów lub SLAM
02
Filtr Kalmana (EKF/UKF) to złoty standard fuzji IMU, enkoderów i danych wizyjnych
03
Filtr cząsteczkowy radzi sobie z wielomodalnością, lecz wymaga większych zasobów obliczeniowych
04
SLAM (jednoczesne mapowanie i lokalizacja) – pozwala robotowi budować i korygować mapę w locie
05
Domykanie pętli eliminuje skumulowany dryft; awarię sensora wykrywa się przez test innowacji
Notes: Podsumowując, dryft odometrii jest nieunikniony, więc potrzebujemy korekty z zewnętrznych sensorów albo ze SLAM-u. EKF i UKF pozostają podstawowymi narzędziami fuzji sensorycznej. Filtr cząsteczkowy jest bardzo silny przy wielomodalności i lokalizacji globalnej, choć droższy obliczeniowo. SLAM pozwala jednocześnie budować i korygować mapę, a domykanie pętli jest kluczowe dla eliminacji skumulowanego dryftu. Awarie sensorów wykrywamy przez analizę innowacji.

## Slide 32
PYTANIA I ZADANIE
Pytania i mini-studium przypadku
Dlaczego filtr komplementarny nie może zastąpić EKF w pełnym systemie lokalizacji?
Jak wzmocnienie Kalmana K zmienia się, gdy macierz szumu pomiaru R jest bardzo duża?
Co to jest NIS (Normalized Innovation Squared) i jak wykrywa awarię sensora?
Opisz, jakie sensory i jakie filtry wybrać, dla humanoida patrolujacego budynek przez 30 min, aby błąd pozycji nie przekroczył 0,3m. Jakie jest minimalne wymaganie na częstotliwość domknięcia pętli?
Zadanie
Zaimplementuj StepOdometry z Sekcji 1 i porównaj dryft z i bez korekty z EKF przy symulowanym szumie yaw = 0,02 rad/krok.
Notes: Na zakończenie proszę przemyśleć, dlaczego filtr komplementarny nie zastąpi EKF w pełnym systemie lokalizacji, jak zachowuje się wzmocnienie Kalmana przy bardzo dużym szumie pomiaru, czym jest NIS i jak wykrywa awarie sensora. Zadanie polega na implementacji odometrii kroku z pierwszej sekcji i porównaniu dryftu z oraz bez korekty EKF przy zaszumionym yaw. To bardzo dobre ćwiczenie, bo pokazuje różnicę między samą integracją a rzeczywistą fuzją sensoryczną.